## Slide 1: Unidad 1.3. TIPOS DE INSTALACIONES Y COMPONENTES TÉRMICOS SOLARES
Introducción a la Energía Solar Térmica

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Al final de esta unidad serás capaz de:
  Diferenciar las tecnologías térmicas activas solares de otras tecnologías solares.
  Clasificar los sistemas solares térmicos activos en función de los requisitos de temperatura.
  Clasificar los sistemas de ACS solar para aplicaciones domésticas.
  Describir la estructura básica y el funcionamiento de los tipos comunes de ACS solar.
  Identificar los componentes utilizados en las instalaciones comunes de ACS solar.
  Identificar otras tecnologías solares térmicas en el rango de bajas y medias temperaturas con aplicación en edificios.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: 1. Identificación de tecnologías solares térmicas
Tecnologías solares clasificadas según los métodos de captación de energía solar

## Slide 4: 2. Sistemas solares térmicos de baja, media y alta temperatura
Colectores "no concentrados" para:
"Concentrando" colectores para:
Temperatura de trabajo baja y media
Temperatura de trabajo más alta.
Rangos de temperatura solar térmica

## Slide 5: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Una clasificación de los sistemas de ACS solar
Sistemas de calentadores de agua solares para uso doméstico
Convierta la luz solar en calor para calentar el agua utilizando un colector solar térmico (activo).
Para aplicaciones a pequeña escala (casas) y a gran escala (multifamiliares, comerciales...).
Múltiples diseños disponibles. Una distinción básica: Tecnología ACS solar para climas cálidos o fríos.
Soluciones empaquetadas/precalculadas o diseñadas.
Una diversidad de factores que afectan la selección: Consumo, Tamaño, Clima, Soporte, Eficiencia, Sencillez, Fijación y orientación del colector, Códigos de construcción locales, Tipo de agua, Ubicación de almacenamiento de agua caliente.
Según los principios de funcionamiento

## Slide 6: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Tecnología Pasiva vs. Activa
Tecnología Directa vs. Indirecta
Pasiva
Activa
Directa
Indirecta

## Slide 7: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Estructura general de las instalaciones de ACS solar
Sistema de recogida. Colectores solares. Matrices.
Intercambio de cargas. Transferencia de calor del sol.
Almacenamiento inercial. Tanque solar/acumulador solar.
Intercambio de descargas. Transferencia de agua caliente.
Almacenamiento de consumo. Backup/Auxiliar
Sistema de apoyo. Caldera, a gas o eléctrica.
Sistema de consumo. Fontanería de agua caliente.
Circuitos. Primaria, Secundaria, Consumo.
Aplicable tanto a pequeñas como a grandes instalaciones

## Slide 8: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Símbolos y representación gráfica
  Dibujos estandarizados
  Tuberías, instalación y otros planos no estándar

## Slide 9: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Sistemas de lotes pasivos.
Tanque solar simple/doble colocado en el colector solar (caja solar).
Para precalentamiento.
Estratificación natural del agua caliente.
Para climas cálidos y templados.
Tanque de bajo aislamiento.
Presurizado por el suministro de agua.
Bajas protecciones. Estructura simple.
Tipo "hágalo usted mismo". Barato.
Integrable al sistema ACS solar existente.

## Slide 10: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Sistemas integrales de almacenamiento de colectores - ICS pasivo
Los sistemas ICS son sistemas ACS solar mejorados por lotes.
Envasado y certificado
Proporcionar una mejor estratificación del agua.
Protecciones añadidas.
Otros componentes clave :
Válvula de alivio de presión.
Válvula anticongelante.
Válvulas de drenaje.
Interruptor de vacío.
Válvula de retención.
By-pass solar.

## Slide 11: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Sistemas de termosifón. Directo e Indirecto
Para climas templados y cálidos.
No hay bombas.
La convección natural del agua caliente conduce a la circulación y estratificación del agua (efecto termosifón).
Tanque solar situado encima del colector.
Colectores de placas planas y tubos de vacío.
Más barato que los sistemas activos.
Fiable, fácil de instalar y de bajo mantenimiento.
Las aguas duras pueden generar depósitos.
También disponible en diseños divididos.
Riesgo de termofonía inversa por la noche.
El efecto termosifón se detiene bajo temperaturas de congelación.
Tanques solares bien aislados y protegidos contra agentes químicos y atmósfera.
Otras protecciones de seguridad añadidas.
Otros componentes clave:
Almacenamiento de respaldo con calor auxiliar para facilitar la integración con los ACS solar existentes.
Válvulas de seguridad.

## Slide 12: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Sistemas de termosifón. Directo e Indirecto
Los sistemas de termosifón indirecto requieren un intercambiador de calor. Interno.
Puede utilizar una solución anticongelante para operar en climas más fríos.

## Slide 13: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Sistemas de Circulación Forzada Directa (Activa) - DFC
Circulación forzada. Bomba
Control eléctrico/electrónico: temperatura diferencial y otros.
Eficiente.
Tanque solar separado en el interior de la casa (bajas pérdidas de calor).
Detección de condiciones de congelación y protección de drenaje.
Las aguas duras pueden afectar.
FC

## Slide 14: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
Sistemas de Circulación Forzada Indirecta - IFC
Circuitos separados: Fluido caloportador y Agua Potable
Fluido caloportador: puede ser glicol u otro.
Intercambiador de calor: interno o externo.
Destinado a climas cálidos y fríos.
Totalmente controlado.
Integrable en ACS solar existente y escalable.
Diseño de drenaje
Diseño anticongelante

## Slide 15: 3. Sistemas Solares de Calentamiento de Agua
ACS solar a gran escala. Instalaciones para edificios multifamiliares y residenciales
Toda la instalación distribuida. Solar, Almacenamiento y Soporte
Instalación centralizada. Solar, Almacenamiento y Soporte

## Slide 16: 4. Componentes del sistema ACS solar
Tipología de componentes para sistemas ACS solar a pequeña escala
Colectores. Para recoger y convertir la energía del sol en calor.
Tanques de agua. Para almacenar y respaldar agua calentada por energía solar.
Bombas. Para forzar la circulación de agua y otros Fluido caloportador a través del sistema.
Controladores. Para medir, visualizar, controlar y supervisar el funcionamiento del sistema.
Componentes de suministro de calor. Incluye tuberías, Fluido caloportador e intercambiadores de calor.
Mecanismos de protección contra la congelación. Para evitar la congelación de colectores y tuberías.
Válvulas de aislamiento, retención, alivio y seguridad. Para controlar o regular el flujo de fluidos.
Manómetros y medidores. Para la detección de magnitudes térmicas y la monitorización de sistemas.

## Slide 17: 4. Componentes del sistema ACS solar
Colectores solares
Colectores Integrados
Colectores planos
Colectores de tubos de vacío
ICS
Lote
Vitrificado
Algunas formas de montaje
Inundado
Tubo de calor

## Slide 18: 4. Componentes del sistema ACS solar
Tanques de almacenamiento
Tanque solar
(Básico. Para climas cálidos)
Ilustraciones
Sistemas ACS solar de tanques múltiples
(Tanques solares y auxiliares/de reserva)
Horizontal
Vertical con intercambiador de calor interno (para SWH indirecto)
Vertical para SWH directo o intercambiador de calor externo
Acumulador de precalentamiento o acumulador solar para acumulador de doble depósito (sólo acumulador, no elemento calefactor). Puede tener intercambiador de calor interno.

## Slide 19: 4. Componentes del sistema ACS solar
Bombas
Bombas centrífugas de "rotor húmedo" eléctricas AC o DC

## Slide 20: 4. Componentes del sistema ACS solar
Tuberías
Tuberia de cobre (Europa): Tipos X, Y, Z
Incompatibilidad de los materiales
Aislamiento de tuberías. Resistente a las altas temperaturas y a la degradación ambiental.
Importancia de los soportes para tuberías y la soldadura.
Cuidado especial con la fontanería para el agua potable.

## Slide 21: 4. Componentes del sistema ACS solar
Reguladores
Características comunes del regulador solar :
Tecnología digital o analógica.
Fácil de usar.
Control por relé múltiple (tipo PLC) para el control de bombas, válvulas, etc.
Varias entradas de sensores de temperatura. Para control diferencial.
Función de termostato (controlado por tiempo).
Pantalla de monitorización de la instalación. Lecturas de temperatura, etc.
Medición de energía. Energía térmica generada.
Control de velocidad variable de las bombas.
Bus de comunicaciones. Conexión a ordenador u otros instrumentos (registro de datos, control remoto, etc.)
Termistores

## Slide 22: 4. Componentes del sistema ACS solar
Intercambiadores de calor
Interno
Externo
Tipo Bobina en el tanque
Tipo Wraparound
Tipo tubular
Tipo de placas

## Slide 23: 4. Componentes del sistema ACS solar
Fluidos de transferencia de calor
Fluido caloportador para climas fríos con riesgo de heladas:
Propileno y etilenglicol.
Otros: Aceites de hidrocarburos y aceites sintéticos.
Fluido caloportador condiciona a otros componentes del sistema.
El agua tiene mejor conductividad térmica que las soluciones anticongelantes.
El fluido caloportador que circula en los sistemas ACS solar indirectos se expande cuando se calienta. Los vasos de expansión son comunes en las instalaciones para hacer frente a este fenómeno.

## Slide 24: 4. Componentes del sistema ACS solar
Valvulas
Válvulas de retención (antirretorno). Para prevenir la acción termosifónica. (7)
Válvulas de aislamiento. Aislar los componentes del subsistema para su mantenimiento(5)
Válvulas de alivio de presión. Para alta presión. (3)
Válvulas limitadoras de temperatura y presión. Para aliviar tanto las altas temperaturas como la presión en los tanques. (2)
Purgadores de aire. Para liberar aire que podría causar esclusas de aire en el sistema. (1)
Interruptores de vacío. Para permitir el drenaje apropiado del lazo del colector permitiendo que el aire entre. (4)
Válvulas de drenaje. Para drenar el bucle del colector y el tanque u otros componentes del subsistema. (6)
Indicadores de temperatura y caudalímetros. Para monitorizar los componentes y el estado del sistema(10)
Válvulas de congelación. Ayuda a proteger el colector de los daños causados por las temperaturas de congelación(9).

## Slide 25: 5. Otras aplicaciones de la energía solar térmica
Calefacción solar para piscinas

## Slide 26: 5. Otras aplicaciones de la energía solar térmica
Calefacción solar. Sistemas Combinados Solares

## Slide 27: 5. Otras aplicaciones de la energía solar térmica
Calentamiento solar del aire.
Colectores solares de aire
esmaltados
Colectores solares de aire sin vidriar/transparentes
Secadores solares (agrícolas)

## Slide 28: 5. Otras aplicaciones de la energía solar térmica
Refrigeración solar.
REFRIGERACION POR ABSORCIÓN
Ciclo termodinámico accionado por el calor solar.

## Slide 29: Fin de la unidad
Unidad 1.3. TIPOS DE INSTALACIONES Y COMPONENTES TÉRMICOS SOLARES