## Slide 1: Unidad 1.4. SISTEMAS DE MEDICIÓN
Introducción a la Energía Solar Térmica

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Al final de esta unidad serás capaz de:
  Identificar las etapas que componen el ciclo de vida del sistema solar térmico.
  Identificar el proceso de trabajo de instalación del sistema de energía solar térmica en general.
  Caracterizar las fases de instalación del sistema ACS solar y el trabajo de los instaladores solares en lo que se refiere a las tareas de trabajo más destacadas:
    Preparación para la instalación.
    Evaluación del lugar de instalación.
    Planificación de la instalación del sistema.
    Construcción del sistema
    Puesta en marcha del sistema.
    Servicio y mantenimiento del sistema.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: 1. Aproximación al ciclo de vida del sistema solar térmico
Desarrollo y utilización de sistemas térmicos (solares) en edificios en un entorno regulado

## Slide 4: 1. Aproximación al ciclo de vida del sistema solar térmico
Sistemas térmicos (solares) a gran escala
Sistemas térmicos (solares) a pequeña escala
Ejemplos: edificios multifamiliares y comerciales.
Necesitan ser diseñados, proyectados formalmente, instalados, legalizados, administrados e inspeccionados por profesionales autorizados.
Ejemplos: casas unifamiliares
No necesitan ser legalizados y a menudo son precalculados (kits) y mantenidos por el propietario. Los instaladores autorizados pueden calcularlos e instalarlos.
Alta potencia térmica
Low thermal power

## Slide 5: 2. Visión general de los trabajos de instalación

## Slide 6: 3. Fase de instalación I. Preparación para la instalación
Tarea 1. Revisar la documentación del proyecto
Planos, especificaciones técnicas, presupuestos, listas de materiales, etc. Objetivo: comprensión.
Información del proyecto formalizado (sistemas de ingeniería).
Información de los documentos del fabricante para los instaladores (sistemas de diseño empaquetados)
Diseño de un sistema ACS solar de gran tamaño
Kit de ACS solar

## Slide 7: 3. Fase de instalación I. Preparación para la instalación
Tarea 2. Inspeccione y prepare los materiales. Elija, adquiera, inspeccione, prepare.
Tarea 3. Inspeccione y prepare el equipo de protección. De acuerdo con el plan de seguridad.
Tarea 4. Inspeccione y prepare las herramientas. La caja de herramientas del instalador solar térmico.

## Slide 8: 3. Instalación Fase II. Evaluar el lugar de instalación
Tarea 5. Compare el diseño con el sitio. Confirme las estimaciones del sistema y las decisiones de diseño.
Tarea 6. Inspeccione y documente las condiciones existentes. Con impacto en los trabajos de instalación.
Tarea 7. Asegurar el cumplimiento del código.
  Aprobación de los propietarios.
  Permisos y licencias de obras.
  Código de construcción. Ordenanzas solares.
  Reglamento de fontanería.
  Reglamento eléctrico.
  Otros: certificaciones de la industria.
Tarea 8. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad.
  Confirmar y completar el plan de salud y seguridad. Identificar los peligros en el sitio.

## Slide 9: 4. Instalación Fase III. Planificar la instalación del sistema
Tarea 9. Instalación del colector o colectores de disposición. Según el tipo de montaje y el tipo de techo elegido.

## Slide 10: 4. Instalación Fase III. Planificar la instalación del sistema
Tarea 10. Planifique las tuberías del circuito solar. Maximizar la eficiencia del sistema y la estética. Evitar conducciones largas, codos, etc.
Tarea 11. Planifique la sala de máquinas. Garantizar la accesibilidad al sistema para su posterior mantenimiento y la facilidad de integración con el calentador de agua existente.

## Slide 11: 5. Instalación Fase IV. Construir el sistema
Tarea 12. Implementar el plan de seguridad del sitio.
  EPI para trabajos en altura, construcción, fontanería....
  Señales de seguridad.
Tarea 13. Instale los colectores solares.
  Aplicar medidas de seguridad específicas.
  Instale los accesorios de montaje.
  Levante o transporte los colectores.
  Conecte el panel(es) a los accesorios de montaje.
  Instalar los colectores según el estilo decidido.
  Comprobar y validar.

## Slide 12: 5. Instalación Fase IV. Construir el sistema
Tarea 14. Instale tuberías de bucle solar.
  Realizar las perforaciones de tuberías planificadas.
  Selle las perforaciones de la tubería.
  Soldar tubos de cobre.
  Instale los soportes de la tubería.
  Pruebe la presión del lazo del colector.
Tarea 15. Instalar e integrar equipos.
  Instale válvulas de control y seguridad.
  Instale la(s) bomba(s).
  Colocar el (los) tanque(s) de almacenamiento.
  Instale intercambiadores de calor externos, si los hubiera.
  Realice la integración del calentador de agua (caldera de respaldo).
  Instale medidores.
  Coloque los sensores del sistema y el controlador.
  Conecte el sistema y asegure la alimentación de CA.
  Pruebe la presión e inspeccione si hay fugas.
  Tuberías de lavado, etiquetas y tuberías.
  Llenar el sistema.
  Instale el aislamiento de la tubería, según sea necesario.

## Slide 13: 6. Instalación Fase V. Puesta en servicio del sistema
Tarea 16. Programe el controlador.
  Ajustar el diferencial de temperaturas.
  Pruebe las partes y configuraciones del sistema.
  Pruebe funcionalidades adicionales.
Tarea 17. Verificar el funcionamiento del sistema.
  Comprobar sistemáticamente todos los modos de funcionamiento del sistema.
Tarea 18. Realizar un recorrido por el cliente.
  Mostrar y enseñar al propietario la estructura del sistema, el funcionamiento, el mantenimiento básico y la documentación del sistema.

## Slide 14: 6. Instalación Fase V. Puesta en servicio del sistema
Tarea 19. Solicitar inspección final.
  Solicite una inspección externa del sistema, si es necesario.
  Firmar el documento de instalación (de los instaladores), el boletín de instalación (documento oficial) o similar.
Ejemplo de formulario de encargo

## Slide 15: 6. Instalación Fase VI. Servicio y mantenimiento del sistema
Tarea 20. Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad. En trabajos de servicio y mantenimiento.
Tarea 21. Realizar el mantenimiento programado. Por empresas instaladoras habilitadas.
Ejemplo de lista de control para el mantenimiento preventivo de un ACS solar
  (Sistemas grandes y legalizados) Mantenimiento preventivo periódico y pruebas de eficiencia del sistema según normativa. "Libro de instalación" o documento similar para su inspección.
  (Sistemas pequeños) Mantenimiento preventivo según recomendaciones del fabricante.

## Slide 16: 6. Instalación Fase VI. Servicio y mantenimiento del sistema
Tarea 22. Solucionar problemas y reparar el sistema.
  Identificar síntomas de fallo, diagnosticar fallos y realizar intervenciones de reparación.
  Mantener el historial de fallos e intervenciones de reparación del sistema.
  Utilizar la experiencia acumulada para la eficiencia de los trabajos de reparación.
Tarea 23. Desmontar el sistema.
  Ponga el sistema fuera de servicio temporal o definitivamente.
  Actuar de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.
  Actuar de acuerdo con la legislación de tratamiento de residuos.
Ejemplo de una tabla de solución de problemas para el mantenimiento de ACS solar

## Slide 17: Fin de la unidad
Unidad 1.4. SISTEMAS DE MEDICIÓN