## Slide 1: Unidad 2.1. EL SISTEMA DE TERMOSIFÓN
Bloque 2: Sistemas de energía solar térmica para viviendas unifamiliares

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Al final de esta unidad serás capaz de:
  Identificar el sistema de calentador solar de agua por termosifón (ACS solar) y explicar su funcionamiento:
    Estructura básica y principio de funcionamiento.
    Instalación típica de ACS solar.
    Principales ventajas e inconvenientes.
  Identificar la tipología de los sistemas ACS solar de termosifón y explicar la estructura, funcionamiento y usos típicos e inconvenientes de cada tipo.
  Identificar y caracterizar los principales componentes de los sistemas ACS solar de termosifón, incluyendo funciones básicas, características estructurales y parámetros de rendimiento.
  Describir el proceso prototípico para la instalación de un sistema ACS solar de termosifón, refiriéndose a las tareas de preparación, construcción y mantenimiento.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Contenido
En esta unidad usted cubrirá los siguientes contenidos :
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DE CALENTADOR SOLAR DE AGUA TERMOSIFÓN
  Definición. Identificación básica de los sistemas de Termosifón ACS solar.
  Funcionamiento y estructura general.
  Ventajas.
  Requisitos, limitaciones e inconvenientes característicos.
  Tipología de sistemas termosifónicos ACS solar .
  Instalaciones típicas.
ESTRUCTURA Y COMPONENTES DE LOS SISTEMAS DE TERMOSIFÓN ACS solar
  Estructura general.
  Colectores solares
  Tanques de almacenamiento de agua
  Marcos de montaje.
  Válvulas, conexiones, tuberías y accesorios.
PROCESO DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS TERMOSIFÓNICOS ACS solar
  Documentos del sistema y del proyecto.
  Proceso de instalación. General.
  Proceso de instalación. Ejemplo.

## Slide 4: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Definición. Identificación básica de los sistemas ACS solar de termosifón.
Son sistemas solares térmicos pasivos para la generación de agua caliente.
Clasificable básicamente como :
  Sistemas directos. Un solo circuito de agua potable.
  Sistemas indirectos. Dos circuitos separados (primario/solar y secundario/consumo) con intercambiador de calor.
Una solución adecuada para el calentamiento de agua y otros usos en viviendas unifamiliares, así como en otros edificios de bajo consumo.
Típicamente utilizado en climas cálidos y templados, pero ciertamente no sólo.
Basados en el principio del termosifón (convección y flotabilidad de líquidos calentados), estos sistemas crean una circulación natural del agua, haciendo innecesarias las bombas y los controles sofisticados.
Por lo general, complementan y no sustituyen a los sistemas de ACS solar tradicionales. Esto significa que algún tipo de sistema de calefacción auxiliar va a ayudar a asegurar la temperatura requerida del agua todo el tiempo.
Sistemas compactos, precalculados y de capacidades relativamente bajas.
Sistemas simples, asequibles, de bajo mantenimiento y elegibles.
Disponibles diversos diseños tecnológicos y accesorios.
Integrable en instalaciones más complejas (multifamiliares, etc.).

## Slide 5: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Funcionamiento y estructura general.
LA ESTRUCTURA BÁSICA DEL SISTEMA :
Uno o varios colectores solares. Estos pueden ser :
  Colectores de placas planas o tubos de vacío.
Un acumulador de agua caliente :
  Siempre por encima de los colectores.
  Habitualmente instalado horizontalmente.
Circuito hidráulico. Puede ser :
  Simple. Termosifón directo.
  Doble. Termosifón indirecto.
  Presurizado/No presurizado (atmosférico).
  Equipado con válvulas y controles de seguridad.
Marco de montaje y accesorios.
Como el agua del colector es calentada por el sol, se eleva a través de tuberías hasta la parte superior del tanque de almacenamiento debido a la convección natural. El agua más fría en el fondo del tanque fluye hacia la entrada inferior del colector. Mientras haya suficiente energía solar y una diferencia de temperaturas, hay circulación continua del agua a través del colector y el tanque.
FUNCIONAMIENTO BÁSICO (Termosifón Directo ACS solar ):

## Slide 6: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Funcionamiento y estructura general.
FUNCIONAMIENTO BASICO
(ACS solar termosifon indirecto):
Un calentador de agua solar indirecto hace circular un fluido caloportador, agua o anticongelante, a través del colector solar: El calor recogido se transfiere indirectamente al suministro de agua del hogar mediante algún tipo de intercambiador de calor.
El intercambiador de calor puede estar situado en el circuito solar o en el circuito de consumo con algunos diseños o soluciones tecnológicas disponibles.

## Slide 7: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Ventajas
Los sistemas termosifónicos no utilizan bombas, por lo que su consumo de electricidad es muy bajo, lo que los hace comparativamente eficientes.
Representan una forma fiable y de bajo mantenimiento de aprovechar la energía solar. Pueden proporcionar un suministro constante de agua caliente a un coste mínimo y pueden funcionar durante años sin prácticamente ningún mantenimiento (mantenimiento fácil).
Sistemas compactos de fácil instalación y uso.
Ideal para climas cálidos y templados y casas unifamiliares, o equivalentes (bajo consumo).
Bajos costos de adquisición y operación, ya que son estructural y funcionalmente simples.
Requieren un espacio interior mínimo, ya que tienen el depósito de agua situado en el exterior.
Tienen pérdidas comparativamente menores en el circuito solar debido a su mínima longitud.
Los sistemas de calefacción por termosifón se protegen fácilmente contra condiciones adversas (como la congelación), por lo que pueden utilizarse en más climas y latitudes (cálidas y frías).
Los tanques de agua de muchos sistemas de termosifón están fuertemente aislados para conservar bien el calor.

## Slide 8: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Requisitos, limitaciones e inconvenientes característicos.
El depósito de agua debe colocarse a una altura mínima de 30 cm por encima de los colectores solares. A veces esto es inviable.
Los sistemas directos pueden verse afectados por la acumulación de sarro debido a la operación con aguas saladas o duras. La legionelosis también es un riesgo. Algunas regulaciones los desalientan.
Algunos modelos pueden ir en bicicleta hacia atrás por la noche. Esto debe evitarse.
Los sistemas no presurizados requieren una instalación elevada para obtener la presión del agua, y tienen pérdidas por evaporación.
Tubos de diámetro relativamente grande para reducir la resistencia del flujo y ayudar a la circulación natural.
Pérdidas generales de calor (y peor rendimiento) sólo por el tanque ubicado en el exterior.
Objetivamente, poca protección contra la congelación y el sobrecalentamiento.
Los tanques presurizados son más gruesos y pesan más. Esto puede ser un problema durante la instalación.
Gran volumen en cubiertas con implicaciones prácticas: resistencia a las tormentas, estética.

## Slide 9: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Tipología de los sistemas termosifónicos de ACS solar .
Existe un número significativo de conceptos de diseño de sistemas disponibles. En esta sección examinaremos las seis siguientes :
  Termosifón directo no presurizado con tubos en U de vacío y compacto.
    Este es un ejemplo de diseño simple y sistema ACS solar económico.
  Termosifón directo presurizado con colectores planos y compacto.
    Similar al anterior con mejor rendimiento gracias a la presurización.
  Termosifón indirecto no presurizado con serpentín de cobre, tubos en U evacuados y compacto.
    Aún asequible, ofrece agua caliente instantánea una vez precalentado el tanque de agua.
  Termosifón indirecto presurizado con tubo de vacío y tubo de calor compacto.
    Diseño y rendimiento más costoso. Los tubos de tubos de calor son intercambiadores de calor.
  Termosifón indirecto presurizado con intercambiador de calor envolvente y compacto.
    Diseño más caro, mas eficiente y seguro. Sin duda, el mejor sistema diseñado para cualquier calidad de agua y clima (hasta cierto punto).
  Sistema split.
    Los tipos anteriores son todos compactos. Los sistemas Split proporcionan flexibilidad, mejor estética y una capa más de protección (mejor rendimiento energético).

## Slide 10: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Tipología de los sistemas termosifónicos ACS solar
TERMOSIFÓN DIRECTO NO PRESURIZADO CON TUBOS EN U DE VACÍO Y COMPACTO.
  El termosifón ACS solar más sencillo. Ideal para climas cálidos y proyectos de "bricolaje".
  Depósito no presurizado, abierto a la atmósfera y fabricado en acero inoxidable de calidad alimentaria.
  Diseño compacto con tubos de vacío insertados tipo U, para un mejor rendimiento.
  Un solo circuito. El agua potable circula de forma natural a medida que se calienta y es suministrada por acción de la gravedad. El depósito contiene una unidad de llenado automático (válvula accionada por flotador).
Opción: resistencia auxiliar de calentamiento.
Sistema directo significa más eficiencia.
Sin presión significa una estructura más ligera y sin necesidad de válvulas de seguridad.
Pérdidas por evaporación.
La dureza del agua puede hacer que el ACS solar sea inviable.

## Slide 11: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Tipología de los sistemas termosifónicos ACS solar.
TERMOSIFÓN DIRECTO PRESURIZADO CON COLECTORES PLANOS. COMPACTO.
  Este es otro diseño simple y mejorado.
  Circulación natural del agua caliente directamente, sin pérdida de calor en la segunda transferencia.
  El acumulador está conectado a la red de agua fría. Este diseño presurizado suministra agua con una temperatura y un caudal más estables.
  Requiere protecciones contra sobrepresiones.
Agua caliente sin importar el clima, con un amplificador eléctrico.
El agua fría se rellena automáticamente mientras se consume agua caliente.
Ofrecen poca o ninguna protección contra el congelamiento y el sobrecalentamiento.
Los colectores pueden acumular incrustaciones en zonas de aguas duras.

## Slide 12: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Tipología de los sistemas termosifónicos ACS solar.
TERMOSIFÓN INDIRECTO NO PRESURIZADO CON SERPENTÍN DE COBRE, TUBOS EN U DE VACÍO Y COMPACTO.
  Tanque no presurizado. Con tubos de vacío de flujo directo (tipo U). Compacto.
  Intercambiador de calor (serpentín de cobre) en el secundario; a la presión del agua potable.
  El depósito está lleno de agua y contiene una unidad de rellenado automático. Sin presión.
  Más higiénico y puede funcionar con aguas duras. Más caro y más pesado.

## Slide 13: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Tipología de los sistemas termosifónicos ACS solar.
TERMOSIFÓN INDIRECTO PRESURIZADO CON TUBO DE VACÍO. COMPACTO.
  Presurizado (presión de suministro de agua potable) con colector tubos de vacío.
  Tubos de vacío superconductores (térmicos) rellenos de glicol. El líquido se convierte en vapor que sube al condensador y transfiere calor al agua fría del tanque.
  Se puede obtener agua caliente inyectando agua fría desde el fondo del tanque.
  Anticongelante. Las tuberías de calor con "conexiones secas" eliminan la posibilidad de fugas de agua.

## Slide 14: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Tipología de los sistemas termosifónicos ACS solar.
TERMOSIFÓN INDIRECTO PRESURIZADO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR ENVOLVENTE. COMPACTO.
  Los sistemas de circuito cerrado o indirecto utilizan un intercambiador de calor envolvente (un cilindro) que separa el agua potable del fluido caloportador (glicol), que circula por el colector. Después de ser calentado en los paneles, el fluido caloportador viaja al intercambiador de calor, donde su calor es transferido al agua potable.
Más caro.
Ofrece protección contra congelamiento y sobrecalentamiento.
Compacto y más pesado.
Para todos los climas (templado).
Los sistemas indirectos pierden algo de calor en el intercambio térmico.

## Slide 15: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
SISTEMA DE TERMOSIFÓN SPLIT.
  No se trata de un diseño de sistema diferente, sino de una opción de instalación de sistema diferente.
  Es una variación de los más frecuentes sistemas ACS solar de termosifón "de acoplamiento estrecho". El depósito solar se traslada al espacio del tejado bajo la cubierta. El depósito debe estar muy por encima de los colectores (un mínimo de 300 mm).
  Esto proporciona una capa más de protección que puede mejorar la eficiencia del sistema térmico. Esto ayuda a mejorar la estética y la seguridad de la instalación.
Tipología de los sistemas termosifónicos ACS solar.

## Slide 16: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Instalaciones típicas.
INSTALACIÓN TÍPICA DE LOS SISTEMAS DE TERMOSIFÓN INDIRECTO ACS solar :
  Circuito solar o primario :
    1 o más colectores solares.
    Intercambiador de calor.
    HTF: glicol. Anticongelante.
    Presurizado.
  Circuito de consumo/secundario :
    Tanque de agua.
    Presión del suministro de agua.
  Sistema auxiliar. A gas o eléctrico. Serie conectada con sensores y control automático.
  Válvulas de seguridad obligatorias :
    Válvulas de seguridad (presión).
    Vaso de expansión.
    Válvulas antiquemaduras.
  Válvulas de operación. Control básico.

## Slide 17: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Instalaciones típicas.
Una variedad de instalaciones de acuerdo con los tipos de ACS termosifónicos más utilizados localmente.

## Slide 18: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Instalaciones típicas.
INSTALACIONES DE TERMOSIFÓN A GRAN ESCALA ACS SOLAR PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO CENTRALIZADO DE AGUA.
La conexión en paralelo proporciona más volumen de agua.
Todas las derivaciones a los tanques de almacenamiento deben tener la misma longitud y geometría (diámetro del tubo, curvas... etc.).
La caída de presión debe ser casi la misma en tubos calientes y fríos.
Las conexiones en serie proporcionan más temperatura del agua.
No se utiliza la resistencia eléctrica en los tanques de los dos primeros sistemas. Estos aparatos se utilizan como precalentadores de agua para el consumo.

## Slide 19: 1. Descripción general del sistema de calentador solar de agua por termosifón
Instalaciones típicas.
INSTALACIONES DE ACS SOLAR TERMOSIFÓN A GRAN ESCALA PARA UNA MAYOR PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO CENTRALIZADO DE AGUA.
Hay que tener en cuenta que cada uno de los sistemas en esta disposición de "doble paralelo" podría ser a su vez una serie de termosifones ACS solar.

## Slide 20: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Las partes básicas de los sistemas compactos termosifón ACS solar son :
  Colector(es) solar(es). Paneles planos o tubos de vacío.
  Tanque de agua. Para sistemas directos e indirectos. Para aplicaciones presurizadas y atmosféricas.
  Marco. Para montaje en superficie plana y montaje en techo.
  Válvulas de seguridad específicas y obligatorias.
  Tuberías.
  Accesorios.
Estructura general.
Los componentes específicos y el montaje dependen del tipo de termosifón ACS solar.
Casi todos los materiales necesarios están incluidos en los "kits de termosifón". Algunos deben ser suministrados por el propietario o comprados adicionalmente: Fluido caloportado, tuberías, válvulas, accesorios, etc.
Sin embargo, muchos fabricantes ofrecen flexibilidad para personalizar el sistema ACS solar requerido.

## Slide 21: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Colectores solares
Termosifón ACS solar con colector solar plano
Termosifón ACS solar con colectores de tubo de vacío de fluido directo (U-Pipe)
Termosifón ACS solar con colectores de tubo de vacío Heat-Pipe.
En general, los tubos de vacío son mejores que los paneles planos en varios aspectos. Y los tubos de calor son mejores que los tubos de vacío en U. Son colectores más eficientes y ofrecen protección contra la congelación y un funcionamiento más seguro (tubos de calor). Los colectores planos son más baratos y eficientes en lugares soleados.

## Slide 22: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Tanques de almacenamiento de agua
Tanque de almacenamiento de agua típico en un termo-sifón ACS solar no presurizado con tubos de vacío.
  Un tanque interno: acero inoxidable de calidad alimentaria. Soldado anti-fugas.
  Un tanque exterior: Acero cincado. Revestimiento anticorrosivo.
  Una capa aislante entre los tanques internos y externos de espuma de poliuretano de alta densidad y otros.
  Un diseño de estructura con agujeros para tubos de vidrio, entradas de agua, sensores, válvulas, etc.

## Slide 23: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Tanques de almacenamiento de agua
Acumulador de agua para Thermosiphon ACS solar presurizado con tubo de vacío de calor.
  Acero inoxidable grado alimenticio.
  El tanque es más grueso para resistir presiones de operación más altas en los modos normal y de emergencia.
  Aislado.
Acumulador de agua para serpentín de cobre Thermosiphon ACS solar (tanque de precalentamiento).
  Sin presión/con presión.
  Depósito interior y exterior y capa aislante.

## Slide 24: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Tanques de almacenamiento de agua
Acumulador de agua para Thermosiphon ACS solar presurizado con doble circuito y colector plano (sistema indirecto con intercambiador de calor envolvente).

## Slide 25: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Marcos de montaje
Sistemas básicos: juegos de montaje para tejados planos (o sobre el suelo, etc.) y tejados inclinados.
Los sistemas de montaje son específicos; dependen del diseño estructural de ACS solar. Además, el marco se adapta al tipo de tejado (tejas, etc.) y a la forma deseada de integración en el tejado.
Los fabricantes proporcionan todos los elementos estructurales y de montaje para el montaje y la instalación.

## Slide 26: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Válvulas, conexiones, tuberías y accesorios
Los sistemas termosifónicos compactos ACS solar se suministran con los accesorios de fontanería y mecánicos, válvulas de seguridad y control y otros componentes necesarios para el montaje completo del sistema y la instalación básica.
El diseño del sistema (directo, indirecto, número de colectores solares, presión, control, etc.) determina la composición del conjunto.
Los parámetros y el rendimiento de las válvulas de seguridad son similares a los utilizados en el ACS solar activo.

## Slide 27: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Válvulas, conexiones, tuberías y accesorios
Los fabricantes proporcionan accesorios y piezas de repuesto para sus sistemas. Los accesorios comunes incluyen :
  Calentadores eléctricos para calentamiento auxiliar en tanques de almacenamiento.
  Tanques adicionales (doble tanque termosifón).
  Sensores de temperatura y nivel.
  Válvulas termostáticas.
  Controladores diferenciales.
  Varillas de magnesio para tanques.
  Piezas de repuesto y materiales consumibles (fluido caloportador, etc.).
Algunos accesorios son generales y otros dependen del tipo de sistema de termosifón.

## Slide 28: 2. Estructura y componentes de los sistemas termosifón ACS solar
Documentos del sistema y del proyecto
Los termosifones ACS solar son generalmente sistemas precalculados a pequeña escala para ser instalados por instaladores certificados (recomendables).
Para estos sistemas, la principal referencia técnica son los manuales de instalación, funcionamiento y mantenimiento de los fabricantes. Asimismo, la instalación se realizará de acuerdo con los códigos locales y nacionales aplicables (construcción....) y, en cualquier caso, se utilizarán materiales certificados.
MANUALES DE INSTALACIÓN. CONTENIDOS GENÉRICOS :
Descripción del sistema. Principios de trabajo.
Descripción del sistema. Podría ser un modelo y una gama de sistemas.
Precauciones de seguridad y otras consideraciones generales.
Proceso de instalación. Colectores de sol. Montaje en techo o en superficie.
Proceso de instalación. Fontanería y conexiones eléctricas.
Puesta en marcha del sistema y entrega al usuario. Lista de verificación de instalación.
Instrucciones de uso (para propietarios).
Mantenimiento. Rutina y resolución de problemas.
Especificaciones técnicas. Listas de componentes, características, etc.
Tarjeta de garantía.
Otra información importante. Operación especial, instalaciones alternativas, desmantelamiento, diseño....

## Slide 29: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. General.
I.
TAREAS PREPARATORIAS
II.
TAREAS DE INSTALACIÓN
III.
TAREAS DE PUESTA EN MARCHA
I.
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
Inspeccione y prepare los materiales.
Inspeccione y prepare las herramientas y protecciones.
Evaluar el lugar de instalación.
Planificar la instalación del sistema.
Revise el manual de instalación.
Permisos (trabajo administrativo)
Implementar el plan y las medidas de seguridad.
Instale marcos para techos planos o inclinados.
Instale los colectores solares.
Instale los tanques de agua.
Instale la plomería.
Instale el control eléctrico (si lo hay).
Revisa y termina.
Procedimientos básicos de puesta en marcha.
Programe el controlador.
Verificar el funcionamiento del sistema y revisarlo.
Instruir al cliente.
Lista de control de la Comisión y entrega del sistema.
Requisitos de mantenimiento rutinario (propietario y/o instalador).
Solución de problemas y reparación de sistemas (instalador).
Operaciones de desmantelamiento.

## Slide 30: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Tipo de ACS solar:
TERMOSIFÓN DIRECTO NO PRESURIZADO CON TUBOS EN U DE VACÍO, DE MONTAJE COMPACTO Y PLANO.
Para casas unifamiliares, casas de campo y climas cálidos.
Descripción del sistema con información sobre principios de funcionamiento y datos técnicos.
Manual de instalación
Extractos de información técnica.

## Slide 31: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Extractos de información técnica.
Listas de componentes y materiales.
Sistema simple. Pocos componentes.
Sistema ligero. Sólo se necesita un técnico para instalarlo.
Manual de instalación

## Slide 32: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Extractos de información técnica.
Manual de instalación
Listas de componentes y materiales.
Este modelo soporta dos tanques (110L y 150L) de acero inoxidable apto para uso alimentario.
El bastidor para el montaje plano está hecho de chapa de acero galvanizada recubierta.
El marco proporciona un ángulo nominal de 45º, ajustable. La eficiencia diaria es superior al 70%.

## Slide 33: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Manual de instalación
Extractos de información técnica.
Procedimientos de instalación (demostraciones):
  Montaje del bastidor.
  Instalación de tanques.
  Instalación del tanque colector.
Todo este trabajo debería realizarse mejor en la ubicación final del sistema.
Los componentes son relativamente ligeros. No se necesitan herramientas de elevación.

## Slide 34: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Los tubos de vacío de flujo directo son eficientes, pero proporcionan una "conexión húmeda". Si se rompe un tubo, el tanque de agua podría vaciarse.
El fabricante explica cómo proceder en este caso, entre otras informaciones útiles, relacionadas con la manipulación de los tubos.
Extractos de información técnica.
Procedimientos de instalación (demostraciones):
  Instalación de tubos.
El sistema incluye 18 tubos de vacío (flujo directo, tubo en U) de vidrio borosilicato (espesor 2mm), 47mm y 1500 mm de largo.
Manual de instalación

## Slide 35: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Extractos de información técnica.
Conexión de la tubería:
  Posibilidades de instalación.
A. Suministro de agua a presión.
B. Suministro de agua bombeada.
C. Alimentación desde el tanque superior.
Manual de instalación

## Slide 36: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Extractos de información técnica.
Conexión de la tubería:
  Posibilidades de instalación.
El circuito hidráulico es muy simple, sin embargo, diferentes variables pueden tener un efecto en el funcionamiento del sistema. El fabricante proporciona indicaciones sobre cómo manejar estos factores :
Planificación de la instalación.
Requisitos de tuberías.
Requisitos de seguridad (válvulas).
Requerimientos de agua.
Puesta en marcha y funcionamiento.
Otro.
El sistema empaquetado no incluye la válvula mezcladora y otros productos que se suministrarán por separado.
Manual de instaacion

## Slide 37: 3. Proceso de instalación de sistemas termosifónicos ACS solar
Proceso de instalación. Ejemplo.
Extractos de información técnica.
(Para la puesta en marcha y el uso del sistema):
Información sobre el funcionamiento del sistema, uso adecuado y precauciones de seguridad.
Información sobre mantenimiento de rutina, fallas y reparaciones.
Información sobre la garantía del producto, su alcance, excepciones y condiciones.
Manual de instalación

## Slide 38: Sumario
Estas son ideas importantes que se abordan en esta unidad:
Sistemas de termosifón ACS solar :
  Son sistemas pasivos, capaces de crear una circulación natural de agua (por convección) basada en la energía solar recogida y en una disposición particular de sus partes (el depósito de agua por encima de los colectores solares).
  Son sistemas eficientes, sencillos, de bajo mantenimiento, asequibles y eficientes, especialmente adecuados para lugares soleados y edificios pequeños, que a menudo complementan el ACS solar existente.
  Puede convertirse en sistemas más versátiles, seguros, capaces y complejos con diseños mejorados y funciones añadidas. Muchos modelos incluyen accesorios opcionales, como controles.
  También tiene algunas desventajas. Presentan bajos niveles de protección, son estructuralmente rígidos o pueden circular en inverso. Resolver todo esto es posible, pero con sistemas más caros.
  Puede ser directo e indirecto, presurizado y no presurizado. Los sistemas ACS solar de termosifón directo y atmosférico son las opciones más sencillas. Los termosifones indirectos ACS solar con intercambiador de calor son las opciones más versátiles.
  Son sistemas relativamente pequeños, precalculados, compactos con pocos componentes y de fácil instalación. El manual de instalación del fabricante contiene toda la información esencial necesaria para la instalación, el uso y el mantenimiento, de acuerdo con los códigos locales aplicables.

## Slide 39: Bibliografia
Información y recursos adicionales :
  Vídeos de YouTube sobre la instalación de sistemas de termosifón :
    El efecto termosifón solar en acción. Disponible Here.
    Calentador de agua solar de tubo de vacío de baja presión, calentador de agua solar de tubo de vidrio termosifón con EN12976. Disponible Here.
    Instalación de calentador de agua solar termosifón a presión con EN12976, calentador de agua solar precalentado con serpentín de cobre. Disponible Here.
  (Libro) Sistemas solares y de agua caliente con bomba de calor. Guía de referencia para el plomero. Ed.: Gobierno de Australia. Disponible here.

## Slide 40: Fin de la unidad
Unidad 2.1. EL SISTEMA DE TERMOSIFÓN