## Slide 1: Unidad 2.4.EL COLECTOR SOLAR Y LOS DIFERENTES TIPOS DE ANCLAJE
Bloque 2: Sistemas de energía solar térmica para viviendas unifamiliares

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Bienvenido al módulo : "El colector solar y los diferentes tipos de anclaje".
Al final de este módulo serás capaz de:
Conocer la construcción de diferentes tipos de colectores.
Conocer las propiedades básicas de los techos y materiales
Identificar cómo instalar diferentes colectores en los diferentes techos
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Contenidos
1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.1. Resumen de los tipos de colectores
1.2. Diferentes diseños de colectores
1.3. Colectores sin esmaltar
1.4. Colectores esmaltados
1.5. Diseño especial y colectores híbridos
1.6. Colectores de vacío
1.7. Accesorios para colectores
2. Estudio de cubiertas y materiales
2.1. El propósito y los tipos de techos
2.2. Los componentes del techo
2.3. Materiales utilizados
3. Técnicas y métodos de instalación
3.1. Equipo de trabajo
3.2. Entrega de material y trabajo preparatorio
3.3. Instalación del colector en diferentes tipos de techo

## Slide 4: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.1. Resumen de los tipos de colectores
Calentador de agua para piscinas
20-30°C
Absorbedor (plástico)
Calentador de agua para uso doméstico y apoyo a la calefacción
60°C 80°C 100°C
Amortiguador (Acero inoxidable)
Colector plano acristalado
Colector de vacio
Calentador de agua para uso doméstico
20°C 40°C

## Slide 5: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.1. Resumen de los tipos de colectores
Colector de tubos de vacío
Colector plano vitrificado
Colector de vacio
Colector plano de vacío
Colector ICS

## Slide 6: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.1. Resumen de los tipos de colectores
Colector de tubos de vacío
Con reflector
Sin reflector
Flujo directo
Conexión en seco
Conexión húmeda
Tubo de calor

## Slide 7: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.2. Diferentes diseños de colectores

## Slide 8: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.3. Colectores sin esmaltar
Ventajas del colector sin esmaltar :
El absorbedor puede reemplazar la piel del techo, ahorrando, por ejemplo, una lámina de zinc. Esto conduce a mejores precios del calor a través de la reducción de costes.
Es adecuado para una diversidad de formas de techo, incluyendo techos planos, techos inclinados y techos abovedados. Se puede adaptar fácilmente a curvas leves.
Puede ser una solución más estética para techos de chapa que los colectores acristalados.
Desventajas:
Debido a su menor rendimiento específico, requiere más superficie que un colector plano.
Debido a las mayores pérdidas de calor, el aumento de la temperatura (por encima de la temperatura del aire) es limitado.

## Slide 9: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.4. Colectores esmaltados
Casi todos los colectores planos acristalados disponibles actualmente en el mercado están formados por un absorbedor metálico en una carcasa rectangular plana. El colector está aislado térmicamente en la parte posterior y en los bordes, y está provisto de una cubierta transparente en la superficie superior. Para la alimentación y el retorno del portador de calor se montan dos conexiones de tubos, normalmente en el lado del colector.
Sección a través de un colector plano acristalado

## Slide 10: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.4. Colectores esmaltados
Ventajas:
■ Es más barato que un colector de vacío.
■ Ofrece múltiples opciones de montaje (sobre tejado, integrado en el tejado, montaje en fachada e instalación libre).
■ Tiene una buena relación precio/rendimiento.
■ Tiene buenas posibilidades de montaje por cuenta propia (kits de construcción de colectores).
Desventajas:
■ Tiene un rendimiento inferior al de los colectores de vacío, ya que su valor k es superior.
■ Para el montaje en tejados planos (con anclajes o contrapesos) es necesario un sistema de soporte.
■ No es adecuado para generar temperaturas más altas, como las que se requieren, por ejemplo, para la generación de vapor, o para el suministro de calor a máquinas frigoríficas de absorción.
■ Requiere más espacio en el techo que los colectores de vacío.

## Slide 11: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.5. Diseño especial y colectores híbridos
Además de los formatos estándar, diferentes fabricantes también ofrecen colectores que se suministran "a medida" en la obra o montados en el tejado.

## Slide 12: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.5. Diseño especial y colectores híbridos
Diagrama esquemático de la construcción de un colector de aire híbrido PV/T

## Slide 13: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.5. Diseño especial y colectores híbridos
Sección a través de un colector foto-térmico

## Slide 14: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.6. Colectores de vacío
Colector de tubos de vacío de flujo directo
En este diseño, el medio de transferencia de calor es conducido a través de un sistema de tubo doble tubo hasta el extremo del tubo de vidrio, donde fluye de vuelta y, por lo tanto, absorbe el calor del absorbedor altamente selectivo.
Vista transversal de un colector de tubos de vacío de flujo directo

## Slide 15: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.6. Colectores de vacío
Colector de tubos de vacío de flujo directo

## Slide 16: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.6. Colectores de vacío
Se ofrecen en dos versiones, una con conexión seca y otra con conexión húmeda. Para el tipo seco, el condensador rodea completamente el colector y proporciona un buen enlace conductor de calor a un intercambiador de calor de doble tubo.
Sección transversal del colector de tubos
de vacío con conexión en seco

## Slide 17: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.6. Colectores de vacío
Ventajas:
■ Consigue una alta eficiencia incluso con grandes diferencias de temperatura entre el absorbedor y el entorno.
■ Consigue una alta eficiencia con baja radiación.
■ Soporta aplicaciones de calefacción ambiental de forma más eficaz que los colectores planos acristalados.
■ Alcanza altas temperaturas, por ejemplo, para la generación de vapor o el aire acondicionado.
■ Gracias a su bajo peso, puede transportarse fácilmente a cualquier lugar de instalación; a veces, el colector se monta en el lugar de instalación.
■ Girando las bandas absorbedoras se puede alinear hacia el sol.
Desventajas:
■ Es más caro que un colector de placa plana esmaltada.
■ No se puede utilizar para la instalación en el tejado.
■ No se puede utilizar para la instalación horizontal en sistemas de tuberías de calor.

## Slide 18: 1. Teoría de funcionamiento y tipos de colectores solares montados en el tejado
1.7. Accesorios para colectores
Los colectores no se pueden instalar sin materiales adicionales. Son :
■ para la instalación sobre tejado: ganchos de techo, ladrillos especiales, rieles, tejas de ventilación
■ para el montaje en el tejado: marcos de cubierta
■ para tejado plano o instalación libre: arriostramiento, contrapesos, soportes.

## Slide 19: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.1. El propósito y los tipos de techos

## Slide 20: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.1. El propósito y los tipos de techos
Tejados inclinados
Un techo inclinado a menudo se construye de la siguiente manera:
■ vigas/aislamiento térmico
■ Fieltro para techos sobre encofrados, de lo contrario, láminas bajo el encofrado
■ contraatacando
■ Torneado de tejados
■ tejas.
El aislamiento térmico se puede instalar de tres maneras:
■ en el techo de la planta superior
■ entre las vigas por encima de la altura de la cabeza
■ sobre las vigas.

## Slide 21: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.1. El propósito y los tipos de techos
Cubiertas planas

## Slide 22: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.2. Los componentes del techo
Estructuras de techo
Cintas de cerchas de techo

## Slide 23: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.2. Los componentes del techo
Estructuras de techo
Viga y collarín de vigas. En el caso del techo de la viga, las vigas y el techo debajo de ellas forman un triángulo rígido. No hay elementos constructivos internos. En el caso de los techos con vigas de cuello, cada par de vigas se enlaza y se refuerza con una viga de cuello.

## Slide 24: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.2. Los componentes del techo
Estructuras de techo
Viga. Se trata de estructuras autoportantes (celosías encoladas, celosías de placas de clavos, etc.) y se encuentran cada vez más en edificios nuevos. No se pueden hacer cambios a las vigas sin la aprobación del ingeniero estructural.
Vigas de placas de clavos

## Slide 25: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.2. Los componentes del techo
Ejemplos de cubiertas y juntas de tejados
Tejas lisas
Lona de plástico para techos
Tejados metálicos

## Slide 26: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.2. Los componentes del techo
Ejemplos de tejas moldeadas, especiales, ganchos de tejado, protectores contra la nieve y rejillas para caminar.
Tejas de aire, tubos de escape de vapores y diversas cumbreras

## Slide 27: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.2. Los componentes del techo
Ejemplos de tejas moldeadas, especiales, ganchos de tejado, protectores contra la nieve y rejillas para caminar.
Porta madera redonda

## Slide 28: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.3. Materiales utilizados
Materiales utilizados en el montaje de los aparatos solares en el tejado
Material | Versión | Aplicación
Aluminio | Liso, anodizado, con recubrimiento en polvo, con recubrimiento selectivo | Marcos de colectores, marcos de cobertura, soportes, rieles, absorbedores
Vidrio | Vidrio flotado, vidrio solar (prismático, transparente), vidrio antirreflejo, vidrio borosilicato | Tapa transparente del colector, cilindro de vidrio y tubos absorbedores
Acero inoxidable | V2A (St 1.4301) cromo, níquel | Ganchos de techo, rieles, tornillos, tuercas, placas, bastidores de colectores, absorbedores
 | V4A (St 1.4571) cromo, níquel, molibdeno, titanio | Tornillos, tuercas, placas
Acero | Galvanizado | Ganchos de techo, rieles, tornillos, tuercas, placas, cojinetes, soportes

## Slide 29: 2. Estudio de cubiertas y materiales
2.3. Materiales utilizados
Materiales utilizados en el montaje de los aparatos solares en el tejado
Material | Versión | Aplicación
Cobre | Liso, recubierto selectivamente | Tubos, bandas absorbedoras, absorbedores de superficie completa
Placa de titanio-zinc | Llanura | Delantales, flashing, soakers, pared trasera de los colectores
Plomo | Laminado, zincado | Delantales de plomo, remojadores
Madera | Madera encolada | Marcos de colectores (montaje en el techo)
 | Madera maciza | Listones adicionales (montaje en el tejado), placas para embalajes inferiores
Plásticos | EPDM, PE, PP, PU espuma rígida/flexible, madera mineral, silicona | Aislamiento térmico de tuberías, colector, marco del colector, materiales de sellado, adhesivo

## Slide 30: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.1. Equipo de trabajo
Taburete de techo
En algunos países, los taburetes para techos se utilizan para trabajar de manera segura.

## Slide 31: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.1. Equipo de trabajo
Escaleras
Las escaleras estándar se apoyan en un edificio. El ángulo de montaje correcto es entre 65° y 75°. La escalera debe extenderse 1 m más allá del punto de contacto. Debe estar asegurado contra resbalones, caídas y hundimientos en el suelo: es decir, usar pies anchos, soportes de goma en los pies, suspensión superior/fijación o soporte por parte de una persona de seguridad.

## Slide 32: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.2. Entrega de material y trabajo preparatorio
Cuando se entregan los materiales se debe hacer lo siguiente:
Comprobar si hay daños de transporte
En este caso es especialmente importante comprobar si el acristalamiento está intacto. En el caso de los colectores sin panel posterior metálico, pueden producirse fácilmente daños en las placas de aislamiento térmico. También existe el riesgo de que se doblen las hojas de la cubierta.
Comprobar la integridad y exactitud de la entrega
Para simplificar y apoyar esta tarea, existen:
■ packs listos para usar, es decir, kits completos para el instalador. Por lo tanto, sólo los materiales de instalación (tubos de cobre, aislamiento térmico, materiales de fijación, etc.) son los que aún deben ser repuestos.
■ asesoramiento detallado del proveedor
■ cursos de formación para la instalación por parte del fabricante o de otras instituciones.

## Slide 33: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3. Instalación del colector en diferentes tipos de techo
3.3.1. Instalación sobre tejado inclinado
Los colectores solares pueden montarse en el tejado o entre las tejas.
Instalación sobre tejado
En la instalación sobre tejado, los colectores se montan a unos 5-10 cm por encima de la capa del tejado. Los puntos de montaje suelen estar formados por ganchos de techo o anclajes de vigas, que se atornillan a las vigas, o a una teja ondulada, a una costura de pie o similar. Los ganchos de techo están formados de tal manera que pueden ser conducidos entre dos filas de tejas o tejas.

## Slide 34: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.1. Instalación sobre tejado inclinado
Instalación sobre tejado
Las ventajas de la instalación sobre tejado son las siguientes:
■ instalación rápida y sencilla, por lo tanto más barata
■ La piel del tejado permanece cerrada
■ mayor flexibilidad (se puede montar más cerca de cumbreras, revestimientos de chapa, etc.).
Las desventajas de la instalación en el techo son las siguientes:
■ Carga adicional en el techo (aproximadamente 20-25 kg/m2 de superficie de colectores para colectores planos y 15-20 kg/m2 para colectores de tubos de vacío)
■ visualmente no es tan atractivo como la instalación en el tejado
■ Tuberías instaladas parcialmente sobre el tejado (influencia del clima, daños causados por las aves).

## Slide 35: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.1. Instalación sobre tejado inclinado
Instalación en el tejado
Ejemplo de instalación en el tejado
colocación

## Slide 36: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.1. Instalación sobre tejado inclinado
Instalación en el tejado
Las ventajas de la instalación en el tejado son las siguientes:
■ No se aplican cargas adicionales sobre el tejado.
■ Es visualmente más atractivo (los marcos de cubierta pueden obtenerse en diferentes colores de algunos fabricantes).
■ Las tuberías se colocan bajo la cubierta del tejado.
■ Ahorro de tejas (nueva construcción), tejas de reserva (antigua construcción).
Las desventajas de la instalación en el techo son las siguientes:
■ Materiales más caros y trabajos de montaje.
■ La piel del techo está"rota", creando posibles puntos débiles.
■ Es posible que sea necesario transportar los azulejos sobrantes (costes).
■ Es menos flexible: debido a los marcos de cobertura debe haber una mayor distancia de las cumbreras, los marcos de las ventanas y de las chimeneas.

## Slide 37: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3. Instalación del colector en diferentes tipos de techo
3.3.2. Montaje sobre tejado plano
Hay tres opciones:
■ Contrapesos Aproximadamente 100-250 kg/m2 de superficie de colectores para colectores planos y unos 70-180 kg/m2 para colectores de tubos de calor (máximo 8 m) altura de montaje sobre el nivel del suelo según la altura del edificio.
■ Asegurar con cuerdas de sujeción delgadas. La condición previa para ello es que se disponga de
puntos de fijación.
■ Anclaje a la cubierta plana. Aquí se atornillan al techo un número adecuado de soportes y se sellan.

## Slide 38: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.2. Montaje sobre tejado plano
Los colectores de tubo de vacío de flujo directo se pueden montar planos

## Slide 39: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.2. Montaje sobre tejado plano
Las ventajas son:
■ instalación rápida y sencilla (bajos costes de instalación)
■ sin costes de stand
■ no hay penetración de la piel del tejado en los puntos de fijación
■ carga de techo baja debido a contrapesos más ligeros, ya que hay cargas de viento más bajas
■ en el caso de edificios catalogados, el campo colector se puede instalar de forma que no se pueda ver.
Las desventajas son:
■ Costes más elevados para los colectores de tubos de vacío
■ menor rendimiento cuando el sol está a bajo nivel.

## Slide 40: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3. Instalación del colector en diferentes tipos de techo
3.3.3. Instalación en la fachada

## Slide 41: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.3. Instalación en la fachada
Izquierda: placa plana dispuesta verticalmente/inclinada.
Derecha: tubo de vacío vertical (tubos verticales); horizontal (absorbedor ajustado a 45°)

## Slide 42: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.4. Construcción del campo de colectores
Conexión en paralelo
En este caso, todos los colectores se instalan entre dos tubos colectores, uno de distribución y otro de recogida. Para conseguir caudales uniformes, los colectores deben tener una menor resistencia al flujo (es decir, una mayor sección de tubo) que los colectores.

## Slide 43: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.4. Construcción del campo de colectores
Conexión en serie
El caudal necesario para entregar el calor generado aumenta en proporción al número de colectores, pero la resistencia del flujo aumenta exponencialmente. Debido al aumento significativo de la potencia de bombeo requerida, el número de filas en los colectores conectados es limitado.

## Slide 44: 3. Técnicas y métodos de instalación
3.3.4. Construcción del campo de colectores
Combinación de serie y conexión en paralelo
Estas combinaciones permiten combinar las ventajas de ambos principios de conexión.

## Slide 45: Conclusión
Ya ha completado el módulo "El colector solar y los diferentes tipos de anclaje" y es capaz de:
Conocer la construcción de diferentes tipos de colectores.
Conocer las propiedades básicas de los techos y materiales
Identificar cómo instalar diferentes colectores en los diferentes techos

## Slide 46: Fin de la unidad
Unidad 2.4.EL COLECTOR SOLAR Y LOS DIFERENTES TIPOS DE ANCLAJE