## Slide 1: Unidad 2.5. INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA ACS Y CALEFACCIÓN EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
El sistema auxiliar

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Bienvenido al módulo : "El sistema auxiliar".
Al final de esta unidad serás capaz de:
Conocer la construcción de diferentes tipos de intercambiadores y acumuladores.
Identificar cómo instalar diferentes intercambiadores y acumuladores usando accesorios.
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Contenido
1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.1. Los elementos auxiliares del circuito solar
1.2. Diferentes diseños de intercambiadores y acumuladores
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
2.2. Conexión de agua fría
2.3. Accesorios para tuberías de agua caliente sanitaria

## Slide 4: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.1. Los elementos auxiliares del circuito solar
Líquido solar
El líquido solar transporta el calor producido en el colector al acumulador solar. El agua es el medio más adecuado para ello, ya que tiene muy buenas propiedades:
■ alta capacidad térmica
■ alta conductividad térmica
■ baja viscosidad.
Además, el agua es:
■ no combustible
■ no tóxico
■ barato.

## Slide 5: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.1. Los elementos auxiliares del circuito solar
Prevención de retorno de flujo
Es importante instalar una válvula de retención o un freno de gravedad en el flujo de retorno entre la bomba y el colector.

## Slide 6: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.1. Los elementos auxiliares del circuito solar
Purgadores de aire rápidos
En el punto más alto de cada sistema de energía solar, se debe proporcionar un purgador de aire automático con válvula de cierre o un purgador de aire manual.
Purgado deficiente de aire
Purgado de aire de bueno a muy bueno

## Slide 7: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.1. Los elementos auxiliares del circuito solar
Caudalímetros
Las pequeñas unidades mecánicas de visualización del flujo volumétrico permiten el control del flujo volumétrico. Con determinados caudalímetros, el caudal volumétrico puede reducirse dentro de ciertos límites por medio de una válvula de control de caudal.

## Slide 8: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.1. Los elementos auxiliares del circuito solar
Dispositivos de seguridad en el circuito solar
Según la norma europea EN 12976, cada sección del campo de colectores que se pueda cerrar debe estar equipada con al menos una válvula de seguridad.
Válvula de seguridad

## Slide 9: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.2. Diferentes diseños de intercambiadores y acumuladores
Intercambiador de calor solar (unidad de transferencia de calor)
La instalación vertical de los intercambiadores de calor es la más favorable, y debe ser la prioritaria, ya que favorece el efecto de estratificación en el sistema de almacenamiento.
Intercambiador de calor de tubos con aletas
Intercambiador de calor de tubo plano

## Slide 10: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.2. Diferentes diseños de intercambiadores y acumuladores
Intercambiador de calor solar (unidad de transferencia de calor)
Los intercambiadores de calor externos se fabrican como intercambiadores de calor de placas o tubulares. Los intercambiadores de calor externos están aislados, con carcasas de aislamiento térmico prefabricadas.
Ventajas de los intercambiadores de calor externos:
■ La capacidad de transferencia de calor es mayor que la de los intercambiadores de calor internos.
■ Apenas hay ninguna reducción en el rendimiento debido a la acumulación de cal.
■ Se pueden cargar varios acumuladores desde un solo intercambiador de calor.
Desventajas de los intercambiadores de calor externos:
■ Son más caros que los intercambiadores de calor internos.
■ En la mayoría de los casos se requiere una bomba adicional en el lado secundario del intercambiador de calor.

## Slide 11: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.2. Diferentes diseños de intercambiadores y acumuladores
Intercambiador de calor solar (unidad de transferencia de calor)
Intercambiador de calor tubular
Intercambiador de placas

## Slide 12: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.2. Diferentes diseños de intercambiadores y cumuladores
Acumuladores de agua caliente sanitaria
Tiene las siguientes características:
■ dos intercambiadores de calor para dos fuentes de calor (bivalente): un intercambiador de calor solar y un intercambiador de calor adicional para una caldera de calefacción
■ Conexión directa al suministro de agua fría
■ Depósito de presión de 4-6 bar de presión de servicio.
Tanque solar modelo vertical con intercambiador de calor auxiliar

## Slide 13: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.2. Diferentes diseños de intercambiadores y acumuladores
Combinación de acumuladores
Los acumuladores combinados pueden enviar el calor producido directamente al sistema de calefacción (calefacción de apoyo) o, alternativamente, enviarlo al sistema de agua sanitaria mediante un intercambiador de calor interno o externo.

## Slide 14: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.1. Materiales del acumulador
Los depósitos no ventilados se ofrecen en acero inoxidable, acero esmaltado, acero recubierto de plástico o cobre.
Los tanques de acero inoxidable son relativamente ligeros y no necesitan mantenimiento, pero son significativamente más caros que los tanques de acero esmaltado.
Los tanques esmaltados deben estar equipados con un ánodo galvánico externo o de magnesio por razones de protección contra la corrosión.
También se ofrecen tanques de acero recubiertos de plástico más baratos.
Los tanques de plástico ventilados son igualmente sensibles a temperaturas más altas.

## Slide 15: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador
Conexión y aislamiento térmico de un acumulador solar

## Slide 16: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.3. Materiales del acumulador instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador
Conexión y aislamiento térmico de un acumulador solar

## Slide 17: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador
Conexión y aislamiento térmico de un acumulador solar

## Slide 18: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
Conexión y aislamiento térmico de un acumulador solar
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador

## Slide 19: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
Conexión y aislamiento térmico de un acumulador solar
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador

## Slide 20: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
Intercambiador de calor de tubos con aletas, acodado
Intercambiador de calor de tubos con aletas, horizontal
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador

## Slide 21: 1. Tipos de intercambiadores de calor e instalaciones de acumuladores
Conexión de agua caliente con todos los accesorios y circulación secundaria
1.3. Materiales del acumulador e instalación del acumulador
1.3.2. Instalación del acumulador

## Slide 22: 2. Instalación de la grifería
2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Las envolventes del circuito solar

## Slide 23: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Desconector de retorno (válvula de retención)
Para evitar que se produzca una circulación convectiva de líquido en el circuito solar con la bomba de circulación desconectada, que absorbería el calor del acumulador y lo transmitiría al entorno a través del campo colector, el circuito solar está provisto de un dispositivo antirretorno.

## Slide 24: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Vaso de expansión (MEV)
El vaso de expansión está diseñado para absorber el aumento de volumen del líquido solar cuando se calienta, y para devolverlo de nuevo al sistema cuando se enfría.

## Slide 25: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Válvula de seguridad
Para evitar un aumento de presión no permitido en el circuito solar, se especifica la instalación de una válvula de seguridad.

## Slide 26: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Separadores de aire
Aumentan la sección transversal del flujo, reduciendo así la velocidad del flujo y permitiendo que las burbujas de aire suban.

## Slide 27: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Instrumentos de visualización (termómetros, manómetros, flujómetros)

## Slide 28: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Dispositivos de cierre
Existen varias versiones de racores de cierre, incluyendo válvulas de ángulo y de asiento recto, válvulas de bola, válvulas de corredera y válvulas de mariposa. Al instalar las válvulas es importante tener en cuenta la dirección del flujo. Las válvulas de bola poseen la menor resistencia al flujo.
válvulas de asiento inclinado
válvulas de asiento recto
válvulas de bola
válvulas de corredera
válvulas mariposa

## Slide 29: 2. Instalación de la grifería
2.1. El propósito y los tipos de accesorios
Filtro de suciedad
El uso de un filtro de suciedad se puede prescindir de él en sistemas pequeños (soldadura blanda) y en circuitos solares adecuadamente enjuagados.

## Slide 30: 2. Instalación de la grifería
2.2. Conexión de agua fría
La conexión de agua fría está instalada en la parte inferior del almacén. Para almacenes sin ventilación, la combinación de entrada, que consiste en una válvula de cierre, una válvula antirretorno y una válvula de seguridad, debe instalarse en la tubería de agua fría. Si es necesario, se debe instalar un reductor de presión adicional (si es necesario para reducir la presión de la red). La válvula de seguridad debe instalarse de forma que no se pueda cerrar.

## Slide 31: 2. Instalación de la grifería
2.3. Accesorios para tuberías de agua caliente sanitaria
Grifo de desagüe
Para vaciar el almacén durante los trabajos de mantenimiento y reparación, se debe instalar un grifo de desagüe en el punto más bajo de la tubería de alimentación de agua fría.

## Slide 32: 2. Instalación de la grifería
2.3. Accesorios para tuberías de agua caliente sanitaria
Mezclador termostático

## Slide 33: 2. Instalación de la grifería
2.3. Accesorios para tuberías de agua caliente sanitaria
Filtro de suciedad
El funcionamiento del mezclador termostático y del reductor de presión puede verse afectado por pequeñas partículas. Por lo tanto, se recomienda instalar un filtro de suciedad en la tubería de agua fría aguas arriba de estos accesorios en la dirección del flujo.

## Slide 34: Conclusión
Ahora ha completado el módulo "El sistema auxiliar" y puede:
Conocer como construir diferentes tipos de intercambiadores y acumuladores.
Identificar cómo instalar diferentes intercambiadores y acumuladores usando accesorios.

## Slide 35: Fin de la unidad
Unidad 2.5. INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA ACS Y CALEFACCIÓN EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR