## Slide 1: Unidad 2.6. INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA ACS Y CALEFACCIÓN EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR
El circuito hidráulico

## Slide 2: Objetivos de la unidad
Bienvenido al módulo : "El circuito hidráulico".
Al final de este modulo serás capaz de:
Conocer los tipos y la construcción de los diferentes sistemas hidráulicos
Conocer el funcionamiento de los sistemas de calefacción y de agua potable
Conocer los tipos de bombas y cómo calcular sus parámetros
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Contenido
1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.1. Carga mediante energía solar
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
1.3. Descarga en acumulador
2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
2.2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.1. Bombas en sistemas de calefacción solar
3.2. Selección de una bomba
3.3. Diseño y dimensionamiento de los componentes del sistema

## Slide 4: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
Sistema solar térmico
Sistemas con circulación forzada
Sistemas de termosifón
Sistemas abiertos
Sistemas cerrados
Sistemas de un solo circuito
Sistemas de doble circuito
Clasificación de los sistemas solares térmicos

## Slide 5: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.1. Carga mediante energía solar
(a) Intercambiador de calor solar interno. El intercambiador de calor está normalmente diseñado como un serpentín con aletas o de tubo liso, que está dispuesto en la parte inferior de la tienda. La transmisión térmica al agua sanitaria se produce por conducción térmica, y como resultado de esta convección se produce: es decir, el agua calentada sube como consecuencia de su menor densidad.

## Slide 6: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.1. Carga mediante energía solar
(b) Intercambiador de calor solar interno con circuito de derivación. Esta es una variante del sistema (a) para sistemas más grandes. Un sensor de radiación mide la radiación solar. A un valor umbral de, el controlador enciende la bomba solar, y la válvula de tres vías inicialmente desvía el intercambiador de calor.

## Slide 7: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.1. Carga mediante energía solar
c) Carga de estrato con cargador estratificado autorregulable. El núcleo central de este método de carga de almacenamiento es un tubo ascendente con dos o más puertos de admisión a diferentes alturas y un intercambiador de calor instalado debajo. El intercambiador de calor calienta el agua que lo rodea en el tubo ascendente y el agua sube.

## Slide 8: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.1. Carga mediante energía solar
d) Intercambiador de calor externo. El líquido solar fluye a través del lado primario de un intercambiador de calor de placas externo. Para cargar el acumulador, una segunda bomba de circulación extrae agua fría del fondo del acumulador.

## Slide 9: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.1. Carga mediante energía solar
e) Sistema de carga estratificada con dos intercambiadores de calor internos y alimentación a través de una válvula de tres vías a dos alturas diferentes.
(f) Como (e) pero con un intercambiador de calor externo.

## Slide 10: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
a) Almacenamiento de agua para uso doméstico. El volumen de reserva se calienta según sea necesario a través del intercambiador de calor superior, utilizando una caldera de gasóleo o de gas con conmutación por prioridad de acumulación.

## Slide 11: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
b) Acumulador intermedio (térmico). Calefacción directa de un acumulador intermedio separado. El agua caliente de calefacción se extrae del centro del acumulador y se vuelve a introducir en la parte superior, como en el punto (f), pero en este caso las tuberías se instalan a la altura correspondiente en el lateral.

## Slide 12: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
c) Acumulador de agua para uso doméstico. Calentamiento auxiliar del volumen en espera por medio de un intercambiador de calor externo.

## Slide 13: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
d) Acumulador de agua para uso doméstico. Calefacción eléctrica auxiliar de la zona de espera. La energía eléctrica es aceptable para su uso como calefacción sólo en casos excepcionales, ya que la generación de electricidad implica grandes pérdidas.

## Slide 14: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
e) Acumulador de agua para uso doméstico. Recarga de la calefacción por un calentador instantáneo aguas abajo. El dispositivo debe ser controlado térmicamente y diseñado para aceptar agua precalentada: es decir, sólo se calienta tanto como sea necesario para alcanzar una temperatura de salida establecida.

## Slide 15: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.2. Carga por medio de calentamiento auxiliar
f) Acumulador intermedio (térmico). Calefacción de recarga mediante tubo de admisión. La bomba de carga de acumulador extrae el agua a calentar desde el centro del acumulador. Este es calentado por la caldera y alimentado a la parte superior del depósito a través de un tubo de admisión.

## Slide 16: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.3. Descarga en acumulador
Acumulador de agua para uso doméstico. El agua se extrae desde arriba en la parte más caliente de la tienda (área de espera). El agua fría fluye por el fondo en una cantidad correspondiente.
b) Acumulador. La descarga tiene lugar en la zona superior a través de un intercambiador de calor interno.

## Slide 17: 1. Tipos de sistemas hidráulicos de carga y descarga del acumulador
1.3. Descarga en acumulador
c) Mejora de la letra b). El agua refrigerada desciende dentro de un tubo descendente y empuja el agua más caliente uniformemente hacia arriba. De esta manera, el agua más caliente siempre está disponible en la parte superior, y la estratificación apenas se altera.
d) Acumulador intermedio. La descarga se realiza a través de un intercambiador de calor externo.
e) Acumulador combinado. El agua fría entra en el almacén de agua doméstica justo en la parte inferior. Se calienta de acuerdo con las capas del buffer store y se retira de la zona caliente en la parte superior.

## Slide 18: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
Sistema estándar

## Slide 19: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
Calentamiento de agua según el principio de paso de agua
Un acumulador intermedio con carga interna e intercambiador de calor de salida que incluye bajada interna y calentamiento auxiliar directo a través de la caldera.

## Slide 20: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
Calentamiento de agua mediante depósito en depósito
En un sistema de almacenamiento en depósito, el almacén contiene un volumen de agua doméstica menor en comparación con un sistema estándar, lo que reduce el tiempo de retención de agua en el almacén. El agua circundante se utiliza como de almacenamiento para el calor.

## Slide 21: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
Calentamiento de agua sobre intercambiador de calor externo
Mediante el uso de un acumulador estratificado como acumulador de agua caliente sanitaria o como acumulador intermedio, el calor del captador solar se introduce directamente en la capa de temperatura correspondiente del acumulador.
Cuando el acumulador estratificado funciona con agua precalentada, el calor del agua sanitaria se evacua por medio de un intercambiador de calor externo de un solo paso.

## Slide 22: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
Sistema de drenaje
Con este sistema el calentamiento del agua sanitaria se realiza, al igual que con un sistema solar estándar, sobre el intercambiador de calor del circuito solar.
El líquido solar se encuentra entonces en un recipiente cerrado. Si es necesario y si la radiación solar es suficiente, la bomba presiona el medio de calor en las tuberías y colectores y el aire en el receptáculo.

## Slide 23: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.1. Sistemas de calentamiento de agua sanitaria
Sistema de drenaje
Un enfriamiento nocturno de la tienda por circulación de la fuerza de gravedad es igualmente imposible. Para que este sistema funcione perfectamente, las tuberías de alimentación y de retorno, así como los colectores, deben funcionar con la pendiente necesaria hacia abajo, de modo que durante el llenado se pueda expulsar todo el aire de los colectores y cuando se vacíe el agua no quede nada.

## Slide 24: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
Sistema de almacenamiento combinado (sistema de almacenamiento en acumulador)
En el acumulador intermedio hay un pequeño acumulador de agua para uso doméstico. El circuito solar se conduce a través de un intercambiador de calor interno y la calefacción auxiliar se carga directamente en la zona superior. El circuito de calefacción extrae el agua de calefacción desde la mitad del acumulador y devuelve el flujo de retorno del circuito de calefacción enfriado a la parte inferior del acumulador intermedio. Sin embargo, el agua fría que vuelve a entrar en el acumulador de agua doméstica perjudica las capas de calor en caso de que se produzcan altas caudales de agua...

## Slide 25: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
Instalación con acumulador intermedio, intercambiador de calor interno para la evacuación del calor y bajada del mismo
El acumulador puede ser cargado por el circuito solar a través de un intercambiador de calor externo en dos niveles. El nivel correspondiente se selecciona en función de la temperatura. El agua caliente sanitaria se elimina a través de un intercambiador de calor interno especial, que se monta sobre un tubo descendente.

## Slide 26: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
Acumulador estratificado con calentamiento de agua en paso único y soporte de calefacción
Los acumuladores estratificados, que sólo pueden utilizarse para calentar agua sanitaria, también están diseñados para apoyar la calefacción de espacios. Los cargadores de dos capas garantizan que el calor solar y los tubos de retorno de la calefacción, a diferentes temperaturas, se introduzcan en las capas de temperatura correspondientes del acumulador.

## Slide 27: 2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
2.2. Sistemas de calentamiento de agua potable y calefacción
Sistema de doble acumulador
El circuito solar carga ambos acumuladores en la zona inferior, pero el acumulador de agua doméstico tiene prioridad. Cada tienda suministra el sistema que le sigue.

## Slide 28: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.1. Bombas en sistemas de calefacción solar
Las bombas utilizadas en los sistemas de calefacción solar se denominan circuladores de agua caliente. Mueven el fluido a través de los colectores solares y/o del intercambiador de calor hasta donde se puede almacenar o utilizar el fluido calentado.

## Slide 29: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.2. Selección de una bomba
Altura y caudal
Dependiendo de su aplicación, las bombas deben superar dos tipos diferentes de cabezal: el atmosférico y el de fricción. La altura de rozamiento aumenta con el diámetro más pequeño de la tubería, el aumento de la longitud, los cambios de dirección y el aumento del caudal.
Los circuitos de colectores solares funcionarán eficientemente en una amplia gama de caudales, pero elegir una bomba demasiado grande puede costar más por adelantado y consumirá más energía.
El rendimiento de una bomba bajo diferentes condiciones se muestra por su "curva de bomba". Esta curva de rendimiento se presenta típicamente como un gráfico o una tabla, con caudales seleccionados dados a diferentes presiones de bomba.

## Slide 30: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.2. Selección de una bomba
AC o DC
Una de las consideraciones finales para elegir una bomba depende de si está planeando usar CA o CC para alimentarla.
Ambos tipos de bombas están disponibles, pero la gama de bombas de CC disponibles es mucho más estrecha que la de las de CA.
Las bombas de CA tienen un suministro de energía ilimitado si son alimentadas por una red de suministro fiable.
Las bombas de corriente continua pueden funcionar directamente con un módulo fotovoltaico y hacen que un sistema de calentamiento de agua solar sea independiente de la red.

## Slide 31: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.2. Selección de una bomba

## Slide 32: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.3. Diseño y dimensionamiento de los componentes del sistema
Hay cuatro métodos diferentes:
■ determinación aproximada del tamaño con una fórmula de aproximación
■ cálculo detallado de los componentes individuales
■ diseño gráfico con nomografías
■ diseño asistido por ordenador con programas de simulación.

## Slide 33: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.3. Diseño y dimensionamiento de los componentes del sistema
Determinación aproximada del tamaño con una fórmula de aproximación
SUPERFICIE DEL COLECTOR
Para un sistema diseñado para un clima templado, se puede hacer una estimación aproximada de los componentes esenciales del sistema bajo los siguientes supuestos:
■ Consumo medio de agua caliente, por persona y día.
■ Fracción solar media anual.
■ Colector con una orientación y un ángulo de inclinación óptimos o casi óptimos.
■ Sin o con poco sombreado.
■ El objetivo de diseño es cubrir la carga casi completamente en los meses de alta irradiación.

## Slide 34: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.3. Diseño y dimensionamiento de los componentes del sistema
Determinación aproximada del tamaño con una fórmula de aproximación
VOLÚMENES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DOMÉSTICA E INTERCAMBIADORES DE CALOR
En general, para pasar unos días sin sol sin calefacción auxiliar, el volumen de almacenamiento debe ser de 1 a 2 veces el consumo diario de agua caliente.
TUBOS DE CIRCUITO SOLAR, BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y VASO DE EXPANSIÓN
En la siguiente tabla se pueden determinar los diámetros de los tubos del circuito solar en función de la superficie del colector y de la longitud de los tubos.

## Slide 35: 3. Tipos de bombas y cálculo de las pérdidas de presión
3.3. Diseño y dimensionamiento de los componentes del sistema
Determinación aproximada del tamaño con una fórmula de aproximación
TUBOS DE CIRCUITO SOLAR, BOMBAS DE CIRCULACIÓN Y VASO DE EXPANSIÓN
El volumen del vaso de expansión se puede obtener en la siguiente tabla: depende de la superficie del colector y de la altura del sistema entre el vaso de expansión y el borde del colector.

## Slide 36: Conclusión
Ya has completado el módulo "El circuito hidráulico" y ahora puedes:
Conocer los tipos y la construcción de los diferentes sistemas hidráulicos
Conocer el funcionamiento de los sistemas de calefacción y de agua potable
Conocer los tipos de bombas y cómo calcular sus parámetros

## Slide 37: Fin de la unidad
Unidad 2.6. INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS PARA ACS Y CALEFACCIÓN EN UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR