## Slide 1: MÓDULO 3: INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
TEI of CRETE
Instalación de sistemas fotovoltaicos

## Slide 2: Objetivos del módulo
Al final de esta unidad:
  Serás consciente de las mejores prácticas y de los escollos que hay que evitar
  Estarás familiarizado con las reglas básicas de las cuestiones eléctricas y estructurales
  Conocerás las normas básicas y los códigos de seguridad de la instalación fotovoltaica.
  Serás consciente de los errores y fallos comunes durante la instalación fotovoltaica
  Serás capaz de identificar los diferentes componentes de un sistema fotovoltaico
  Serás capaz de instalar los diferentes componentes del sistema de un sistema fotovoltaico
  Serás capaz de explorar posibles vías alternativas para la combinación de diferentes componentes del sistema
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Sistemas de montaje FV: tejados inclinados

## Slide 4: Sistemas de montaje FV: Montaje con balasto (proyectos comerciales de techos planos a gran escala)

## Slide 5: Sistemas de montaje FV: Matrices montadas en poste (matrices fijas, ajustables o de seguimiento solar)

## Slide 6: Sistemas de montaje FV: Matrices de seguimiento solar

## Slide 7: Distancia mínima del área FV para evitar el sombreado
Criterio: d1 > 2h

## Slide 8: Diodos de bloqueo y bypass en una matriz fotovoltaica

## Slide 9: Cableado de sistemas FV

## Slide 10: Cable FV conector hembra/macho

## Slide 11: Caja de panel PV
Incluye diodos de bypass

## Slide 12: Divisor de cable FV

## Slide 13: Herramienta necesaria para la terminación correcta de los conectores

## Slide 14: Comprobación de fallos de puesta a tierra FV

## Slide 15: Integración de sistemas FV en edificios

## Slide 16: Conexión de la batería
Caso específico: 2 series paralelas de 2 baterías cada una

## Slide 17: Sistema fotovoltaico monofásico (< 5kWp)

## Slide 18: Sistema FV trifásico (< 5kWp)

## Slide 19: Diagrama de bloques de la instalación de media tensión (MT)

## Slide 20: Construcción de una planta de energía fotovoltaica a escala industrial

## Slide 21: Comprobación de la conexión del inversor fotovoltaico
Tensión FV de punto de máxima potencia (MPP) inferior a la tensión de entrada del inversor: Resultado no crítico para el funcionamiento del inversor
Corriente FV más alta que la corriente máxima del inversor: Resultado no crítico para el funcionamiento del inversor.
Tensión de circuito abierto FV más alta que la tensión máxima de entrada del inversor: Resultado crítico para el funcionamiento del inversor

## Slide 22: Tensión MPP más baja

## Slide 23: Corriente fotovoltaica más alta

## Slide 24: Tensión de circuito abierto superior (*)

## Slide 25: Estimación de la superficie de la sección del cable FV
El cálculo debe tener en cuenta:
Caída de tensión máxima
Corriente máxima
Longitud del cable
Carga del sistema

## Slide 26: Características de los cables FV

## Slide 27: Cálculo de la caída de tensión (CC)
ΔV: caída de tensión(V)
V: tensión (V)
ℓ: longitud del cable (m)
I: corriente (A)
K: Conductividad del cable, que es igual a:
  Cobre: Κ = 58 m/Ω∙mm2
  Aluminio: Κ = 36 m/Ω∙mm2
Α: área de la sección transversal (mm2)

## Slide 28: Efecto de la temperatura
La temperatura máxima de los módulos FV puede alcanzar los 70°C en estructuras que permiten la libre circulación de aire en la parte posterior de los módulos.
En los casos en los que la circulación de aire está impedida, se pueden alcanzar temperaturas más altas de hasta 80-90°C.
Cuando los cables de un sistema FV están adyacentes a los módulos FV, se debe tener en cuenta la temperatura del módulo para la selección adecuada de la sección transversal del cable y el aislamiento.

## Slide 29: Características de los cables (Tabla 1)

## Slide 30: Coeficiente de corrección de la temperatura de los cables FV (Tabla 2)
Temperatura ambiente (°C) | Coeficiente de temperatura para cables aislados hasta 90°C | Coeficiente de temperatura para cables aislados hasta 105°C
30 | 1.00 | 1.00
31-35 | 0.96 | 0.97
36-40 | 0.91 | 0.93
41-45 | 0.87 | 0.89
56-50 | 0.82 | 0.86
51-55 | 0.76 | 0.82
56-60 | 0.71 | 0.77
61-70 | 0.58 | 0.68
71-80 | 0.41 | 0.58

## Slide 31: Ejemplo de selección de cable (inversor FV)
Características de los módulos FV:
Pm = 200 W
Vm = 28,10 V
Im = 7,20 A
Isc = 7,78 A
Voc = 36.00 V
Características de los módulos FV:
CDP = 2,10 kW
PAC = 2,00 kW
10 módulos FV conectados en serie

## Slide 32: Ejemplo de selección de cable (inversor FV)
Cables de cobre (conductividad específica Κ=58 m/Ω∙mm2)
Longitud del cable (inversor FV): ℓ = 40m
Imax = 1.25 ∙ Isc = 9.725 A
(1,25 se utiliza como coeficiente de seguridad para casos de irradiancia extrema)
ΣVm = 10 ∙ 28,10 V = 281 V
Caída de tensión máxima ΔV/V = 1%.
Instalación de cables aislados hasta 90°C
Temperatura máxima del cable: 70°C

## Slide 33: Ejemplo de selección de cable (inversor FV)
1. Comprobación de caída de tensión
2. Comprobación de la corriente máxima
Para cable de 6 mm2, la corriente máxima es de 41 A (ver Tabla 1).
Para cables aislados hasta 90°C y una temperatura de cable de 70°C, el coeficiente de temperatura es de 0,58 (ver Tabla 2).
la corriente máxima a 70°C es: 0.58 ∙ 41 Α = 23.78 Α
Imax = 9.725 A < 23.78 Α, por lo que no hay problema de sobrecorriente
Selección de cables: 6 mm2

## Slide 34: Norma IEC 62548:2016
La norma IEC 62548:2016 establece los requisitos de diseño para las matrices FV, incluyendo el cableado de las matrices de CC, los dispositivos de protección eléctrica y las disposiciones de conmutación y puesta a tierra.
El objetivo de este documento es abordar los requisitos de seguridad de diseño derivados de las características particulares de los sistemas FV.
Incluye todas las partes del conjunto fotovoltaico, pero no incluye los dispositivos de almacenamiento de energía, los equipos de conversión de energía o las cargas.
Una excepción es que las disposiciones relativas a los equipos de conversión de potencia sólo están cubiertas cuando se trata de cuestiones de seguridad de CC.
También se incluye la interconexión de pequeñas unidades de acondicionamiento de CC destinadas a la conexión a módulos fotovoltaicos.

## Slide 35: Objetivos del módulo
Ahora ha completado el módulo 3.1 "Instalación de sistemas FV" y:
  Es consciente de las mejores prácticas y de los escollos que hay que evitar
  Está familiarizado con las reglas básicas de las cuestiones eléctricas y estructurales
  Conoce las normas básicas y los códigos de seguridad de la instalación fotovoltaica.
  Es consciente de los errores y fallos comunes durante la instalación fotovoltaica
  Es capaz de identificar los diferentes componentes de un sistema fotovoltaico
  Es capaz de instalar los diferentes componentes del sistema de un sistema fotovoltaico
  Es capaz de explorar posibles vías alternativas para la combinación de diferentes componentes del sistema
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla para ser utilizada por los proveedores de EFP para que preparen el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 36: Gracias por su atención