## Slide 1: Част 1.3. ВИДОВЕ СЛЪНЧЕВИ ТОПЛИННИ ИНСТАЛАЦИИ И КОМПОНЕНТИ
Блок 1
Въведение в слънчевата топлинна енергия

## Slide 2: Цели на модула
До края на този модул ще знаете за:
  Разграничаване на активните слънчеви топлинни технологии от други слънчеви технологии.
  Класифициране на слънчевите активни системи въз основа на изискванията за температура.
  Класифициране на слънчевата вода в отоплителни системи (SWH) за вътрешни приложения.
  Описание на основната структура и действието на често срещаните видове на DSWH.
  Идентифициране на компонентите, използвани в общите DSWH инсталации.
  Идентифициране на други слънчеви топлинни технологии в диапазона на ниски и средни температури с приложение в сградите.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: 1. Идентификация на слънчевите топлинни технологии
Соларни технологии, класифицирани според методите за събиране на слънчевата енергия

## Slide 4: 2. Слънчеви термични системи за ниска, средна и висока температура
Колектори "Без концентриране":
"Концентрирани" колектори:
Ниска и средна работна темпер.
По-висока работна темпер.
Слънчеви термични температурни обхвати

## Slide 5: 3. Слънчеви отоплителни системи
A classification of SWH
Вътрешни слънчеви водно нагревателни системи
Преобразуват слънчевата светлина в топлина за водонагряващи цели, използвайки колектор (активна).
За малки приложения (домове) и мащабни (многофамилни жилищни, комерсиални цели).
Различни начини на разполагане. Основното разграничение: SWH технология за топъл или студен климат.
Опаковани/предварително-изчислени решения или инженерство .
Разнообразие от фактори, влияещи на избора: консумация, размер, климат, поддръжка, ефективност, простота, фиксиране и ориентация на колектора, разположение на сградите, вид на водата.
Принципи според операциите

## Slide 6: 3. Слънчеви отоплителни системи
Пасивен срещу активни технологии
Директно срещу индиректни технология
Пасивни
Активни
Директни
Индиректни

## Slide 7: 3. Слънчеви отоплителни системи
Общата структура на SWH инсталации
Система за събиране. Слънчеви колектори. Масиви.
Заряден обмен. Слънчев топлообмен.
Инерционно съхранение. Слънчеви резервоари/слънчева енергия .
Освобождаващ обмен. Пренос на гореща вода.
Консумация и съхранение на енергията/спомагателни операции
Система за поддръжка. Котли- газови или електрически.
Система за консумация. Гореща вода .
Вериги. Първична, вторична, консумация.
Приложими за малки и за мащабни инсталации

## Slide 8: 3. Слънчеви отоплителни системи
Символи и графично представяне
  Стандартизирани чертежи
  Тръбопроводи, монтаж и други нестандартни чертежи

## Slide 9: 3. Слънчеви отоплителни системи
Пасивни системи.
Единична/двойна- слънчевият резервоар е поставен в слънчевия колектор (слънчева кутия).
За предварително нагряване.
Естествено топла вода стратификация.
Горещ и влажен климат.
За горещ и мек климат.
Под налягане от водоснабдяване.
Ниска защита. Проста структура.
Система „Направи си сам“. Евтини.
Интегриране към съществуваща DWH система.

## Slide 10: 3. Слънчеви отоплителни системи
Интегрална колекторна системи за съхраняване– пасивни ICS
ICS системи са подобрени SWH системи.
Опаковани & сертифицирани
Осигурява по-добра стратификация на водата.
Допълнителна защита.
Други ключови компоненти:
Клапани за налягане.
Клапан за антифриза.
Канализационен клапан.
Вакуумен прекъсвач.
Възвратен клапан.
Слънчева байпас.

## Slide 11: 3. Слънчеви отоплителни системи
Термосифонни системи. Директни & Индиректни
За умерен и горещ климат.
Без помпа.
Естествена конвекция на топлата вода, зони на циркулация на водата и стратификация (термосифонен ефект).
Слънчев резервоар, намиращ се над колектора.
Плосък/тръбен колектор.
По-евтини от активните системи.
Надеждна, лесна за инсталиране и обслужване.
Твърдите води може да образуват налепи.
Предлага се в Сплит системи.
Риск от обратен термосифоник през нощта.
Термосифонният ефект спира при минусови температури.
Добре изолирани слънчеви резервоари и защитени срещу химични и атмосферни влияния.
Добре обезопасени.
Други ключови компоненти:
Съд за съхранение на спомагателна топлина за да се улесни интеграция със съществуващите SWH.
Предпазни клапани.

## Slide 12: 3. Слънчеви отоплителни системи
Термосифонни системи. Директни & Индиректни
Непряка термосифонна система изисква вътрешен топлообменник.
Може да се използва разтвор на антифриз за да работи в студен климат.

## Slide 13: 3. Слънчеви отоплителни системи
Директни системи за принудителна циркулация (активни) - DFC
Принудителна циркулация. Помпа
Електрически/електронен контрол: темпер. и други.
Ефективни.
Слънчевият резервоар е вътре в къщата (ниски топлинни загуби).
Откриване на условия за замръзване и защита от теч.
Твърдите води не са за предпочитане.

## Slide 14: 3. Слънчеви отоплителни системи
Индиректна система с принудителна циркулация- IFC
Разделени вериги: HTF и питейна вода
HTF: може да бъде гликол (антифриз) или друго.
Топлообменник: вътрешен или външен.
Предназначена за топъл и студен климат.
Напълно контролирани.
Интегриране към съществуващите SWH .
Чертеж на обратно източване на системата
Система с антифриз

## Slide 15: 3. Слънчеви отоплителни системи
Мащабни SWH. Инсталации за многофамилни сгради и жилищни блокове
Всички са на разпределена инсталация, слънчева енергия, съхранение и поддръжка
Всички са на централизирана инсталация, слънчева енергия, съхранение и поддръжка

## Slide 16: 4. SWH системни компоненти
Типология на компонентите за дребномащабни SWH системи
Колектори. За събиране и преобразуване на енергията на слънцето в топлина.
Резервоари за вода. За съхраняване на слънчева топла вода.
Помпи. Принудително движение на водта и други HTF през системата.
Контролери. За измерване, показване, контрол и наблюдение на функционирането на системата.
Компоненти за доставка на топлина. Включително тръбопроводи, HTF и топлообменници.
Механизми за защита от замръзване. За предотвратяване замръзването на колекторите и тръбите.
Изолация, предпазни клапани. Да контролират или регулират потока.
Нивеломери и измерителни уреди. За наблюдение на топлинните величини в системата.

## Slide 17: 4. SWH системни компоненти
Слънчеви колектори
Интегрални колектори
Плоски колектори
Вакуумно тръбните колектори
ICS
Пакетен
Остъклен
Някои форми на монтаж
С вода
Топлинна тръба

## Slide 18: 4. SWH системни компоненти
Резервоари за съхранение
Слънчев резервоар
(Основни. За топъл климат)
Илюстрации
Няколко резервоара за SWH система
(Слънчеви и спомагателни резервоари)
Хоризонтален
Вертикален с вътрешен топлообменник (за непряко SWH)
Вертикален за директна SWH или външен топлообменник
Предварително загрят резервоар за съхранение или слънчев двоен резервоар за съхранение (само за съхранение , няма нагревателен елемент). Може да има вътрешен топлообменник.

## Slide 19: 4. SWH системни компоненти
Помпи
Електрически помпи за AC или DC- центробежни "мокър ротор"

## Slide 20: 4. SWH системни компоненти
Тръбопроводи
Купър тръби (Европа): видове X, Y, Z
Несъвместимост на материалите
Тръбни изолации. Устойчиви на високи температури и влошена околна среда.
Значението на тръбните окачвания и спойки.
Специални грижи за водопровода за питейна вода.

## Slide 21: 4. SWH системни компоненти
Контролери
Общи характеристики на соларния контролер:
Цифрова или аналогова технология.
Приятен потребителски вид.
Няколко релета за контрол (PLC тип) за контролиране на помпи, клапани и др.
Няколко температурни датчика на входа за диференциален контрол.
Термостат .
Система за контрол на дисплея. Температурата на дисплея и др.
Измерване на произведената топлинна енергия.
Промяна на скоростта и контрол на помпите.
Комуникации с компютър или други инструменти (дистанционно управление, и т.н.).
Термистори

## Slide 22: 4. SWH системни компоненти
Топлообменници
Вътрешни
Външни
Тип “Намотка в резервоар”
Тип „Разгъната намотка”
“Тръба в тръба"тип
“"Плосък" тип

## Slide 23: 4. SWH системни компоненти
Топлинен трансфер на течности
HTF за студен климат с риск за замразяване:
Пропилен и етиленгликол.
Други: Въглеводородни и синтетични масла.
HTF поставя условия и на други системни компоненти.
Водата е с по-добра топлопроводимост от антифриза.
HTF, циркулираща в непреките SWH системи, се разширява при нагряване. Разширителните съдове се поставят в инсталациите за борба с това явление.

## Slide 24: 4. SWH системни компоненти
Клапани
Възвратни вентили . За да се предотврати термосифонното действие. (7)
Спирателни клапани. За изолиране на компоненти на подсистемата при ремонт (5)
Предпазни клапани за налягане. За високо налягане. (3)
Предпазни клапани за температура и налягане. За облекчаване при високи темпер. и налягането в резервоарите (2)
Вентилационни отвори. За освобождаване на въздуха, затворен в системата. (1)
Вакуумни прекъсвачи. Да се позволи правилното влизане на въздуха в контура на колектора (4)
Канализационни клапани. За изпразване контура на колектора и резервоара или други компоненти на подсистемата. (6)
Температурни индикатори и разходомери. Да наблюдават компонентите и състоянието на системата. (10)
Клапани против замръзване. За защита на колектора от повреждане от минусови температури. (9).

## Slide 25: 5. Други приложения на слънчевата топлинна
Слънчев басейн

## Slide 26: 5. Други приложения на слънчевата топлинна
Слънчеви комбинирани системи

## Slide 27: 5. Други приложения на слънчевата топлинна
Слънчеви въздушни отоплителни системи.
Остъклени слънчеви въздушни колектори
Неостъклени слънчеви въздушни колектори
Слънчеви сушилни (за селскостопански цели

## Slide 28: 5. Други приложения на слънчевата топлинна
Соларно охлаждане.
АБСОРБЦИЯ ЧИЛЪР Термодинамичният кръг е задвижван от слънчевата топлина.

## Slide 29: Край на частта
Част 1.3. Видове слънчеви топлинни инсталации и компоненти