## Slide 1: Част 2.4. Видове и монтаж на слънчевия колектор
Блок 2 Соларни енергийни системи за еднофамилни къщи

## Slide 2: Цел на модула
Добре дошли в модула: «Видове и монтаж на слънчевия колектор". До края на този модул вие ще знаете:
различните типове колектори .
основните свойства на покривите и материалите
как се инсталират различните типове колектори на различни покриви
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Съдържание
1. Операции и видове слънчеви колектори, монтирани на покрива
1.1. Преглед на типовете колектори
1.2. Изображения на различните колектори
1.3. Колектори без специално покритие
1.4. Остъклени колектори
1.5. Специални и хибридни колектори
1.6. Слънчеви вакуумни колектори
1.7. Колекторни аксесоари
2. Проучване на покриви и материали
2.1. Цел и видове покриви
2.2. Компонентите на покрива
2.3. Използвани материали
3. Инсталационни техники и методи
3.1. Работно оборудване
3.2. Доставка на материал и подготвителна работа
3.3. Инсталиране на колекторите на различни видове покриви

## Slide 4: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.1. Преглед на типовете колектори
За подгряване на басейни
20-30°C
Абсорбер (пластмаса)
Битови бойлери Битови бойлери и поддръжка на отоплението
20°C 40°C 60°C 80°C 100°C
Абсорбер (неръждаема стомана)
Остъклени плоски колектори
Вакуумни колектори

## Slide 5: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.1. Преглед на типовете колектори
Отвеждащ тръбен колектор
Остъклени плоски колектори
Вакуумни колектори
Вакуумни плоски колектори
ICS колектор

## Slide 6: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.1. Преглед на типовете колектори
Отвеждащ тръбен колектор
С отражател
Без отражател
Директен дебит
Суха връзка
Мокра връзка
Топлина

## Slide 7: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.2. Изображения на различните колектори
абсорбатор с нестъклено покритие колектор с прозрачна топлинна изолация
стандартен плосък колектор вакумно-плосък колектор
колектор с ограничена конвекция въздушен колектор

## Slide 8: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.3. Колектори без специално покритие
Предимства :
Покривът може да замени част от абсорбера-напр.поцинкована ламарина, което води до по-добри цени на топлата вода чрез намаляване на разходите.
Той е подходящ за разнообразни покривни форми, включително плоски, скатни, сводести покриви. Той може лесно да бъде адаптирана и към леко криви форми на покрива.
Той може да бъде по-естетично решение за ламаринени покриви .
Недостатъци:
Тъй като долната част на колектора има специфично изпълнение, той изисква повече площ отколкото плоския колектор.
Поради по-високи топлинни загуби, повишаване на температурата над температурата на въздуха, е ограничен.

## Slide 9: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.4. Остъклени колектори
Почти всички остъклени плоски колектори, които в момента са на пазара, се състоят от метален абсорбер,разположен в плосък правоъгълен корпус. Колекторът е топлоизолиран на гърба и ръбове и е снабден с прозрачен капак на горната повърхност. Оборудван е с два тръбни връзки за доставка на студена и изход за гореща вода, обикновено от страна на колектора.
Рамка
Заварка
Прозрачно покритие
Странична рамка
Термо изолация
Абсорбатор
Тръбички за флуида
Фиксиращи отвори
Задна стена
Остъклен плосък колектор

## Slide 10: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.4. Остъклени колектори
Предимства:
■ по-евтин е от вакуумния колектор.
■ предлага много възможности за монтаж (на покрива, на фасадата, интегриран в покрива или фасадата и безплатен монтаж).
■ добро съотношение цена/производителност .
■ добри възможности за «направи си сам» монтаж .
Недостатъци:
■ по-ниска ефективност отколкото вакуумните колектори, защото неговите k-стойност е по-висока.
■ за плосък покрив е необходима поддържащата система , монтаж (с котва или противотежести).
■ не е подходящ за генериране на по-високи температури, както се изисква за парни машини или за топлинни доставки,напр. за хладилни машини.
■ изисква повече подпокривно пространство отколкото вакуумните колектори.

## Slide 11: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.5. Специални и хибридни колектори
Освен стандартните формати различни производители предлагат колектори, които са доставени «по поръчка" на строителната площадка според вида на покрива.

## Slide 12: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.5. Специални и хибридни колектори
Слънчева радиация
Фотоволтаичен панел
Топъл въздух Атмосферен въздух
Термо изолация Въздушен канал
Схема на конструкцията на хибриден PV/T въздушен колектор

## Slide 13: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.5. Специални и хибридни колектори
Разрез на хибриден PV/T колектор

## Slide 14: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.6. . Слънчеви вакуумни колектори
Директен дебит чрез колектор
На този чертеж предаването на топлината се осъществява или чрез системата тръба в тръба (коаксиален тръба) към основата на стъклен балон, където тя се влива обратно в потока на връщане и по този начин се отнема топлината от силно селективния спектрален абсорбер, или преминава през тръба с U-форма.
Напречен разрез на директния поток в отнемащия тръбен колектор

## Slide 15: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.6. Вакуумни колектори
Директен дебит чрез колектор
Вход
Външна стъклена тръба
Топло проводим слой
Изход
Вътрешна стъклена тръба с абсорбиращо покритие
Рефлектор
Отнемащо пространство

## Slide 16: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.6. Вакуумни колектори
Те се предлагат в две версии- със суха и с мокра връзка. При сухия тип кондензаторът напълно заобикаля колектора и осигурява добра топлопроводна връзка с двойната тръба на топлообменника.
Напречно сечение на топлинна вакуумна тръба
при колектор със суха връзка.

## Slide 17: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.6. Вакуумни колектори
Предимства:
■ Постига се висока ефективност дори при големи температурни разлики между абсорбер и околната температура.
■ Постига се висока ефективност при ниска радиация.
■ По-ефективни са при поддръжка на отоплението, отколкото остъклените плоски колектори.
■ Постигат се високи температури, например за производство на пара или климатизация. ■ Лесно се транспортират заради своето ниско тегло. Понякога колектора се монтира на мястото на самата инсталация. ■
■ Чрез завъртане на абсорбера , тя може да бъде насочена към слънцето.
Недостатъци:
■ По-скъпи са от плоския колектор.
■ Не може да се използва за интегрирана покривна и хоризонтална инсталация.

## Slide 18: 1. Операции и видове слънчеви колектори монтирани на покрива
1.7. Колекторни аксесоари
Колекторът не може да бъде инсталиран без допълнителни материали. Те са:
■ за монтаж върху покрив: покривни куки, специални тухли, релси, отдушник, плочки
■ за интегрирана покривна инсталация: обхващащи рамки
■ за плосък покрив или безплатно инсталиране: скоба, противотежести, носачи.

## Slide 19: 2. Проучване на покриви и материали
2.1. Цел и видове покриви
вятър сняг дъжд слънце
Таван
Стряхата на покрива осигурява защита
от атмосферните влияния и засенчване

## Slide 20: 2. Проучване на покриви и материали
2.1. Цел и видове покриви
Скатни покриви
Стръмният скатен покрив е изградени по следния начин:
■ греди/топлинна изолация
■ покривен кофраж/под
■ контра решетка
■ покривна решетка
■ покривни плоскости
Топлоизолацията може да бъдат монтирана по три начина:
■ в тавана на горния етаж
■ между гредите над височината на главата
■ над гредите.

## Slide 21: 2. Проучване на покриви и материали
2.1. Цел и видове покриви
Плоски покриви
Външно покритие покривна плоскост
вентилиращо пространство
термо изоация
паро изолация
Вътрещно покритие изпарения

## Slide 22: 2. Проучване на покриви и материали
2.2. Компонентите на покрива
Покривни конструкции
Връзки на столиците в покрива

## Slide 23: 2. Проучване на покриви и материали
2.2. Компонентите на покрива
Покривни конструкции
Рафтър и централна/здрава/ греда. В случай на Рафтър покрив гредите и тавана под тях образуват твърд триъгълник. Няма вътрешни конструктивни елементи. При покрив с централна греда всяка двойка от гредите е свързан и укрепена с така наречената централна/здрава греда.
Горе: Рафтър покривни греди.
Долу: централна/здрава греда и покривни греди

## Slide 24: 2. Проучване на покриви и материали
2.2. Компонентите на покрива
Покривни конструкции
Покривна ферма. Това са самоносещи конструкции (фиксирани ферми към плочата и все по-често се срещат в нови сгради. Не може да правят промени в тези ферми без одобрението на строителните инженери.
Връзки към плочата на фермите

## Slide 25: 2. Проучване на покриви и материали
2.2. Компонентите на покрива
Примери за покривни покрития и уплътнения
Обикновени керемиди
Пластмасови/воалит покриви
Meтални покриви

## Slide 26: 2. Проучване на покриви и материали
2.2. Компонентите на покрива
Примери на различни форми керемиди
Вентилационни, пароизпускащи и др.видове керемиди

## Slide 27: 2. Проучване на покриви и материали
2.2. Компонентите на покрива
Примери на покривни куки и закрепването им
Кръгли дървени протяжки

## Slide 28: 2. Проучване на покриви и материали
2.3. Използвани материали
Материал | Версия | Приложение
Алуминий | Лито елоксирани, прахово покритие, селективно покритие | Колекторни рамки, закрепващи рамки, носители, релси, абсорбатори
Стъкло | Флоат стъкло, прозрачно стъкло (призматични, ясно), антирефлексно стъкло, боросиликатно стъкло | Капака на прозрачния колектор, стъклен цилиндър и тръбите на абсорбера
Неръждаема стомана | V2A (St 1.4301) хром, никел V4A (St 1.4571) хром, никел, молибден, титаний | Покривни куки, релси, винтове, гайки, плочи, колекторни рамки, абсорбатори, винтове, гайки, плочи
Стомана | Поцинкована | Покривни куки, релси, винтове, гайки, плочи, носители, поддръжки

## Slide 29: 2. Проучване на покриви и материали
2.3. Използвани материали
Материал | Версия | Приложение
Мед | Обикновен, селективно покритие | Тръби, части от абсорбатора, цялата повърхност на абсорбаторите
Титан-цинкова ламарина | Обикновен | Престилки, улама, абсорбатор, задната стена на колектора
Олово | Нагъната, поцинкована | Олово престилки предни, абсорбатори
Дървен материал | Слепени дървенина | Колекторни рамки (интегриран в покрива)
 | Масивна дървесина | Допълнителни летви (интегриран в покрив ), дъски за опаковане
Пластмаси | EPDM, PE, PP, PU твърда/гъвкава пяна, минерално дърво, силиций | Топлоизолация на тръби, колектор, колекторна рамка, уплътнителни материали, лепила

## Slide 30: 3. Инсталационни техники и методи
3.1. Работно оборудване
Покривни съоръжения
В някои страни покривните съоръжения се използват за безопасна работа.

## Slide 31: 3. Инсталационни техники и методи
3.1. Работно оборудване
Стълби
Стандартните стълби са облегнати на сградата, като ъгълът е между 65 и 75°. Стълбата трябва да достигнат 1 м извън мястото за работа. Тя трябва да бъдат обезопасена срещу подхлъзване, падане и потъване в земята: тоест, използвайте широк разкрач на стълбата, гумени поставки на краката, горната част да се закачи или фиксира, или крепена от друго лице.

## Slide 32: 3. Инсталационни техники и методи
3.2. Доставка на материал и подготвителна работа
Когато материалите се доставят, се прави следното :
Проверка за транспортните щети
Това е особено важно, особено да се провери непокътността на остъкляването. За колектори без метал лесно може да възникне щети на задния панел и изолационните плочи. Съществува също така риск от огъване на покриващите листове .
Проверка на пълнотата и точността на доставката
Тази проверка включва:
■ готов за употреба пакет – тоест, пълен комплект за инсталатора. След това остава само монтажните материали (медни тръби, топлоизолация, фиксиране на материалите и т.н.), монтиаж
■ подробни съвети от доставчика
■ инструкция за монтажа от производителя или от други институции.

## Slide 33: 3. Инсталационни техники и методи
3.3. Инсталиране на колекторите на различни видове покриви
3.3.1. Инсталиране на стръмен покрив
Слънчевите колектори могат да бъдат монтирани на покрива, или между керемидите/интегрирани.
Инсталиране на покрив
При покривна инсталация колекторите се монтират на около 5-10 см над покривния слой. Точките на монтиране често се формират от покривни куки или Рафтър котви, които са захванати върху гредите, или върху снадката на гредите или нещо подобно. Покривните куки се поставят между два реда керемиди или битумни керемиди.

## Slide 34: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.1. Инсталиране на стръмен покрив
Инсталиране на покрив
Предимствата на покривната инсталация :
■ бърз и прост монтаж, следователно и по-евтин
■ покривната повърхност остава затворена
■ по-голяма гъвкавост (възможност да се монтират по-близо до билото
Недостатъците на покривната инсталация :
■ допълнително покривно натоварване (около 20-25 кг/м2 за плоски колектори и 15-20 кг/м2 за вакууимно- тръбни колектори)
■ визуално не толкова привлекателна, колкото при покривна /интегрирана инсталация
■ има частично монтирани над покрива тръбопроводи – атмосферно влияние, щети от птиците и др.

## Slide 35: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.1. Инсталиране на стръмен покрив
Покривна /интегрирана инсталация
Пример за покривна/интегрирана инсталация

## Slide 36: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.1. Инсталиране на стръмен покрив
Покривна /интегрирана инсталация
Предимствата на покривната/интегрирана инсталация са :
■ няма допълнително натоварване на покрива.
■ по-привлекателен дизайн (покритията на рамките може да бъдат в различни цветове от някои производители).
■ тръбите са положени под повърхността на покрива.
■ спестяване на керемиди ( ново строителство), резервни керемиди (старо строителство).
Недостатъците на покривната/интегрирана инсталация са :
■ по-скъпите материали и монтажни работи.
■ покривната повърхност е "счупена", създават се възможни слаби точки.
■ нужда да транспорт на излишните керемиди – допълнителни разходи.
■ по-малко гъвкави са: заради обхващащите рамки, трябва да има по-голямо разстояние от билото , прозорците и комините .

## Slide 37: 3. Инсталационни техники и методи
3.3. Инсталиране на колекторите на различни видове покриви
3.3.2. Монтаж върху плосък покрив
Има три опции:
■ с противотежести- приблизително 100-250 кг/м2 от колекторната повърхност за плоски колектори и около 70 – 180 кг/м2 за тръбни колектори, а по височина на сградата монтажът е максимум 8 м над нивото на земята .
■ осигуряване с тънки въжета. Предпоставка за това е наличието на подходящи места за закрепване.
■ стабилизиране на плоския покрив- поставят се определен брой обтяжки, куки, зациментирани в покрива.

## Slide 38: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.2. Монтаж върху плосък покрив
На местата на вакуумно тръбните колектори могат да бъдат монтирани плоски

## Slide 39: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.2. Монтаж върху плосък покрив
Предимства:
■ бърз и лесен монтаж (ниски инсталационни разходи)
■ повърхността на покрива не се нарушава от фиксиране на крепежните точки
■ ниско покривно напрежение поради липса на противотежести, тъй като има по-ниски вятърни товари
■ колекторното поле може да се инсталира така, че да не се вижда.
Недостатъци:
■ по-високи разходи за вакуумни тръбите колектори
■ по-ниска доходност, когато слънцето е по-ниско

## Slide 40: 3. Инсталационни техники и методи
3.3. Инсталиране на колекторите на различни видове покриви
3.3.3. Монтаж на фасада

## Slide 41: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.3. Монтаж на фасада
Ляво: Плоски колектори, разположени вертикално/наклонено.
Дясно: Вакуумни тръби- вертикални ;
хоризонтални (абсорбаторът е на 45°)

## Slide 42: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.4. Монтаж на колекторно поле
Успоредно /паралелно свързване
В този случай всички колектори са монтирани между две тръби – входяща и изходяща. За да се постигне еднакъв деби, тръбите трябва да имат по-ниско съпротивление на потока (тоест, по-голямо напречно сечение) от колекторите.

## Slide 43: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.4. Монтаж на колекторно поле
Последователно/серийно
Скоростта на потока, необходим за постигане на топлинна енергия, зависи от увеличаване пропорционално броя на колекторите, но съпротивлението също се увеличава . Поради необходимостта от увеличавоне мощността на помпите, има ограничение за броят на редовете в свързаните колектори.

## Slide 44: 3. Инсталационни техники и методи
3.3.4. Монтаж на колекторно поле
Комбинирано/смесено
Тези комбинации позволяват да се комбинират предимствата на двата вида свързвания.

## Slide 45: Заключение
Завършили сте модула " Видове и монтаж на слънчевия колектор " и вие можете и знаете за:
1. различни типове колектори и тяхното устройство.
2. основните типове покриви и материали
3. инсталиране на различни типове колектори на различни покриви

## Slide 46: Край на модула
Видове и монтаж на слънчевия колектор