## Slide 1: Част 2.6. Хидравличен контур
Блок 2 Соларни енергийни системи за еднофамилни къщи

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: «Хидравличен контур».
До края на този модул вие ще :
Знаете за видовете и изграждането на различните хидравлични системи
2. Да разберете за функционирането на системите за отопление и битова вода
3. Да знаете за видовете помпи и как да се изчисляват техните параметри
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Съдържание
1. Видове хидравлични системи за зареждане и изпразване на съдовете
1.1. Зареждане със слънчева енергия
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
1.3. Съд за изпускане
2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. Системи за отопление на битова вода
2.2. Системи за отопление вода за битови нужди и отопление на помещения
3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.1. Помпи на слънчевата отоплителна система
3.2. Избора на помпа
3.3. Проектиране и оразмеряване на системни компоненти

## Slide 4: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
Слънчева термосистема
Системи с принудителна циркулация
Термосифонна система
Отворени системи
Затворени системи
Единична верига
Двойна верига
Класификация на слънчевите системи

## Slide 5: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.1. Зареждане със слънчева енергия
(a) Вътрешен слънчев топлообменник. Топлообменникът обикновено е проектиран с ребра или обикновена тръбна намотка, която е монтирана в долната част на бойлера/резервоара. Топлопредаването към водата за битови нужди се осъществява чрез топлопроводимост и в резултат от тази конвекция топлата вода се изкачва нагоре поради своята по-ниска плътност.

## Slide 6: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.1. Зареждане със слънчева енергия
(b) Вътрешен слънчев топлообменник с байпас верига. Това е вариант на система (a), но за по-големи системи. Радиационен сензор измерва слънчевата радиация. Праговата стойност от контролера превключва слънчевата помпа и трипътен вентил и се заобикаля топлообменника.

## Slide 7: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.1. Зареждане със слънчева енергия
(c) Зареждане със саморегулиращо се вертикално структуирано зарядно. Централното ядро на този метод на зареждане на бойлера/резервоара/, е щранг/ тръба с две или повече отвора в различни височини и топлообменник, монтиран най-долу. Топлообменникът нагрява водата в щранга и тя се издига нагоре.

## Slide 8: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.1. Зареждане със слънчева енергия
(d) Външен топлообменник. Слънчевата течност преминава през първичната страна на външен топлообменник. За зареждане на бойлера/резервоара втора помпа изпомпва студената вода от дъното на бойлера.

## Slide 9: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.1. Зареждане със слънчева енергия
(e) Вертикално структуирана система с два вътрешни топлообменници и захранване чрез трипътен клапан на две различни височини.
(f) Като (e), но с външен топлообменник.

## Slide 10: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
(a) Бойлер за битова вода. Обемът се нагрява при необходимост чрез горен топлообменник, като се използва котел на нефт или газ и при необходимост става приоритетно превключване.

## Slide 11: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
(b) Буферен (термичен) бойлер. Пряко нагряване на горната част на отделен буферен съд. Топлата вода е отнета от средата на бойлера и се подава отново в началото, както при (f), но в този случай тръбите са инсталирани на съответната височина .

## Slide 12: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
(c) Бойлер за битова вода. Спомагателното подгряване на обема от външен топлообменник.

## Slide 13: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
(d) Бойлер за битова вода. Електрическо спомагателното подгряване -приемливо е за използване като отопление само в изключителни случаи, тъй като електроенергията е скъпа.

## Slide 14: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
(e) Бойлер за битова вода. Най-горе е включен бързодействащ нагревател. Устройството трябва да има термичен контрол и предназначено да приеме предварително загрята вода: тоест, то само се загрява толкова, колкото е необходимо за постигане на определена температура.

## Slide 15: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.2. Зареждане чрез спомагателно отопление
(f) Буфер (термичен) бойлер. Взима се вода от средната част,загрява се в буфера и чрез помпа се изпраща в най-горната част.

## Slide 16: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.3. Съд за изпускане
Бойлер за битова вода. Водата се изпуска от върха / най-горещата част на бойлера. Съответното количество студена вода се влива отдолу.
Буферен склад.Същото както при /а/, но изпълнението се извършва в горната зона през вътрешен топлообменник.

## Slide 17: 1. Видове хидравлични системи за зареждане и разреждане на съдовете
1.3. Съд за изпускане
(c) Подобрение на (б) Охладената вода се спуска надолу и избутва равномерно топлата води нагоре. По този начин най-горещата вода е винаги в горната част.
(d) Буферен съд . Изхвърлянето на горещата вода се осъществява чрез външен топлообменник.
(e) Комбиниран метод. Студена вода влиза в бойлера за битова вода в долната част. Тя се загрява според слоеве в буфер и се отстранява от горещата зона в горната част
.

## Slide 18: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. Системи за отопление на битова вода
Стандартната система

## Slide 19: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. Системи за отопление на битова вода
Затопляне на водата, използвайки принципа на потока
Енергията на топлообменника създава буферен поток, има включено и директно спомагателното подгряване на котела.

## Slide 20: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. Системи за отопление на битова вода
Чрез вода, посредством резервоар в резервоара/бойлера
При системата резервоар в резервоара за съхранение се съдържа по-малък обем вода за битови нужди в сравнение със стандартна система – това води до по-кратко време на задържане на вода в бойлера. Водата около буфера се използва като буфер за топлина.

## Slide 21: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. Системи за отопление на битова вода
Водонагряващи от външен топлообменник
Чрез използването на стратифицирано/саморегулиращо се вертикално-структуирано устройство/ в буферен съд топлината от слънчевия колектор се подава директно в съответния температура слой в бойлера. Топлата битова вода се подава чрез външен топлообменник.

## Slide 22: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. Системи за отопление на битова вода
Сифонна система
С тази система загряването на вода за битови нужди се извършва, точно както при стандартната слънчева система- слънчева верига и топлообменник. Слънчевата течност се събира в затворен съд. Ако е необходимо и ако слънчевата радиация е достатъчна, помпата нагнетява въздух в тръбите и колектора.

## Slide 23: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.1. . Системи за отопление на битова вода
Сифонна система
Нощно време охлаждането на бойлера от силата на гравитационната циркулация е невъзможно. За да функционира тази система напълно, тръбите за доставка и връщане на потока, както и колекторите, трябва да бъдат с необходимия наклон, така че по време на пълнене всичкият въздух от колекторите да може да бъде изтеглен и при изпразването да не остава вода.

## Slide 24: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.2. Системи за отопление вода за битови нужди и отопление на помещения
Комбинирана система (система съд в съд)
Малък вътрешен воден съд е постоянно монтирани във вътрешността на буферния съд. Слънчевата енергия, чрез вътрешен топлообменник и спомагателното подгряване, се наслояват директно в горната зона. Веригата за отопление и топлата битова вода е в средата на буферния съд. Каналите за охлаждане на отоплителната верига връщат потока обратно в дъното на буферния съд.

## Slide 25: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.2. Системи за отопление вода за битови нужди и отопление на помещения
Системи с буферен съд, вътрешен топлообменник за топла вода и отделен изход за топла вода
Съдът може да се зарежда от слънчевата верига чрез външен топлообменник на две нива. Съответното ниво се избира според температурата. Топла вода се източва през специален вътрешен топлообменник, който е монтиран над изходящата тръба.

## Slide 26: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.2. Системи за отопление вода за битови нужди и отопление на помещения
Стратифициран/вертикално структуриран/съд за топла вода и подпомагане на отоплението
Стратифицираните съдове, които се използват за подгряване на битова вода , могат да се използват и за подпомагане на отоплението. Двуслойното зареждане гарантира, че слънчевата топлина и върнатата от отоплението енергия, които са с различни температури, са доставени в съответните температурни слоеве на бойлера.

## Slide 27: 2. Системи за отопление на вода за битови нужди и отопление на помещения
2.2. Системи за отопление вода за битови нужди и отопление на помещения
Двойна системва
Слънчевата инсталация зарежда и двата бойлера в долната част, но резервоарът за вода за битови нужди е с приоритет. Всеки бойлер захранва системата, която го следва.

## Slide 28: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягане
3.1. Помпи на слънчевата отоплителна система
Помпите, използвани в слънчевите отоплителни системи, се наричат циркулационни за топла вода. Те движат течността през слънчевия колектор и/или топлообменник до където отопляемата течност може да се използва или съхранява.

## Slide 29: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.2. Избора на помпа
Главина & поток/производителност
В зависимост от тяхното приложение, помпите трябва да имат два типа главини — атмосферна и на триене. Триещата главина увеличава с по-малък диаметър на тръбата, увеличена дължина, промени в посоката.
Слънчевите колекторни вериги работят ефективно в широк диапазон скорости на потока, но изборът на твърде голяма помпа може да струва повече и ще използва повече енергия
Производителността при различни условия е показано на " крива на помпата ." Тази крива обикновено се представя като графика или таблица, с избрани дебити, и създадения от различни помпа натиск.

## Slide 30: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.2. Избора на помпа
AC или DC
Едино от най-важните съображения за избора на помпата е кава мощност ще се използва- AC или DC .
И двата вида помпи са налични, но обхватът на наличните DC помпи е много по-тесен, отколкото за AC.
AC помпи имат захранване с неограничен енергия, ако те са задвижвани от надеждна централна мрежа.
DC помпи може да се управляват директно от PV модул и правят слънчевите водонагряващи система независими от електрическата мрежа.

## Slide 31: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.2. Избора на помпа

## Slide 32: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.3. Проектиране и оразмеряване на компонентите на системата
Има четири различни методи:
■ грубо определянето на размера с приближени формули
■ подробно изчисление на отделните компоненти
■ графичен дизайн с номограми
■ компютърно проектиране с програмите за симулация.

## Slide 33: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.3. Проектиране и оразмеряване на компонентите на системата
Грубо определянето на размера с приблизителни формули/формули за сближаване
КОЛЕКТОРНАТА ПЛОЩ
За една система, предназначена за умерен климат, може да се направи груба оценка за основните системни компоненти при следните допускания:
■ Средно гореща вода, която се изискване на човек на ден.
■ Годишна средна слънчева радиация.
■ Оптимална или почти оптимална ориентация и наклон/ ъгъл на колектора.
■ Без или с малко оцветяване.
■ Целта е да обхване почти пълното натоварване през месеца с високо облъчване/радиация.

## Slide 34: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.3. Проектиране и оразмеряване на компонентите на системата
Груб определянето на размера с приблизителни формули/формули за сближаване
БИТОВА ДОМАШНА ВОДА,БОЙЛЕРИ И ТОПЛООБМЕННИЦИ
При няколко мрачни дни без допълнителни отопление, обема на резервоара трябва да бъде проектиран за 1-2 пъти дневната консумацията на топла вода.
СЛЪНЧЕВИ ТРЪБИ, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ И РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД
От таблицата по-долу диаметъра на тръбите на слънчевата верига може да се установи в зависимост от колекторната площ и дължината на тръбите.

## Slide 35: 3. Типове помпи и изчисляване на загубите на налягането
3.3. Проектиране и оразмеряване на компонентите на системата
Груб определянето на размера с приблизителни формули/формули за сближаване
СЛЪНЧЕВА ТРЪБНА ВЕРИГА, ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ И РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД.
Обема на разширителния съд може да бъде получен от таблицата по-долу: зависи от колекторната площ и височината на системата между разширителния съд и ръба на колектора.

## Slide 36: Заключение
След като сте завършили модула "Хидравличен контур" , вие :
Знаете за типове и изграждането на различни хидравлични системи
Разбирата функционирането на системите за отопление и битова гореща вода
Знаете за видовете помпи и как се изчисляват техните параметри

## Slide 37: Край на модула
Хидравличен контур