## Slide 1: МОДУЛ 2: ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ
TEI of CRETE
Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите

## Slide 2: Цели на модула
В края на този раздел, вие:
  Ще сте запознати с основите на дизайна/проектирането на PV системите
  Ще научите как да използвате безплатен софтуер, за да направите оценка на характеристиките и производителността на PV система
  Ще научите как да направите оценка на характеристиките и производителността на PV система при типични условия
  Ще овладеете основите на системите за мониторинг на PV системи
  Ще научите как различните условия влияят на характеристиките и производителността

## Slide 3: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Определяне на товарите
Определяне на енергийното потребление, на месечна и годишна основа
Определяне на отделните товари и време на действие
Товар | Мощност (kW) | Δt (часове)
Готвене | 2.0 | 1.0
Кафе машина | 0.80 | 0.5
Осветление | 0.250 | 5.0
…. | …. | ….

## Slide 4: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Определяне на слънцелъчението на мястото на монтажа

## Slide 5: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Изисквания за място/площ. Посещение на обекта.

## Slide 6: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Изисквания за ориентирането. Посещение на обекта.
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Kompas_Sofia.JPG

## Slide 7: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Наклон на модулите: Това е ъгъла, под който се монтират PV модулите, спрямо хоризонталната равнина.
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система

## Slide 8: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Взима се предвид засенчването от редовете модули
С за Южна Гърция

## Slide 9: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Взима се предвид засенчването от редовете от модули

## Slide 10: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Взима се предвид засенчването от редовете от модули.

## Slide 11: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Взима се предвид засенчване от
сгради, външни препятствия.

## Slide 12: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Разглеждат се технологиите за PV модулите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Монокристални
Поликристални
Тънкослойни

## Slide 13: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Типична ефективност
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
PV клетка | Ефективност | Необходима площ за 1 kW | EPBT /срок на възвръщаемост/ Южна Европа (години)
Монокристална | 15% - 20% | 5-7 m2 | 1.8
Поликристална | 12% - 15% | 7-8 m2 | 1.2
Аморфна | 5% - 8% | 12-20 m2 | 1.4
Тънкослойна (CIGS, CdTe, GaAs) | 7% - 12% | 8-14 m2 | < 1.0
 |  |  | (Срок на възвръщаемост)

## Slide 14: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Изследване на напрежението, тока и размерите на PV модула
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система

## Slide 15: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система

## Slide 16: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Изследване на ефекта на температурата върху PV модула
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система

## Slide 17: Фотоволтаични системи UЗапознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Инвертори за един модул
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Микроинвертори
Оптимизатори

## Slide 18: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Последователни инвертори
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Правилно оразмеряване на инвертора

## Slide 19: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Оразмеряване на кабела
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система
Съпротивление
Спъд в напрежението
Загуба на мощност

## Slide 20: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Проследяваща система. Обикновено не е необходима за система за жилищни нужди
Основни концепции за дизайна/проектирането на PV система

## Slide 21: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Използване на безплатен софтуер за оценка на характеристиките и производителността на PV системата
PVGIS (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html)

## Slide 22: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Използване на безплатен софтуер за оценка на характеристиките и производителността PV системата

## Slide 23: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Използване на безплатен софтуер за оценка на характеристиките и производителността PV системата
Прогноза за производството на енергия на месечна и годишна основа.

## Slide 24: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Използване на безплатен софтуер за оценка на характеристиките и производителността PV системата
RETSCREEN (http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465)

## Slide 25: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Оценка на характеристиките и производителността на PV системата при типични условия
Зависимост на мощността на PV системата от:
PV пикова мощност
Слънцелъчението
Температура на модула

## Slide 26: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Оценка на характеристиките и производителността на PV системата при типични условия
В обичайните случаи:
Типичната стойност на γ: -0.40 %/oC (mc-Si, c-Si)
GSTC=1000 W/m2
TSTC=273.15+θSTC Kelvin, θSTC=25 oC

## Slide 27: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основи на системите за мониторинг на PV системи
Записване на данни. Сензори

## Slide 28: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Основи на системите за мониторинг на PV системи
Записване на данни

## Slide 29: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Оценка на влиянието на различните условия върху характеристиките и производителността на PV системите.
Chart: Ιsc vs ΔT
| 6.9013892017867562 | 9.1100419498931728 | 11.540389201786752 | 14.225389201786754 | 16.172562827733529 | 18.119736453680325 | 19.846215575839953 | 21.049736453680314 | 21.746778209361018 | 22.723778209361022 | 23.426646339094958 | 24.165472713148183 | 24.391993590988541 | 24.641819965041755
 | 3.0986 | 3.1077 | 3.109 | 3.1159 | 3.124 | 3.1218 | 3.1296 | 3.1287 | 3.1316 | 3.134 | 3.1345 | 3.1379 | 3.1383 | 3.1393

## Slide 30: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Chart: 
| 7.2760000000000034 | 12.474000000000004 | 15.978000000000002 | 18.981999999999989 | 22.002000000000002 | 24.652000000000001 | 26.866 | 28.209000000000003 | 29.515000000000001 | 30.387 | 31.278000000000006 | 32.073 | 32.456999999999994 | 32.803000000000004 | 32.879000000000005
 | 21.0181 | 20.6758 | 20.4166 | 20.1922 | 19.9698 | 19.8054 | 19.6391 | 19.552 | 19.5037 | 19.4515 | 19.3683 | 19.3296 | 19.2948 | 19.2987 | 19.2929
Оценка на влиянието на различните условия върху характеристиките и производителността на PV системите.

## Slide 31: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Оценка на влиянието на различните условия върху характеристиките и производителността на PV системите.
Ефективността леко спада с намаляване на слънцелъчението

## Slide 32: Фотоволтаични системи Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите
Оценка на влиянието на различните условия върху характеристиките и производителността на PV системите.
Скорост на вятъра (m/sec)
Скорост на вятъра m/sec)
Температура на околната среда

## Slide 33: Цели на модула
Сега, след като завършихте модул 2.3 “Запознаване с характеристиките и производителността на PV системите”, вие:
Сте запознати с основите на дизайна/проектирането на PV системите
Знаете как да използвате безплатен софтуер, за да направите оценка на характеристиките и производителността на PV система
Знаете как да направите оценка на характеристиките и производителността на PV система при типични условия
Сте овладели основите на системите за мониторинг на PV системи
Научили сте как различните условия влияят на характеристиките и производителността

## Slide 34: Благодаря ви за вниманието!