## Slide 1: Κεφάλαιο 1.3 ΕΙΔΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
Εισαγωγή στην ηλιοθερμική ενέργεια

## Slide 2: Στόχοι Ενότητας
Στο τέλος της ενότητας θα μπορείτε να:
  Διακρίνετε τις ενεργητικές ηλιακές τεχνολογίες από τις άλλες ηλιακές τεχνολογίες.
  Ταξινομείτε τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα βάσει των θερμοκρασιακών απαιτήσεων.
  Ταξινομείτε ηλιακά συστήματα ΖΝΧ για οικιακές εφαρμογές.
  Περιγράφετε τη βασική δομή και λειτουργία των κοινών τύπων ΖΝΧ μέσω ηλιακών συστημάτων.
  Αναγνωρίζετε τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην εγκατάσταση των κοινών συστημάτων ΖΝΧ.
  Αναγνωρίζετε άλλες ηλιακές τεχνολογίες θέρμανσης στο εύρος της χαμηλής και της μέσης θερμοκρασίας για εφαρμογές κτιρίων.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: 1.Αναγνώριση των ηλιοθερμικών τεχνολογιών
Ηλιακές τεχνολογίες ταξινομημένες σύμφωνα με τον τρόπο συλλογής της ηλιακής ενέργειας

## Slide 4: 2. Χαμηλής,μέσης και υψηλής Θερμοκρασία ηλιοθερμικά συστήματα
“Μη συγκεντρωτικοί ” συλλέκτες για:
“Συγκεντρωτικοί” συλλέκτες για:
Χαμηλές & Μεσαίες θερμ. λειτουργίας.
Υψηλές θερμ. λειτουργίας.
Εύρος ηλιοθερμικών θερμοκρασιών

## Slide 5: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Ταξινόμηση
Οικιακά ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα για θέρμανση ΖΝΧ χρησιμοποιώντας ηλιοθερμικούς συλλέκτες (ενεργητικό)
Ταξινόμηση σε μικρής κλίμακας (σπίτια) και μεγάλης κλίμακας (πολυκατοικίες, εμπορικά κ.λπ.)
Τεχνολογίες για θερμά και ψυχρά κλίματα.
Προκαθορισμένες λύσεις ή ειδικά μελετημένες.
Παράγοντες που επηρεάζουν: κατανάλωση, μέγεθος, κλίμα, υποστήριξη, απόδοση, απλότητα, θέση και προσανατολισμός, θέματα κτιρίου, είδος νερού, θέση δοχείου αποθήκευσης.
Αρχές λειτουργίας

## Slide 6: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Παθητική έναντι ενεργητικής τεχνολογίας
Άμεσης ή έμμεσης τεχνολογίας
Παθητικό
Ενεργητικό
Άμεσο
Έμμεσο

## Slide 7: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Γενική δομή εγκαταστάσεων
Σύστημα συλλογής. Συλλέκτες. Πίνακες.
Εναλλαγή φορτίου. Μεταφορά θερμότητας.
Αδρανειακή αποθήκευση. Ηλιακό δοχείο
Εκκένωση. Μεταφορά ζεστού νερού.
Δοχείο κατανάλωσης. Εφεδρεία
Υποστηρικτικά συστήματα. Λέβητας, αέριο ή ηλεκτρικό.
Σύστημα κατανάλωσης. Υδραυλικά ζεστού νερού.
Κυκλώματα. Κυρίως, δευτερεύων, κατανάλωση.
Εφαρμογή για μικρής και μεγάλης κλίμακα εγκαταστάσεις

## Slide 8: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Σύμβολα και γραφική απεικόνιση
  Τυποποιημένο σχέδιο
  Σωληνώσεις, εγκατάσταση και άλλα μη τυποποιημένα σχέδια

## Slide 9: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Παθητικά συστήματα.
Μονό/διπλό ηλιακό δοχείο τοποθετημένο μέσα στον συλλέκτη
Για προθέρμανση.
Φυσική διαστρωμάτωση ζεστού νερού.
Για ζεστά και εύκρατα κλίματα.
Χαμηλής μόνωσης δοχεία.
Πίεση δικτύου.
Χαμηλές προστασίες. Απλή δομή.
Χαμηλού κόστους.
Ενσωματωμένο στο υπάρχον οικιακό σύστημα ΖΝΧ.

## Slide 10: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Συστήματα Αποθήκευσης Ενσωματωμένων Συλλεκτών – Παθητικά ΣΑΕΣ
Τα ΣΑΕΣ συστήματα είναι βελτιωμένα συστήματα ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση νερού. (SWH).
Τυποποιημένα και πιστοποιημένα
Καλύτερη διαστρωμάτωση νερού
Πρόσθετες προστασίες
Άλλα βασικά στοιχεία:
Βαλβίδα εκτόνωσης.
Αντιψυκτική βαλβίδα.
Βαλβίδες αποστράγγισης.
Διακόπτης κενού.
Βαλβίδα ελέγχου.
Παράκαμψης.

## Slide 11: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Συστήματα θερμοσιφώνων. Άμεσα - έμμεσα
Για εύκρατα και ζεστά κλίματα.
Χωρίς αντλίες.
Φυσική μεταφορά ζεστού νερού που οδηγεί στην κυκλοφορία του νερού και στη στρωματοποίηση
Το δοχείο τοποθετείται πάνω από το συλλέκτη.
Συλλέκτες επίπεδοι/σωλήνων κενού.
Οικονομικότερα από τα ενεργητικά.
Αξιόπιστα, ευκολά στην εγκατάσταση, μηδαμινής συντήρησης.
Εναποθέσεις στοιχείων από σκληρά νερά.
Διατίθεται και σε ανεξάρτητη σχεδίαση.
Κίνδυνος αναστροφής του φαινομένου θερμοσιφώνου τη νύχτα
Το φαινόμενο του θερμοσιφώνου σταματάει σε θερμοκρασίες υπό του μηδενός.
Καλή μόνωση των δοχείων και με προστασίες κατά χημικών παραγόντων
Πρόσθετες προστασίες.
Άλλα βασικά στοιχεία:
Εφεδρεία και βοηθητική θέρμανση για καλύτερη ενσωμάτωση στο υπάρχον σύστημα ΖΝΧ
Βαλβίδες ασφαλείας.

## Slide 12: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Συστήματα θερμοσιφώνων. Άμεσα - έμμεσα
Τα έμμεσα θερμοσιφωνικά συστήματα απαιτούν εναλλάκτη θερμότητας.
Μπορούν να χρησιμοποιούν αντιψυκτικό διάλυμα για λειτουργία σε ψυχρά κλίματα

## Slide 13: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Άμεσα Βεβιασμένης Κυκλοφορίας Συστήματα ( Ενεργητικά) - DFC
Βεβιασμένης κυκλοφορίας. Αντλίες
Ηλεκτρονικός έλεγχος
Αποδοτικό.
Δοχείο μέσα στο σπίτι (μειωμένες απώλειες).
Ανίχνευση συνθηκών κατάψυξης και προστασία αποστράγγισης.
Επίδραση σκληρών νερών.

## Slide 14: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Έμμεσα συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας -IFC
Ξεχωριστά κυκλώματα: Ζεστού Υγρού και πόσιμου νερού
Υγρό : Γλυκόλη (αντιψυκτικό) ή άλλο.
Εναλλάκτης θερμότητας : εσωτερικός ή εξωτερικός
Για θερμά και ψυχρά κλίματα.
Απόλυτα ελέγξιμο.
Ενσωμάτωση σε υφιστάμενο σύστημα και επεκτάσιμο.
Σχεδίαση αποστράγγισης
Αντιψυκτική σχεδίαση

## Slide 15: 3. Ηλιακά συστήματα ΖΝΧ
Μεγάλης κλίμακας. Εγκατάσταση σε πολυκατοικίες και μπλοκ κατοικιών
Κατανεμημένη εγκατάσταση. Ηλιακά, δοχεία αποθήκευσης και υποστηρικτικά συστήματα
Κεντρικές εγκαταστάσεις. Ηλιακά, δοχεία αποθήκευσης και υποστηρικτικά συστήματα

## Slide 16: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Τυπολογία εξαρτημάτων για συστήματα μικρής κλίμακας
Συλλέκτες. Συλλογή και μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα
Δοχεία νερού. Αποθήκευση και εφεδρεία ζεστού νερού.
Αντλίες. Πίεση των υγρών θέρμανσης σε κυκλοφορία μέσα στο κύκλωμα.
Ελεγκτές. Μέτρηση, έλεγχο και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος.
Εξαρτήματα μεταφοράς θερμότητας . Σωληνώσεις, υγρό μέσο και εναλλάκτες θερμότητας.
Μηχανισμοί προστασίας ψύξης. Αποτροπή ψύξης των συλλεκτών και των σωληνώσεων.
Βαλβίδες απομόνωσης, ελέγχου, αποσυμπίεσης και προστασίας. Έλεγχος και ρύθμιση των υγρών.
Μετρητές. Θερμομαγνητικοί αισθητήρες και παρακολούθησης του συστήματος.

## Slide 17: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Ηλιακοί συλλέκτες
Ενσωματωμένοι
Επίπεδοι
Με σωλήνες κενού
ICS
Batch
Glazed
Some forms of mounting
Flooded
Heat pipe

## Slide 18: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Δοχεία αποθήκευσης
Δοχείο ηλιακού
(Βασικό για ζεστά κλίματα)
Εικονογραφήσεις
Πολλαπλά δοχεία (Ηλιακό and εφεδρικό δοχείο)
Οριζόντιο
Κάθετο με εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας (Indirect SWH)
Κάθετο για άμεσα SWH ή εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας
Δοχείο αποθήκευσης προθερμασμένου νερού ή δοχείο ηλιακού για σύστημα διπλής αποθήκευσης (μόνο αποθήκευση, όχι θερμαινόμενα στοιχεία). Μπορεί να διαθέτει εσωτερικό εναλλάκτη θερμότητας

## Slide 19: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Αντλίες
Ηλεκτρικές φυγοκεντρικές αντλίες AC ή DC “wet rotor”

## Slide 20: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Σωληνώσεις
Χαλκοσωλήνες (Ευρώπη): Τύποι X, Y, Z
Ασυμβατότητα υλικών
Μόνωση σωληνώσεων. Αντίσταση στις υψηλές θερμοκρασίες και στη φυσική φθορά εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών.
Σημαντικά ρόλο έχουν τα υλικά συγκράτησης των σωλήνων και οι συγκολλήσεις.
Ιδιαίτερη προσοχή στα υδραυλικά που χρησιμοποιούνται σε πόσιμο νερό.

## Slide 21: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Ελεγκτές
Βασικά χαρακτηριστικά ελεγκτών :
Ψηφιακά ή αναλογικά.
Φιλικά στο χρήστη.
Πολλαπλού ελέγχου (PLC type) για τον έλεγχο των αντλιών, βαλβίδων κλπ.
Πολλαπλές είσοδοι αισθητήρων θερμοκρασίας. Για διαφορικό έλεγχο
Λειτουργία θερμοστάτη(χρονικός έλεγχος).
Δυνατότητα παρακολούθησης σε οθόνη
Ανάγνωση θερμοκρασιών.
Ενεργειακός μετρητής. Παραγόμενης θερμικής ενέργειας
Έλεγχος μεταβλητής ταχύτητας των αντλιών.
Επικοινωνία Bus. Σύνδεση με υπολογιστή ή άλλα όργανα (data logging, remote control, etc.).
Θερμίστορς

## Slide 22: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Εναλλάκτες θερμότητας
Εσωτερικοί
Εξωτερικοί
“Σερπαντίνα σε δεξαμένη ”
“Σερπαντίνα περιμετρικά”
“Σωλήνα σε σωλήνα”
“Επίπεδου στοιχείου ”

## Slide 23: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Υγρά μεταφοράς θερμότητας (HTF)
HTF για ψυχρά κλίματα με τον κίνδυνο του παγώματος του υγρού:
Γλυκόλη προπυλενίου και αιθυλενίου.
Άλλα: Λάδια υδρογονανθράκων ή συνθετικά .
HTF ορίζουν τα δεδομένα για άλλα εξαρτήματα.
Το νερό έχει καλύτερη θερμική αγωγιμότητα από τα υπόλοιπα υγρά με αντιψυκτική δράση.
Τα υγρό μέσο θέρμανσης στα έμμεσά συστήματα θέρμανσης διαστέλλεται όταν ζεσταίνεται. Τα δοχεία διαστολής είναι βασικό στοιχείο για την αντιστάθμιση του φαινομένου.

## Slide 24: 4. Εξαρτήματα των ηλιοθερμικών συστημάτων ΖΝΧ
Βαλβίδες
Βαλβίδες ελέγχου (ανεπίστροφες). Για να αποτρέψουν τη θερμοσιφωνική δράση (7)
Βαλβίδες απομόνωσης. Για την απομόνωση τμημάτων του συστήματος κατά τη συντήρηση.(5)
Βαλβίδες εκτόνωσης. Εκτόνωση υψηλών πιέσεων. (3)
Βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης. Για την εκτόνωση υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων σε δεξαμενές. (2)
Βαλβίδες αερισμού. Για την απελευθέρωση αέρα που μπορεί να προκαλέσει διακοπή της κυκλοφορίας. (1)
Διακόπτες κενού. Για την αποστράγγιση του βρόχου συλλογής και να επιτρέψει την είσοδο του αέρα. (4)
Βαλβίδες αποστράγγισης. Για την αποστράγγιση δεξαμενών ή άλλων εξαρτημάτων. (6)
Δείκτες θερμοκρασίας και μετρητές ροής. Για την παρακολούθηση εξαρτημάτων και της κατάστασης του συστήματος.(10)
Βαλβίδες ψύξης. Προστασία από την καταστροφή του συστήματος σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.(9).

## Slide 25: 5. Άλλες εφαρμογές
Θέρμανση πισίνων με χρήση της ηλιακής ενέργειας

## Slide 26: 5. Άλλες εφαρμογές
Θέρμανση χώρων. Συνδυαστικά συστήματα ηλιακής ενέργειας

## Slide 27: 5. Άλλες εφαρμογές
Θέρμανση του αέρα με ηλιακή ενέργεια .
Ηλιακοί συλλέκτες αέρα με γυαλί
Χωρίς γυαλί/Ηλιακοί συλλέκτες αέρα
Ηλιακά στεγνωτήρια(γεωργία)

## Slide 28: 5. ‘Άλλες εφαρμογές
Ψύξη με ηλιακή ενέργεια.
ΨΥΚΤΗΣ.
Θερμοδυναμικός κύκλος οδηγούμενος από την ηλιακή θέρμανση.

## Slide 29: Τέλος ενότητας
Τύποι ηλιοθερμικών συστημάτων και εξαρτημάτων.