## Slide 1: Κεφάλαιο 2.1. ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ηλιοθερμικά ενεργειακά συστήματα για μονοκατοικίες

## Slide 2: Module Objectives
Στο τέλος της ενότητας θα μπορείτε:
  Να προσδιορίζετε το θερμοσιφωνικό σύστημα για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και να εξηγείτε:
    Τη βασική δομή του και τις αρχές λειτουργίας του.
    Τη βασική εγκατάσταση του ηλιοθερμικού συστήματος.
    Τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του.
  Να προσδιορίζετε την τυπολογία του θερμοσιφωνικού συστήματος και να αναλύεται τη δομή, τη λειτουργία, τις τυπικές χρήσεις και τα βασικά μειονεκτήματα της.
  Να αναγνωρίζετε και χαρακτηρίζετε τα κύρια εξαρτήματα του συστήματος, συμπεριλαμβανομένου των βασικών λειτουργιών, δομικών χαρακτηριστικών και των παραμέτρων απόδοσης του.
  Να περιγράφετε τη διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος, αναφορικά με τις εργασίες προπαρασκευής, κατασκευής και συντήρησης.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Περιεχόμενο
Το περιεχόμενο του κεφαλαίου είναι:
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟΥ ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
  Ορισμός. Προσδιορισμός του συστήματος.
  Γενικές λειτουργίες και δομή.
  Πλεονεκτήματα.
  Απαιτήσεις, περιορισμοί και χαρακτηριστικά μειονεκτήματα.
  Τυπολογία του θερμοσιφωνικού συστήματος.
  Τυπικές εγκαταστάσεις.
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
  Γενική δομή.
  Ηλιακοί συλλέκτες
  Δοχεία αποθήκευσης νερού
  Πλαίσια στήριξης.
  Βαλβίδες, εξαρτήματα, σωληνώσεις και παρελκόμενα.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  Έγγραφα συστήματος και έργου.
  Διαδικασία εγκατάστασης. Γενικά.
  Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.

## Slide 4: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Ορισμός. Βασική αναγνώριση των θερμοσιφωνικών συστημάτων.
Παθητικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού.
Ταξινομούνται ως εξής:
  Άμεσα συστήματα-ανοικτού βρόγχου. Ένα ενιαίο κύκλωμα νερού.
  Έμμεσα συστήματα-κλειστού βρόγχου. Δύο χωριστά κυκλώματα (Πρωτεύον/Ηλιακό και δευτερεύον/Κατανάλωσης) με εναλλάκτη θερμότητας.
Κατάλληλη λύση για θέρμανση νερού και άλλων χρήσεις σε μονοκατοικίες ή κτίρια μικρής κατανάλωσης.
Χρήση κυρίως σε θερμά και εύκρατα κλίματα.
Βασισμένα στο θερμοσιφωνικό φαινόμενο, αυτά τα συστήματα δημιουργούν ένα κύκλωμα φυσικής ροής του νερού.
Συνήθως συμπληρώνουν και δεν αντικαθιστούν τα παραδοσιακά συστήματα ζεστού νερού χρήσης.
Κομπακτ συστήματα, προϋπολογισμένα και μικρών παροχών.
Απλά συστήματα, οικονομικά, μικρής συντήρησης.
Διαθέσιμες εναλλακτικές τεχνολογικές σχεδίασης και αξεσουάρ.
Ενσωματώνονται σε πολύπλοκοτερα συστήματα(πολυκατοικιών κλπ)

## Slide 5: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Γενική λειτουργία και δομή.
ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ :
Ένας ή περισσότεροι συλλέκτες.
- Επίπεδος ή κενού
Δοχείο ζεστού νερού:
  Πάντα πάνω από τους συλλέκτες.
  Οριζόντια εγκατάσταση.
Υδραυλικό κύκλωμα. Μπορεί να είναι:
  Μονό. Άμεσο
  Διπλό. Έμμεσο.
  Υπό πίεση/Χωρίς πίεση (ατμοσφαιρική).
  Εξοπλισμένο με βαλβίδες ασφαλείας και έλεγχο
Σύστημα στήριξης και εξαρτήματα
Όσο το νερό ζεσταίνεται στους συλλέκτες από την ήλιο, ανεβαίνει μέσω των σωληνώσεων στην κορυφή του δοχείου εξαιτίας της φυσικής μεταφοράς. Το κρύο νερού από τον πάτο του δοχείου ρέει στην είσοδο στη βάση των συλλεκτών. Όσο ο ήλιος επαρκεί και υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του νερού εισόδου και εξόδου, θα υπάρχει συνεχής ροή από του συλλέκτες στο δοχείο.
ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (ΑΜΕΣΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ):

## Slide 6: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Γενική λειτουργία και δομή.
ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
(Έμμεσου θερμοσιφωνικού SWH):
Σε ένα έμμεσο ηλιακό σύστημα θέρμανσης κυκλοφορεί ένα υγρό μεταφοράς θερμότητας ( νερό ή αντιψυκτικό υγρό) , μέσω των ηλιακών συλλεκτών: Η συλλεγόμενη θερμότητα μεταφέρεται έμμεσα στο οικιακό νερό χρησιμοποιώντας μια μορφή εναλλάκτη θερμότητας.
Ο εναλλάκτης μπορεί να είναι τοποθετημένος στο ηλιακό κύκλωμα ή στο κύκλωμα κατανάλωσης.

## Slide 7: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Πλεονεκτήματα
Δεν χρησιμοποιούνται αντλίες, επομένως η ηλεκτρική κατανάλωση είναι πολύ μικρή, καθιστώντας τα σχετικά αποτελεσματικά.
Είναι αξιόπιστα, χαμηλής συντήρησης. Μπορούν να παρέχουν σταθερή παροχή ζεστού νερού με ελάχιστο κόστος και να λειτουργούν για χρόνια χωρίς συντήρηση.
Κόμπακτ συστήματα, εύκολης χρήσης και εγκατάστασης.
Ιδανικά για ζεστά και εύκρατα κλίματα , για μονοκατοικίες και γενικά για μικρές καταναλώσεις.
Χαμηλό κόστος αγοράς και λειτουργίας.
Απαιτούν ελάχιστο εσωτερικό χώρο , γιατί το δοχείο τοποθετείται εξωτερικά.
Έχουν μικρές απώλειες στο ηλιακό κύκλωμα εξαιτίας του μικρού του μήκους.
Προστατεύονται εύκολα από τις δυσμενείς συνθήκες (όπως ψύξη), έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα κλίματα ( ζεστά και ψυχρά).
Τα δοχεία νερού είναι πολύ καλά μονωμένα για τη διατήρηση της θερμοτητας.

## Slide 8: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Απαιτήσεις, περιορισμοί και χαρακτηριστικά μειονοκτήματα.
Το δοχείο νερού πρέπει να είναι υπερυψωμένο και τουλάχιστον 30 εκ πάνω από το συλλέκτη.
Στα άμεσα συστήματα το μέγεθος της κλίμακας και η λειτουργία μπορεί να επηρεαστεί εξαιτίας του σκληρού ή αλμυρού νερού. Η λεγιονελωση είναι ένας κίνδυνος.
Σε κάποια συστήματα μπορεί το βράδυ να υπάρξει αντίστροφη ροή. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί.
Τα συστήματα φυσικής ροής έχουν απώλειες λόγω εξάτμισης.
Οι διάμετροι των σωληνώσεων είναι σχετικά μεγάλοι για την μείωση των απωλειών και την καλή φυσική ροή.
Γενικές θερμικές απώλειες ,κυρίως εξαιτίας της θέση του δοχείου.
Μικρή αντιψυκτική προστασία και απωλειών.
Τα δοχεία υπό πίεση είναι μεγαλύτερου πάχους και βαρύτερα.
Μεγάλες εγκαταστάσεις στις ταράτσες κυρίως αισθητικό πρόβλημα και απαιτείται προστασία από τη βροχή.

## Slide 9: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπολογία
Υπάρχει σημαντικός αριθμός διαθέσιμων σχεδίων. Εδώ θα αναφερθούν έξι:
  Κόμπτακτ, άμεσο, χωρίς πίεση με συλλέκτες κενού (u-tubes) .
    Παράδειγμα απλής σχεδίασης και οικονομικού συστήματος ζεστού νερού.
  Κόμπακτ άμεσο θερμοσιφωνικό με επίπεδους συλλέκτες.
    Παρόμοιο ε το προηγούμενο αλλά καλύτερης απόδοσης.
  Κόμπτακτ, έμμεσο, χωρίς πίεση με συλλέκτες κενού (u-tubes) και χάλκινο εναλλάκτη
    Προσιτό οικονομικά, παρέχει στιγμιαία ζεστό νερό μόλις προθερμαθεί το δοχείο νερού.
  Κόμπτακτ, έμμεσο, υπό πίεση με συλλέκτες κενού (heat pipes) .
    Ακριβότερη σχεδίαση και απόδοση. Οι συλλέκτες κενού είναι οι εναλλάκτες.
  Κόμπτακτ, έμμεσο, υπό πίεση και εναλλάκτη περιμετρικά του δοχείου.
    Πιο ακριβό σύστημα,καλύτερης απόδοσης και ασφαλής σχεδίασης. Το καλύτερο σύστημα για κάθε ποιότητα νερού και κλίματος.
  Χωριστό θερμοσιφωνικό σύστημα.
    Το χωριστό σύστημα παρέχει ευελιξία, καλύτερη αισθητική και ένα ακόμα επίπεδο προστασίας (βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση).

## Slide 10: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπολογία.
ΚΟΜΠΑΚΤ ΑΜΕΣΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (U-TUBES).
  Το απλούστερο θερμοσιφωνικό. Ιδανικό για θερμά κλίματα και ιδιοκατασκευές.
  Το δοχείο δεν είναι υπό πιεση, ανοικτό στην ατμόσφαιρα και κατασκευασμένο από καλό ανοξείδωτο ατσάλι.
  Κόμπακτ σχεδίαση με εισαγωγή σωλήνων κενού για βελτιωμένη απόδοση.
  Μονό κύκλωμα. Το νερό έχει φυσική ροή όσο θερμαίνεται. Το δοχείο νερού διαθέτει αυτόματο πλήρωσης.
Επιλογή: βοηθητική αντίσταση.
Άμεσο σημαίνει πιο αποτελεσματικό.
Χωρίς πίεση σημαίνει ελαφρύτερη κατασκευή και χωρίς απαιτήσεις για βαλβίδες ασφαλείας.
Απώλειες εξάτμισης.
Η σκληρότητα του νερού μπορεί να το καταστήσει ανέφικτο.

## Slide 11: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπολογία.
ΑΜΕΣΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΚΟΜΠΑΚΤ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ.
  Απλή βελτιωμένη σχεδίαση.
  Φυσική ροή θερμαινόμενου νερού, χωρίς απώλειες θέρμανσης στο δεύτερο κύκλωμα.
  Το δοχείο συνδέεται με το δίκτυο. Αυτή η σχεδίαση τροφοδοτεί νερό με σταθερότερη θερμοκρασία και ροή.
  Απαιτεί προστασία από υπερπιέσεις.
Ζεστό νερό ανεξαρτήτως καιρού, με ηλεκτρική βοήθεια.
Το κρύο νερό πληρώνεται αυτόματα ενώ το ζεστό καταναλώνεται.
  Παρέχουν μικρή ή καθόλου αντιψυκτική προστασία καθώς και υπερθέρμανσης.
  Οι συλλέκτες χρησιμοποιούνται και σε περιοχές με σκληρό νερό.

## Slide 12: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπολογία.
ΕΜΜΕΣΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΦΥΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ , ΜΕ ΕΛΙΚΟΕΙΔΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (U-TUBES).
  Δοχείο νερού χωρίς πίεση. Ο εναλλάκτης είναι το πηνίο χαλκού στο δευτερεύον κύκλωμα; Με πίεση του δικτύου τροφοδοσίας του νερού.
  Το δοχείο είναι γεμάτο με νερό με περιλαμβάνει αυτόματο πλήρωσης
  Πιο υγιεινό και μπορεί να λειτουργήσει με σκληρό νερό αλλά είναι ακριβότερο και βαρύτερο

## Slide 13: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπολογία.
ΈΜΜΕΣΟ, ΚΟΜΠΑΚΤ, ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ (HEAT-PIPE).
  Σύστημα υπό πίεση (δικτύου) .
  Οι συλλέκτες κενού υπεραγωγιμοι (θερμικοί) είναι γεμάτοι με γλυκόλη. Το υγρό μετατρέπεται σε ατμό, ανεβαίνει στον συμπιεστή και μεταφέρει θερμότητα στο κρύο νερό στο δοχείο αποθήκευσης.
  Το ζεστό νερό λαμβάνεται με την εισαγωγή κρύου νερού στον πάτο του δοχείου.
  Αντιψυκτικό σύστημα.

## Slide 14: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπολογία.
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΜΠΑΚΤ ΣΎΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟ.
  Έμμεσο ή κλειστού κυκλώματος σύστημα με εναλλάκτη κυκλινδρικό που χωρίζει το πόσιμό νερό από το υγρό μεταφοράς θερμότητας (γλυκόλη), που κυκλοφορεί μέσω των συλλεκτών. Μετά που θερμαίνεται στους συλλέκτες, το υγρό μεταφέρει τη θερμότητα στο νερό προς χρήση.
Ακριβότερο.
Προσφέρει προστασία ψύξης και υπερθέρμανσης.
Κόμπακτ και βαρύτερο.
Για όλα τα κλίματα
Έμμεσο σύστημα με απώλειες στον εναλλάκτη

## Slide 15: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
ΧΩΡΙΣΤΟ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
  Δεν είναι τόσο διαφορετικό ως σύστημα, αλλά μια διαφορετική επιλογή εγκατάστασης.
  Μια παραλλαγή του “close-coupled” συστήματος. Το δοχείο τοποθετείται μέσα στον κενό χώρο της οροφής κάτω από τη στέγη, αλλά πάλι πρέπει να είναι τουλάχιστον 30εκ ψηλότερα από το συλλέκτη.
  Αυτό προσφέρει ένα ακόμα επίπεδο προστασίας βελτιώνοντας την απόδοση του συστήματος. Επίσης βοηθάει στην αισθητική αλλά και την ασφάλεια της εγκατάστασης .
Τυπολογία.

## Slide 16: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος
Τυπικές εγκαταστάσεις.
Τυπική εγκατάσταση έμμεσου συστήματος:
  Ηλιακό ή πρωτεύον κύκλωμα :
    1 ή περισσότεροι συλλέκτες.
    Εναλλάκτης θερμότητας
    Μέσο : γλυκόλη. αντιψυκτικό.
    Υπό πίεση.
  Κατανάλωση./δευτερεύον κύλωμα
    Δοχείο νερού.
    Πίεση παροχής νερού.
  Βοηθητικό σύστημα. Αέριο ή ηλεκτρισμός. Σειριακή σύνδεση αισθητήρων ή αυτοματισμού
  Υποχρεωτικές βαλβίδες ασφαλείας:
    Βαλβίδες ασφαλείας(πίεσης
    Δοχείο διαστολής.
    Βαλβίδες ανάμιξης
  Βαλβίδες λειτουργίας. Βασικός έλεγχος

## Slide 17: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος (TSWH)
Τυπικές εγκαταστάσεις.
Ποικιλία εγκαταστάσεων θερμοσιφωνικού τύπου χρησιμοποιείται ευρέως τοπικά.

## Slide 18: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος (TSWH)
Τυπικές εγκαταστάσεις.
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ.
Η παράλληλη σύνδεση παρέχει μεγαλύτερη ροή.
Όλες οι γραμμές του δικτύου προς στο δοχείο νερού πρέπει να έχουν ίδιο μήκος και γεωμετρία
Η πτώση πίεσης πρέπει να είναι σχεδόν η ίδια στις σωλήνες ζεστού και κρύου νερού.
Η σειριακή σύνδεση παρέχει υψηλότερη θερμοκρασία νερού.
Οι ηλεκτρικές αντίστασεις στα δοχεία των δύο πρώτων συστημάτων δεν χρησιμοποιούνται. Αυτά χρησιμοποιούνται σαν προθερμαντήρες του νερού κατανάλωσης.

## Slide 19: 1. Γενική περιγραφή του θερμοσιφωνικού ηλιοθερμικού συστήματος (TSWH)
Τυπικές εγκαταστάσεις.
ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
Κάθε σύστημα σε αυτή τη «διπλή παράλληλη « διάταξη θα μπορούσε να είναι μία σειρά συστοιχιών θερμοσιφωνικών συστημάτων.

## Slide 20: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Βασικά τμήματα κόμπακτ συστημάτων είναι:
  Ηλιακός συλλέκτης ( ες) Επίπεδοι ή σωλήνων κενού.
  Δοχείο νερού. Για άμεσο ή έμμεσο σύστημα. Υπό πίεση ή με ατμοσφαιρική πίεση.
  Πλαίσιο στήριξης. Για επίπεδες επιφάνειές ή εγκατάσταση σε στέγη.
  Ειδικές και υποχρεωτικές βαλβίδες ασφαλείας.
  Σωληνώσεις.
  Αξεσουάρ.
Γενική δομή.
Ειδικά εξαρτήματα και η συναρμολόγηση εξαρτώνται από τον τύπο του συστήματος.
Σχεδόν όλα τα απαραίτητα υλικά παρέχονται στο κιτ. Κάποια που μπορεί να χρειάζονται επιπλεόν είναι: υγρό μέσο, σωλήνες, βαλβίδες, αξεσουάρ κλπ.
΄Όμως, πολλοί κατασκευαστές παρέχουν ευελιξία στην προσαρμογή του συστήματος στις απαιτήσεις του πελάτη.

## Slide 21: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Ηλιακοί συλλέκτες
Με επίπεδο ηλιακό συλλέκτη
Συλλέκτες με σωλήνες εκκένωσης υγρού (U-Pipe)
Με συλλέκτη σωλήνω κενού ( Heat-Pipe) .
Γενικά, οι συλλέκτες με σωλήνες κενού είναι καλύτεροι από τους επίπεδους. Και οι heat pipes είναι καλύτεροι από τους U-pipe σωλήνες κενού. Είναι πιο αποδοτικοί ,παρέχουν αντιψυκτική προστασία και είναι ασφαλέστεροι στη λειτουργία. Οι επίπεδοι είναι οικονομικότεροι και αρκετά αποδοτικοί σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια.

## Slide 22: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Δοχεία αποθήκευσης νερού.
Τυπικά δοχεία νερού σε συστήματα χωρίς πίεση και με σωλήνες κενού.
  Εσωτερικό τμήμα: Από ανοξείδωτο χάλυβα. Αντιδιαρρηκτικά συγκολημμένο.
  Εξωτερικό τμήμα: Από χαλκό ψευδαργύρου. Αντιδιαβρωτική επίστρωση.
  Μόνωση μεταξύ των δύο από υψηλής πυκνότητας αφρό ή άλλα .
  Σχεδίαση με διατρήσεις για τους γυάλινους σωλήνες,τις εισόδους νερού, τους αισθητήρες κλπ

## Slide 23: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Δοχεία αποθήκευσης νερού
Τυπικά δοχεία νερού σε συστήματα υπό πίεση και με σωλήνες κενού (heat-pipe).
  Ανοξείδωτο χάλυβα.
  Το δοχείο είναι μεγαλύτερου πάχους , για αντοχή στις πιέσεις στην κανονική ή στην έκτακτη λειτουργία.
  Μονωμένο.
Δοχείο με πηνίο χαλκού (προθέρμανσης).
  Με/χωρίς πίεση.
  Εσωτερικό και εξωτερικό τμήμα με στρώμα μόνωσης.

## Slide 24: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Δοχεία αποθήκευσης νερού
Δοχεία για συστήματα υπό πίεση με διπλό κύκλωμα και επίπεδους συλλέκτες. (έμμεσο σύστημα με εναλλάκτη ).

## Slide 25: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Πλαίσια στήριξης
Βασικά συστήματα: σετ στήριξης για επίπεδες επιφάνειες και οροφές με κλίση.
Τα συστήματα είναι συγκεκριμένα; Εξαρτώνται από τη σχεδίαση και ταιριάζουν με την οροφή της εγκατάστασης
Οι κατασκευαστές προσφέρουν όλα τα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση τους.

## Slide 26: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Βαλβίδες, εξαρτήματα, σωλήνες και αξεσουάρ
Τα κόμπακτ συστήματα παρέχονται με όλα τα εξαρτήματα και υλικά για την ολοκληρωμένη συναρμολόγηση και εγκατάσταση τους.
Η σχεδίαση του συστήματος (άμεσο, έμμεσο, αριθμός συλλεκτών κλπ.) καθορίζει τα υλικά.
Οι παράμετροι για τις βαλβίδες ασφαλείας και η απόδοση του είναι παρόμοιες με των ενεργών συστημάτων.

## Slide 27: 2. Δομή και εξαρτήματα του θερμοσιφωνικού συστήματος
Βαλβίδες, εξαρτήματα, σωλήνες και αξεσουάρ
Οι κατασκευαστές παρέχουν αξεσουαρ και ανταλλακτικά για τα συστήματα τους. Κοινά εξαρτήματα:
  Ηλεκτρικές αντιστάσεις στο δοχείο νερού για βοηθητική χρήση.
  Πρόσθετα δοχεία νερού
  Αισθητήρες θερμοκρασίας και στάθμης
  Θερμοστάτη.
  Διαφορικούς ελεγκτές.
  Ράβδους μαγνησίου.
  Ανταλλακτικά και αναλώσιμα (υγρό, κλπ)

## Slide 28: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Έγγραφα συστήματος και έργου
Γενικά τα θερμοσιφωνικά συστήματα είναι προϋπολογισμένα μικρής κλίμακας για εγκατάσταση από πιστοιημένους εγκαταστάτες
Οι κύριες τεχνικές αναφορές είναι από τα εγχειρίδια εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των κατασκευαστών.
INSTALL MANUALS. GENERIC CONTENTS:
System description. Working principles.
System description. Might be a model and a range of systems.
Safety precautions and other general considerations.
Installation process. Sun Collectors. Roof or surface mounting.
Installation process. Plumbing and Electrical connections.
System commissioning and user hand over. Install. check list.
Operating instructions (for owners).
Maintenance. Routine and troubleshooting.
Technical specifications. Component lists, characteristics, etc.
Warranty card.
Other important information. Special operation, alternative installations, decommission, design…

## Slide 29: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Γενικά
I.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
II.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
III.ΕΡΓΣΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
I.
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Έλεγχος και προετοιμασία υλικών.
Έλεγχος και προστασία υλικών
Εκτίμηση του χώρου εγκατάστασης.
Σχεδίαση της εγκατάστασης.
Ανάγνωση εγχειριδίου εγκατάστασης.
Άδειες
Εφαρμογή πλάνου ασφαλείας και μετρήσεων.
Εγκατάσταση πλαισίων.
Εγκ. συλλεκτών(s).
Εγκ. δοχείων νερού
Εγκ. σωληνώσεων.
Εγκ. Ηλεκτρικού ελλεγχου (εάν υπάρχει).
Ελεγχος και κλείσιμο.
Βασικές διαδικασίες εκκίνησης.
Προγραμματισμός ελεγκτή.
Πιστοποίηση και αναθεώρηση της λειτουργίας του συστήματος.
Οδηγίες στον πελάτη.
Έλεγχος λίστας εργασιών και παράδοση του συστήματος.
Απαιτήσεις συντήρησης.(ιδιοκτήτης/ εγκαταστάτης)
Προβλήματα συστήματος και επισκευή (εγκαταστάτης).
Λειτουργίες παροπλισμού .

## Slide 30: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
Τύπος (SWH):
  Άμεσο θερμοσιφωνικό , χωρίς πίεση με συλλέκτες σωλήνων κενού (U-TUBES), κόμπακτ και εγκατάσταση σε επίπεδη επιφάνεια.
  Για κατοικίες μίας οικογένειας,εξοχικάates.
System description πληροφορίες σχετικά με τις αρχές λειτουργίας και τεχνικά στοιχεία.
Οδηγός εγκατάστασης
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών.

## Slide 31: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
.
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών
Λίστα εξαρτημάτων και υλικών.
Απλό σύστημα. Μερικά εξαρτήματα.
Ελαφρύ σύστημα. Απαιτείται ένας τεχνίτης για την εγκατάσταση του .
Οδηγός εγκατάστασης

## Slide 32: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
.
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών
Όδηγός Εγκατάστασης
Λίστα εξαρτημάτων και υλικών.
Αυτό το μοντέλο υποστηρίζει δύο δοχεία (110L and 150L) από ανοξείδωτο χάλυβα.
Το πλαίσιο για επίπεδη στήριξη είναι με επίστρωση φύλλου από γαλβανισμένο χάλυβα.
Το πλαίσιο είναι με ονομαστική κλίση of 45º, ρυθμιζόμενο. Η ημερήσια απόδοση είναι πάνω από 70%.

## Slide 33: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
.
Οδηγός εγκατάστασης
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών
Διαδικασίες εγκατάστασης (επίδειξεις):
  Συναρμολόγηση πλαισίου.
  Εγκατάσταση δοχείου νερού.
  Εγκατάσταση κεντρικού δοχείου.
Τα εξαρτήματα είναι σχετικά ελαφριά. Δεν χρειάζονται εργαλεία ανύψωσης.

## Slide 34: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
.
Οι κενού σωλήνες άμεσης ροής είναι αποδοτικοί αλλά απαιτούν «υγρή σύνδεση». Έαν μία σωλήνα σπάσει τότε θα αδειάσει το δοχείο νερού.
Οι κατασκευαστές εξηγούν πως να συνεχίσετε σε μία τέτοια περίπτωση, ανάμεσα σε άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών.
Διαδικασίες εγκατάστασης (επιδείξεις):
  Εγκατάσταση σωληνώσεων.
Το σύστημα περιλαμβάνει 18 σωλήνες κενού (άμεσης ροής, U-pipe) φτιαγμένους από βοροπυριτικό γυαλί (πάχους 2mm),  47mm και μήκους 1500 mm .
Install Guide

## Slide 35: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών.
Σύνδεση σωληνώσεων:
  Επιλογές εγκατάστασης.
A. Παροχή υπό πίεση.
B. Παροχή νερού μέσω αντλίας.
C. Παροχή από υπερκείμενη δεξαμενή .
Οδηγός Εγκατάστασης

## Slide 36: 3. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
.
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών.
Σύνδεση σωληνώσεων:
  Επιλογές εγκατάστασης.
Το υδραυλικό κύκλωμα είναι πολύ απλό, παρόλα αυτά διαφορετικές παραλλαγές μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του συστήματος. Ο κατασκευαστής παρέχει υποδείξεις διαχείρισης τέτοιων παραγόντων :
Προγραμματισμός εγκατάστασης.
Απαιτήσεις σωληνώσεων.
Απαιτήσεις ασφάλειας (βαλβίδες).
Απαιτήσεις νερού.
Εκκίνηση και λειτουργία.
Άλλα.
Στο πακέτο του συστήματος δεν περιλαμβάνεται η βαλβίδα μίξης και άλλα εξαρτήματα.
Install Guide

## Slide 37: 33. Διαδικασία εγκατάστασης του συστήματος
Διαδικασία εγκατάστασης. Παράδειγμα.
Αποσπάσματα τεχνικών πληροφοριών.
(Για την τοποθέτηση και τη χρήση του συστήματος):
Πληροφορίες για τη λειτουργία του συστήματος, σωστή χρήση και τα μέτρα ασφαλείας.
Πληροφορίες για τη συντήρηση, τα σφάλματα και την επισκευή.
Πληροφορίες για την εγγύηση, το πεδίο εφαρμογής , τις εξαιρέσεις και τις συνθήκες.
Οδηγός εγκατάστασης

## Slide 38: Περίληψη
Βασικές ιδέες που αναφέρθηκαν στην ενότητα:
Θερμοσιφωνικά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης:
  Είναι παθητικά συστήματα, ικανά να δημιουργήσουν φυσική ροή νερού , βασιζόμενα στη συλλογή της ηλιακής ενέργειας και στη συγκεκριμένη διάταξη των βασικών εξαρτημάτων.
  Είναι αποδοτικά, απλά, μικρής συντήρησης, οικονομικά και αποτελεσματικά, ειδικά σε περιοχές υψηλής ηλιοφάνειας και σε μικρά κτίρια, συχνά συμπληρώνουν ήδη υπάρχοντα συστήματα.
  Μπορούν να γίνουν πολύπλευρα,ασφαλή, ικανά και πολύπλοκά συστήματα με βελτίωση στη σχεδίαση και προσθήκη πρόσθετων λειτουργιών. Πολλά μοντέλα διαθέτουν προαιρετικό εξοπλισμό , όπως είναι οι ελεγκτές.
  Στα μειονεκτήματα είναι , χαμηλή επίπεδα ασφάλειας, η κατασκευαστική τους δυσκαμψία. Οι λύσεις είναι δυνατές,αλλά παραπέμπουν σε ακριβότερα συστήματα.
  Μπορούν να είναι έμμεσα ή άμεσα, υπό πίεση ή όχι. Άμεσα και σε συνθήκες περιβάλλοντος είναι η πιο απλή εκδοχή. Έμμεσό με εναλλάκτη είναι η πιο ευέλικτή επιλογή.
  Είναι μικρής κλίμακας, προϋπολογισμένα , κόμπακτ με λίγα εξαρτήματα και εύκολα στην εγκατάσταση. Τα εγχειρίδια του κατασκευαστή παρέχουν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση, τη χρήση, το συντήρηση και σε συμφωνία με τους εφαρμοζόμενους κανονισμούς.

## Slide 39: Βιβλιογραφία
Πρόσθετες πληροφορίες και πηγές:
  YouTube videos για την εγκατάσταση των συστημάτων:
    Solar Thermosiphon Effect in Action. Available Here.
    Low pressure vacuum tube solar water heater, thermosiphon glass tube solar water heater with EN12976. Available Here.
    Installation of pressure thermosiphon solar water heater with EN12976, Pre-heated solar water heater with copper coil. Available Here.
  (Book) Solar & Heat Pump Hot Water Systems. Plumber reference guide. Ed.: Australia Government. Available here.