## Slide 1: Ενότητα 2.5. ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ
Block 2: Ηλιοθερμικά συστήματα για μονοκατοικίες

## Slide 2: Στόχοι
Στο τέλος της ενότητας θα :
Γνωρίζετε για την κατασκευή των διαφορετικών τύπων συλλεκτών
Γνωρίζετε τις βασικές ιδιότητες των στεγών και των υλικών
Αναγνωρίζετε πως να εγκαταστήσετε διαφορετικούς συλλέκτες σε διάφορες οροφές
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Περιέχομενα
1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.1. Επισκόπηση των τύπων των συλλεκτών
1.2. Διαφορετική σχεδίαση συλλεκτών
1.3. Συλλέκτες χωρίς γυαλί
1.4. Συλλέκτες με γυαλί
1.5. Ειδική σχεδίαση και υβριδικοί συλλέκτες
1.6. Συλλέκτες κενού
1.7. Εξαρτήματα συλλεκτών
2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των οροφών
2.2. Τα στοιχεία της οροφής
2.3. Υλικά
3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.1. Εξοπλισμός
3.2. Παράδοση υλικού και προπαρασκευαστικές εργασίες
3.3. Εγκατάσταση συλλεκτών σε διαφορετικούς τύπους οροφής

## Slide 4: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.1. Επισκόπηση των τύπων των συλλεκτών
Θέρμανση νερού πισίνας
20-30°C
Απορροφητής (πλαστικό)
Θέρμανση Οικιακου Θέρμανση οικιακού νερού και χώρου νερού
20°C 40°C 60°C 80°C 100°C
Απορροφητής (Ανοξείδωτος)
Επίπεδος γυάλινος συλλέκτης
Συλλέκτης κενού

## Slide 5: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.1. Επισκόπηση των τύπων των συλλεκτών
Συλλέκτης σωλήνων κενού
Επίπεδος γυάλινος συλλέκτης
Συλλέκτης κενού
Επίπεδος Συλλέκτης κενού
ICS Συλλέκτης

## Slide 6: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.1. Επισκόπηση των τύπων των συλλεκτών
Συλλέκτης σωλήνων κενού
Με κάτοπτρο
Χωρίς κάτοπτρο
Άμεσης ροής
Ξηρής σύνδεσης
Υγρής σύνδεσης
Σωλήνες θερμότητας

## Slide 7: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.2. Διαφορετική σχεδίαση συλλεκτών

## Slide 8: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.3. Συλλέκτες χωρίς γυαλί
Πλεονεκτήματα:
Ο απορροφητής μπορεί να αντικαταστήσει την επιφάνεια της οροφής εξοικονομώντας ένα φύλλο ψευδαργύρου για παράδειγμα. Αυτό οδηγεί σε καλύτερες τιμές θέρμανσης μέσω της μείωσης του κόστους.
Είναι κατάλληλος για διάφορους τύπους οροφής, συμπεριλαμβανομένου επίπεδων, κεκλιμένων και θολωτών οροφών. Εφαρμόζεται εύκολα σε ομαλές καμπύλες.
Είναι καλύτερη λύση αισθητικά σε μεταλλικές οροφές .
Μειονεκτήματα:
Εξαιτίας της μειωμένης απόδοσης του , απαιτεί μεγαλύτερες επιφάνειες σε σχέση με τον επίπεδο συλλέκτη.
Εξαιτίας των υψηλότερων απωλειών, η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από τη θερμοκρασία του αέρα είναι περιορισμένη

## Slide 9: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.4. Συλλέκτες με γυαλί
Σχεδόν όλοι οι επίπεδοι γυάλινοι συλλέκτες αποτελούνται από ένα μεταλλικό απορροφητή μέσα σε ένα ορθογώνιο πλαίσιο. Ο συλλέκτης είναι θερμικά μονωμένος στη βάση του και στις γωνίες και διαθέτει ένα διάφανο κάλυμμά στην πάνω επιφάνεια. Δύο σωλήνες για την παροχή και την επιστροφή της θερμότητας είναι τοποθετημένοι συνήθως στο πλάι του συλλέκτη.
Τομή επίπεδου γυάλινου συλλέκτη

## Slide 10: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.4. Συλλέκτες με γυαλί
Πλεονεκτήματα:
■ Είναι οικονομικότερος από ένα συλλέκτη κενού.
■ Προσφέρει πολλαπλές επιλογές τοποθέτησης
■ Έχει καλό λόγο τιμής απόδοσης.
■ Έχει καλές πιθανότητες για την συναρμολόγηση από τον αγοραστή.
Μειονεκτήματα:
■ Έχει μικρότερη απόδοση από το συλλέκτη κενού, επειδή η k-τιμή του είναι υψηλότερη.
■ Ένα σύστημα στήριξης για τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή είναι απαραίτητο.
■ Δεν μπορεί να παράγει υψηλές θερμοκρασίες ,άρα έχει περιορισμένες εφαρμογές
■ Απαιτεί περισσότερο χώρο εγκατάστασης σε σχέση με τους συλλέκτες κενού.

## Slide 11: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.5. Ειδική σχεδίαση και υβριδικοί συλλέκτες
Εκτός από τους τυποποιημένους συλλέκτες, οι κατασκευαστές επίσης προσφέρουν λύσεις κατά παραγγελία που παραδίδονται στο έργο ή συναρμολογούνται στην οροφή.

## Slide 12: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.5. Ειδική σχεδίαση και υβριδικοί συλλέκτες
Σχηματικό διάγραμμα κατασκευής ενός υβριδικού PV/T air συλλέκτη

## Slide 13: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.5. Ειδική σχεδίαση και υβριδικοί συλλέκτες
Τομή ενός φωτο-θερμικού συλλέκτη

## Slide 14: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.6. Συλλέκτες κενού
Άμεσης ροής συλλέκτης με σωλήνα
κενού
Σε αυτή τη σχεδίαση η θερμότητα είτε οδηγείται μέσω ενός συστήματος (σωλήνα-μέσα σε σωλήνα) στη βάση της γυάλινης σωλήνας, από όπου επιστρέφει πίσω στη ροή επιστροφής, και παίρνει τη θερμότητα από τον φασματικό –επιλεκτικό απορροφητή , ή ρέει μέσω μίας σωλήνας σε μορφή U.
Κάθετη τομή ενός συλλέκτη άμεσης ροήςμε σωλήνα κενού

## Slide 15: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.6. Συλλέκτες κενού
Άμεσης ροής συλλέκτης με σωλήνα
κενού

## Slide 16: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.6. Συλλέκτες κενού
Προσφέρονται σε δύο εκδοχές,μία με ξηρή και μία με υγρή σύνδεση. Στον ξηρό τύπο ο συμπιεστής καλύπτει το συλλέκτη περιμετρικά και παρέχει καλή σύνδεση αγωγής θερμότητας σε ένα εναλλάκτη θερμότητας με διπλό σωλήνας.
Τομή συλλέκτη κενού με ξηρή σύνδεση.

## Slide 17: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.6. Συλλέκτες κενού
Πλεονεκτήματα:
■ Επιτυγχάνει υψηλή απόδοση ακόμα και με μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας μεταξύ απορροφητή και περιβάλλοντος.
■ Επιτυγχάνει μεγάλη απόδοση και σε χαμηλή ακτινοβολία.
■ Μπορεί να υποστηρίξει εφαρμογές θέρμανσης χώρου πιο αποτελεσματικά από ένα επίπεδο συλλέκτη γυαλιού.
■ Επιτυγχάνει υψηλές θερμοκρασίες, για παραγωγή ατμού ή κλιματισμό.
■ Μπορεί να μεταφερθεί εύκολα σε οποιαδήποτε τοποθεσία εξαιτίας του χαμηλού ύψους του; Κάποιες φορές συναρμολογείται στο έργο.
■ Περιστρέφοντας τις ταινίες απορρόφησης μπορεί να ευθυγραμμιστεί με τον ήλιο.
Μειονεκτήματα:
■ Είναι ακριβότερος από ένα επίπεδο συλλέκτη γυαλιού
■ Δεν μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε στέγες.
■ Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια για εγκαταστάσεις συστημάτων αγωγών θέρμανσης.

## Slide 18: 1. Θεωρία για τη λειτουργία και τους τύπους των συλλεκτών τοποθετημένα σε οροφή
1.7. Εξαρτήματα συλλεκτών
Δεν μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς πρόσθετα υλικά. Αυτά είναι :
■ Πάνω σε οροφές : γάντζοι οροφής, ειδικά τούβλα, ράγες, εξαερίστηκα κεραμίδια
■ Μέσα σε οροφές : καλύμματα πλαισίων
■ σε επίπεδες οροφές ή οικόπεδα: βάσεις, στηρίγματα, αντίβαρα.

## Slide 19: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των οροφών

## Slide 20: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των οροφών
Κεκλιμένες στέγες
Οι κεκλιμένες στέγες συχνά κατασκευάζονται όπως :
■ δοκούς /θερμομόνωση
■ με εμφανή ξυλότυπο, ή με επίστρωση από κάτω
■ σανίδες οροφής
■ κεραμίδια.
Η θερμομόνωση μπορεί να εγκατασταθεί με ένα από του τρεις τρόπους:
■ Στο ταβάνι του τελευταίου ορόφου
■ Ανάμεσα στις δοκούς.
■ Πάνω από τις δοκούς.

## Slide 21: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των οροφών
Επίπεδες στέγες

## Slide 22: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.2. Ο σκοπός και οι τύποι των οροφών
Κατασκευές στέγης

## Slide 23: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.2. Τα υλικά μιας στέγης
Κατασκευές στέγης
Δοκοί και ακτινωτά κολάρα. Στην περίπτωση της στέγης με δοκούς, οι δοκοί και το ταβάνι από κάτω τους σχηματίζουν ένα αυστηρό τρίγωνο. Δεν υπάρχουν εσωτερικά στοιχεία. Στην περίπτωση της οροφής με ακτινωτά κολάρα,κάθε ζευγάρι δοκών συνδέεται και σφίγγεται με ένα ακτινωτό κολάρο.
Επάνω : τομή οροφής με δοκούς
Κάτω: τομή οροφής με κολάρα

## Slide 24: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.2. Τα υλικά μιας στέγης
Κατασκευές οροφών
Αυτές είναι αυτοστηριζόμενες κατασκευές και βρίσκονται σε νέα κτίρια. Καμία αλλαγή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την έγκριση του μηχανικού.
Nail plate trusses

## Slide 25: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.2. Τα υλικά μιας στέγης
Παραδείγματα καλυμμάτων οροφής και μονώσεων
Απλά κεραμίδια
Επίστρωσή με πλαστικό
Μεταλλικές οροφές

## Slide 26: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.2. Τα υλικά μιας στέγης
Παραδείγματα από μορφοποιημένα κεραμίδα, ειδικά, γάντζους οροφής , snowguards, και σχάρες για περπάτημα
Κεραμίδια αερισμού , σωλήνες εξάτμισης και ποικίλα σταθερών κεραμιδιών

## Slide 27: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.2. Τα υλικά μιας στέγης
Παραδείγματα από μορφοποιημένα κεραμίδα, ειδικά, γάντζους οροφής , snowguards, και σχάρες για περπάτημα
Στήριγμα ξύλου

## Slide 28: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.3. Υλικά
Υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη ηλιακών συσκευών πάνω σε στέγες
Υλικό | Έκδοση | Εφαρμογή
Αλουμίνιο | Plain, anodized, powder coated, selectively coated | Collector frames, covering frames, bearers, rails, absorbers
Γυαλί | Float glass, solar glass (prismatic, clear), anti-reflection glass, borosilicate glass | Transparent collector cover, glass cylinder and absorber pipes
Ανοξείδωτο | V2A (St 1.4301) chrome, nickel | Roof hooks, rails, screws, nuts, plates, collector frames, absorbers
 | V4A (St 1.4571) chrome, nickel, molybdenum, titanium | Screws, nuts, plates
Χάλυβας | Γαλβανισμένος | Roof hooks, rails, screws, nuts, plates, bearers, supports

## Slide 29: 2. Μελέτη των οροφών και των υλικών
2.3. Υλικά
Υλικά που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη ηλιακών συσκευών πάνω σε στέγες
Υλικό | Έκδοση | Εφαρμογή
Χαλκός | Plain, selectively coated | Pipes, absorber strips, full-surface absorbers
Πλάκα Τιτάνιου-Ψευδάργυρου | Plain | Aprons, flashing, soakers, rear wall of collectors
Μόλυβδος | Rolled, zinc plated | Lead aprons, soakers
Ξύλο | Glued wood | Collector frames (in-roof mounting)
 | Solid wood | Additional battens (in-roof mounting), boards for under-packing
Πλαστικό | EPDM, PE, PP, PU rigid/flexible foam, mineral wood, silicon | Thermal insulation of pipes, collector, collector frame, sealing materials, adhesive

## Slide 30: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.1. Εξοπλισμός
Σκελετός στέγης
Σε κάποιες χώρες ο σκελετός της στέγης χρησιμοποιείται για την ασφάλεια της εργασίας.

## Slide 31: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.1. Εξοπλισμός
Σκάλες
Οι τυποποιημένες σκάλες γέρνουν πάνω σε ένα κτίριο. Η σωστή κλίση της σκάλας είναι μεταξύ 65° and 75°. Η σκάλα πρέπει να απέχει 1 m από το σημείο επαφής. Πρέπει να ασφαλίζεται για να μη γλιστράει, πέφτει ή κουνιέται : αυτό σημαίνει , χρησιμοποίηστε φαρδύ σκαλί, λάστιχα στα πόδια της σκάλας, στην πάνω μεριά αναρτήσεις/στηρίγματα , ή στήριξη από ένα συνεργάτη.

## Slide 32: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.2. Παράδοση υλικών και προπαρασκευαστικές εργασίες
Στην παράδοση των υλικών πρέπει:
Να γίνει έλεγχος για ζημιά λόγω μεταφοράς
Είναι πολύ σημαντικό να γίνει έλεγχος για ένα άθικτο γυαλί. Για συλλέκτες χωρίς μεταλλική πλάτη, η ζημιά μπορεί να προκληθεί στις πλάκες της μόνωσης. Υπάρχει κίνδυνος να τσακίσουν τα φύλλα κάλυψης.
Έλεγχος για την πληρότητα και την ορθότητα της παράδοσης
■ Για κιτ , πακέτα έτοιμα προς χρήση κλπ. Είναι μόνο τα υλικά εγκατάστασης ( σωλήνες , μονώσης , στηρίγματα κλπ) που πρέπει να συμπληρωθούν.
■ λεπτομερής συμβουλές από τον προμηθευτή
■ μαθήματα εκπαίδευσης από τον κατασκευαστή

## Slide 33: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3. Εγκατάσταση συλλεκτών σε διαφορετικές οροφές.
3.3.1. Εγκατάσταση σε κεκλιμένη στέγη
Οι ηλιακοί συλλέκτες μπορούν να στηριχτούν πάνω στη στέγη ή μεταξύ των πλακιδίων οροφής.
Εγκατάσταση πάνω στην οροφή
Πάνω στην οροφή οι συλλέκτες τοποθετούνται 5–10 cm πάνω από την οροφή. Τα σημεία στήριξης διαμορφώνονται από τους γάντζους οροφής ή τις άγκυρες πάνω στις σανίδες, που είναι βιδωμένες πάνω στις δοκούς. Τα άγκιστρα στέγης είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να οδηγούνται μεταξύ δύο σειρών πλακιδίων.

## Slide 34: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.1. Εγκατάσταση σε δίρριχτη στέγη
Εγκατάσταση πάνω στη στέγη
Τα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
■ γρήγορη και απλή εγκατάσταση, άρα και οικονομικότερη
■ η στέγη παραμένει κλειστή
■ μεγαλύτερη ευελιξία
Τα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω :
■ επιπρόσθετο φορτίο στη στέγη (περίπου 20–25 kg/m2 για επίπεδους συλλέκτες 15–20 kg/m2 για συλλέκτες κενού)
■ οπτικά όχι και τόσο όμορφο
■ μέρος των σωληνώσεων εγκαθίστανται πάνω από τη στέγη.

## Slide 35: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.1. Εγκατάσταση σε δίρριχτη στέγη
Εγκατάσταση μέσα
στη στέγη

## Slide 36: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.1. Εγκατάσταση σε δίρριχτη στέγη
Εγκατάσταση μέσα στη στέγη
Τα πλεονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
■ Χωρίς πρόσθετο φορτίο στη στέγη.
■ Οπτικά πιο όμορφο
■ Οι σωλήνες οδηγούνται πίσω από τα καλύμματα της οροφής
■ Εξοικονόμηση στα κεραμίδια (νέα κτίρια), απόθεμα κεραμιδιών (παλαιά κτίρια).
Τα μειονεκτήματα είναι τα παρακάτω:
■ Ακριβότερα υλικά και εργασία στήριξης.
■ Η οροφή είναι ανοιχτή και μπορεί να δημιουργεί αδύναμα σημεία στο κτίριο.
■ Μπορεί να χρειαστεί να μεταφερθούν τα περιττά κεραμίδια (κόστος).
■ Είναι λιγότερο ευέλικτο.

## Slide 37: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3. Εγκατάσταση συλλεκτών σε διαφορετικές οροφές
3.3.2. Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή
Τρεις επιλογές:
■ Αντίβαρα : Περίπου 100–250 kg/m2 ανά επιφάνεια συλλέκτη για επίπεδους συλλέκτες και περίπου 70–180 kg/m2 για συλλέκτες κενού με μέγιστο ύψος εγκατάστασης 8 m, πάνω από το έδαφος και σύμφωνα με το κτίριο.
■ Ασφάλιση με συρματόσκοινα. Η προ απαίτηση γι αυτό είναι η διαθεσιμότηατ κατάλληλων σημείων στήριξης.
■ Αγκύρωση . Πολλές εγκαταστάσεις στηρίζονται και βιδώνονται στην οροφή και μετά μονώνονται.

## Slide 38: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.2. Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή
Άμεσης ροής μέσω συλλεκτών κενού

## Slide 39: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.2. Τοποθέτηση σε επίπεδη οροφή
Τα πλεονεκτήματα :
■ γρήγορη και απλή εγκατάσταση (χαμηλό κόστος )
■ χωρίς κόστος
■ χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της οροφής στα σημεία στήριξης
■ χαμηλότερο φορτίο εξαιτίας των ελαφριών αντίβαρων
■ οι συλλέκτες μπορεί να μην είναι ορατοί.
Τα μειονεκτήματα:
■ υψηλότερο κόστος για συλλέκτες κενού
■ χαμηλότερή απόδοση όταν ο ήλιος είναι χαμηλά

## Slide 40: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3. Εγκατάσταση συλλεκτών σε διαφορετικές οροφές
3.3.3. Εγκατάσταση στην πρόσοψη

## Slide 41: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.3. Εγκατάσταση στην πρόσοψη
Αριστερά: επίπεδος συλλέκτης τοποθετημένος κάθετα/σε κλίση
Δεξιά: συλλέκτης κενού (κάθετου σωλήνα); (θέση απορροφητή 45°)

## Slide 42: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.4. Κατασκευή του πεδίου συλλεκτών
Παράλληλη σύνδεση
Σε αυτή την περίπτωση οι συλλέκτες συνδέονται με δύο κύριες σωλήνες, ο ένας διανέμει και ο άλλος συλλέγει. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφή ροή οι κύριες σωληνώσεις πρέπει να έχουν μικρότερη αντίσταση ροής από τους συλλέκτες.

## Slide 43: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.4. Κατασκευή του πεδίου συλλεκτών
Σύνδεση σε σειρά
Ο ρυθμός ροής που είναι απαραίτητος για την παροχή της θερμότητά που προκύπτει αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των συλλεκτών, αλλά η αντίσταση της ροής αυξάνεται εκθετικά. Εξαιτίας αυτού απαιτείται αντλία με αυξημένη ισχύ ,ο αριθμός των συλλεκτών σε σειρά περιορίζεται.

## Slide 44: 3. Τεχνικές εγκατάστασης και μέθοδοι
3.3.4. Κατασκευή του πεδίου συλλεκτών
Συνδυασμός σύνδεσης εν σειρά και παράλληλα
Τέτοιος συνδυασμός κάνει εφικτό το συνδυασμό των πλεονεκτημάτων και των δύο ειδών σύνδεσης.

## Slide 45: Συμπεράσματα
Ολοκληρώθηκε η ενότητα και τώρα μπορείς να:
Γνωρίζεις για την κατασκευή διαφορετικών συλλεκτών.
Γνωρίζεις τα βασικά υλικά των στεγών
Αναγνωρίζεις πως να εγκαθιστάς διαφορετικούς συλλέκτες σε διαφορετικές οροφές.

## Slide 46: Τέλος της ενότητας
Ηλιακός συλλέκτες και διαφορετικά είδη αγκύρωσης