## Slide 1: Ηλιοθερμικές εγκαταστάσεις για ΖΝΧ και θέρμανση για μονοκατοικίες
Το βοηθητικό σύστημα

## Slide 2: Στόχοι της ενότητας
Μέχρι το τέλος της ενότητας θα :
Γνωρίζετε για την κατασκευή διαφορετικών εναλλακτών και τύπων αποθήκευσης.
Αναγνωρίζετε πως να εγκαταστήσετε διαφορετικούς εναλλάκτες και μονάδες αποθήκευσης χρησιμοποιώντας εξαρτήματα.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Περιεχόμενο
1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.1. Τα βοηθητικά στοιχεία του ηλιακού συστήματος
1.2. Διαφορετικοί εναλλάκτες και σχεδίαση αποθήκευσης
1.3. Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
2.2. Σύνδεση κρύου νερού
2.3. Εξαρτήματα σωληνώσεων για οικιακό ζεστό νερό

## Slide 4: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.1. Τα βοηθητικά στοιχεία του ηλιακού συστήματος
Υγρά που χρησιμοποιούνται στο ηλιακό σύστημα
Τα ηλιακά υγρά μεταφέρουν τη θερμότητα που παράγεται στο συλλέκτη στο ηλιακό τμήμα αποθήκευσης. Το νερό είναι το πιο κατάλληλο μέσο, γιατί έχει πολύ καλές ιδιότητες:
■ υψηλή θερμική χωρητικότητα
■ υψηλή θερμική αγωγιμότητα
■ χαμηλό ιξώδες.
Επιπλέον, :
■ δεν είναι εύφλεκτο
■ δεν είναι τοξικό
■ είναι φθηνό.

## Slide 5: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.1. Τα βοηθητικά στοιχεία του ηλιακού συστήματος
Αποτροπή επιστροφή ροής
Είναι σημαντικό να εγκατασταθεί μια βαλβίδα ελέγχου ή βαρυτικό φρένο στη γραμμή μεταξύ της αντλίας και του συλλέκτη.

## Slide 6: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.1. Τα βοηθητικά στοιχεία του ηλιακού συστήματος
Εξαεριστικό ταχείας αντίδρασης
Στο υψηλότερο σημείο κάθε ηλιακού ενεργειακού συστήματος πρέπει να τοποθετείται ένα αυτόματο εξαεριστικό σε συνδυασμό με μία βαλβίδα διακοπής, ή ένα χειροκίνητο εξαεριστικό
Κακής λειτουργίας εξαεριστικο
Πολύ καλός εξαεριστικό

## Slide 7: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.1. Τα βοηθητικά στοιχεία του ηλιακού συστήματος
Ροόμετρα
Μικρές μηχανικές μονάδες απεικόνισης ογκομετρικής ροής επιτρέπουν τον έλεγχο της ροής. Με συγκεκριμένα ροόμετρα η ροή μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένα όρια μέσω μια βαλβίδας ελέγχου ροής.

## Slide 8: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.1. Τα βοηθητικά στοιχεία του ηλιακού συστήματος
Συσκευές ασφαλείας στο ηλιακό κύκλωμα
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12976,κάθε τμήμα του πεδίου των συλλεκτών που μπορεί να τεθεί εκτός λειτουργίας πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μία βαλβίδα ασφαλείας
Βαλβίδα ασφαλείας

## Slide 9: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.2. Διαφορετικοί εναλλάκτες και σχέδια αποθήκευσης
Ηλιακοί εναλλάκτες θερμότητας (μονάδα μεταφοράς θερμότητας)
Η κάθετη εγκατάσταση του εναλλάκτη θερμότητας πρέπει να προτιμάται, γιατί ενισχύει το φαινόμενο της διαστρωμάτωσης στο σύστημα αποθήκευσης
Σωληνωτός (σπιράλ) εναλλάκτης θερμότητας
Εναλλάκτης θερμότητας απλού σωλήνα

## Slide 10: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.2. Διαφορετικοί εναλλάκτες και σχέδια αποθήκευσης
Ηλιακοί εναλλάκτες θερμότητας (μονάδα μεταφοράς θερμότητας)
Οι εξωτερικοί εναλλάκτες θερμότητας κατασκευάζονται σε μορφή πλάκας ή σωληνοειδής. Επίσης μονώνονται με προκατασκευασμένες φύλλα θερμικής μόνωσης.
Πλεονεκτήματα:
■ Η ικανότητα μεταφοράς θερμότητας είναι μεγαλύτερη σε σχέση με τους εσωτερικούς εναλλάκτες.
■ Δεν υπάρχει σχεδόν καμία μείωση της απόδοσης από τη συσσώρευση ασβεστίου
■ Πολλά αποθηκευτικά μέσα μπορούν να τροφοδοτηθούν από ένα μόνο εναλλάκτη.
Μειονεκτήματα:
■ Είναι ακριβότεροι από τους εσωτερικούς εναλλάκτες.
■ Στις περισσότερες περιπτώσεις απαιτείται μια πρόσθετη αντλία στην πλευρά του δευτερεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη .

## Slide 11: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.2. Διαφορετικοί εναλλάκτες και σχέδια αποθήκευσης
Ηλιακοί εναλλάκτες θερμότητας (μονάδα μεταφοράς
θερμότητας)
Σωληνοειδής εναλλάκτης θερμότητας
Εναλλάκτης θερμότητας σε μορφή πλάκας

## Slide 12: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.2. Διαφορετικοί εναλλάκτες και σχέδια αποθήκευσης
Αποθήκευση ζεστού νερού οικιακής χρήσης
Έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
■ Δύο εναλλάκτες από δύο διαφορετικές πηγές : ένας ηλιακός εναλλάκτης και ένας πρόσθετος από ένα λέβητα.
■ απευθείας σύνδεση με το δίκτυο κρύου νερού
■ πίεση λειτουργίας του δοχείου στα 4–6 bar.
Δοχείο αποθήκευσης ηλιακής θερμότητας με βοηθητικό εναλλάκτη θερμότητας

## Slide 13: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.2. Διαφορετικοί εναλλάκτες και σχέδια αποθήκευσης
Συνδυασμένη αποθήκευση
Τα συνδυαστικά συστήματα αποθήκευσης μπορούν είτε να τροφοδοτήσουν την παραγόμενη θερμότητα απευθείας στο σύστημα θέρμανσής (εφεδρική θέρμανση), είτε εναλλακτικά να τροφοδοτήσουν το οικιακό δίκτυο ζεστού νερού μέσω ενός εσωτερικού ή εξωτερικού εναλλάκτη θερμότητας.

## Slide 14: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.1. Υλικά του συστήματος αποθήκευσης
Μη αεριζόμενες δεξαμενές διατίθενται σε ανοξείδωτο, επισμαλτωμένο χάλυβα ή με επίστρωση από πλαστικό και χαλκό .
Οι ανοξείδωτες δεξαμενές είναι συγκριτικά ελαφρύτερες και δεν απαιτούν συντήρηση , αλλά αρκετά ακριβότερες από τις επισμαλτωμένες δεξαμενές.
Οι επισμαλτωμένες δεξαμενές πρέπει να φέρουν μία ράβδο μαγνησίου ή εξωτερικό γαλβανικό ανόδιο για αντιδιαβρωτική προστασία.
Προσφέρονται επίσης οι δεξαμενές από χάλυβα με πλαστική επίστρωση.
Οι αεριζόμενες πλαστικές δεξαμενές είναι ευαίσθητες στις υψηλές θερμοκρασίες.

## Slide 15: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση και θερμική μόνωση του δοχείου αποθήκευσης

## Slide 16: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση και θερμική μόνωση του δοχείου αποθήκευσης

## Slide 17: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. . Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση και θερμική μόνωση του δοχείου αποθήκευσης

## Slide 18: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. . Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση και θερμική μόνωση του δοχείου αποθήκευσης

## Slide 19: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. . Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση και θερμική μόνωση του δοχείου αποθήκευσης

## Slide 20: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. . Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση του ηλιακού κυκλώματος
Σωληνοειδής εναλλάκτης θερμότητας και σύνδεση με στροφή.
Σωληνοειδής εναλλάκτης θερμότητας και οριζόντια σύνδεση.

## Slide 21: 1. Τύποι εναλλακτών θερμότητας και εγκατάσταση αποθήκευσης
1.3. . Υλικά του συστήματος αποθήκευσης και εγκατάσταση
1.3.2. Εγκατάσταση αποθήκευσης
Σύνδεση ζεστού νερού
Σύνδεση ζεστού νερού με όλα τα εξαρτήματα και το δευτερεύουσα κυκλοφορία.

## Slide 22: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Οι οπλισμοί του ηλιακού κυκλώματος

## Slide 23: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Αντεπίστροφη βαλβίδα (βαλβίδα ελέγχου)
Για να αποφευχθεί η μεταφορά κυκλοφοριακής ροής υγρού στο ηλιακό κύκλωμα όταν η αντλία κυκλοφορίας είναι κλειστή, το οποίο θα είχε σαν αποτέλεσμα να επιστρέψει η θερμότητα από το δοχείο αποθήκευσης στο περιβάλλον μέσω του πεδίου των συλλεκτών, το ηλιακό κύκλωμα πρέπει να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής.

## Slide 24: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Δοχείο διαστολής(MEV)
Το δοχείο διαστολής τοποθετείτε για να απορροφά τη διαστολή του υγρού μεταφοράς θερμότητας όταν αυτό θερμαίνεται και να επιστρέφει το υγρό στο δίκτυο όταν αυτό ψύχεται και συστέλλεται.

## Slide 25: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Βαλβίδες ασφαλείας
Για την αποφυγή μιας ανεπίτρεπτης αύξηση της πίεσης στο ηλιακό κύκλωμα η εγκατάσταση μιας βαλβίδας ασφαλείας είναι καθοριστική .

## Slide 26: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Διαχωριστές αέρα
Αυξάνουν τη διατομή στο σημείο σύνδεσης, μειώνοντας έτσι την ταχύτητα στη ροή και επιτρέπουν στις φυσαλίδες του αέρα να ανέβουν προς τα πάνω.

## Slide 27: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Όργανα ενδείξεων (θερμόμετρα, πιεσόμετρα , ροόμετρα )

## Slide 28: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Εξαρτήματα διακοπής
Υπάρχει ποικιλία στα εξαρτήματα διακοπής. Όταν εγκαθίστανται είναι σημαντικό να σημειώνεται η κατεύθυνση της ροής. Οι βαλβίδες σφαιριδίου είναι με τη χαμηλότερη αντίσταση στη ροή.
Γωνιακή βαλβίδα
Ευθεία βαλβίδα διακοπής
Βαλβίδα σφασιριδίου
Βαλβίδες ολίσθησης
Πεταλούδα

## Slide 29: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.1. Ο σκοπός και οι τύποι των εξαρτημάτων
Φίλτρο καθαρισμού
Η χρήση του φίλτρου καθαρισμού μπορεί να παραβλεφθεί σε μικρά συστήματα.

## Slide 30: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.2. Σύνδεση κρύου νερού
Η σύνδεση του κρύου νερού γίνεται στη βάση του δοχείου αποθήκευσης ζεστού νερού. Για τις μη αεριζόμενες δεξαμενές, η γραμμή εισόδου του κρύου νερού περιλαμβάνει ,βαλβίδα διακοπής, αντεπίστροφη βαλβίδα και βαλβίδα ασφαλείας. Αν απαιτείται μειωτής πίεσης πρέπει να προστίθεται. Η βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να εγκαθίστανται έτσι ώστε να μην μπορεί να κλείσει.

## Slide 31: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.3. Εξαρτήματα σωληνώσεων για οικιακό ζεστό νερό
Τάπα αποστράγγισης
Η τάπα αποστράγγισης χρειάζεται για το άδειασμα της δεξαμενής νερού κατά τη διάρκεια συντηρήσεων και επισκευών . Τοποθετείται στο χαμηλότερο σημείο της σωλήνας τροφοδοσίας του κρύου νερού.

## Slide 32: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.3. Εξαρτήματα σωληνώσεων για οικιακό ζεστό νερό
Θερμοστατική βαλβίδα μίξης

## Slide 33: 2. Εγκατάσταση εξαρτημάτων
2.3. Εξαρτήματα σωληνώσεων για οικιακό ζεστό νερό
Φίλτρα καθαρισμού
Η λειτουργία του θερμοστατικού μίκτη και του μειωτή πίεσης μπορεί να μειωθεί από μικρά σωματίδια που βρίσκονται μέσα στο νερό. Γι’ αυτό προτείνεται η εγκατάσταση ενός φίλτρου καθαρισμού στη γραμμή του κρύου νερού και στην κατεύθυνση της ροής

## Slide 34: Συμπεράσματα
Έχεις ολοκληρώσει την ενότητα και τώρα :
Γνωρίζεις τη δομή των διαφορετικών τύπων εναλλακτών και τους διαφορετικούς τύπους συστημάτων αποθήκευσης
Γνωρίζεις πως εγκαθίστανται οι διάφοροι εναλλάκτες θερμότητας και οι δεξαμενές αποθήκευσης χρησιμοποιώντας εξαρτήματα.

## Slide 35: Τέλος ενότητας
Το βοηθητικό σύστημα