## Slide 1: Einheit 2.1. DAS THERMOSYPHON SYSTEM
Block 2: Solarthermieanlagen für Einfamilienhäuser

## Slide 2: Modul Zielsetzungen
Am Ende dieser Einheit werden Sie dazu in der Lage sein:
  Das Thermosiphon-Solar-Wassererhitzersystem (SWH) zu identifizieren und sein System zu erklären:
    Grundlegender Aufbau und Funktionsprinzip.
    Typische SWH-Installation.
    Wesentliche Vor- und Nachteile.
  Die Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme zu identifizieren und den Aufbau, die Funktionsweise und die typischen Verwendungen und Nachteile jedes Typs zu erklären.
  die Hauptkomponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen, einschließlich der grundlegenden Funktionen, strukturellen Merkmale und Leistungsparameter zu identifizieren und charakterisieren.
  Das prototypische Verfahren zur Installation eines Thermosiphon-SWH-Systems, wobei Sie sich auf Vorbereitungs-, Bau- und Wartungsaufgaben beziehen zu beschreiben.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Inhalt
In dieser Einheit werden die folgenden Inhalte behandelt:
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DES THERMOSIPHON-SOLAR-WASSERERWÄRMERSYSTEMS
  Definition. Grundlegende Identifikation der Thermosiphon-SWH-Systeme.
  Allgemeine Funktionsweise und Aufbau.
  Die Vorteile.
  Anforderungen, Einschränkungen und charakteristische Nachteile.
  Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.
  Typische Installationen.
AUFBAU UND KOMPONENTEN VON THERMOSIPHON-SWH-SYSTEMEN
  Allgemeiner Aufbau.
  Sonnenkollektoren
  Wasserspeicher
  Einbaurahmen.
  Ventile, Armaturen, Rohrleitungen und Zubehör.
INSTALLATIONSPROZESS VON THERMOSIPHON SWH-SYSTEMEN
  System- und Projektunterlagen.
  Installationsprozess. Allgemeines.
  Ablauf der Installation. Beispiel.

## Slide 4: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Definition. Grundlegende Identifikation der Thermosiphon-SWH-Systeme.
Sie sind passive thermische Solaranlagen zur Warmwassererzeugung.
Grundsätzlich klassifizierbar als:
  Direkte Systeme. Ein einziger Kreislauf des Trinkwassers.
  Indirekte Systeme. Zwei getrennte Kreisläufe (Primär/Solar und Sekundär/Verbrauch) mit Wärmetauscher.
Eine geeignete Lösung für die Warmwasserbereitung und andere Anwendungen in Einfamilienhäusern sowie anderen Gebäuden mit geringem Verbrauch.
Typischerweise in warmen und milden Klimazonen eingesetzt, aber sicherlich nicht nur.
Basierend auf dem Thermosiphon-Prinzip (Konvektion und Auftrieb von erwärmten Flüssigkeiten), schaffen diese Systeme eine natürliche Zirkulation des Wassers, wodurch Pumpen und ausgeklügelte Steuerungen überflüssig werden.
Sie ergänzen und ersetzen in der Regel nicht die traditionellen SWH. Das bedeutet, dass eine Art Zusatzheizung dazu beiträgt, die erforderliche Wassertemperatur jederzeit zu gewährleisten.
Kompakte Systeme, vorberechnet und mit relativ geringer Leistung.
Einfache Systeme, erschwinglich, wartungsarm und förderfähig.
Verfügbar sind verschiedene technologische Ausführungen und Zubehörteile.
Integrierbar in komplexere Anlagen (Mehrfamilienhäuser, etc.).

## Slide 5: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Allgemeine Funktionsweise und Struktur.
DIE GRUNDSTRUKTUR DES SYSTEMS :
Ein oder mehrere Sonnenkollektoren. Diese können sein:
  Flach- oder Vakuumröhrenkollektoren.
Ein Warmwasserspeicher:
  Immer über den Kollektoren.
  Typischerweise horizontal installiert.
Hydraulischer Kreislauf. Dieser kann sein:
  Single. Direkter Thermosiphon.
  Doppelt. Indirekter Thermosiphon.
  Druckbeaufschlagt/nicht druckbeaufschlagt (atmosphärisch).
  Ausgestattet mit Sicherheitsventilen und Kontrollen.
Montagerahmen und Zubehör.
Da das Wasser im Kollektor durch die Sonne erwärmt wird, steigt es durch die natürliche Konvektion durch Rohrleitungen nach oben in den Speicher. Das kältere Wasser im unteren Teil des Speichers fließt zum unteren Eingang des Kollektors. Solange es genügend Sonnenenergie und einen Temperaturunterschied gibt, gibt es eine kontinuierliche Zirkulation des Wassers durch den Kollektor und den Speicher.
GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISE (Direkter Thermosiphon SWH):

## Slide 6: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Allgemeine Funktionsweise und Struktur.
GRUNDLEGENDE FUNKTIONSWEISE
(Indirektes Thermosiphon SWH):
Ein indirekter Solar-Warmwasserbereiter zirkuliert eine Transferflüssigkeit, Wasser oder Frostschutzmittel, durch den Sonnenkollektor: Die gesammelte Wärme wird dann indirekt über eine Art Wärmetauscher an das Haushaltswasser übertragen..
Der Wärmetauscher kann sich im Solarkreislauf oder im Verbrauchskreislauf befinden, wobei einige Ausführungen oder technologische Lösungen zur Verfügung stehen.

## Slide 7: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Vorteile
Thermosiphon SWH verwenden keine Pumpen, daher ist ihr Stromverbrauch sehr gering und sie sind daher vergleichsweise effizient.
Sie stellen eine zuverlässige und wartungsarme Möglichkeit dar, die Sonnenenergie zu nutzen. Sie können eine konstante Warmwasserversorgung zu minimalen Kosten gewährleisten und können über Jahre hinweg praktisch ohne Wartung funktionieren (einfache Wartung).
Kompakte Systeme mit einfacher Installation und Bedienung.
Ideal für heiße und milde Klimazonen und Einfamilienhäuser oder gleichwertig (geringer Verbrauch).
Geringe Anschaffungs- und Betriebskosten, denn sie sind strukturell und funktional einfach.
Sie benötigen einen minimalen Innenraum, denn der Wassertank befindet sich außen.
Sie haben aufgrund der minimalen Länge vergleichsweise geringere Verluste im Solarkreislauf.
Thermosiphon-Heizsysteme sind leicht vor widrigen Bedingungen (z.B. Frost) geschützt, so dass sie in mehr Klimazonen und Breitengraden (warm und kalt) eingesetzt werden können.
Die Wassertanks vieler Thermosiphonsysteme sind stark isoliert, um die Wärme gut zu speichern.

## Slide 8: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Anforderungen, Einschränkungen und charakteristische Nachteile.
Der Wassertank muss mindestens 30 cm höher als die Sonnenkollektoren angebracht werden. Manchmal ist dies nicht möglich.
Direkte Systeme können durch Verkalkung aufgrund des Betriebs mit salzigem oder hartem Wasser beeinträchtigt werden. Auch Legionellose ist ein Risiko. Einige Vorschriften schrecken sie ab.
Einige Modelle können nachts rückwärts fahren. Dies muss vermieden werden.
Drucklose Systeme erfordern eine erhöhte Installation, um Wasserdruck zu erhalten, und haben Verdunstungsverluste.
Rohre mit relativ großen Durchmessern, um den Strömungswiderstand zu reduzieren und die natürliche Zirkulation zu fördern.
Allgemeine Wärmeverluste (und schlechtere Leistung) nur wegen des außen liegenden Tanks.
Objektiv wenig Schutz gegen Einfrieren und Überhitzung.
Drucktanks sind dicker und wiegen mehr. Dies kann bei der Installation ein Problem darstellen.
Großes Volumen auf Dächern mit praktischen Auswirkungen: Sturmfestigkeit, Ästhetik.

## Slide 9: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.
Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Systemkonzepten. In diesem Abschnitt werden wir die folgenden sechs untersuchen:
  Direkter Thermosiphon drucklos mit Vakuum-U-Röhren und kompakt.
    Dies ist ein Beispiel für einfache Konstruktion und preiswertes SWH-System.
  Direktes Thermosiphon druckbeaufschlagt mit Flachkollektoren und kompakt.
    Ähnlich wie das vorherige mit besserer Leistung dank der Druckbeaufschlagung.
  Indirektes Thermosiphon drucklos mit Kupferspule, Vakuum-U-Rohren und kompakt.
    Immer noch erschwinglich, bietet es sofort warmes Wasser, wenn der Wassertank vorgeheizt ist.
  Indirekter Thermosiphon unter Druck mit Vakuum-Rohren Heat-pipe und kompakt.
    Teurere Ausführung und leistungsfähiger. Heat-pipe-Rohre sind Wärmetauscher.
  Indirekter Thermosiphon unter Druck mit Wickelrohr-Wärmetauscher und kompakt.
    Teurere, leistungsfähigere und sichere Konstruktion. Sicherlich, das beste System für jede Wasserqualität und Klima (in gewissem Umfang) ausgelegt.
  Split-Thermosyphon-System.
    Die bisherigen Typen sind alle kompakt. Split-Systeme bieten Flexibilität, bessere Ästhetik und eine weitere Schutzschicht (verbesserte Energieleistung).

## Slide 10: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.
DIREKTES THERMOSIPHON DRUCKLOS MIT VAKUUM-U-ROHREN UND KOMPAKT.
  Das Thermosiphon SWH ist sehr einfach. Ideal für heiße Klimazonen und "DIY"-Projekte.
  Der Tank ist drucklos, offen zur Atmosphäre und aus lebensmittelechtem Edelstahl gefertigt.
  Kompaktes Design mit eingelegten Vakuumrohren in U-Form, für verbesserte Leistung.
  Ein einziger Kreislauf. Das Trinkwasser zirkuliert bei der Erwärmung auf natürliche Weise und wird durch die Schwerkraft zugeführt. Der Tank enthält eine automatische Nachfülleinheit (Schwimmerventil).
Option: Zusatzheizwiderstand.
Direktes System bedeutet mehr Effizienz.
Drucklosigkeit bedeutet eine leichtere Struktur und keine Notwendigkeit von Sicherheitsventilen.
Verdampfungsverluste.
Die Härte des Wassers kann die SWH nicht durchführbar machen.

## Slide 11: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.
DIREKTES THERMOSIPHON, DAS MIT FLACHKOLLEKTOREN UNTER DRUCK GESETZT WIRD. KOMPAKT.
  Dies ist ein weiteres einfaches und verbessertes Design.
  Natürliche Zirkulation von Heizwasser direkt, ohne Wärmeverlust bei der zweiten Übertragung.
  Der Speicher ist an das Kaltwassernetz angeschlossen. Diese Druckausführung liefert Wasser mit stabilerer Temperatur und Durchflussmenge.
  Erfordert Schutz gegen Überdruck.
Warmwasser unabhängig vom Wetter, mit elektrischem Booster.
Kaltes Wasser wird automatisch nachgefüllt, wenn warmes Wasser verbraucht wird.
Sie bieten wenig oder keinen Frost- und Überhitzungsschutz.
Die Kollektoren können in Hartwasserbereichen Kesselstein ansammeln.

## Slide 12: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.
INDIREKTES THERMOSIPHON DRUCKLOS MIT KUPFERWICKLUNG, VAKUUM-U-ROHREN UND KOMPAKT.
  Tank nicht unter Druck. Mit direktem Durchfluss Vakuumröhren (U-Typ). Kompakt.
  Wärmetauscher (Kupferrohrschlange) in der Sekundäre; auf Trinkwasserversorgungsdruck.
  Der Tank ist mit Wasser gefüllt und enthält eine automatische Nachfülleinheit. Drucklos.
  Hygienischer und kann mit hartem Wasser arbeiten. Teurer und schwerer.

## Slide 13: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typology of Thermosiphon SWH systems.
INDIREKTES THERMOSIPHON MIT VAKUUMRÖHREN UNTER DRUCK GESETZTES HEAT-PIPE. KOMPAKT.
  Unter Druck stehende SWH (Trinkwasserversorgungsdruck) mit Heatpipe-Evakuierungsrohren.
  Mit Glykol gefüllte Vakuumröhren super (thermisch) leitend. Die Flüssigkeit geht in Dampf über, der zum Kondensator aufsteigt und Wärme an das kalte Wasser im Tank abgibt.
  Heißes Wasser kann durch Einspritzen von kaltem Wasser vom Boden des Tanks gewonnen werden.
  Frostschutzmittel. Wärmerohre mit "trockenen Anschlüssen" schließen die Möglichkeit von Wasserlecks aus.

## Slide 14: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.
INDIREKTES THERMOSIPHON, DAS MIT EINEM UMLAUFENDEN WÄRMETAUSCHER UNTER DRUCK STEHT. KOMPAKT.
  Indirekte oder geschlossene Systeme verwenden einen Rundum-Wärmetauscher (einen Zylinder), der das Trinkwasser vom HTF (Glykol), das durch den Kollektor zirkuliert, trennt. Nach der Erwärmung in den Platten gelangt der HTF zum Wärmetauscher, wo seine Wärme an das Trinkwasser übertragen wird.
Teurer.
Es bietet Frost- und Überhitzungsschutz.
Kompakter und schwerer.
Für alle Klimazonen (gemäßigt).
Indirekte Systeme verlieren etwas Wärme im Wärmeaustausch

## Slide 15: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
GETEILTES THERMOSYPHONSYSTEM.
  Es handelt sich nicht so sehr um ein anderes Systemdesign, sondern um eine andere Möglichkeit der Systeminstallation.
  Es ist eine Variante der häufigeren "eng gekoppelten" Thermosyphon-SWH-Systeme. Der Solartank wird in den Dachraum unter der Dachhaut verlegt. Der Speicher muss sich noch sehr weit über den Kollektoren befinden (mindestens 300mm).
  Dadurch wird eine weitere Schutzschicht geschaffen, die den Wirkungsgrad der thermischen Anlage verbessern kann. Dies trägt zur Verbesserung der Ästhetik und Sicherheit der Installation bei.
Typologie der Thermosiphon-SWH-Systeme.

## Slide 16: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typische Installationen.
TYPISCHE INSTALLATION VON INDIREKTEN THERMOSIPHON SWH-SYSTEMEN:
  Solar- oder Primärkreislauf :
    1 oder mehrere Sonnenkollektoren.
    Wärmetauscher.
    HTF: Glykol. Frostschutzmittel.
    Unter Druck.
  Verbrauch./Sekundärkreislauf:
    Wassertank.
    Wasserversorgungsdruck.
  Hilfssystem. Gas oder elektrisch. Series connected with sensors and automatic control.
  Vorgeschriebene Sicherheitsventile:
    Sicherheitsventile (Druck).
    Ausdehnungsgefäß.
    Anti-Verbrühungs-Ventile.
  Bedienungsventile. Grundlegende Steuerung.

## Slide 17: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typische Installationen.
Eine Vielzahl von Installationen nach Thermosiphon SHW-Typen, die lokal weiter verbreitet.

## Slide 18: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typische Installationen.
GROßE THERMOSIPHON SWH-ANLAGEN FÜR MEHR WASSERPRODUKTION UND ZENTRALE VERSORGUNG.
Durch die Parallelschaltung steht mehr Wassermenge zur Verfügung.
Alle Abzweigleitungen zu den Speicherbehältern müssen die gleiche Länge und Geometrie (Rohrdurchmesser, Kurven... etc.) haben.
Der Druckabfall muss bei kalten und warmen Rohren nahezu gleich sein.
Die Reihenschaltung sorgt für mehr Wassertemperatur.
Der elektrische Widerstand in den Tanks der ersten beiden Systeme wird nicht genutzt. Diese Geräte sind als Vorwärmer des Verbrauchswassers zu verwenden.

## Slide 19: 1. Allgemeine Beschreibung des Thermosiphon-Solar-Wassererwärmersystems
Typische Installationen.
GROßE THERMOSIPHON SWH-ANLAGEN FÜR MEHR WASSERPRODUKTION UND ZENTRALE VERSORGUNG.
Beachten Sie, dass jedes einzelne System in dieser "doppelten parallelen" Anordnung wiederum eine Reihenanordnung von Thermosiphon-SWH sein kann.

## Slide 20: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Wesentliche Bestandteile der Thermosiphon SWH Kompaktanlagen sind:
  Sonnenkollektor(en). Flachkollektoren oder Vakuumröhren.
  Wassertank. Für direkte und indirekte Systeme. Für unter Druck stehende und atmosphärische Systeme.
  Rahmen. Für die flache Oberflächenmontage und Dachmontage.
  Spezifische und vorgeschriebene Sicherheitsventile.
  Verrohrung.
  Zubehör
Allgemeiner Aufbau.
Die spezifischen Komponenten und die Montage sind vom Typ des Thermosiphons SWH abhängig.
In den "Thermosiphon-Kits" sind fast alle erforderlichen Materialien enthalten. Einige müssen vom Eigentümer geliefert oder zusätzlich gekauft werden: HTF-Flüssigkeit, Rohrleitungen, Ventile, Zubehör, etc.
Viele Hersteller bieten jedoch die Flexibilität, das benötigte SWH-System individuell anzupassen.

## Slide 21: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Sonnenkollektoren
Thermosiphon SWH mit Flat Panel Sonnenkollektor
Thermosiphon SWH mit direkt flüssigkeitsbeaufschlagten Vakuumröhrenkollektoren (U-Rohr)
Thermosiphon SWH mit Vakuumröhrenkollektoren Heat-Pipe.
Im Allgemeinen sind Vakuumröhren in vielerlei Hinsicht besser als Flachkollektoren. Und Wärmerohre sind besser als U-Rohr-Vakuumröhren. Sie sind effizientere Kollektoren und bieten Frostschutz und einen sichereren Betrieb (Heatpipe-Röhren). Flachkollektoren sind an sonnigen Standorten billiger und effizient genug.

## Slide 22: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Wasserspeicher
Typischer Wasserspeichertank in einem Thermosiphon SWH drucklos mit Vakuumröhren.
  Ein Innenbehälter: Edelstahl in Lebensmittelqualität. Anti-Leckage geschweißt.
  Ein äußerer Tank: Zinkstahl. Anti-Korrosions-Beschichtung.
  Eine Isolierschicht zwischen Innen- und Außentank aus hochdichtem PU-Schaum und anderen.
  Eine Strukturausführung mit Löchern für Glasrohre, Wassereinlässe, Sensoren, Ventile usw.

## Slide 23: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Wasserspeicher
Wasserspeicher für Thermosiphon SWH unter Druck mit Vakuumröhren Heat-pipe.
  Lebensmitteltauglicher Edelstahl.
  Der Tank ist dicker, um höheren Betriebsdrücken im Normal- und Notfallmodus zu widerstehen.
  Isoliert.
Wasserspeicher für Kupferrohrschlange Thermosiphon SWH (Vorwärmspeicher).
  Ohne Druck/Druck.
  Innen- und Außentank und Isolierschicht.

## Slide 24: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Wasserspeicher
Wasserspeicher für Thermosiphon SWH unter Druck mit Doppelkreislauf und Flachkollektor (indirektes System mit Rundum-Wärmetauscher).

## Slide 25: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Einbaurahmen
Basissysteme: Montagesätze für Flachdächer (oder auf dem Boden, etc.) und Schrägdächer.
Die Montagesysteme sind spezifisch; sie hängen von der SWH-Konstruktion ab. Darüber hinaus ist der Rahmen auf die Art des Daches (Ziegel etc.) und die gewünschte Form der Integration in das Dach abgestimmt.
Die Hersteller liefern alle Konstruktions- und Befestigungselemente für die Montage und Installation.

## Slide 26: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Ventile, Armaturen, Rohrleitungen und Zubehör
Die kompakten Thermosiphon-SWH-Systeme sind mit den erforderlichen sanitären und mechanischen Armaturen, Sicherheits- und Regelventilen und anderen Komponenten ausgestattet, die für eine komplette Montage des Systems und der Grundinstallation notwendig sind.
Die Auslegung des Systems (direkt, indirekt, Anzahl der Sonnenkollektoren, Druck, Steuerung usw.) bestimmt die eingestellte Zusammensetzung.
Die Parameter und die Leistung des Sicherheitsventils sind ähnlich wie bei den aktiven SWH.

## Slide 27: 2. Aufbau und Komponenten von Thermosiphon-SWH-Systemen
Ventile, Armaturen, Rohrleitungen und Zubehör
Die Hersteller bieten Zubehör und Ersatzteile für ihre Systeme an. Das übliche Zubehör umfasst:
  Elektrische Heizgeräte für die Zusatzheizung in Speicherbehältern.
  Zusatztanks (Thermosiphon-Doppeltank).
  Temperatur- und Niveausensoren.
  Thermostatische Ventile.
  Differenzregler.
  Magnesiumstangen für Tanks.
  Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien (HTF-Flüssigkeiten, etc.).
Einige Zubehörteile sind allgemein und andere hängen von der Art des Thermosiphonsystems ab.

## Slide 28: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
System- und Projektunterlagen
Thermosiphon SWH sind in der Regel vorberechnete Kleinanlagen, die von (empfehlenswerten) zertifizierten Installateuren installiert werden.
Für diese Systeme ist die wichtigste technische Referenz die Installations-, Betriebs- und Wartungsanleitung(en) der Hersteller. Auch die Installation wird in Übereinstimmung mit den geltenden lokalen und nationalen Vorschriften (Bau...) durchgeführt und es werden in jedem Fall zertifizierte Materialien verwendet.
INSTALLATIONSANLEITUNGEN. ALLGEMEINE INHALTE:
Systembeschreibung. Funktionsprinzipien.
Systembeschreibung. Könnte ein Modell und eine Reihe von Systemen sein.
Sicherheitsvorkehrungen und andere allgemeine Überlegungen.
Installationsprozess. Sonnenkollektoren. Dach- oder Oberflächenmontage.
Installationsverfahren. Klempnerei und elektrische Anschlüsse.
Inbetriebnahme des Systems und Übergabe an den Nutzer. Installation. Check des Liste.
Bedienungsanleitung (für Eigentümer).
Instandhaltung. Routine und Störungsbeseitigung.
Technische Daten. Komponentenlisten, Merkmale, etc.
Garantiekarte.
Andere wichtige Informationen. Spezieller Betrieb, alternative Installationen, Stilllegung, Konstruktion...

## Slide 29: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Allgemein.
I.
VORBEREITUNGS-AUFGABEN
II.
MONTAGE- AUFGABEN
III.
INBETRIEBNAHMEARBEITEN
I.
WARTUNGS-ARBEITEN
Materialien inspizieren und vorbereiten.
Werkzeuge und Schutzvorrichtungen kontrollieren und vorbereiten.
Beurteilung des Aufstellungsortes.
Systeminstallation planen.
Installationsanleitung überprüfen.
Genehmigungen (administrative Arbeiten)
Sicherheitsplan und -maßnahmen umsetzen.
Rahmen für Flach- oder Schrägdach installieren.
Sonnenkollektor(en) installieren.
Wassertank(s) installieren.
Sanitäranlagen installieren.
Elektrische Steuerung installieren (falls vorhanden).
Prüfen und fertig stellen.
Grundlegende Inbetriebnahmeprozeduren.
Programmieren Sie die Steuerung.
Systembetrieb überprüfen und überarbeiten.
Kunde einweisen.
Checkliste für die Inbetriebnahme und Übergabe der Anlage.
Routinemäßige Wartungsanforderungen (Eigentümer und/oder Installateur).
Fehlersuche und Reparatur des Systems (Installateur).
Stilllegungsarbeiten.

## Slide 30: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Art des SWH:
  DIREKTES THERMOSIPHON DRUCKLOS MIT VAKUUM-U-ROHREN, KOMPAKT UND FLACH MONTIERT. Für Einfamilienhäuser, Landhäuser und warme Klimazonen.
Systembeschreibungsseiten mit Informationen über Funktionsprinzipien und technische Daten.
Installationsanleitung
Auszüge aus technischen Informationen.

## Slide 31: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Auszüge aus technischen Informationen
Komponenten- und Materiallisten.
Einfaches System. Wenige Komponenten.
Leichtes System. Nur ein Techniker ist für die Installation erforderlich.
Installationsanleitung

## Slide 32: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Auszüge aus technischen Informationen.
Installations-anleitung
Komponenten- und Materiallisten.
Dieses Modell unterstützt zwei Tanks (110L und 150L) aus lebensmittelechtem Edelstahl
Der Rahmen für die Flachmontage ist aus beschichtetem verzinktem Stahlblech gefertigt.
Der Rahmen bietet einen Nennwinkel von 45º, einstellbar. Der Tageswirkungsgrad liegt über 70%.

## Slide 33: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Installations-anleitung
Auszüge aus technischen Informationen.
Installationsverfahren (Vorführungen):
Montage des Rahmens.
Einbau des Tanks.
Einbau des Sammeltanks.
All diese Arbeiten sollten besser am endgültigen Standort der Anlage durchgeführt werden.
Die Komponenten sind relativ leicht. Es werden keine Hebewerkzeuge benötigt.

## Slide 34: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Direkt durchströmte Vakuumrohre sind effizient, aber sie bieten eine "Nassverbindung". Wenn ein Schlauch bricht, könnte sich der Wassertank entleeren.
Der Hersteller erklärt, wie in diesem Fall vorzugehen ist, neben anderen nützlichen Informationen, die sich auf die Manipulation der Schläuche beziehen.
Auszüge aus technischen Informationen.
Installationsverfahren (Vorführungen):
  Installation der Rohre.
Das System umfasst 18 Vakuumröhren (direkter Durchfluss, U-Rohr) aus Borosilikatglas (Dicke 2mm),  47mm und 1500 mm lang.
Installations-anleitung

## Slide 35: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Auszüge aus technischen Informationen.
Anschluss an die Rohrleitung:
  Einbaumöglichkeiten.
A. Wasserversorgung unter Druck.
B. Versorgung mit gepumptem Wasser.
C. Versorgung aus dem Hochbehälter.
Installations-anleitung

## Slide 36: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Auszüge aus technischen Informationen.
Anschluss an die Rohrleitung :
  Einbaumöglichkeiten.
Der Hydraulikkreislauf ist sehr einfach, jedoch können sich verschiedene Variablen auf den Betrieb des Systems auswirken. Der Hersteller gibt Hinweise, wie diese Faktoren zu handhaben sind:
Planung der Installation.
Anforderungen an die Verrohrung.
Sicherheitsanforderungen (Ventile).
Anforderungen an das Wasser.
Inbetriebnahme und Betrieb.
Sonstiges.
Das verpackte System enthält kein Mischventil und andere Produkte, die separat geliefert werden.
Installations-anleitung

## Slide 37: 3. Installationsprozess von Thermosiphon-SWH-Systemen
Installationsprozess. Beispiel.
Auszüge aus technischen Informationen.
(Für die Inbetriebnahme und den Einsatz des Systems):
Informationen über den Betrieb des Systems, den richtigen Gebrauch und die Sicherheitsvorkehrungen.
Informationen über die routinemäßige Wartung, Störungen und Reparaturen.
Informationen über die Produktgarantie, ihren Umfang, Ausnahmen und Bedingungen.
Installations-anleitung

## Slide 38: Zusammenfassung
Dies sind die wichtigen Ideen, die in diesem Modul behandelt wurden:
Thermosiphon-SWH-Systeme:
  Sind passive Systeme, die in der Lage sind, einen natürlichen Wasserkreislauf (durch Konvektion) zu schaffen, der auf der gesammelten Sonnenenergie und einer besonderen Anordnung seiner Teile (der Wasserbehälter über den Sonnenkollektoren) basiert.
  Sind effiziente, einfache, wartungsarme, preiswerte und effiziente Systeme, besonders geeignet für sonnige Standorte und kleine Gebäude, oft als Ergänzung zum bestehenden SWH.
  Können vielseitiger, sicherer, leistungsfähiger und komplexer Systeme mit verbessertem Design und zusätzlichen Funktionen werden. Viele Modelle beinhalten optionales Zubehör, wie z.B. Steuerungen.
  Haben auch einige Nachteile. Sie weisen einen geringen Schutzgrad auf, sind strukturell starr oder können rückwärts fahren. All dies ist möglich, macht aber die Systeme teurer.
  Können direkt und indirekt, unter Druck oder drucklos sein. Direkte und atmosphärische Thermosiphon-SWH-Systeme sind die einfachsten Optionen. Indirektes Thermosiphon SWH mit Wärmetauscher sind die vielseitigsten Optionen.
  Sind relativ kleine Systeme, vorberechnet, kompakt mit wenigen Komponenten und von einfacher Installation. Das Installationshandbuch des Herstellers enthält alle wesentlichen Informationen, die für die Installation, den Gebrauch und die Wartung erforderlich sind, unter Beachtung der geltenden örtlichen Vorschriften.

## Slide 39: Bibliographie
Zusätzliche Informationen und Ressourcen:
  YouTube-Videos über die Installation von Thermosiphonsystemen:
    Solar Thermosiphon Effect in Action. Verfügbar hier.
    Low pressure vacuum tube solar water heater, thermosiphon glass tube solar water heater with EN12976. Verfügbar hier.
    Installation of pressure thermosiphon solar water heater with EN12976, Pre-heated solar water heater with copper coil. Verfügbar hier.
  (Buch) Solar & Heat Pump Hot Water Systems. Plumber reference guide. Ed.: Australia Government. Verfügbar hier.