## Slide 1: Solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung im Einfamilienhaus
Das Hilfssystem

## Slide 2: Modul Ziele
Willkommen im Modul : "Das Hilfssystem".
Am Ende dieses Moduls werden Sie dazu in der Lage sein:
Die Konstruktion verschiedener Tauscher- und Speichertypen zu beschreiben.
Zu identifizieren, wie man verschiedene Wärmetauscher und Speicher mit Hilfe von Fittings installiert.
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden soll, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: Inhalt
1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.1. Die Hilfselemente des Solarkreislaufs
1.2. Unterschiedliche Austauscher und Speicherausführungen
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
2.2. Kaltwasseranschluss
2.3. Armaturen für Brauchwasserleitungen

## Slide 4: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.1. Die Hilfselemente des Solarkreislaufs
Solare Flüssigkeit
Die Solarflüssigkeit transportiert die im Kollektor erzeugte Wärme in den Solarspeicher. Wasser ist dafür das geeignetste Medium, da es einige sehr gute Eigenschaften hat:
■ hohe Wärmekapazität
■ hohe Wärmeleitfähigkeit
■ niedrige Viskosität.
Außerdem ist Wasser:
■ nicht brennbar
■ ungiftig
■ günstig.

## Slide 5: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.1. Die Hilfselemente des Solarkreislaufs
Rückflussverhinderung
Es ist wichtig, ein Rückschlagventil oder eine Schwerkraftbremse im Rücklauf zwischen Pumpe und Kollektor zu installieren.

## Slide 6: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.1. Die Hilfselemente des Solarkreislaufs
Schnellentlüfter
Am höchsten Punkt jeder Solaranlage muss eine automatische Entlüftung mit Absperrventil oder eine manuelle Entlüftung vorgesehen werden.
Schlechte Entlüftung
Gute bis sehr gute Entlüftung

## Slide 7: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.1. Die Hilfselemente des Solarkreislaufs
Durchflussmessgeräte
Kleine mechanische Volumenstromanzeigegeräte ermöglichen die Kontrolle des Volumenstroms. Bei bestimmten Durchflussmessgeräten kann der Volumenstrom in gewissen Grenzen mit Hilfe eines Durchflussregelventils reduziert werden.

## Slide 8: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.1. Die Hilfselemente des Solarkreislaufs
Sicherheitseinrichtungen im Solarkreislauf
Nach der europäischen Norm EN 12976 muss jeder absperrbare Abschnitt des Kollektorfeldes mit mindestens einem Sicherheitsventil ausgestattet sein.
Sicherheitsventil

## Slide 9: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.2. Unterschiedliche Austauscher und Speicherausführungen
Solar-Wärmetauscher (Wärmeübertragungseinheit)
Der vertikale Einbau von Wärmetauschern ist günstiger und sollte bevorzugt werden, da er den Schichteffekt im Lagersystem fördert.
Rippenrohr-Wärmetauscher
Glattrohr-Wärmetauscher

## Slide 10: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.2. Unterschiedliche Austauscher und Speicherausführungen
Solar-Wärmetauscher (Wärmeübertragungseinheit)
Externe Wärmetauscher werden als Platten- oder Röhrenwärmetauscher hergestellt. Die externen Wärmetauscher sind isoliert, mit vorgefertigten Wärmedämmschalen.
Vorteile der externen Wärmetauscher:
■ Die Wärmeübertragungsleistung ist höher als bei internen Wärmetauschern.
■ Es gibt kaum Leistungseinbußen durch Kalkablagerungen.
■ Mehrere Speicher können von einem einzigen Wärmetauscher geladen werden.
Nachteile von externen Wärmetauschern:
■ Sie sind teurer als interne Wärmetauscher.
■ In den meisten Fällen ist eine zusätzliche Pumpe auf der Sekundärseite des Wärmetauschers erforderlich.

## Slide 11: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.2. Unterschiedliche Austauscher und Speicherausführungen
Solar-Wärmetauscher (Wärmeübertragungseinheit)
Rohrbündel-Wärmetauscher
Plattenwärmetauscher

## Slide 12: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.2. Unterschiedliche Austauscher und Speicherausführungen
Warmwasserspeicher
Es hat die folgenden Eigenschaften:
■ zwei Wärmetauscher für zwei Wärmequellen (bivalent): ein Solarwärmetauscher und ein zusätzlicher Wärmetauscher für einen Heizkessel
■ direkter Anschluss an die Kaltwasserversorgung
■ Druckbehälter 4-6 bar Betriebsdruck.
Solarspeicher in stehender Ausführung mit Zusatzwärmetauscher

## Slide 13: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.2. Unterschiedliche Austauscher und Speicherausführungen
Kombinationslager
Kombispeicher können die erzeugte Wärme direkt in das Heizsystem einspeisen (Heizungsunterstützung) oder alternativ über einen internen oder externen Wärmetauscher an das Brauchwassersystem abgeben.

## Slide 14: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.1. Materialien zur Lagerung
Unbelüftete Behälter werden in Edelstahl, emailliertem oder kunststoffbeschichtetem Stahl oder Kupfer angeboten.
Edelstahltanks sind vergleichsweise leicht und wartungsfrei, aber deutlich teurer als emaillierte Stahltanks.
Emaillierte Behälter müssen aus Gründen des Korrosionsschutzes mit einer Magnesium- oder einer externen galvanischen Anode versehen werden.
Günstigere kunststoffbeschichtete Stahltanks werden ebenfalls angeboten.
Belüftete Kunststofftanks sind ähnlich empfindlich gegenüber höheren Temperaturen

## Slide 15: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Anschluss und Wärmedämmung eines Solarspeichers

## Slide 16: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Anschluss und Wärmedämmung eines Solarspeichers

## Slide 17: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Anschluss und Wärmedämmung eines Solarspeichers

## Slide 18: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Anschluss und Wärmedämmung eines Solarspeichers

## Slide 19: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Anschluss und Wärmedämmung eines Solarspeichers

## Slide 20: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Anschluss des Solarkreises
Rippenrohr-Wärmetauscher, gekröpft
Rippenrohr-Wärmetauscher, horizontal

## Slide 21: 1. Arten von Wärmetauscher- und Speichereinbau
1.3. Lagermaterialien und Lagereinbau
1.3.2. Installation speichern
Warmwasseranschluss
Warmwasseranschluss mit allen Armaturen und Sekundärzirkulation

## Slide 22: 2. Einbau der Armatur
2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Die Armaturen des Solarkreises

## Slide 23: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Rückflussverhinderer (Rückschlagventil)
Um zu verhindern, dass bei abgeschalteter Umwälzpumpe eine konvektive Flüssigkeitszirkulation im Solarkreislauf stattfindet, die dem Speicher Wärme entzieht und diese über das Kollektorfeld an die Umgebung abgibt, ist der Solarkreislauf mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet.

## Slide 24: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Ausdehnungsgefäß (MEV)
Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenvergrößerung der Solarflüssigkeit bei Erwärmung aufzunehmen und bei Abkühlung wieder in das System zurückzuführen.

## Slide 25: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Sicherheitsventil
Um einen unzulässigen Druckanstieg im Solarkreislauf zu verhindern, ist der Einbau eines Sicherheitsventils vorgeschrieben.

## Slide 26: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Luftzerleger
Sie vergrößern den Strömungsquerschnitt, reduzieren dadurch die Strömungsgeschwindigkeit und lassen die Luftblasen aufsteigen.

## Slide 27: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Anzeigeinstrumente (Thermometer, Manometer, Durchflussmesser)

## Slide 28: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Absperrarmaturen
Absperrarmaturen gibt es in verschiedenen Ausführungen, darunter Eck- und Geradsitzventile, Kugelhähne, Schieber und Absperrklappen. Bei der Installation der Ventile ist es wichtig, die Durchflussrichtung zu beachten. Kugelhähne besitzen den geringsten Strömungswiderstand.
Schrägsitzventile
Geradsitzventile
Kugelventile
Schieber
Absperrklappen

## Slide 29: 2. Einbau der Armatur
2.1. Der Zweck und die Arten von Armaturen
Schmutzfilter
Bei kleinen Anlagen (weichgelötet) und entsprechend gespülten Solarkreisläufen kann auf den Einsatz eines Schmutzfilters verzichtet werden.

## Slide 30: 2. Einbau der Armatur
2.2. Kaltwasseranschluss
Der Kaltwasseranschluss ist im unteren Teil des Lagers installiert. Bei unbelüfteten Speichern sollte die Zulaufkombination, bestehend aus Absperrventil, Rückschlagventil und Sicherheitsventil, in die Kaltwasserleitung eingebaut werden. Gegebenenfalls sollte ein zusätzlicher Druckminderer installiert werden (falls erforderlich, um den Netzdruck zu reduzieren). Das Sicherheitsventil muss so installiert werden, dass es nicht abgesperrt werden kann.

## Slide 31: 2. Einbau der Armatur
2.3. Armaturen für Brauchwasserleitungen
Ablasshahn
Zur Entleerung des Speichers bei Wartungsarbeiten und Reparaturen sollte ein Ablasshahn am tiefsten Punkt der Kaltwasserzuleitung installiert werden.

## Slide 32: 2. Einbau der Armatur
2.3. Armaturen für Brauchwasserleitungen
Thermostatisches Mischventil

## Slide 33: 2. Einbau der Armatur
2.3. Armaturen für Brauchwasserleitungen
Schmutzfilter
Die Funktion des Thermostatmischers und des Druckminderers kann durch kleine Partikel beeinträchtigt werden. Es wird daher empfohlen, in der Kaltwasserleitung in Fließrichtung vor diesen Armaturen einen Schmutzfilter zu installieren.

## Slide 34: Fazit
Sie haben nun das Modul "Das Hilfssystem" abgeschlossen und sind nun in der Lage:
Die Konstruktion verschiedener Tauscher- und Speichertypen zu beschreiben.
Zu identifizieren, wie man verschiedene Wärmetauscher und Speicher mit Hilfe von Fittings installiert.

## Slide 35: Ende des Moduls
Das Hilfssystem