## Slide 1: Solarthermische Anlagen zur Warmwasserbereitung und Raumheizung im Einfamilienhaus
Der Hydraulikkreislauf

## Slide 2: Modul Ziele
Willkommen im Modul : "Der hydraulische Kreislauf".
Am Ende dieses Moduls werden Sie dazu in der Lage sein:
Die Art und Aufbau der verschiedenen Hydrauliksysteme zu beschreiben
Die Funktionsweise von Systemen zur Raumheizung und Brauchwassererwärmung zu verstehen
Die Pumpentypen und Berechnung ihrer Parameter zu beschreiben
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden soll, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: Inhalt
1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.1. Aufladen mittels Solarenergie
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
1.3. Entladung des Lagers
2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
2.2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.1. Pumpen in Solaranlagen
3.2. Auswahl einer Pumpe
3.3. Auslegung und Dimensionierung von Systemkomponenten

## Slide 4: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
Solarthermische Anlage
Systeme mit Zwangsumlauf
Thermosyphon-Systeme
Offene Systeme
Geschlossene Systeme
Ein-Kreis-Systeme
Zwei-Kreis-Systeme
Klassifizierung von solarthermischen Anlagen

## Slide 5: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.1. Aufladen mittels Solarenergie
a) Interner Solarwärmetauscher. Der Wärmetauscher ist in der Regel als Rippen- oder Glattrohrschlange ausgeführt, die im unteren Bereich des Speichers angeordnet ist. Die Wärmeübertragung auf das Brauchwasser erfolgt durch Wärmeleitung und als Folge dieser Konvektion: Das heißt, das erwärmte Wasser steigt aufgrund seiner geringeren Dichte auf.

## Slide 6: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.1. Aufladen mittels Solarenergie
(b) Interner Solarwärmetauscher mit Bypass-Kreislauf. Dies ist eine Variante von System (a) für größere Systeme. Ein Strahlungssensor misst die Sonneneinstrahlung. Bei einem Schwellwert von schaltet der Regler die Solarpumpe ein, und das Dreiwegeventil umgeht zunächst den Wärmetauscher.

## Slide 7: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.1. Aufladen mittels Solarenergie
c) Schichtladung mit selbstregulierendem Schichtladegerät. Das zentrale Kernstück dieser Speicherladetechnik ist ein Steigrohr mit zwei oder mehreren Einlassöffnungen in unterschiedlichen Höhen und einem darunter installierten Wärmetauscher. Der Wärmetauscher erwärmt das ihn umgebende Wasser im Steigrohr und das Wasser steigt nach oben.

## Slide 8: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.1. Aufladen mittels Solarenergie
d) Externer Wärmetauscher. Die Solarflüssigkeit durchströmt die Primärseite eines externen Plattenwärmetauschers. Zur Beschickung des Lagers zieht eine zweite Umwälzpumpe kaltes Wasser aus dem Boden des Lagers.

## Slide 9: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.1. Aufladen mittels Solarenergie
e) Schichtladesystem mit zwei internen Wärmetauschern und Einspeisung über ein Dreiwegeventil in zwei verschiedenen Höhen.
f) Wie e), jedoch mit externem Wärmetauscher.

## Slide 10: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
(a) Haushaltswasserspeicher. Das Standby-Volumen wird bei Bedarf über den oberen Wärmetauscher mittels eines Öl- oder Gaskessels mit Speichervorrangschaltung aufgeheizt.

## Slide 11: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
(b) Puffer-(Wärme-)Speicher. Direkte Nachbeheizung eines separaten Pufferspeichers. In der Mitte des Speichers wird warmes Heizwasser entnommen und oben wieder warmes Wasser wie in (f) eingespeist, wobei die Rohre in diesem Fall seitlich in entsprechender Höhe verlegt sind.

## Slide 12: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
c) Haushaltswasserspeicher. Nachheizung des Standby-Volumens durch einen externen Wärmetauscher.

## Slide 13: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
d) Haushaltswasserspeicher. Elektrische Zusatzheizung des Bereitschaftsraums. Elektrische Energie ist nur in Ausnahmefällen für die Nutzung als Heizung akzeptabel, da die Stromerzeugung mit hohen Verlusten verbunden ist.

## Slide 14: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
e) Haushaltswasserspeicher. Nacherwärmung durch einen nachgeschalteten Durchlauferhitzer. Das Gerät muss thermisch gesteuert und für die Aufnahme von vorgewärmtem Wasser ausgelegt sein, d.h. es erwärmt sich nur so viel, wie zum Erreichen einer bestimmten Austrittstemperatur erforderlich ist.

## Slide 15: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.2. Aufladung mittels Zusatzheizung
(f) Puffer-(Wärme-)Speicher. Nachheizung über Vorlaufleitung. Die Speicherladepumpe zieht das zu erwärmende Wasser aus der Mitte des Speichers. Dieser wird durch den Kessel erwärmt und über ein Zulaufrohr oben in den Speicher eingespeist.

## Slide 16: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.3. Entladung des Lagers
Hauswasserspeicher. Die Wasserentnahme erfolgt von oben im heißesten Teil des Speichers (Standby-Bereich). Kaltes Wasser fließt in entsprechender Menge unten ein.
b) Pufferspeicher. Die Entladung erfolgt im oberen Bereich über einen internen Wärmetauscher.

## Slide 17: 1. Arten von Hydrauliksystemen zum Be- und Entladen des Lagers
1.3. Entladung des Lagers
c) Verbesserung von Buchstabe b). Das abgekühlte Lagerwasser sinkt in einem Fallrohr nach unten und drückt das wärmere Wasser gleichmäßig nach oben. Auf diese Weise steht an der Spitze immer das heißeste Wasser zur Verfügung, und die Schichtung wird kaum gestört.
d) Pufferspeicher. Die Entleerung erfolgt über einen externen Wärmetauscher.
e) Kombinierte Lagerung. Kaltes Wasser gelangt ganz unten in den Brauchwasserspeicher. Es erwärmt sich entsprechend der Schichten im Pufferspeicher und wird oben aus dem heißen Bereich entnommen.

## Slide 18: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
Standard-System

## Slide 19: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
Wassererwärmung im Durchflussprinzip
Ein Pufferspeicher mit internem Lade- und Ausgangswärmetauscher einschließlich interner Fallleitung und direkter Zusatzheizung durch den Kessel.

## Slide 20: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
Wassererwärmung mittels Tank-in-Tank-Speicher
Bei einem Tank-in-Tank-Speichersystem enthält der Speicher ein kleineres Brauchwasservolumen im Vergleich zu einem Standardsystem - dies führt zu einer kürzeren Verweildauer des Wassers im Speicher. Das umgebende Pufferwasser wird als Speicher für die Wärme genutzt.

## Slide 21: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
Wassererwärmung über externen Wärmetauscher
Durch den Einsatz eines Schichtspeichers entweder als Warmwasserspeicher oder als Pufferspeicher wird die Wärme aus dem Solarkollektor direkt in die entsprechende Temperaturschicht im Speicher eingespeist.
Beim Betrieb des Schichtspeichers mit Pufferwasser wird die Wärme für das Brauchwasser über einen externen Durchlaufwärmetauscher abgeführt.

## Slide 22: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
Rücklaufsystem
Bei diesem System erfolgt die Trinkwassererwärmung wie bei einer Standard-Solaranlage über den Solarkreislauf-Wärmetauscher.
Die Solarflüssigkeit befindet sich dann in einem geschlossenen Behälter. Bei Bedarf und bei ausreichender Sonneneinstrahlung drückt die Pumpe das Heizmedium in die Rohre und Kollektoren und die Luft in den Behälter.

## Slide 23: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.1. Systeme für die Erwärmung von Brauchwasser
Rücklaufsystem
Eine nächtliche Abkühlung des Lagers durch die Schwerkraftzirkulation ist ebenfalls nicht möglich. Damit ein solches System einwandfrei funktioniert, müssen die Zu- und Rücklaufleitungen sowie die Kollektoren mit einem notwendigen Gefälle verlaufen, damit beim Befüllen die gesamte Luft aus den Kollektoren herausgedrückt werden kann und beim Entleeren kein Wasser zurückbleibt.

## Slide 24: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
Kombiniertes Filialsystem (Store-in-Store-System)
Im Pufferspeicher ist ein kleiner Brauchwasserspeicher fest eingebaut. Der Solarkreislauf wird über einen internen Wärmetauscher geführt und die Zusatzheizung wird direkt in den oberen Bereich geladen. Der Heizkreislauf entnimmt das Heizwasser aus der Mitte des Speichers und führt den gekühlten Heizkreisrücklauf in den Boden des Pufferspeichers zurück. Das kalte Wasser, das in den Brauchwasserspeicher zurückfließt, beeinträchtigt jedoch bei hohen Entnahmemengen die Wärmeschichten.

## Slide 25: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
System mit Pufferspeicher, internem Wärmetauscher zur Wärmeabfuhr und Fallrohr
Der Speicher kann über einen externen Wärmetauscher auf zwei Ebenen vom Solarkreislauf geladen werden. Je nach Temperatur wird die entsprechende Stufe ausgewählt. Die Entnahme des Brauchwassers erfolgt über einen speziellen internen Wärmetauscher, der über einem Fallrohr angebracht ist.

## Slide 26: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
Schichtspeicher mit Warmwassererwärmung im Durchlauf und Heizungsunterstützung
Schichtspeicher, die nur für die Erwärmung von Brauchwasser genutzt werden können, sind auch für die Unterstützung der Raumheizung ausgelegt. Die Zweischichtladegeräte sorgen dafür, dass die Solarwärme und die Heizungsrücklaufleitungen mit unterschiedlichen Temperaturen auf die passenden Temperaturschichten des Speichers gebracht werden.

## Slide 27: 2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
2.2. Systeme zur Brauchwassererwärmung und Raumheizung
Zwillingslager-System
Der Solarkreislauf lädt die beiden Speicher im unteren Bereich, wobei der Brauchwasserspeicher Vorrang hat. Jede Filiale versorgt das nachfolgende System.

## Slide 28: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.1. Pumpen in Solaranlagen
Die in Solaranlagen eingesetzten Pumpen werden als Warmwasserzirkulatoren bezeichnet. Sie bewegen Flüssigkeit durch die Solarkollektoren und/oder Wärmetauscher, wo die erwärmte Flüssigkeit gespeichert oder verwendet werden kann.

## Slide 29: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.2. Auswahl einer Pumpe
Kopf & Durchfluss
Je nach Anwendung müssen die Pumpen zwei unterschiedliche Förderhöhen überwinden - die atmosphärische und die Reibungshöhe. Die Reibungshöhe nimmt mit kleinerem Rohrdurchmesser, größerer Länge, Richtungsänderungen und erhöhtem Durchfluss zu.
Solarkollektorschleifen werden über einen großen Bereich von Durchflussmengen effizient arbeiten, aber die Wahl einer zu großen Pumpe kann im Voraus mehr kosten und mehr Energie verbrauchen.
Die Leistung einer Pumpe unter verschiedenen Bedingungen wird durch die "Pumpenkurve" angezeigt. Diese Leistungskurve wird normalerweise als Grafik oder Tabelle dargestellt, wobei ausgewählte Fördermengen bei verschiedenen Pumpendrücken angegeben werden.

## Slide 30: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.2. Auswahl einer Pumpe
AC oder DC
Eine der letzten Überlegungen zur Auswahl einer Pumpe hängt davon ab, ob sie mit Wechselstrom oder Gleichstrom betrieben werden soll.
Beide Arten von Pumpen sind erhältlich, aber die Palette der verfügbaren Gleichstrompumpen ist viel enger als bei AC.
Wechselstrompumpen haben eine unbegrenzte Energieversorgung, wenn sie von einem zuverlässigen Versorgungsnetz gespeist werden.
Gleichstrompumpen können direkt von einem PV-Modul betrieben werden und machen eine solare Warmwasserbereitung unabhängig vom Netz.

## Slide 31: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.2. Auswahl einer Pumpe

## Slide 32: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.3. Auslegung und Dimensionierung der Systemkomponenten
Es gibt vier verschiedene Methoden:
■ grobe Größenbestimmung mit einer Näherungsformel
■ detaillierte Berechnung der einzelnen Komponenten
■ grafische Gestaltung mit Nomogrammen
■ rechnergestützte Konstruktion mit Simulationsprogrammen.

## Slide 33: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.3. Auslegung und Dimensionierung von Systemkomponenten
Grobbestimmung der Größe mit einer Näherungsformel
KOLLEKTORFLÄCHE
Für ein System, das für ein gemäßigtes Klima ausgelegt ist, kann unter folgenden Annahmen eine grobe Abschätzung der wesentlichen Systemkomponenten vorgenommen werden:
■ Durchschnittlicher Warmwasserbedarf, pro Person und Tag.
■ Sonnenanteil im Jahresdurchschnitt.
■ Sammler bei optimaler oder nahezu optimaler Ausrichtung und Neigungswinkel.
■ Keine oder nur geringe Schattierung.
■ Konstruktionsziel ist es, die Belastung in den Monaten mit hoher Einstrahlung fast vollständig abzudecken.

## Slide 34: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.3. Auslegung und Dimensionierung der Systemkomponenten
Grobbestimmung der Größe mit einer Näherungsformel
BRAUCHWASSERSPEICHERVOLUMEN UND WÄRMETAUSCHER
Um einige sonnenlose Tage ohne Zusatzheizung zu überbrücken, sollte das Speichervolumen in der Regel auf das 1-2fache des täglichen Warmwasserverbrauchs ausgelegt werden.
SOLARKREISLAUFLEITUNGEN, UMWÄLZPUMPEN UND AUSDEHNUNGSGEFÄß
Aus der folgenden Tabelle können die Rohrdurchmesser für den Solarkreislauf in Abhängigkeit von der Kollektorfläche und der Länge der Rohre ermittelt werden.

## Slide 35: 3. Arten von Pumpen und Berechnung der Druckverluste
3.3. Auslegung und Dimensionierung der Systemkomponenten
Grobbestimmung der Größe mit einer Näherungsformel
SOLARKREISLAUFLEITUNGEN, UMWÄLZPUMPEN UND AUSDEHNUNGSGEFÄß
Das Volumen des Ausdehnungsgefäßes kann der untenstehenden Tabelle entnommen werden: es ist abhängig von der Kollektorfläche und der Systemhöhe zwischen Ausdehnungsgefäß und Kollektorrand.

## Slide 36: Fazit
Sie haben nun das Modul "Der Hydraulikkreislauf" abgeschlossen und sind nun in der Lage:
Die Art und Aufbau der verschiedenen Hydrauliksysteme zu beschreiben
Die Funktionsweise von Systemen zur Raumheizung und Brauchwassererwärmung zu erklären
Die Pumpentypen und der Berechnung ihrer Parameter zu bennenen

## Slide 37: Ende des Moduls
Der Hydraulikkreislauf