## Slide 1: Einheit 1.3. ARTEN VON SOLARTHERMISCHEN ANLAGEN UND KOMPONENTEN
Einführung in die Solarthermie

## Slide 2: Modul Ziele
Am Ende dieser Einheit werden Sie dazu in der Lage sein:
  Solaraktive thermische Technologien von anderen Solartechnologien zu unterscheiden.
  Solaraktive thermische Systeme anhand der Temperaturanforderungen zu klassifizieren.
  Die Solar-Warmwasser-Heizsysteme (SWH) für den Hausgebrauch zu klassifizieren.
  Den grundsätzlichen Aufbau und die Funktionsweise der gängigen Typen von DSWH zu beschreiben.
  Die in üblichen DSWH-Installationen verwendeten Komponenten zu identifizieren.
  Weitere solarthermische Technologien im Bereich der niedrigen und mittleren Temperaturen mit Anwendung in Gebäuden zu identifizieren.
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden kann, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: 1. Identifizierung von solarthermischen Technologien
Solartechnologien klassifiziert nach den Methoden der Energiegewinnung der Sonne

## Slide 4: 2. Nieder-, Mittel- und Hochtemperatur-Solarthermieanlagen
"Nicht konzentrierende" Kollektoren für:
"Konzentrierende" Sammler für:
Niedrige & mittlere Arbeitstemp.
Höhere Arbeitstemp.
Solarthermische Temperaturbereiche

## Slide 5: 3. Solare Warmwasserbereitung
Eine Klassifizierung von SWH
Solare Warmwasserbereitungssysteme für den Haushalt
Umwandlung von Sonnenlicht in Wärme für die Warmwasserbereitung mittels eines solarthermischen Kollektors (aktiv).
Für kleine (Häuser) und große (Mehrfamilienhaus, Gewerbe...) Anwendungen.
Mehrere Designs verfügbar. Eine grundlegende Unterscheidung: SWH-Technologie für warmes oder kaltes Klima.
Verpackte/vorbereitete Lösungen oder konstruiert.
Eine Vielzahl von Faktoren, die die Auswahl beeinflussen: Verbrauch, Größe, Klima, Unterstützung, Effizienz, Einfachheit, Befestigung und Ausrichtung des Kollektors, örtliche Bauvorschriften, Wasserart, Warmwasserspeicherort.
Nach den Funktionsprinzipien

## Slide 6: 3. Solare Warmwasserbereitung
Passive vs. Aktive Technologie
Direkte vs. Indirekte Technologie
Passiv
Aktiv
Direkt
Indirekt

## Slide 7: 3. Solare Warmwasserbereitung
Allgemeiner Aufbau von SWH-Anlagen
Sammelsystem. Solarkollektoren. Arrays.
Lastaustausch. Wärmeübertragung durch die Sonne.
Trägheitsspeicher. Solartank/Solarspeicher.
Entladungsaustausch. Warmwasserübertragung.
Verbrauch Lagerung. Backup/Hilfsmittel
Unterstützungssystem. Boiler, Gas oder elektrisch.
Verbrauchs-System. Warmwasserleitungen.
Schaltkreise. Primär, Sekundär, Verbrauch.
Anwendbar auf kleine und große Anlagen

## Slide 8: 3. Solare Warmwasserbereitung
Symbole und grafische Darstellung
  Standardisierte Zeichnungen
  Rohrleitungs-, Installations- und andere nicht standardisierte Zeichnungen

## Slide 9: 3. Solare Warmwasserbereitung
Passive Batch-Systeme.
Einzel-/Doppel-Solartank im Solarkollektor platziert (Solarbox).
Zum Vorwärmen.
Natürliche Warmwasserschichtung.
Für heiße und milde Klimazonen.
Tank niedrig isoliert.
Unter Druck durch Wasserversorgung.
Niedrige Schutzmaßnahmen. Einfache Struktur.
Für "Do-it-yourselfers". Günstig.
Integrierbar in das bestehende DWH-System.

## Slide 10: 3. Solare Warmwasserbereitung
Integral-Kollektor-Speichersysteme - Passives ICS
ICS-Systeme sind verbesserte Batch-SWH-Systeme.
Verpackt & zertifiziert
Bessere Wasser-Stratifi-zierung.
Zusätzliche Schutz-maßnahmen.
Andere Schlüsselkomponenten:
Druckbegrenzungsventil.
Frostschutzventil.
Entwässerungsventile.
Vakuumbrecher.
Rückschlagventil.
Solare Umgehung.

## Slide 11: 3. Solare Warmwasserbereitung
Thermosiphon-Systeme. Direkt & Indirekt
Für gemäßigte und heiße Klimazonen.
Keine Pumpen.
Die natürliche Konvektion des erwärmten Wassers treibt die Wasserzirkulation und Schichtung an (Thermosiphon-Effekt).
Solartank über dem Kollektor angeordnet.
Flach-/Evakuierungsröhrenkollektoren.
Billiger als aktive Systeme.
Zuverlässig, einfach zu installieren, wartungsarm.
Hartes Wasser kann Ablagerungen erzeugen.
Auch in geteilter Ausführung lieferbar.
Gefahr der umgekehrten Thermosyphonierung in der Nacht.
Der Thermosyphon-Effekt hört bei Frost auf.
Gut isolierte Solartanks und geschützt gegen chemische Mittel und Atmosphäre.
Weitere Sicherheitsvorkehrungen hinzugefügt.
Andere Schlüsselkomponenten:
Backup-Speicher mit Zusatzwärme zur Erleichterung der Integration in das bestehende SWH.
Sicherheitsventile.

## Slide 12: 3. Solare Warmwasserbereitung
Thermosiphon-Systeme. Direkt & Indirekt
Thermosyphon Indirekte Systeme benötigen einen Wärmetauscher. Intern.
Kann eine Frostschutzlösung verwenden, um in kälteren Klimazonen arbeiten zu können.

## Slide 13: 3. Solare Warmwasserbereitung
Direkte Zwangsumlaufsysteme (aktiv) - DFC
Erzwungene Zirkulation. Pumpe
Elektrische/Elektronische Steuerung: Differenztemperatur und andere.
Effizient.
Solarspeicher im Haus getrennt (geringe Wärmeverluste).
Erkennung von Frostzuständen und Ablaufsicherung.
Hartes Wasser kann beeinflussen.

## Slide 14: 3. Solare Warmwasserbereitung
Indirekte Zwangsumlaufsysteme - IFC
Getrennte Stromkreise: HTF und Trinkwasser
HTF: kann Glykol (Frostschutzmittel) oder ein anderes sein.
Wärmetauscher: intern oder extern.
Bestimmt für warmes und kaltes Klima.
Vollkommen kontrolliert.
Integrierbar in bestehendes SWH und skalierbar.
Drainback-Konstruktion
Frostschutzausführung

## Slide 15: 3. Solare Warmwasserbereitung
Groß angelegte SWH. Anlagen für Mehrfamilien- und Wohnblöcke
Alle Verteilte Installation. Solar, Speicherung und Unterstützung
Alle Zentralisierte Installation. Solar, Speicherung und Unterstützung

## Slide 16: 4. SWH-Systemkomponenten
Typologie der Komponenten für kleine SWH-Systeme
Sammler. Um die Energie der Sonne zu sammeln und in Wärme umzuwandeln.
Wassertanks. Zur Speicherung und Sicherung von solar erwärmtem Wasser.
Pumpen. Um die Zirkulation von Wasser und anderen HTF durch das System zu erzwingen.
Kontrolleure. Zum Messen, Anzeigen, Steuern und Überwachen des Systembetriebs.
Komponenten zur Wärmeabgabe. Einschließlich Verrohrung, HTF und Wärmetauscher.
Einfrierschutzmechanismen. Um das Einfrieren von Kollektoren und Rohren zu verhindern.
Absperr-, Rückschlag-, Entlastungs- und Sicherheitsventile. Zur Kontrolle oder Regulierung von Flüssigkeiten.
Messgeräte und Zähler. Zur Erfassung thermischer Größen und zur Systemüberwachung.

## Slide 17: 4. SWH-Systemkomponenten
Sonnenkollektoren
Integral-Kollektoren
Flachkollektoren
Evakuierte Röhrenkollektoren
ICS
Batch
Verglaste
Einige Formen der Montage
Überschwemmt
Wärmerohr

## Slide 18: 4. SWH-Systemkomponenten
Lagerbehälter
Solartank
(Basic. Für warme Klimazonen)
Abbildungen
Mehrbehälter-SWH-Systeme
(Solar- und Hilfs-/Backup-Tanks)
Horizontal
Vertikal mit internem Wärmetauscher (für indirektes SWH)
Vertikal für Direkt-SWH oder externen Wärme-austau-scher
Vorwärmspeicher oder Solarspeicher für Doppelspeicher (nur Speicher, kein Heizelement). Es kann einen internen Wärmetauscher haben.

## Slide 19: 4. SWH-Systemkomponenten
Pumpen
Elektrische AC- oder DC-Kreisel-"Nassläufer"-Pumpen

## Slide 20: 4. SWH-Systemkomponenten
Rohrleitungen
Cooper Tubing (Europa): Typen X, Y, Z
Unverträglichkeit von Materialien
Rohrisolierung. Beständig gegen hohe Temperaturen und Umweltzerstörung.
Bedeutung von Rohrhalterungen und Lot.
Besondere Sorgfalt bei der Trinkwasserinstallation.

## Slide 21: 4. SWH-Systemkomponenten
Steuerungen
Gemeinsame Eigenschaften des Solarreglers:
Digitale oder analoge Technik.
Benutzerfreundlich.
Multiple Relay Control (PLC-Typ) zur Steuerung von Pumpen, Ventilen, etc.
Mehrere Temperaturfühlereingänge. Für die Differenzregelung.
Thermostatfunktion (zeitgesteuert).
Anzeige der Systemüberwachung. Temperaturanzeigen, etc.
Energiemessung. Thermische Energie erzeugt.
Variable Drehzahlregelung der Pumpen.
Kommunikationsbus. Anschluss an einen Computer oder andere Instrumente (Datenerfassung, Fernsteuerung usw.).
Thermistoren

## Slide 22: 4. SWH-Systemkomponenten
Wärmetauscher
Intern
Extern
Typ "Spule im Behälter".
"Wraparound"-Typ
Typ "Rohr in Rohr".
"Typ "Flat-Plate

## Slide 23: 4. SWH-Systemkomponenten
HTF für kalte Klimazonen mit Frostgefahr:
Propylen und Ethylenglykol.
Andere: Kohlenwasserstofföle und synthetische Öle.
HTF stellt Bedingungen an andere Systemkomponenten.
Wasser hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit als Frostschutzlösungen.
HTF, die in indirekten SWH-Systemen zirkuliert, dehnt sich bei Erwärmung aus. Ausdehnungsgefäße sind in Anlagen zur Bekämpfung dieses Phänomens üblich.
Wärmeübertragungsflüssigkeiten

## Slide 24: 4. SWH-Systemkomponenten
Ventile
Rückschlagventile (Rückschlag). Um die Thermosiphonierung zu verhindern. (7)
Absperrventile. Zur Isolierung der Komponenten des Teilsystems für den Betrieb(5)
Druckbegrenzungsventile. Für hohen Druck. (3)
Temperatur- und Druckbegrenzungsventile. Um die beiden hohen Temperaturen zu entlasten. und drücken Sie in Tanks. (2)
Belüftungsöffnungen. Zum Ablassen von Luft, die zu Luftschleusen im System führen könnte. (1)
Vakuumbrecher. Um eine ordnungsgemäße Entwässerung der Kollektorschleife zu ermöglichen, die den Eintritt von Luft ermöglicht. (4)
Entwässerungsventile. Zur Entleerung des Kollektorkreislaufs und des Tanks oder anderer Komponenten des Subsystems. (6)
Temperaturanzeigen und Durchflussmesser. Zur Überwachung der Komponenten und des Systemstatus(10)
Gefrierventile. Helfen Sie mit, den Kollektor vor Beschädigung durch Frost zu schützen(9).

## Slide 25: 5. Andere solarthermische Anwendungen
Solare Poolheizung

## Slide 26: 5. Andere solarthermische Anwendungen
Solare Raumheizung. Solare Kombisysteme

## Slide 27: 5. Andere solarthermische Anwendungen
Solare Luftheizung.
Verglaste Solarluftkollektoren
Unverglaste/transpirierte Solarluftkollektoren
Solartrockner (landwirtschaftlich)

## Slide 28: 5. Andere solarthermische Anwendungen
Solare Kühlung.
ABSORPTIONSKÜHLER Thermodynamischer Zyklus, der durch Sonnenwärme angetrieben wird.

## Slide 29: Ende der Einheit
Einheit 1.3. Arten von solarthermischen Anlagen und Komponenten