## Slide 1: Einheit 1.4. MESSSYSTEME
Einführung in die Solarthermie

## Slide 2: Modul Ziele
Am Ende dieser Einheit werden Sie dazu in der Lage sein:
  Die Phasen, die den Lebenszyklus der Solarthermieanlage ausmachen, zu identifizieren.
  Den allgemeinen Arbeitsablauf der Installation der Solaranlage zu identifizieren.
  Die Installationsphasen des SWH-Systems und die Arbeit der Solarinstallateure in Bezug auf herausragende Arbeitsaufgaben zu charakterisieren:
    Vorbereitungen für die Installation.
    Bewertung des Aufstellungsortes.
    Planung der Systeminstallation.
    Aufbau des Systems
    Inbetriebnahme der Anlage.
    Wartung und Instandhaltung der Anlage.
Notes: Richtlinien für den Trainer
Diese . ppt-Datei ist eine Vorlage, die von Berufsbildungsanbietern verwendet werden soll, um das Trainingsmaterial vorzubereiten.
Wir empfehlen 30 bis 40 . ppt-Folien für eine (1) Stunde des Trainingsprogramms.
Es gibt 3 vordefinierte Folien, die von Ihnen ausgefüllt werden müssen, mit den Titeln "Modulziele", "Schlussfolgerung", "Modulende".
Das Material sollte in editierbarem Format gesendet werden.
Vorgeschlagene Schriftart: Arial
Erforderliche Schriftgröße: 16
Vorgeschlagener Zeilenabstand: 1,5
ppt/pptx-Datei sollte eine klare Struktur und definierte Einheiten und eindeutige Folientitel haben
ppt/pptx Folieninhalte sollten die vordefinierten Ränder nicht überschreiten
Bilder, Diagramme etc. sollten mit einer Beschreibung versehen sein
Wenn Sie Verständnisfragen (Multiple Choice, Mehrfachantworten, Richtig/Falsch, Matching etc.) einfügen wollen, um das Verständnis der Theorie zu verbessern, sollten Sie diese in der ppt/pptx-Datei verankern.
Fragen, die für die Selbstbewertung und die abschließenden Bewertungsaufgaben verwendet werden, sollten einem vordefinierten Format folgen, das von SQLearn in einer . xls-Datei gesendet wird

## Slide 3: 1. Annäherung an den Lebenszyklus einer Solaranlage
Entwicklung und Einsatz von (solar-)thermischen Systemen in Gebäuden in einem regulierten Umfeld

## Slide 4: 1. Annäherung an den Lebenszyklus einer Solaranlage
(Solar-)thermische Großanlagen
Thermische Kleinanlagen (Solar)
Beispiele: Mehrfamilien- und Geschäftshäuser.
Sie müssen von autorisierten Fachleuten entwickelt, formell geplant, installiert, legalisiert, verwaltet und kontrolliert werden.
Beispiele: Einfamilienhäuser
Sie müssen nicht legalisiert werden und sind oft vorberechnet (Bausätze) und werden vom Eigentümer gewartet. Autorisierte Installateure können diese berechnen und installieren.
Hohe thermische Leistung
Geringe thermische Leistung

## Slide 5: 2. Übersicht der Installationsarbeiten

## Slide 6: 3. Installationsphase I. Vorbereiten der Installation
Aufgabe 1. Überprüfung der Projektdokumentation
Pläne, technische Spezifikationen, Budgets, Materiallisten, etc. Ziel: Verständnis.
Informationen aus formalisierten Projekten (projektierte Systeme).
Informationen aus den Herstellerunterlagen für Installateure (verpackte Konstruktionssysteme)
Großes SWH-System konstruiert
SWH-Bausatz

## Slide 7: 3. Installationsphase I. Vorbereiten der Installation
Aufgabe 2. Materialien inspizieren und vorbereiten. Wählen Sie in Übereinstimmung, liefern, inspizieren, vorbereiten.
Aufgabe 3. Schutzausrüstung prüfen und vorbereiten. Gemäß dem Sicherheitsplan.
Aufgabe 4. Werkzeuge inspizieren und vorbereiten. Der Werkzeugkasten des Solarthermie-Installateurs.

## Slide 8: 3. Installationsphase II. Bewertung des Aufstellungsortes
Aufgabe 5. Vergleichen Sie das Design mit der Website. Bestätigen Sie die Systemschätzungen und Designentscheidungen.
Aufgabe 6. Bestehende Zustände prüfen und dokumentieren. Mit Auswirkungen auf die Installationsarbeiten.
Aufgabe 7. Die Einhaltung des Kodexes sicherstellen.
  Zustimmung der Hausbesitzer.
  Baugenehmigungen und Konzessionen.
  Bauvorschriften. Solarverordnungen.
  Klempnereiverordnung.
  Elektrischer Code.
  Andere: Branchenzertifizierungen.
Aufgabe 8. Sicherstellen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.
  Bestätigen und vervollständigen Sie den Gesundheits- und Sicherheitsplan. Gefahren auf der Baustelle identifizieren.

## Slide 9: 4. Einbau Phase III. Systeminstallation planen
Aufgabe 9. Auslegen der Kollektor(en) Installation. Je nach gewählter Montageart und Dach.

## Slide 10: 4. Einbau Phase III. Systeminstallation planen
Aufgabe 10. Solarschleifenleitungen planen. Maximierung der Systemeffizienz und der Ästhetik. Vermeidung von langen Läufen, Ellenbogen etc.
Aufgabe 11. Planen Sie den Maschinenraum. Sicherstellung der Zugänglichkeit des Systems für die spätere Wartung und die Möglichkeit der Integration in den vorhandenen Warmwasserbereiter.

## Slide 11: 5. Einbau Phase IV. Das System aufbauen
Aufgabe 12. Sicherheitsplan für den Standort umsetzen.
  PSA für Höhenarbeiten, Bauarbeiten, Klempnerarbeiten...
  Sicherheitssignale.
Aufgabe 13. Sonnenkollektor(en) installieren.
  Wenden Sie spezifische Sicherheitsmaßnahmen an.
  Montagematerial installieren.
  Kollektoren anheben oder tragen.
  Befestigen Sie das/die Paneel(e) an den Befestigungselementen.
  Ausloten der Kollektoren nach entschiedenem Stil.
  Überprüfen und validieren.

## Slide 12: 5. Einbau Phase IV. Das System aufbauen
Aufgabe 14. Verlegen Sie die Rohrleitungen des Solarkreislaufs.
  Geplante Rohrleitungsdurchführungen vornehmen.
  Rohrdurchführungen abdichten.
  Löten Sie Kupferrohre.
  Rohrhalterungen montieren.
  Kollektorschleife auf Druck prüfen.
Aufgabe 15. Ausrüstung installieren und integrieren.
  Steuer- und Sicherheitsventile einbauen.
  Pumpe(n) installieren.
  Lagertank(e) platzieren.
  Installieren Sie ggf. externe Wärmetauscher.
  Integration des Warmwasserbereiters (Reservekessel) vornehmen.
  Zähler installieren.
  Platzieren Sie die Systemsensoren und den Controller.
  Verdrahten Sie das System und stellen Sie die Stromversorgung sicher.
  Druckprüfung und Prüfung auf Dichtheit.
  Spülen Sie Rohre, Etikettenteile und Rohrleitungen.
  Füllen Sie das System.
  Installieren Sie die Rohrleitungsisolierung, falls erforderlich.

## Slide 13: 6. Installationsphase V. Inbetriebnahme des Systems
Aufgabe 16. Programmieren Sie die Steuerung.
  Temperaturdifferenz einstellen.
  Testen Sie Systemteile und Konfigurationen.
  Testen Sie zusätzliche Funktionalitäten.
Aufgabe 17. Überprüfen Sie den Systembetrieb.
  Testen Sie systematisch das gesamte System auf Betriebsarten.
Aufgabe 18. Kundenbegehung durchführen.
  Zeigen und lehren Sie dem Besitzer den Aufbau, die Bedienung, die grundlegende Wartung und die Systemdokumentation.

## Slide 14: 6. Installationsphase V. Inbetriebnahme des Systems
Aufgabe 19. Bitte um Endkontrolle.
  Veranlassen Sie eine externe Systemkontrolle, falls dies zutrifft.
  Kommissionsformular (von Installateuren), Installationsbulletin (offizielles Dokument) oder ähnliches unterschreiben.
Beispiel für ein Provisionsformular

## Slide 15: 6. Einbau Phase VI. Wartung und Instandhaltung des Systems
Aufgabe 20. Sicherstellen, dass die Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. Bei Service- und Wartungsarbeiten.
Aufgabe 21. Führen Sie eine planmäßige Wartung durch. Durch autorisierte Installationsfirmen.
Muster der Checkliste für die vorbeugende Wartung von SWH
  (große und legalisierte Systeme) Periodische vorbeugende Wartung und System-Effizienz-Tests gemäß den Vorschriften. "Installationsbuch" oder ein ähnliches Dokument zur Überprüfung.
  (Kleine Systeme) Präventiv
  Wartung entsprechend
  herstellerseitig
  Empfehlungen.

## Slide 16: 6. Einbau Phase VI. Wartung und Instandhaltung des Systems
Aufgabe 22. Fehlersuche und Reparatur des Systems.
  Fehlersymptome identifizieren, Fehler diagnostizieren und Reparaturmaßnahmen durchführen.
  Führen Sie die Historie der Störungen und Reparaturmaßnahmen des Systems.
  Nutzen Sie die kumulierte Erfahrung für die Effizienz der Reparaturarbeiten.
Aufgabe 23. Schalten Sie das System aus.
  Nehmen Sie das System entweder vorübergehend oder endgültig außer Betrieb.
  Handeln Sie nach den Empfehlungen der Hersteller.
  Gesetzlich vorgeschriebene Entsorgungsvorschriften einhalten.
Muster einer Fehlerbehebungstabelle für die SWH-Wartung

## Slide 17: Ende der Einheit
Einheit 1.4. Messsysteme