## Slide 1: Principios geológicos e intercambio de calor de la tierra
1.5

## Slide 2: Objetivos del módulo
Bienvenido al módulo: "Principios geológicos e intercambio de calor de la tierra".
Después de completar este módulo usted tendrá las siguientes competencias:
Conocer las definiciones más importantes de geología
Entender los conceptos básicos de la geología y la geotermia
Conocer los tipos más importantes de roca y sus propiedades
Puede realizar un análisis del emplazamiento e identificar los riesgos potenciales de la energía geotérmica cercana a la superficie.
Notes: Directrices para el capacitador
Este archivo.ppt es una plantilla que deben utilizar los proveedores de EFP para preparar el material de formación.
Sugerimos de 30 a 40 diapositivas.ppt durante una (1) hora del programa de entrenamiento.
Hay 3 diapositivas predefinidas a rellenar por usted, tituladas "Objetivos del módulo", "Conclusión", "Fin del módulo".
El material debe ser enviado en formato editable.
Fuente sugerida: Arial
Tamaño de letra requerido: 16
Espaciado de línea sugerido: 1,5
El archivo ppt/pptx debe tener una estructura clara, unidades definidas y títulos de diapositivas únicos.
El contenido de la diapositiva ppt/pptx no debe exceder los márgenes predefinidos
Las imágenes, diagramas, etc. deben ir acompañados de una descripción.
Si desea incluir preguntas de comprensión (opción múltiple, respuestas múltiples, verdadero/falso, coincidencia, etc.) para mejorar la comprensión de la teoría por parte de los usuarios, debe incluirlas en el archivo ppt/pptx.
Las preguntas que se utilizarán para la autoevaluación y las pruebas de evaluación final deben seguir un formato predefinido que se enviará desde SQLearn en un archivo . xls.

## Slide 3: Contenido
Definición y fundamentos
Geología
Energía geotérmica
Origen de la energía geotérmica
Calor residual, calor de acumulación y desintegración radioactiva
Influencia climática y flujo de calor terrestre

## Slide 4: Contenido
Principios geológicos
Minerales
Rocas
Deformación de rocas
Acuífero

## Slide 5: Definiciones y conceptos básicos
Geología
La geología es la ciencia de la construcción, composición y estructura de la tierra, sus propiedades físicas y su historia evolutiva, así como los procesos que la moldearon y la siguen moldeando en la actualidad. Desviándose del significado real, la palabra también se utiliza para la estructura geológica, como la geología de los Alpes.

## Slide 6: Definiciones y conceptos básicos
corteza terrestre
manto terrestre superior
manto terrestre inferior
núcleo externo
núcleo interno
Construcción de conchas de la tierra
La tierra está formada por las llamadas cáscaras, que difieren en su composición química y
propiedades físicas.
Notes: Fuente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg, CC-BY-SA-3.0-migrated

## Slide 7: La tierra en números
 | Espesores | Temperaturas | Estado de agregación |  | Características especiales
Corteza terrestre | ~5-70 km | Hasta 900°C con profundidad creciente | Sólido | Áreas de derretimiento local y temporal = formación de magma | La litosfera: La corteza terrestre y la parte del manto superior (hasta 150 km de profundidad) forman el armazón sólido de la tierra.
Manto de la tierra superior | ~630- 695 km | ~ 1200°C | Fluido, pero no fluido |  | 
 |  |  |  |  | La astenosfera: La transición plásticamente deformable entre el manto superior e inferior de la tierra
Manto terrestre inferior | ~ 2.183 km | ~ 1500°C | Sólido |  | 
 |  |  |  |  | Área del manto bajo la astenosfera.
Núcleo exterior | ~ 2.271 km | ~ 3700 - 4600°C | Fundido |  | El núcleo de la tierra consiste principalmente en una aleación de hierro y níquel. La alta presión en el núcleo interno de la tierra conduce a la solidificación.
Núcleo interior | ~1.200 km | ~ 4600– 6100°C | Sólido |  | 
Notes: Mesa: Escuela Superior de Bochum

## Slide 8: Definiciones y conceptos básicos
Energía geotérmica
La energía geotérmica es el calor almacenado en la parte accesible de la corteza terrestre. Incluye la energía almacenada en la tierra, en la medida en que puede ser extraída y utilizada, y pertenece a las energías renovables. Se puede utilizar directamente, por ejemplo, para la calefacción y la refrigeración en el mercado de la calefacción (calefacción con bomba de calor), así como para la generación de electricidad o en un sistema de producción combinada de calor y electricidad. La energía geotérmica describe tanto la ocupación de la ingeniería con energía geotérmica y su uso como la investigación científica de la situación térmica de la tierra.

## Slide 9: Definiciones y conceptos básicos
Origen de la energía geotérmica
Dentro de la tierra, una cantidad gigantesca de energía se almacena en forma de calor. Alrededor del 99% de la masa terrestre está por encima de los 1.000°C y sólo el 0,1% tiene temperaturas por debajo de los 100°C.
El calor no se distribuye uniformemente en la tierra:
  El núcleo de la tierra tiene temperaturas de 5.000-7.000°C.
  La superficie de la tierra a una temperatura media de 15° C
La energía geotérmica se genera a partir de diversas fuentes:
  calor residual
  descomposición radioactiva
  influencia climática
  flujo térmico terrestre

## Slide 10: Definiciones y conceptos básicos
Calor residual (calor de acumulación)
Una gran parte del calor proviene de la época en que se formó la tierra hace 4.700 millones de años. Entre el 30% y el 50% del calor geotérmico disponible se considera como calor residual de los procesos en ese momento. La tierra, como los otros planetas de nuestro sistema solar, se originó a partir de una nube cósmica de gas, polvo y rocas. La aglomeración causada por la gravedad y la compresión cada vez más fuerte de la materia (acumulación), así como el calor liberado por una multiplicidad de impactos de meteoritos, causó un calentamiento constante de la joven tierra hasta el extenso derretimiento. El calor residual de la época de la formación de la tierra es por lo tanto también llamado calor de acumulación.

## Slide 11: Definiciones y conceptos básicos
Caída radiactiva
Sin embargo, con un porcentaje del 50-70%, la mayor parte se atribuye a la descomposición de los elementos radiactivos naturales en las rocas. La descomposición de isótopos radioactivos como el uranio 238, el uranio 235, el torio 232 o el potasio 40, que están presentes en el cuerpo terrestre, es un proceso continuo y garantiza un suministro constante de calor. Hoy se supone que estos elementos radiactivos se enriquecen en las rocas de la corteza continental.

## Slide 12: Definiciones y conceptos básicos
Influencia climática
Los efectos del clima sólo son visibles en los metros superiores de la corteza terrestre y, por lo tanto, representan sólo una parte muy pequeña del potencial total.
Así lo demuestra el hecho de que el suelo en Alemania puede congelarse a una profundidad de aproximadamente un metro en invierno, pero se calienta considerablemente en verano.
Además de la vía directa a través de la radiación solar, la entrada de calor también se produce indirectamente a través del intercambio de calor con el aire o a través de la filtración del agua de lluvia. El efecto de la temperatura estacional, también conocido como variación estacional, disminuye con el aumento de la profundidad.

## Slide 13: Definiciones y conceptos básicos
Temperaturas en la superficie de la Tierra durante el año en Europa Central
A cierta profundidad hay un estado
de equilibrio entre el exterior
y la temperatura interior de la tierra.
Allí ya no se pueden determinar las fluctuaciones inducidas por el clima y la temperatura corresponde a la temperatura media anual
durante todo el año.
Notes: Fuente: HS Bochum

## Slide 14: Definiciones y conceptos básicos
Temperaturas en la superficie de la Tierra durante el año en Europa Central
Medición de 1,5 m de profundidad bajo tierra (verde)
La temperatura del subsuelo sigue la
evolución estacional de la temperatura del aire
(mínimo: 3°C en febrero / máximo: 14°C en agosto).
Medida 30m de profundidad bajo tierra (azul oscuro)
La temperatura del subsuelo es - sin tener en cuenta
la estación y el tiempo - constantemente por debajo de 10°C)
Notes: Fuente: HS Bochum

## Slide 15: Definiciones y conceptos básicos
Flujo de calor terrestre
El flujo de calor terrestre describe el transporte de calor desde el interior de la tierra hacia la superficie terrestre. La fuerza motriz aquí es el gradiente de temperatura desde el núcleo de la tierra, que está alrededor de 5.000-7.000°C de calor, hasta la superficie de la tierra, que está en promedio a 15°C de frío. La transferencia de calor del núcleo de la tierra a la superficie se denomina "flujo de calor". El transporte de calor tiene lugar, por un lado, a través de los mecanismos de conducción de calor dentro de la roca sólida y, por otro lado, a través de la convección, como en el caso de las aguas termales ascendentes.
Para más información
Convección: https://www.youtube.com/watch?v=7Ryr9SeZB9c
Dirección: https://www.youtube.com/watch?v=tMTJ2aftQs4

## Slide 16: Definiciones y conceptos básicos
Para mas información sobre la convección:
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=7Ryr9SeZB9c

## Slide 17: Definiciones y conceptos básicos
Para más información sobre la conducción:
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=tMTJ2aftQs4

## Slide 18: Definiciones y conceptos básicos
Gradiente geotérmico
Para la energía geotérmica, el flujo de calor terrestre es un parámetro importante para calcular el suministro de calor desde el interior de la Tierra. El resultado es el llamado gradiente geotérmico, que indica el aumento de la temperatura en profundidad. La densidad media natural del flujo de calor en la superficie terrestre es de 65 mW/m², lo que corresponde a un gradiente geotérmico medio de 3°C por 100m. Sin embargo, dependiendo de la ubicación y de la situación geológica, estos valores pueden ser muy diferentes. En todo el mundo, los gradientes geotérmicos de 10 - 20 °C/100 m o más no son infrecuentes en las zonas volcánicamente activas.

## Slide 19: Definiciones y conceptos básicos
Gradientes de temperatura para diferentes lugares de Europa
El gráfico muestra lo diferentes que pueden ser los gradientes de temperatura en diferentes lugares.
Perforación profunda continental
(Oberpfalz)
Friedland
(Al noreste de
Alemania)
Soultz sous Foréts
(Francia)
Larderello
(Italia)
Notes: Fuente: HS Bochum

## Slide 20: Energía geotérmica y geología
Para poder utilizar la energía geotérmica e instalar un sistema adecuado, primero hay que tener en cuenta las condiciones geológicas de la ubicación respectiva. Para ello es necesario estar familiarizado con los fundamentos de la geología.
Estos se ilustran en la siguiente sección:

## Slide 21: Fundamentos geológicos
¿Qué son los minerales?
Los minerales son los bloques de construcción de las rocas.
Por definición, un mineral es un sólido homogéneo, cristalino, generalmente inorgánico, de cierta composición química.
Los minerales se dividen en los siguientes subgrupos según sus propiedades químicas:
silicatos
carbonates
óxidos
sulfuros
sulfatos
Notes: Energía geotérmica desde el interior de la tierra (Werner Bußmann)
Noticias de la empresa

## Slide 22: Fundamentos geológicos - Minerales
Silicatos
Los silicatos son el principal grupo de minerales que forman la roca.
Están formados por los dos elementos más comunes de la corteza terrestre: el oxígeno (O) y el silicio (Si). Estos elementos forman los tetraedros de SiO4, que forman los silicatos en diferentes configuraciones:
silicatos isleños
grupo silicatos
silicatos para anillos
silicatos para cadenas y bandas
filosilicatos
silicatos para andamios

## Slide 23: Silicatos
Feldespatos (K,Na,Ca)[AlSi3O8]
Incluye feldespato potásico y plagioclasa
Los minerales más importantes de la corteza terrestre que forman rocas
Silicatos para andamios
Ocurrencia en (magmatites, metamorfitos, raramente en sedimentos)
Sensible a la intemperie
Albita
Labradorita
Microclina
Ortoclas
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html/ Prof. Schertl

## Slide 24: Silicatos
Cuarzo[SiO2]
Segundo mineral formador de roca más importante de la corteza terrestre
Ocurrencia en todos los tipos de roca
Resistente a la intemperie
A una temperatura superior a 573 °C, el cuarzo profundo cambia a cuarzo alto cambiando la estructura cristalina.
Cuarzo
Cuarzo profundo
Cuarzo alto
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 25: Silicatos
Mica
Filosilicatos de hojas
Muscovita KAl2[AlSi3O10|(OH)2] y Biotita K(Mg, Fe)3[AlSi3O10|(OH)2]
Presencia en todo tipo de rocas (moscovitas), biotita sólo en magmatitas y metamorfitas.
Biotita
moscovita
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 26: Silicatos
Olivine (Mg,Fe)2[SiO4]
silicato isleño
Mineral más importante de las rocas accesibles del manto superior de la tierra
  Ocurrencia principalmente en magmatitas y metamorfitas
No ocurre al lado del cuarzo
Botella especial de color verde
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 27: Silicatos
Anfíboles
Silicatos para cadenas
Particularmente grupo mineral rico en especies
Ejemplos más importantes:
  Hornblenda
    (Ca,Na2)(Mg, Fe, Al)5 [(SiAl)2 Si6O22|(OH,F)2]
    Ocurrencia: verde → Metamorfita , negro → Magmatite
  Actinolita
    Ca2(Mg, Fe)5[Si8O22| (OH)2]
    Ocurrencia en metamorfos
Hornblenda
Actinolita
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 28: Silicatos
Piroxeno
Minerales oscuros más comunes en la corteza terrestre
silicatos para cadenas
Se encuentran en magmatitas y metamorfos, menos en sedimentos
Ejemplos importantes son:
Augite (Ca,Na)(Mg, Fe, Al, Ti)[(Si,Al)2O6]
Espodumen LiAl[Si2O6]
Wollastonita Ca3[Si3O9]
Augite
Espodumen
Wollastonita
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 29: Fundamentos geológicos - Minerales
Carbonatos
A menudo consisten en los cationes de calcio y magnesio en combinación con el anión carbonato (CO3² ‾).
Un mineral que ocurre con frecuencia es la calcita (CaCO3), que forma el componente principal de las calizas.
Estos minerales forman las rocas sedimentarias más complejas y variadas.

## Slide 30: Carbonatos
Calcita[CaCO3]
También llamado calcspar
No sólo la piedra, sino también la base de estructuras biogénicas como conchas de mejillón, etc.
Ocurre principalmente en sedimentos, pero también en metamorfos y magmatitas.
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html

## Slide 31: Carbonatos
Dolomita CaMg[CO3]2
Carbonato de Calcio y Magnesio
Insensible a los ácidos
Importante formador de rocas: ver Dolomitas
Ocurre principalmente en los sedimentos, sino también en metamorfos y magmatitas
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 32: Fundamentos geológicos - Minerales
Óxidos
Compuestos de oxígeno con átomos o cationes de otros elementos. A menudo en metales como el hierro (Fe 2+, Fe 3+).
Especialmente importante para la economía y la industria, debido a los posibles usos de minerales y metales.

## Slide 33: Óxidos
Magnetita[Fe3O4]
Característica: magnético
Ocurrencia en magmatites
Hematita[Fe2O3]
También llamado mineral de hierro rojo o hierro brillante
Característica: color negro-rojizo
Ocurrencia en las venas hidrotermales, también en metamorfitos y a veces en sedimentos
Magnetita
Hematita
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 34: Fundamentos geológicos - Minerales
Sulfuros
El componente básico de esta clase mineral es el Sulfidion S²-. Se une a los metales como un catión.
A los sulfuros pertenecen minerales de muchos metales importantes como el zinc, el cobre y el níquel.
El mineral más común en este grupo es la pirita.

## Slide 35: Sulfuros
Pirita[FeS2]
Coloquialmente también el gato o el oro tonto
Forma diferentes formas como: cubo, octaedro o dodecaedro pentagonal.
Ocurrencia: Magmatites, Metamorfitas, Sedimentos y Corredores Hidrotérmicos
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 36: Fundamentos geológicos - Minerales
Sulfatos
Los sulfatos están compuestos de tetraedros de SO4.
Los sulfatos importantes lo son:
Yeso[CaSO4 ∙ 2H2O]
Característica: Estructura de "cola de milano
Ocurrencia en los sedimentos
Anhidrita[CaSO4]
" Yeso sin agua"
Más duro que el yeso y normalmente de color más oscuro
Ocurrencia en los sedimentos
Yeso
Anhidrita
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 37: Fundamentos geológicos
Rocas
Por definición, una roca es un agregado sólido natural de minerales, fragmentos de minerales o rocas y restos de organismos. En tal agregado, los minerales se combinan de tal manera que conservan sus respectivas identidades.
Las rocas se dividen en tres grupos principales según su historia de formación:
magmatitas
rocas metamórficas
sedimentos

## Slide 38: Fundamentos geológicos - Rocas
Magmatita
Se forman durante la solidificación de la roca derretida debido a la cristalización de minerales o a la formación de vidrio como resultado del enfriamiento.
Estos fundidos se desarrollan en grandes profundidades de la corteza terrestre o en el manto superior, donde son posibles temperaturas de 700°C o más. Se componen de las composiciones más diferentes y pueden ser diferentes en función de éstas, ya que la viscosidad depende de las temperaturas, de composiciones como el contenido de SiO2 y también del contenido de H2O disuelto.
Se dividen en:
Vulcanitas (rocas efusivas)
Plutonitas (rocas profundas)

## Slide 39: Fundamentos geológicos - Magmatites
Vulcanitas (rocas efusivas)
Formación de rocas de grano fino y vidrios de roca densos (sin cristales) en la superficie de la tierra.
Enfriamiento rápido y repentino del fundido al salir de la superficie de la tierra.
Muchos núcleos de cristal pequeños debido al corto tiempo de enfriamiento
Los cristales grandes, que se formaron antes del enfriamiento repentino a mayores profundidades, pueden ser incrustados en la matriz de grano fino (aspersión).
Ejemplos importantes de vulcanitas son:
  Basaltos
  Andesita
  Riolitas
  Obsidiana

## Slide 40: Vulcanitas
Basaltos
Pertenecen a las vulcanitas alcalinas
  Desarrollado a partir de SiO2 (ácido silícico) - fundidos pobres
Composición:
  Principalmente plagioclasa y minerales oscuros (máficos) como: Piroxenos y anfibios
  Inclusión de otros cristales como olivino o burbujas de gas
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 41: Vulcanitas
andesita
Pertenece a las vulcanitas intermedias
  Contenido de SiO2 entre el 50 y el 65 % en peso
Composición
  Principalmente plagioclasa y anfíboles.
  Pequeñas cantidades de cuarzo y feldespatos
  Aspersión: a menudo en forma de plagioclasa, piroxenos y anfibios.
A menudo más brillante que el basalto
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 42: Vulcanitas
Riolita
Pertenece a las vulcanitas ácidas
  A partir de SiO2 - fusión rica, > 65 % en peso SiO2
Composición
  Puede consistir en una parte de hasta igual proporción de cuarzo, feldespato y plagioclasa
  Minerales máficos como la biotita, hornblenda o piroxeno
  Salpicaduras de feldespato, plagioclasa o granate
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 43: Vulcanitas
Obsidiana
Roca sólida de vidrio volcánico
Debido al enfriamiento repentino, no se produce cristalización
Puede contener varios tipos de aspersores
Composición
  Principalmente riolítico, menos a menudo dácitico o traquítico

## Slide 44: Vulcanitas
Clasificación de Vulclanitas
después de Streckeisen:
Sistema de clasificación común
Las rocas en base a su contenido mineral
A = Feldespato alcalino
P = Plagioclasa
Q = Cuarzo
F = Foid
Ejemplo:
35% Cuarzo
50% plagioclasa
15% Feldespato alcalino
→ Granodiorita
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qapf_diagram_plutonic_05.svg, Dominio Público

## Slide 45: Fundamentos geológicos - Magmatites
Plutonitas (rocas profundas)
Formación de rocas de grano grueso bajo la superficie terrestre
Pocos núcleos de cristal se convierten en granos grandes con un enfriamiento lento.
Diámetros desde unos pocos milímetros hasta centímetros
Ejemplos importantes de plutonitas son:
  Dunit
  Gabro
  Diorita
  Granito

## Slide 46: Plutonitas
Dunit
Roca del manto superior
Composición
  Compuesto en al menos un 90 % en peso del mineral olivino
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 47: Plutonitas
Gabro
Roca de la corteza terrestre inferior
Pertenece a las pluntonitas básicas - < 50 % en peso SiO2
Composición
  Principalmente plagioclasa y minerales máficos como piroxeno.
Si un fundido con esta composición
golpea la superficie de la tierra, se forma un basalto.
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 48: Plutonitas
Diorita
Pertenece a las plutonitas intermedias
  Contenido de SiO2 entre el 50 y el 65 % en peso
Composición
  Principalmente plagioclasa y anfíboles
  Los componentes auxiliares pueden incluir piroxenos, clorito, pequeñas cantidades de cuarzo
A menudo más brillante que Gabbro
Si un derretimiento diorítico golpea la superficie de la tierra, se forma una andesita.
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 49: Plutonitas
Granito
Roca más frecuente en la corteza terrestre
Pertenece a los plutonitos ácidos
Muchas variedades diferentes
Composición
  Puede consistir en feldespato, cuarzo y plagioclasa en proporciones iguales
  Proporción máfica en forma de biotita (mica)
Si un fundido granítico golpea la superficie de la tierra,
se forma una riolita.
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 50: Plutonitas
Clasificación de plutonitas
después de Streckeisen:
Sistema de clasificación común
Las rocas en base a su contenido mineral
A = Feldespato alcalino
P = Plagioclasa
Q = Cuarzo
F = Foid
Ejemplo:
40% Cuarzo
45% Fieltros alcalinos
15% plagioclasa
→ Granito
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qapf_diagram_plutonic_05.svg, Dominio Público

## Slide 51: Fundamentos geológicos - Rocas
Sedimentos
También llamadas rocas sedimentarias o estratificadas, se forman a partir de los productos erosionados del continente, que se depositaron después de la erosión y el transporte.
Diferenciación:
Sedimentos
  No están solidificados → sedimentos sueltos
Rocas sedimentarias
  Se solidifican

## Slide 52: Fundamentos geológicos - Rocas
Sedimentos
Sedimentos físicos
  Material sólido transportado y depositado por el viento, el agua o el hielo. Ejemplos: Arena, grava, arcilla
Sedimentos químicos
  Los sedimentos también pueden precipitarse químicamente a partir de una solución. Ejemplos: Sales y y yeso
Sedimentos biogénicos
  Depósitos formados por organismos o por restos de organismos. Ejemplos: Conchas, arrecifes de coral

## Slide 53: Fundamentos geológicos - Sedimentos
Rocas sedimentarias
Consiste en sedimentos solidificados o "cementados" por compactación. Los procesos de solidificación pueden tener lugar en períodos de semanas y meses hasta millones de años.
Tipos básicos de rocas sedimentarias:
Siliciclásticos
Rocas de carbonato
Rocas salinas (Evaporita)
Rocas silíceas
Depósitos de mineral en sedimentos
Turba y carbón
Sedimentos piroclásticos

## Slide 54: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Siliciclásticos
Todas las rocas libres de carbonatos compuestas de rocas de origen indígena erosionadas, transportadas y sedimentadas.
Conglomerado y brechas: consisten en más que el 50% de los cantos rodados y son de grano grueso.
Piedras areniscas: Consisten principalmente en 0,063 - Granos de cuarzo y silicato de 2 mm.
Siltgesteine: Consiste en componentes'arenosos' y'arcillosos en diferentes proporciones, con tamaños de grano de 0,063 - 0,002 mm.
Piedras de arcilla: Consiste principalmente en filosilicatos con un tamaño medio de grano inferior a 0,002 mm.
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/sedimente.html Prof. Schertl

## Slide 55: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Rocas de carbonato
Probablemente las rocas sedimentarias más complejas y variadas. Se componen principalmente de los minerales calcita (CaCO3) y dolomita (CaMg(CO3)2).
Piedra caliza:
  Precipitación química primaria
  Excreciones biogénicas
  Fragmentos de esqueletos de piedra caliza
  Erosión de las rocas carbonatadas existentes
Dolomita (roca):
  Desplazamiento parcial o total de las calizas
  Diagenética precoz en ambientes evaporativos

## Slide 56: Rocas de carbonato
Constituyentes
Los componentes más importantes de las rocas carbonatadas son:
Bioclastos
Material esquelético, fósiles, ejemplos: fragmentos de crinoides, erizos de mar, mejillones, caracoles y corales
Ooides
  esféricos - cuerpos minerales del tamaño de un óvalo o de
  un guisante que forman capas alrededor de un núcleo (por ejemplo,
  un grano de arena). Se forman en aguas en movimiento ricas en
  calcita.
Intraclastas
  Productos de preparación de un producto ya endurecido las rocas son creadas por los más variados procesos
Notes: Fuentes: https://de.wikipedia.org/wiki/Muscheln#/media/File:Bivalvia.jpg, CC BY 2.5;
https://de.wikipedia.org/wiki/Seelilien_und_Haarsterne#/media/File:Trochiten_-_Erkerode.jpg, CC BY-SA 3.0;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JoultersCayOoids.jpg, dominio público

## Slide 57: Rocas de carbonato
Clasificación por composición:
Notes: S. Breitenbach, RUB GMG

## Slide 58: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Evaporitos
Las rocas salinas son sedimentos químicos formados predominantemente por uno o más minerales salinos fácilmente solubles, tales como: cloruros, sulfatos y carbonatos de álcalis y tierras alcalinas, que se cristalizan por la evaporación de soluciones acuosas. Ocurren en todas las áreas en o cerca de la superficie donde se evaporan las soluciones de la intemperie.
Se clasifican por su composición:
Evaporita marina
Evaporita no marina
Carbonatos | Piedra caliza Dolomita | CaCO3 CaMg(CO3)2
Sulfatos | Yeso Anhidrita | CaSO4*2H2O CaSO4
Cloruros | Halita Silvino | NaCl KCl
Carbonatos | Natrite | Na2[CO3]
Sulfatos | Yeso Anhidrita | CaSO4*2H2O CaSO4
Cloruros | Halita | NaCl

## Slide 59: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Rocas silíceas
Rocas compuestas de SiO2. A menudo es el SiO2 el que tiene un origen biogénico.
El SiO2 biogénico se llama ópalo (A/TC) y forma capas de material biogénico como agujas de esponja o radiolarios.
El término general para esta roca sedimentaria es: porcelana.
Un ejemplo importante de una roca silícea inorgánica es el chert o pedernal.

## Slide 60: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Depósitos de mineral en sedimentos
Los minerales se encuentran en forma de óxidos, sulfuros o silicatos en todas las rocas sedimentarias.
En cualquier caso, un yacimiento es un enriquecimiento anormal de un elemento o mineral de interés económico en o sobre la corteza terrestre.
Entre los yacimientos de mineral sedimentario más importantes se incluyen: Hierro, manganeso, oro, cobre, minerales de grava, plomo - zinc, barita y fluorita.

## Slide 61: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Turba y carbón
La turba y el carbón son sedimentos organogénicos, de origen vegetal. El material vegetal que acumula la turba y el carbón está expuesto a la descomposición después de su deposición, dejando carbono en ausencia de aire y bajo condiciones de alta presión. La concentración de carbono aumenta con la coalificación, mientras que el contenido de agua disminuye. El límite entre la turba y el carbón se extrae con un contenido de agua del 75% de la muestra fresca.
La serie de carbonización comprende:
Turba Lignito Hulla Antracita

## Slide 62: Fundamentos geológicos - rocas sedimentarias
Sedimentos piroclásticos
Estas rocas sedimentarias están formadas por partículas que son expulsadas durante las erupciones volcánicas. Estos depósitos de caída se solidifican y forman rocas. Se pueden clasificar según el tamaño de grano, la clasificación o la composición.
Ejemplo de granulometrías:
Granulometría | No consolidado (piroclastos) | Piedras piroclásticas
> 64 mm | Bloques (angulares) Bombas (redondas) | Brecha piroclástica Aglomerado
2 - 64 mm | Lapilli | Tufa de lapillo
0,06 - 2 mm | Cenizas gruesas | Arenisca piroclástica/ Tuff
0,06 mm < 0,06 mm | Cenizas finas | Piedra arcillosa piroclástica

## Slide 63: Fundamentos geológicos - escollos
Rocas metamórficas
Las rocas metamórficas se forman cuando la composición mineral de las rocas magmáticas, sedimentarias y también metamórficas cambia bajo alta presión y altas temperaturas (T > 200°C) en áreas más profundas de la corteza terrestre. La metamorfosis suele ir acompañada de deformación. Dependiendo de la causa de los cambios de presión y temperatura, se hace una distinción entre:
Metamorfismo de contacto
Metamorfismo regional

## Slide 64: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Metamorfismo de contacto
La metamorfosis de contacto está limitada localmente por un breve calentamiento de la roca circundante en contacto con el magma caliente intruso, es decir, cerca de las cámaras de magma activas y de los huecos de transporte. La presión permanece casi constante durante la metamorfosis de contacto porque la profundidad apenas cambia en el corto tiempo (geológicamente). Sólo la temperatura aumenta fuertemente durante un cierto tiempo (dependiendo de la temperatura y el volumen del cuerpo magmático) y vuelve a descender rápidamente. Hay gradientes de temperatura muy pronunciados durante un corto periodo de tiempo.

## Slide 65: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Metamorfismo regional
La metamorfosis regional es el resultado de cambiar la ubicación de una roca en la corteza. Esto sucede en el curso de los procesos tectónicos, lo que significa que durante la deformación lenta y a gran escala de la corteza terrestre. La deformación de la corteza puede llevar a las rocas a mayores profundidades y exponerlas a temperaturas más altas. La presión y la temperatura cambian de forma gradual y uniforme en grandes áreas de la corteza (de ahí el término "regional") Los gradientes de temperatura son menos pronunciados que durante la metamorfosis de contacto.

## Slide 66: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
filita
Composición:
  Clorito, moscovita y cuarzo
Rock original: Roca arcillosa
Temperaturas: ~ 300-400° C
Relaciones de presión: ~ 0.5 GPa
(Estructura: Oblicua extremadamente paralela, foliada)
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 67: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Dos - pizarra de mica
Composición:
  moscovita, biotita, cuarzo, feldespato, ± granate
Rock original: Roca arcillosa
Temperaturas: ~ 350 - 500°C
Relaciones de presión: ~1.2 GPa
Estructura: pizarra
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 68: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Gneis
Composición:
  feldespato, cuarzo, pequeñas cantidades de mica, a veces también granate, piroxeno y hornblenda
Rocas originales: pizarra arcillosa, sedimentos, granito
Temperaturas: ~ 580 - 800°C
Relaciones de presión: ~ 0.8 GPa
Estructura: pizarra / foliada / maciza sin dirección
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 69: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Cuarcita
Composición:
  cuarzo (a menudo monomineral), pequeñas cantidades de mica y feldespato
Rock original: Arenisca
Temperaturas: ~ 300 - 420°C
Relaciones de presión: ~ 0,25 GPa
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 70: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Pizarra verde
Composición:
  muscovita, cuarzo, clorita, actinolita, feldespato
Roca original: basalto, gabro
Temperaturas: ~300 - 420°C
Relaciones de presión: ~ 0.6 GPa
Estructura: Pizarra
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 71: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Eclogite
Composición:
  Granates, piroxeno verde (omphazite)
Roca original: basalto, gabro
Temperaturas: ~ 350 - 500°C
Relaciones de presión: ~ 1,3 GPa
Estructura: maciza, granulometría no direccional
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 72: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Mármol
Composición:
  Calcita
Roca original: piedra caliza
Temperaturas: ~ 300 - 800°C
Relaciones de presión: ~ 0.4 - 1.0 GPa
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 73: Fundamentos geológicos - rocas metamórficas
Anatexita
Composición: Dependiendo de la fuente de roca
Temperaturas: Depende de la roca fuente
  ~ 650 – 850°C
Relaciones de presión: Dependiendo de la fuente
de roca
~ 0,2 - 1,5 GPa
Característica especial: Anatexis no es sólo un nombre de roca, sino también el proceso que llevó a su formación.
  Anatexis se refiere al proceso de derretimiento parcial de las rocas como resultado del aumento de la temperatura, el alivio de la presión y/o el suministro de fluidos.
Notes: Fuente: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 74: Fundamentos geológicos - ciclo de rocas
Ablación
Transporte
Sedimento -clásico -químicos
Diagénesis
Incremento de P/T
Avellanador
Metamórfico
Fusión parcial (Anatexis)
Magma
Ascenso Magma (Intrusión)
Magmatita -Vulcanita -Plutonita
Elevación
Intemperismo
Notes: Foto: HS BO

## Slide 75: Fundamentos geológicos
Deformación de rocas
Como todos los cuerpos sólidos, las rocas presentan un comportamiento elástico y pueden deformarse.
La deformación elástica es reversible independientemente del tiempo. Sin embargo, si se supera el límite elástico, se produce una deformación irreversible.
Existen dos posibilidades de deformación irreversible
  A bajas temperaturas y presiones las rocas se vuelven frágiles (frágiles)
  A altas temperaturas y presiones, las rocas se comportan dúctiles (fluyendo plásticamente)
dócil
frágiles
Notes: Fuente: HS Bochum

## Slide 76: Fundamentos geológicos y deformación
Corteza superior quebradiza
Episódica y rápida, frágil deformación con terremotos
Transición gradual a unos 300°C
Subcapa viscosa y fluida
Deformación lenta y continua ininterrumpida sin terremotos
Fragilidad
Viscoso, fluido
aumento de la temperatura y la profundidad
Notes: HS Bochum

## Slide 77: Conceptos básicos de Geologigal
Estructuras con deformación frágil
Articulaciones y diques
  Ocurren en gran número en la corteza superior (fisuras) como resultado del alivio de presión y enfriamiento durante la exposición de las rocas.
  A mayores profundidades, las fisuras se forman como grietas por tracción en la roca sólida sólo cuando la presión de una fase fluida o magma corresponde a la presión litostática. Estas fisuras suelen estar llenas y, por lo tanto, se desarrollan en lineas hidrotermales o magmáticas.
Notes: HS Bochum

## Slide 78: Conceptos básicos de Geologigal
Estructuras con deformación frágil
Fallos
  Desplazamientos paralelos a la superficie de separación
  Hay tres tipos básicos de interferencia:
    Falla normal
    Falla de empuje
    Falla de deslizamiento de golpe
Desarrollo de una falla
Falla normal
Escarpa
de falla
Notes: Fuente: Wikipedia (Gemeinfrei)

## Slide 79: Conceptos básicos de Geologigal
Estructuras en deformación dúctil
Escalonamiento
  Divisibilidad de la superficie de la roca como resultado de la orientación adoptada por los granos minerales
  frondosos
Foliación
  construcción de la capa de material de la roca
Pliegues
  se forman durante la deformación dúctil de paquetes de roca en capas si las capas
  individuales tienen diferentes propiedades
  mecánicas.
Notes: Fuente: Wikipedia CC-BY-SA-3.0, CreativeCommons "Slate outcrop, Trevone, Cornwall" CC BY-NC 2.0

## Slide 80: Conceptos básicos de Geologigal
Acuífero
Un acuífero es una masa de roca con cavidades que es capaz de transportar agua subterránea.
Existen tres tipos de acuíferos:
Acuífero vacío
Acuífero conjunto
Acuífero kárstico
Un acuífero de agua subterránea está geológicamente delimitado por capas impermeables al agua (por ejemplo, arcillas), que luego se denominan acuíferos.

## Slide 81: Conceptos básicos de Geologigal
Acuífero vacío
Las rocas sueltas como arena, grava o cantos rodados tienen poros entre los granos. Los poros son cavidades de diferentes formas y tamaños que se llenan con aire o agua. Estos se encuentran en sedimentos clásticos entre las partículas de roca y están conectados entre sí. Estas condiciones se encuentran en rocas sueltas y en parte también en rocas sólidas (por ejemplo, arenisca). Estas rocas se encuentran, por ejemplo, en las tierras bajas del norte de Alemania, en la llanura del Alto Rin o en las estribaciones de los Alpes, así como en las llanuras fluviales y fluviales.
Notes: HS Bochum

## Slide 82: Conceptos básicos de Geologigal
Acuífero conjunto
Las montañas bajas y altas están formadas en gran parte por roca sólida. En Alemania, el 53,4 % de la superficie (aproximadamente 190 400 km2) es roca sólida. En tales rocas sólidas, los espacios hidráulicamente efectivos generalmente no están formados por poros sino por interfaces. La extensión espacial y la anchura de apertura de las interfaces son muy diferentes (de unos pocos centímetros a varios metros).
Notes: Hs Bochum

## Slide 83
Acuífero kárstico
Se forman en rocas solubles en agua (carbonatos, yeso, etc.), que se expandieron en períodos geológicos por el efecto disolvente del agua de infiltración y del agua subterránea circulante. El dióxido de carbono absorbido del aire, que reacciona con el agua para formar ácido carbónico, juega un papel central en la formación del karst en las rocas carbonatadas.
Notes: HS Bochum

## Slide 84: Fundamentos geológicos Distribución de acuíferos en Alemania
El mapa hidrogeológico le da información sobre la situación hidrogeológica de su sitio.
Una visión general de Alemania se puede encontrar aquí
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/Huek200/huek200_pdf_ha.html?nn=1542276

## Slide 85: Energía geotérmica
¿Por qué es importante la geología para un sistema geotérmico?
La geología tiene una influencia directa en las posibilidades de implementación técnica del pozo, lo que significa que también tiene una influencia indirecta en los costos del pozo.
Las propiedades físicas de la geología en el emplazamiento de la central geotérmica tienen una influencia directa en la cantidad de energía que puede utilizarse de forma permanente y sostenible por pozo (medidor de perforación) y tiempo.

## Slide 86: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo
Son relevantes las siguientes dos propiedades del subsuelo, que dependen de la geología subterránea respectiva.
Conductividad térmica
capacidad calorífica

## Slide 87: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / conductividad térmica
La conductividad térmica describe la capacidad de una sustancia para transportar energía térmica en forma de calor.
Por lo tanto, la conductividad térmica indica qué tan bien conduce el calor una determinada sustancia.
En relación con el uso geotérmico del subsuelo, la conductividad térmica es relevante porque describe qué tan bien se puede transportar el calor desde el subsuelo circundante hasta la sonda geotérmica.

## Slide 88: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / conductividad térmica
La conductividad térmica específica representa la capacidad del subsuelo para conducir el calor. Es uno de los parámetros más importantes en relación con el correcto dimensionamiento del sistema de sondas geotérmicas. Es una medida de la rapidez con que el calor extraído (a través de la sonda geotérmica) puede ser suministrado a través de las rocas presentes en el subsuelo. La conductividad térmica es una propiedad específica de la roca que depende del contenido mineral, la porosidad y el relleno de los poros.

## Slide 89: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / conductividad térmica
Unidad de medida: W/(m-K)[vatios por metro y Kelvin].
Símbolo de fórmula: λ (Lambda)
La conductividad térmica depende en principio de la temperatura y la presión. Esto no tiene ninguna relevancia práctica para las aplicaciones de la energía geotérmica cercana a la superficie.

## Slide 90: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / conductividad térmica
Conductividad térmica - valores de ejemplo (valores relativos a 0°C)
Arena seca ~0,6 W/(m-K)
Piedra caliza ~2.2 W/(m-K)
Arenisca ~2,3 W/(m-K) (luz 2 a >3,5)
Cobre ~400 W/(m-K)
Hierro ~80 W/(m-K)
Acero ~15 a ~50 W/(m-K)

## Slide 91: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / conductividad térmica
Conductividad térmica - valores de ejemplo (valores relativos a 0°C)
Agua ~0,56 W/(m-K)
Polietileno (PE) ~0,35 a 0,55 W/(m-K)
Aire ~0,026 W/(m-K)
Lana mineral 0,032 a 0,050 W/(m-K)
EPS (material aislante) 0,035 a 0,040 W/(m-K)

## Slide 92: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / conductividad térmica
La conductividad térmica de diferentes geologías (o diferentes materiales de sustrato) puede ser tomada como valores de tabla del estándar VDI.
Los valores se basan en varias mediciones en el núcleo de perforación que se hizo en
el laboratorio.
Notes: Fuente: HS Bochum

## Slide 93: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / capacidad calorífica
La capacidad de calor indica la capacidad del subsuelo para almacenar calor.
La capacidad calorífica específica es la relación entre el calor suministrado a un cuerpo y el cambio de temperatura correspondiente y su peso. Describe la capacidad de una sustancia para almacenar calor y es dependiente de la temperatura.

## Slide 94: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / capacidad calorífica
Por ejemplo, se debe añadir una energía de 4.182 kilojulios a un kilogramo de agua para calentar el kilogramo de agua en 1 Kelvin.
Si se enfría un kilogramo de agua por 1 Kelvin, se libera una energía de 4.182 kilojulios.
Unidad de medida: J/(kg-K)[julio por kilogramo y Kelvin].
Símbolo de fórmula: c

## Slide 95: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / capacidad calorífica
La capacidad calorífica específica c de una sustancia se refiere a una masa específica de una sustancia.
En el contexto del uso geotérmico, la energía térmica contenida en un determinado volumen de una sustancia en función de la temperatura es decisiva. A tal efecto, la
capacidad calorífica específica relacionada con el volumen cρ
se utiliza como unidad de medida

## Slide 96: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / capacidad calorífica específica relacionada con el volumen
Unidad de medida: m³/(kg-K)[julio por kilogramo y Kelvin].
Símbolo de fórmula: cr
Conversión entre la capacidad calorífica específica relacionada con el volumen
y la capacidad calorífica específica de una sustancia viene determinada por la densidad respectiva ( r en kg/m³)
Alternativamente, el coeficiente o coeficientes de almacenamiento de calor pueden ser utilizados como sinónimos.

## Slide 97: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / capacidad calorífica
Agua
Aire
Hormigón
Específico
capacidad calorífica
Relacionadas con
el volumen
propio
capacidad
calorífica
Densidad

## Slide 98: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / agua subterránea
El agua subterránea influye directamente en ambas propiedades relevantes del subsuelo.
El aire es un mal conductor del calor, por lo que los sedimentos secos (por ejemplo, arena o grava) tienen una menor conductividad térmica que los sedimentos saturados
de agua.

## Slide 99: Energía geotérmica
Propiedades físicas del subsuelo / agua subterránea

## Slide 100: Energía geotérmica
Para realizar una perforación geotérmica, hay que tener en cuenta las condiciones geológicas, los mapas geológicos son útiles. Varios servicios ofrecen mapas gratuitos:
Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales (BGR): https://produktcenter.bgr.de/ terraCatalog/Inicio.do
Servicio Geológico NRW: https://www.gd.nrw.de/pr_od.htm
Notes: Fuente: gemeinfrei

## Slide 101: Energía geotérmica
El Servicio Geológico de Renania del Norte-Westfalia también ofrece un servicio en línea para comprobar el potencial geotérmico de los emplazamientos: https://www.geothermie.nrw.de/
Notes: https://www.geothermie.nrw.de/geothermie_basisversion/?lang=de

## Slide 102: Energía geotérmica
Sobre la base del lugar específico y de los mapas geológicos, se puede determinar un perfil geológico del lugar.
Las diferentes capas geológicas pueden tener diferentes propiedades (físicas).
Geología de una perforación en Bochum
Notes: HS Bochum

## Slide 103: Energía geotérmica
Los servicios geológicos y las oficinas estatales a menudo ofrecen ayudas de planificación basadas en la geología de un sitio.
Dependiendo de la vida útil por año (h/a), se puede determinar el rendimiento geotérmico por medidor de perforación, dependiendo de la geología.
rendimiento geotérmico [kWh/ma]
Potencial geotérmico para
Sondas de 40m de largo
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 104: Energía geotérmica
Esta información suele estar disponible de forma específica para cada lugar.
Rendimiento geotérmico por geotermia
Sondas de diferentes longitudes
Promedio
Rendimiento
geotérmico [kWh/ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 105: Energía geotérmica
En el ejemplo, por cada medidor de perforación
127 kWh por año
puede ser retirado.
Esto supone 1.800 horas de funcionamiento al año.
Rendimientos
promedio
geotérmico [kWh/ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 106: Energía geotérmica
Tasa específica de extracción de calor
En la energía geotérmica, la capacidad de extracción es la cantidad de calor que un sistema técnico extrae del subsuelo por segundo. Se expresa en vatios.
En el caso de la energía geotérmica cercana a la superficie, a menudo se da en relación con un metro de longitud de perforación, por lo que este valor depende de la profundidad. 50 W/m es un valor medio típico para la capacidad de extracción por metro en energía geotérmica cercana a la superficie.

## Slide 107: Conclusión
Ya ha completado el módulo "Título del módulo" y ahora puede:
Conocer definiciones importantes sobre geología
Comprender los principios geológicos y geotérmicos
Conocer los tipos de rocas y su conductividad
Diferenciar entre los diferentes métodos de uso geotérmico
Conozca los diferentes componentes para perforar

## Slide 108: Fin del módulo
Principios geológicos e intercambio de calor