## Slide 1: Εγκαταστάσεις ηλιοθερμικών συστημάτων για ΖΝΧ και θέρμανση σε μονοκατοικία
Υδραυλικό κύκλωμα

## Slide 2: Στόχοι
Υδραυλικό κύκλωμα
Μέχρι το τέλος της ενότητας θα :
Γνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους κατασκευής των υδραυλικών συστημάτων
Κατανοήσετε τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και νερού οικιακής χρήσης
Γνωρίζετε τους τύπους των αντλιών και πως να υπολογίζετε τις παραμέτρους τους
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Περιεχόμενο
1. Υδραυλικά συστήματα για την φόρτιση και την εκφόρτιση της μονάδας αποθήκευσης νερού
1.1. Φόρτιση μέσω ηλιακής ενέργειας
1.2. Φόρτιση μέσω του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης
1.3. Αποθήκευση φόρτισης
2. Συστήματα για τη θέρμανση οικιακού νερού και χώρου
2.1. Συστήματα για θέρμανση του νερού
2.2. Συστήματα για θέρμανση του νερού και του χώρου
3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών πίεσης
3.1. Αντλίες στα ηλιοθερμικά συστήματα
3.2. Επιλογή αντλίας
3.3.Σχεδίαση και διαστασιολογηση των στοιχείων του συστήματος

## Slide 4: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
Ηλιοθερμικό σύστημα
Συστήματα βεβιασμένης κυκλοφορίας
Θερμοσιφωνικά συστήματα
Ανοιχτά συστήματα
Κλειστά συστήματα
Συστήματα μονού κυκλώματος
Συστήματα διπλού κυκλώματος
Διαβάθμιση ηλιοθερμικών συστημάτων

## Slide 5: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.1. Φόρτιση μέσω ηλιοθερμικής ενέργειας
(a) Εσωτερικός ηλιακός εναλλάκτης. Ο εναλλάκτης συνήθως έχει τη μορφή ενός απλού ελικοειδούς σωλήνα ( πηνίο) ,που τοποθετείται στη βάση του δοχείου. Η μεταφορά θερμότητας στο νερό χρήσης πραγματοποιείται μέσω συναγωγής , με αποτέλεσμα το ζεστό νερό να ανεβαίνει προς τα πάνω εξαιτίας της μικρότερης πυκνότητας του.

## Slide 6: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.1. Φόρτιση μέσω ηλιοθερμικής ενέργειας
(b) Εσωτερικός ηλιακός εναλλάκτης με κύκλωμα παράκαμψης . Είναι μια παραλλαγή του κυκλώματος (a) για μεγαλύτερα συστήματα. Ένας αισθητήρας ακτινοβολίας μετράει την ηλιακή ακτινοβολία. Σε μια τιμή κατωφλίου, ο ελεγκτής ενεργοποιεί την αντλία και η τρίοδος αρχικά παρακάμπτει τον εναλλάκτη.

## Slide 7: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.1. Φόρτιση μέσω ηλιοθερμικής ενέργειας
(c) Φόρτιση σε στρώματα με αυτό-ρυθμιζόμενο φορτιστή διαστρωμάτωσης. The Ο Στο κέντρο αυτού του δοχείου υπάρχει μία σωλήνα και δύο οι περισσότερες εισόδους σε διαφορετικά ύψη και έναν εναλλάκτη τοποθετημένο στη βάση. Ο εναλλάκτης θερμαίνει το νερού περιμετρικά του μέσα στη σωλήνα και το ζεστό νερό ανεβαίνει προς τα πάνω.

## Slide 8: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.1. Φόρτιση μέσω ηλιοθερμικής ενέργειας
(d) Εξωτερικός εναλλάκτης. Το ηλιακό υγρό ρέει μέσω του πρωτεύοντος κυκλώματος ενός εξωτερικού επίπεδου συλλέκτη. Για τη φόρτιση του δοχείου μια δεύτερη αντλία κυκλοφορίας τραβάει κρύο νερό από τη βάση του δοχείου.

## Slide 9: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.1. Φόρτιση μέσω ηλιοθερμικής ενέργειας
(e) Σύστημα φόρτισης μέσω διαστρωμάτωσης με δύο εσωτερικούς εναλλάκτες και τροφοδότηση σε δύο διαφορετικά ύψη μέσω μιας τριοδης βαλβίδας
(f) Όπως το (e) αλλά με εξωτερικό εναλλάκτη.

## Slide 10: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.2. Φόρτιση μέσω ηλιοθερμικής ενέργειας
(a) Οικιακό νερό χρήσης. Το εν αναμονή νερό θερμαίνεται όταν απαιτείται μέω ενός άνω εναλλάκτη , με χρήση ενός λέβητα πετρελαίου ή αερίου.

## Slide 11: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.2. Φόρτιση μέσω του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης
(b) Δοχείο προσωρινής αποθήκευσης (θερμικό). Απευθείας θέρμανσης του ξεχωριστού δοχείου. Το θερμό νερό τραβιέται από τη μέση του δοχείου και το ζεστό νερό τροφοδοτείται ξανά από την κορυφή του δοχείου.

## Slide 12: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.2. Φόρτιση μέσω του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης
(c) Δοχείο οικιακού νερού . Χρήση εξωτερικού εναλλάκτη.

## Slide 13: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.2. Φόρτιση μέσω του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης
(d) Δοχείο οικιακού νερού . Ηλεκτρικό βοηθητικό σύστημα σαν εφεδρεία. Είναι αποδεκτή η χρήση του σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εξαιτίας των υψηλών απωλειών.

## Slide 14: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.2. Φόρτιση μέσω του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης
(e) Δοχείο οικιακού νερού . Θέρμανση στην οροφή του δοχείου από ένα κατάντη στιγμιαίο θερμαντήρα. Η συσκευή πρέπει να είναι θερμικά ελεγχόμενη και σχεδιασμένη να δέχεται προθερμασμένο νερό. : Θερμαίνει όσο απαιτείται μέχρι να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία εξόδου του νερού.

## Slide 15: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.2. Φόρτιση μέσω του βοηθητικού συστήματος θέρμανσης
(f) Δοχείο προσωρινής αποθήκευσης (θερμικό). . Συμπληρωματική Θέρμανση μέσω σωληνώσεων εισόδου . Η αντλία τραβάει το νερο από το κέντρο , θερμαίνεται μέσω ενός μποίλερ και επανατροφοδοτείται μέσω της σωλήνας εισόδου στον κορυφή του δοχείου.

## Slide 16: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.3. Αποφόρτιση του δοχείου
Δοχείο οικιακού νερού. Το νερό εξάγεται από την κορυφή . Το κρύο εισάγεται στη βάση σε σχετική ποσότητα.
(b) Δοχείο προσωρινής αποθήκευσης . Η αποφόρτιση λαμβάνει χώρα στην κορυφή μέσω ενός εσωτερικού εναλλάκτη.

## Slide 17: 1. Τύποι υδραυλικών συστημάτων για τη φόρτιση και αποφόρτιση του δοχείου αποθήκευσης
1.3. Αποφόρτιση του δοχείου
(c) Βελτίωση σε (b). Το κρύο νερό κατεβαίνει μέσω μίας σωλήνας αποστράγγισης και ωθεί το θερμότερο νερό ομοιόμορφα προς τα πάνω. Με αυτόν τον τρόπο το ζεστότερο νερό είναι πάντα διαθέσιμό στη και η διαστρωμάτωση δεν διαταράσσεται.
(d) Δοχείο προσωρινής αποθήκευσης . Η εκφόρτιση γίνεται μέσω ενός εξωτερικού εναλλάκτη.
(e) Συνδυασμένο δοχείο. Το κρύο νερό εισάγεται στη βάση του δοχείου. Θερμαίνεται βάση της διάστρωσης στο προσωρινό δοχείο και εξάγεται από την κορυφή.

## Slide 18: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2. Συστήματα θέρμανσης ΖΝΧ και χώρων
2.1. Συστήματα ΖΝΧ
Τυπικά συστήματα

## Slide 19: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.1. Συστήματα ΖΝΧ
Θέρμανση νερού της αρχή της ροής
Ένα προσωρινό δοχείο με εσωτερική φόρτιση και εξωτερικό εναλλάκτη συμπεριλαμβανομένου σωλήνας καθόδου και απευθείας βοηθητικό σύστημα θέρμανσης μέσω μποίλερ.

## Slide 20: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.1. Συστήματα ΖΝΧ
Θέρμανση νερού μέσω αποθήκευσης από δεξαμενή σε δεξαμενή
Στα δοχεία αυτά ο όγκος αποθήκευσης είναι μικρότερος σε σχέση με ένα τυπικό σύστημα–αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μικρότερο χρόνο παραμονής του νερού στη δεξαμενή. Ο περιβάλλον αποθηκευτικός χώρος χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος θερμότητας.

## Slide 21: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.1. Συστήματα ΖΝΧ
Θέρμανση νερού μέσω εξωτερικού εναλλάκτη
Μέσω της χρήσης της διαστρωμάτωσης, είτε σαν αποθήκευση ζεστού νερού ή θερμότητας, η θερμότητα από τους συλλέκτες τροφοδοτείται απευθείας στο στρώμα αντίστοιχης θερμότητας. Όταν η διαστρωμάτωση λειτουργεί με ήδη αποθηκευμένο νερό, η θερμότητα του νερού αποφορτίζεται μέσω ενός εξωτερικού εναλλάκτη.

## Slide 22: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.1. Συστήματα ΖΝΧ
Σύστημα αποστράγγισης
Με αυτό το σύστημα το ζεστό νερό μεταφέρεται έξω, μέσω του ηλιακού εναλλάκτη.
Το ηλιακό υγρό μέσω βρίσκεται σε κλειστό δοχείο. Εάν απαιτείται και αν η ηλιακή ακτινοβολία είναι επαρκής , η αντλία πιέζει το υγρό μέσω στις σωληνώσεις και στους συλλέκτες και τον αέρα μέσα στον υποδοχέα.

## Slide 23: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.1. Συστήματα ΖΝΧ
Σύστημα αποστράγγισης
Η ψύξη του συστήματος τη νύχτα μέσω βαρυτικής κυκλοφορίας, είναι αδύνατη. Για τη λειτουργία λοιπόν του συστήματος οι σωληνώσεις τροφοδοσίας και επιστροφής και οι συλλέκτες πρέπει να έχουν μια κλίση προς τα κάτω, ώστε κατά την πλήρωση όλος ο αέρας να μπορεί να βγαίνει και όταν αδειάζουν να μην παραμένει νερό μέσα τους.

## Slide 24: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.2. Συστήματα ΖΝΧ και θέρμανσης χώρου
Συνδυασμένα συστήματα αποθήκευσης (store-in-store system)
Ένα μικρότερο δοχείο είναι τοποθετημένο εσωτερικά σε ένα μεγαλύτερο. Το ηλιακό κύκλωμα συνδέεται μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας και το βοηθητικό σύστημα συνδέεται απευθείας στο επάνω μέρος του δοχείου. Το κύκλωμα θέρμανσης τραβάει τοθερμό νερό από την κορυφή και τροφοδοτεί το κρύο στη βάση του δοχείου. Το κρύο νερό που επιστρέφει στο δοχείο, μειώνει τα στρώματα στο δοχείο στην περίπτωση υψηλών ποσοστών απομάκρυνσης ( ανακυκλοφορίας)

## Slide 25: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.2. Συστήματα ΖΝΧ και θέρμανσης χώρου
Σύτσημα με προσωρινή αποθήκευση, εσωτερικό εναλλάκτη για απομάκρυνση της θερμότητας σωλήνα και σωλήνα στη βάση .
TΗ φόρτιση στο δοχείο γίνεται από το ηλιακό κύκλωμα σε δύο επίπεδα. Το επίπεδο επιλέγεται από τη θερμοκρασία. Το ζεστό νερό οδηγείται μέσω ενός εναλλάκτη που συνδέεται στη σωλήνα καθόδου.

## Slide 26: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.2. Συστήματα ΖΝΧ και θέρμανσης χώρου
Δοχείο διαστρωμάτωσης και υποστήριξη θερμότητας.
Το δοχεία αυτά που χρησιμοποιούνται μόνο σε οικιακά συστήματα επίσης σχεδιάζονται για υποστήριξη στη θέρμανση χώρου. Η φόρτιση σε δύο επίπεδα διασφαλίζει ότι διαφορετικές θερμοκρασίες ( στο ηλιακό σύστημα και στις σωλήνες επιστροφής) θα αντιστοιχηθούν σε διαφορετικά επίπεδα του δοχείου.

## Slide 27: 2. Συστήματα θέρμανσης οικιακού νερού και θέρμανσης χώρου
2.2. Συστήματα ΖΝΧ και θέρμανσης χώρου
Δίδυμο σύστημα
Το ηλιακό κύκλωμα τροφοδοτεί και τα δύο δοχεία στη βάση τους αλλά προτεραιότητα έχει το δοχείου ΖΝΧ. Κάθε δοχείο τροφοδοτεί το σύστημα που το ακολουθεί.

## Slide 28: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός απωλειών
3.1. Αντλίες στα ηλιοθερμικά συστήματα
Οι αντλίες στα ηλιοθερμικά συστήματα ονομάζονται κυκλοφορητές κρύου νερού. .Μεταφέρουν το υγρό από τους ηλιακού συλλέκτες και τον εναλλάκτη προς το σύστημα αποθήκευσης/χρήσης του ζεστού νερού.

## Slide 29: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.2. Επιλογή αντλίας
Ανάλογα με την εφαρμογή , οι αντλίες πρέπει να ξεπεράσουν δύο διαφορετικά είδη μανομετρικού, το ατμοσφαιρικό και τις τριβές Οι τριβές αυξάνονται με τη μείωσή της διαμέτρους των σωληνώσεων , την αύξηση του μήκους των σωληνώσεων , τα εξαρτήματα διασύνδεσης (γωνίες, ταυ, μούφες κλπ.) και την αύξηση της ροής.
Το ηλιακό κύκλωμα λειτουργεί αποδοτικά μέσα σε ένα μεγάλο εύρος ρυθμού ροής, αλλά η επιλογή μιας πολύ μεγάλης αντλίας κοστίζει περισσότερο και καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
Η συμπεριφορά της αντλίας φαίνεται στις καμπύλες λειτουργίας της.

## Slide 30: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.2. Επιλογή αντλίας AC or DC
Μια τελική επιλογή είναι αφορά την αν η αντλία θα λειτουργήσει σε AC ή DC δίκτυο.
Και τα δύο ήδη των αντλιών είναι διαθέσιμα αλλά το εύρος των DC είναι περιορισμένο.
Οι AC αντλίες έχουν απεριόριστη ενέργεια εφόσον συνδέονται σε αξιόπιστο δίκτυο.
Οι DC αντλίες μπορούν να συνδεθούν απευθείας σε ένα φωτοβολταικό πλαίσιο και να δημιουργήσουν ένα ανεξάρτητο ηλιοθερμικό σύστημα.

## Slide 31: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.2. Επιλογή αντλίας

## Slide 32: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.3. Σχεδίαση και διαστασιολόγηση των στοιχείων του συστήματος
Υπάρχουν 4 διαφορετικές μεθόδους:
■ προσεγγιστική μέθοδος
■ αναλυτικού υπολογισμού των στοιχείων
■ γραφική σχεδίαση με χρήση νομογραφημάτων
■ μέσω προσομοιωτικών προγραμμάτων.

## Slide 33: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.3. Σχεδίαση και διαστασιολόγηση των στοιχείων του συστήματος
Προσεγγιστική μέθοδος
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Για σύστημα σε εύκρατο κλίμα μια προσεγγιστική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάνοντας τις ακόλουθες υποθέσεις: :
■ Μέσες απαιτήσεις νερού ,ανά άτομό ανά ημέρα.
■ Ετήσια ηλιακή απολαβή.
■ Βέλτιστος προσανατολισμός και κλίση των συλλεκτών .
■΄Χωρίς σκιάσεις .
■ Στόχος η κάλυψη του φορτίου σχεδόν ολοκληρωτικά τουλάχιστον τους μήνες με υψηλή ακτινοβολία.

## Slide 34: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.3. Σχεδίαση και διαστασιολόγηση των στοιχείων του συστήματος
Προσεγγιστική μέθοδος
ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ ΖΝΧ KAI ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ
Για την κάλυψη των αναγκών και κατά τις ημέρες μη ηλιοφάνειας πρέπει ο όγκος του δοχείου να σχεδιαστεί 1-2 φορές μεγαλύτερου της ημερήσιας απαίτησης σε ΖΝΧ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ,ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Οι διατομές των σωληνώσεων του ηλιακού κυκλώματος υπολογίζονται από την επιφάνεια των συλλεκτών και το μήκος της διαδρομής .

## Slide 35: 3. Τύποι αντλιών και υπολογισμός των απωλειών
3.3. Σχεδίαση και διαστασιολόγηση των στοιχείων του συστήματος
Προσεγγιστική μέθοδος
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ,ΑΝΤΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Ο όγκος του δοχείου διαστολής μπορεί να υπολογιστεί από τον ακόλουθο πίνακα: εξαρτάται από την επιφάνεια των συλλεκτών και το ύψος μεταξύ του δοχείου και της άκρης των συλλεκτών.

## Slide 36: Συμπεράσματα
Πλέον :
Γνωρίζετε τους διαφορετικούς τύπους κατασκευής των υδραυλικών συστημάτων
Κατανοήσετε τη λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης και νερού οικιακής χρήσης
Γνωρίζετε τους τύπους των αντλιών και πως να υπολογίζετε τις παραμέτρους τους

## Slide 37: Τέλος Ενότητας
Υδραυλικό κύκλωμα