## Slide 1: Ενότητα 1.4. Μετρητικά Συστήματα
Εισαγωγή στην Ηλιοθερμική Ενέργεια

## Slide 2: Στόχοι Ενότητας
Στο τέλος αυτής της ενότητας θα είστε σε θέση να:
Προσδιορίσετε τα στάδια που συνθέτουν τον κύκλο ζωής του ηλιακού θερμικού συστήματος.
Προσδιορίσετε τη διαδικασία εγκατάστασης γενικής ηλιακής θερμικής εγκατάστασης.
Χαρακτηρίσετε τις φάσεις εγκατάστασης του συστήματος SWH και το έργο των εγκαταστατών ηλιακής ενέργειας που αναφέρουν σημαντικές εργασίες σε:
Προετοιμασία για εγκατάσταση.
Αξιολόγηση του τόπου εγκατάστασης.
Εγκατάσταση συστήματος προγραμματισμού.
Δημιουργία του συστήματος.
Θέση σε λειτουργία του συστήματος.
Συντήρηση και διατήρηση του συστήματος.

## Slide 3: 1. Προσεγγίζοντας τον κύκλο ζωής του ηλιακού θερμικού συστήματος
Ανάπτυξη και χρήση (ηλιακών) θερμικών συστημάτων σε κτήρια σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

## Slide 4
(Ηλιακά) θερμικά συστήματα μεγάλης κλίμακας
(Ηλιακά) θερμικά συστήματα μικρής κλίμακας
Παραδείγματα: πολυκατοικίες και εμπορικά κτίρια.
Πρέπει να σχεδιάζονται, να εγκαθίστανται, να νομιμοποιούνται, να διοικούνται και να επιθεωρούνται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες.
Παραδείγματα: Μονοκατοικίες
Δεν χρειάζεται να νομιμοποιούνται και συχνά είναι προ-υπολογισμένα (kits) και συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη. Οι εξουσιοδοτημένοι εγκαταστάτες μπορούν να τα υπολογίσουν και να τα εγκαταστήσουν.
High thermal power
Χαμηλή θερμική ισχύς
1. Προσεγγίζοντας τον κύκλο ζωής του ηλιακού θερμικού συστήματος

## Slide 5: 2. Επισκόπηση των εργασιών εγκατάστασης

## Slide 6: 3. Φάση Εγκατάστασης I. Προετοιμαστείτε για την εγκατάσταση
Εργασία 1. Ελέγξτε την τεκμηρίωση του έργου
Σχέδια, τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμοί, λίστες υλικών κ.λπ. Στόχος: κατανόηση.
Πληροφορίες από τυποποιημένα έργα.
Πληροφορίες από τα έγγραφα του κατασκευαστή για τους εγκαταστάτες
(Μεγάλο) Ηλιακό Σύστημα Θέρμανσης νερού
Ηλιακό Σύστημα Θέρμανσης νερού kit

## Slide 7: 3. Φάση Εγκατάστασης I. Προετοιμαστείτε για την εγκατάσταση
Εργασία 2. Ελέγξτε και προετοιμάστε τα υλικά.
Εργασία 3. Επιθεωρήστε και προετοιμάστε τον εξοπλισμό προστασίας.
Εργασία 4. Ελέγξτε και προετοιμάστε τα εργαλεία.

## Slide 8: 3. Φάση Εγκατάστασης II. Αξιολογήστε τον χώρο εγκατάστασης
Εργασία 5. Συγκρίνετε το σχέδιο με το χώρο εγκατάστασης. Επιβεβαιώστε τις εκτιμήσεις του συστήματος και τις σχετικές αποφάσεις.
Εργασία 6. Ελέγξτε και τεκμηριώστε τις υπάρχουσες συνθήκες. Με αντίκτυπο στις εργασίες εγκατάστασης.
Εργασία 7. Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κώδικες.
  Έγκριση από τους ιδιοκτήτες.
  Οικοδομικές άδειες και άλλες άδειες
  Κτιριακός κώδικας.
  Κώδικας υδραυλικών εγκαταστάσεων.
  Ηλεκτρικός κώδικας.
Εργασία 8. Διασφάλιση της συμμόρφωσης των κανονισμών ασφαλείας.
Επιβεβαιώστε και συμπληρώστε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγιεινής. Προσδιορίστε τους κινδύνους στο χώρο εγκατάστασης.

## Slide 9: 4. Φάση Εγκατάστασης III. Σχεδιάστε την εγκατάσταση του συστήματος
Εργασία 9. Εγκατάσταση συλλέκτη (-ών). Σύμφωνα με τον αποφασισμένο τύπο τοποθέτησης και την οροφή.

## Slide 10: 4. Φάση Εγκατάστασης III. Σχεδιάστε την εγκατάσταση του συστήματος
Εργασία 10. Σχεδιάστε σωληνώσεις ηλιακού βρόγχου. Μεγιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος και αισθητική. Αποφεύγοντας μεγάλες διαδρομές, γωνίες κλπ.
Εργασία 11. Σχεδιάστε τον μηχανικό χώρο. Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο σύστημα για μεταγενέστερη συντήρηση και εγκατάσταση ενσωμάτωσης με τον υπάρχοντα θερμοσίφωνα.

## Slide 11: 5. Φάση Εγκατάστασης IV. Κατασκευάστε το σύστημα
Εργασία 12. Εφαρμογή σχεδίου ασφαλείας χώρου.
  Μέσα Ατομικής Προστασίας για εργασίες σε ύψος, Κατασκευαστικές εργασίες, υδραυλικά…
  Σήματα ασφαλείας.
Εργασία 13. Εγκαταστήστε ηλιακούς συλλέκτες.
  Εφαρμόστε ειδικά μέτρα ασφαλείας.
  Τοποθετήστε το υλικό συναρμολόγησης.
  Ανυψώστε ή μεταφέρετε τους συλλέκτες.
  Συνδέστε τους πίνακες με το υλικό τοποθέτησης.
  Τοποθετήστε τους συλλέκτες σύμφωνα με το αποφασισμένο στυλ.
  Ελέγξτε και επικυρώστε.

## Slide 12: 5. Φάση Εγκατάστασης IV. Κατασκευάστε το σύστημα
Εργασία 14. Εγκαταστήστε σωληνώσεις ηλιακού βρόγχου.
  Κάνετε προγραμματισμένες διεισδύσεις σωληνώσεων.
  Διεισδύσεις σωλήνων σφράγισης.
  Σωλήνωση από χαλκό.
  Τοποθετήστε στηρίγματα σωλήνων.
  Ελέγξτε τον βρόχο συλλέκτη για πίεση.
Εργασία 15. Εγκαταστήστε τον εξοπλισμό και ενσωματώστε.
  Εγκαταστήστε αντλίες.
  Τοποθετήστε τη δεξαμενή(-ές) αποθήκευσης.
  Εγκαταστήστε εξωτερικούς εναλλάκτες θερμότητας, εάν υπάρχουν.
  Ενσωματώστε του θερμοσίφωνα (εφεδρικός λέβητας).
  Εγκαταστήστε μετρητές.
  Τοποθετήστε τους αισθητήρες του συστήματος και τον ελεγκτή.
  Συνδέστε το σύστημα και εξασφαλίστε την τροφοδοσία AC.
  Δοκιμή πίεσης και επιθεώρηση για διαρροές.
  Καθαρίστε σωλήνες, ονομάστε τα μέρη του συστήματος και σωληνώσεις.
  Συμπληρώστε το σύστημα.
  Τοποθετήστε μόνωση σωληνώσεων, όπως απαιτείται.

## Slide 13: 6. Φάση Εγκατάστασης V. Ενημερώστε το σύστημα
Εργασία 16. Προγραμματίστε τον ελεγκτή.
  Ρυθμίστε τη διαφορά θερμοκρασιών.
  Δοκιμάστε τα επιμέρους συστήματα και με διαφορετικούς συνδυασμούς
  Δοκιμάστε πρόσθετες λειτουργίες.
Εργασία 17. Επαληθεύστε την λειτουργία του συστήματος
  Δοκιμάστε όλο το σύστημα για τους διάφορους τρόπους λειτουργίας.
Εργασία 18. Ενημέρωση του πελάτη
  Δείξτε και διδάξτε στον ιδιοκτήτη τη δομή του συστήματος, τη λειτουργία, τη βασική συντήρηση και την τεκμηρίωση του συστήματος.

## Slide 14: 6. Φάση Εγκατάστασης V. Ενημερώστε το σύστημα
Εργασία 19. Ζητήστε την τελική επιθεώρηση.
  Ρυθμίστε την εξωτερική επιθεώρηση του συστήματος, εάν ισχύει αυτό.
  Υπογράψτε τη φόρμα προμηθειών (από τους εγκαταστάτες), το δελτίο εγκατάστασης (επίσημο έγγραφο) ή παρόμοιο.
Example of commission form

## Slide 15: 6. Φάση Εγκατάστασης VI. Συντήρηση του συστήματος
Εργασία 20. Εξασφαλίστε τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς ασφαλείας. Σε εργασίες συντήρησης.
Εργασία 21. Εκτελέστε προγραμματισμένη συντήρηση. Με εξουσιοδοτημένες εταιρείες εγκατάστασης.
Δείγμα της λίστας ελέγχου για προληπτική συντήρηση του Ηλιακού Συστήματος Θέρμανσης νερού.
  (Μεγάλα και νομιμοποιημένα συστήματα) Περιοδικές δοκιμές προληπτικής συντήρησης και απόδοσης σύμφωνα με τους κανονισμούς. "Βιβλίο εγκατάστασης" ή παρόμοιο έγγραφο για επιθεώρηση.
  (Μικρά συστήματα) Προληπτική συντήρηση σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

## Slide 16: 6. Φάση Εγκατάστασης VI. Συντήρηση του συστήματος
Εργασία 22. Αντιμετώπιση προβλημάτων και επισκευή του συστήματος.
  Προσδιορίστε τα συμπτώματα βλάβης, διαγνώστε τα σφάλματα και πραγματοποιήστε παρεμβάσεις επισκευής.
  Διατηρήστε το ιστορικό σφαλμάτων του συστήματος και τις επεμβάσεις επιδιόρθωσης.
  Χρησιμοποιήστε σωρευμένη εμπειρία για την αποτελεσματικότητα των εργασιών επισκευής.
Εργασία 23. Απενεργοποιήστε το σύστημα.
  Απορρίψτε το σύστημα είτε προσωρινά είτε οριστικά.
  Πράξη σύμφωνα με τις συστάσεις των κατασκευαστών.
  Λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους περί αποβλήτων.
Δείγμα ενός γραφήματος προβλημάτων για συντήρηση του Ηλιακού Συστήματος Θέρμανσης νερού.

## Slide 17: End of Unit
Unit 1.4. Mετρητικά Συστήματα