## Slide 1: Geologische Grundlagen und Wärmeaustausch
1.5

## Slide 2: Modulziele
Willkommen im Modul: "Geologische Grundlagen und Erdwärmeaustausch".
Nach Abschluss dieses Moduls verfügen Sie über die folgenden Kompetenzen:
Du kennst die wichtigsten Definitionen der Geologie.
Sie verstehen die geologischen und geothermischen Grundlagen.
Du kennst die wichtigsten Gesteinsarten und deren Eigenschaften.
Sie können eine Standortuntersuchung durchführen und potenzielle Risiken der oberflächennahen Geothermie identifizieren.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Inhalt
Definition und Grundlagen
Geologie
Geothermische Energie
Herkunft der Geothermie
Restwärme, Akkretionswärme & radioaktiver Zerfall
Klimaeinflüsse und Erdwärmestrom

## Slide 4: Inhalt
Geologische Grundlagen
Mineralien
Felsen
Verformung von Gesteinen
Aquifer

## Slide 5: Definitionen & Grundlagen
Geologie
Geologie ist die Wissenschaft über den Bau, die Zusammensetzung und die Struktur der Erde, ihre physikalischen Eigenschaften und ihre Entstehungsgeschichte sowie die Prozesse, die sie geformt haben und heute noch prägen. Abweichend von der eigentlichen Bedeutung wird das Wort auch für geologische Strukturen wie die Geologie der Alpen verwendet.

## Slide 6: Definitionen & Grundlagen
Erdkruste
Oberer Erdmantel
Unterer Erdmantel
Äußerer Kern
Innerer Kern
Rohbau der Erde
Die Erde besteht aus sogenannten Hüllen, die sich in ihrer chemischen und chemischen Zusammensetzung unterscheiden.
physikalische Eigenschaften.
Notes: Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg, CC-BY-SA-3.0-migrated

## Slide 7: Die Erde in Zahlen
 | Dicken | Temperaturen | Aggregatzustand |  | Besondere Merkmale
Erdkruste | ~5-70 km | Bis zu 900°C mit zunehmender Tiefe | Fest | Lokal und temporär geschmolzene Bereiche = Magmabildung | Die Lithosphäre: Die Erdkruste und der Teil des oberen Mantels (bis zu 150 km tief) bilden die feste Hülle der Erde.
Oberer Erdmantel | ~630- 695 km | ~ 1200°C | Fließfähig, aber nicht flüssig |  | 
 |  |  |  |  | Die Astenosphäre: Der plastisch verformbare Übergang zwischen dem oberen und unteren Mantel der Erde
Unterer Erdmantel | ~ 2.183 km | ~ 1500°C | Fest |  | 
 |  |  |  |  | Bereich des Mantels unter der Asthenosphäre.
Äußerer Kern | ~ 2.271 km | ~ 3700 - 4600°C | Geschmolzen |  | Der Erdkern besteht im Wesentlichen aus einer Eisen-Nickel-Legierung. Der hohe Druck im inneren Erdkern führt zur Verfestigung.
Innerer Kern | ~1.200 km | ~ 4600– 6100°C | Fest |  | 
Notes: Table: Hochschule Bochum

## Slide 8: Definitionen & Grundlagen
Geothermische Energie
Geothermie ist die Wärme, die im zugänglichen Teil der Erdkruste gespeichert ist. Sie umfasst die in der Erde gespeicherte Energie, soweit sie gewonnen und genutzt werden kann, und gehört zu den erneuerbaren Energien. Es kann direkt eingesetzt werden, z.B. zum Heizen und Kühlen im Wärmemarkt (Wärmepumpenheizung), zur Stromerzeugung oder in einem Blockheizkraftwerk. Die Geothermie beschreibt sowohl die ingenieurmäßige Beschäftigung mit der Geothermie und deren Nutzung als auch die wissenschaftliche Untersuchung der thermischen Situation der Erde.

## Slide 9: Definitionen & Grundlagen
Herkunft der Geothermie
Im Inneren der Erde wird eine gigantische Menge an Energie in Form von Wärme gespeichert. Etwa 99% der Erdmasse sind heißer als 1.000°C und nur 0,1% haben Temperaturen unter 100°C.
Die Wärme ist in der Erde nicht gleichmäßig verteilt:
Der Erdkern hat Temperaturen von 5.000-7.000°C.
Die Erdoberfläche bei einer Durchschnittstemperatur von 15° C
Geothermische Energie wird aus verschiedenen Quellen gewonnen:
Restwärme
radioaktiver Zerfall
Klimaeinfluss
Erdwärmestrom

## Slide 10
Restwärme (Akkumulationswärme)
Ein großer Teil der Wärme stammt aus der Zeit, als die Erde vor 4,7 Milliarden Jahren entstanden ist. Zwischen 30% und 50% der verfügbaren Erdwärme werden als Restwärme aus den damaligen Prozessen betrachtet. Die Erde, wie die anderen Planeten unseres Sonnensystems, entstand aus einer kosmischen Wolke aus Gas, Staub und Steinen. Die durch die Schwerkraft verursachte Verklumpung und die immer stärkere Verdichtung der Materie (Akkretion) sowie die durch eine Vielzahl von Meteoriteneinschlägen freigesetzte Wärme führten zu einer ständigen Erwärmung der jungen Erde bis hin zum ausgedehnten Schmelzen. Die Restwärme aus der Zeit der Erdbildung wird daher auch als Akkretionswärme bezeichnet.
Definitionen & Grundlagen

## Slide 11
Radioaktiver Zerfall
Mit einem Anteil von 50-70% wird jedoch der Hauptteil auf den Zerfall natürlicher radioaktiver Elemente in den Gesteinen zurückgeführt. Der Zerfall von radioaktiven Isotopen wie Uran 238, Uran 235, Thorium 232 oder Kalium 40, die im Erdkörper vorhanden sind, ist ein kontinuierlicher Prozess und gewährleistet eine konstante Wärmezufuhr. Heute wird davon ausgegangen, dass diese radioaktiven Elemente in den Gesteinen der kontinentalen Kruste angereichert sind.
Definitionen & Grundlagen

## Slide 12: Definitionen & Grundlagen
Klimaeinfluss
Die Auswirkungen des Klimas sind nur in den obersten Metern der Erdkruste sichtbar und machen daher nur einen sehr kleinen Teil des Gesamtpotenzials aus.
Dies zeigt sich daran, dass der Boden in Deutschland im Winter bis zu einer Tiefe von etwa einem Meter gefroren werden kann, sich im Sommer aber stark erwärmt.
Neben dem direkten Weg über die Sonneneinstrahlung erfolgt die Wärmeeinbringung auch indirekt über den Wärmeaustausch mit der Luft oder durch das Versickern von Regenwasser. Der saisonale Temperatureffekt, auch bekannt als die saisonale Schwankung, nimmt mit zunehmender Tiefe ab.

## Slide 13: Definitionen & Grundlagen
Temperaturen an der Erdoberfläche während des Jahres in Mitteleuropa
In einer bestimmten Tiefe gibt es einen Gleichgewicht zwischen dem jahreszeitlichen Einfluss von übertage und dem geothermischen Wärmestrom aus dem Inneren der Erde.
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 14: Definitionen & Grundlagen
Temperaturen an der Erdoberfläche während des Jahres in Mitteleuropa
Messung 1,5 m tief unter der Erdoberfläche (grün)
Die Untergrundtemperatur richtet sich nach der
saisonaler Verlauf der Lufttemperatur
(Minimum: 3°C im Februar / Maximum: 14°C im August).
Messung 30m Tiefe unter der Erdoberfläche (dunkelblau)
Die Untergrundtemperatur beträgt - unabhängig von
der Saison & des Wetters - ständig knapp unter 10°C
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 15: Definitionen & Grundlagen
Erdwärmeströmung
Der Erdwärmestrom beschreibt den Wärmetransport vom Erdinneren zur Erdoberfläche. Die treibende Kraft ist dabei der Temperaturgradient vom Erdkern, der etwa 5.000-7.000°C heiß ist, zur Erdoberfläche, die im Durchschnitt 15°C kühl ist. Die Wärmeübertragung vom Erdkern auf die Oberfläche wird als "Wärmestrom" bezeichnet. Der Wärmetransport erfolgt zum einen über die Mechanismen der Wärmeleitung im Festgestein und zum anderen über die Konvektion wie bei aufsteigenden Thermalwässern.
Zur Auffrischung:
Leitung & Konvektion: https://www.youtube.com/watch?v=U3ee3rSg7xs
Notes: Source: https://www.youtube.com/watch?v=U3ee3rSg7xs

## Slide 16: Definitionen & Grundlagen
Zur Auffrischung der Konvektion und Leitung:
Notes: https://www.youtube.com/watch?v=U3ee3rSg7xs

## Slide 17: Definitionen & Grundlagen
Geothermischer Gradient
Für die Geothermie ist der Erdwärmestrom ein wichtiger Parameter zur Berechnung der Wärmezufuhr aus dem Erdinneren. Daraus resultiert der sogenannte geothermische Gradient, der den Temperaturanstieg in der Tiefe anzeigt. Die natürliche mittlere Wärmestromdichte an der Erdoberfläche beträgt 65 mW/m², was einem mittleren geothermischen Gradienten von 3°C pro 100m entspricht. Je nach Standort und geologischer Situation können diese Werte jedoch sehr unterschiedlich sein. Weltweit sind geothermische Gradienten von 10 - 20 °C/100 m oder höher in vulkanisch aktiven Zonen keine Seltenheit.

## Slide 18: Definitionen & Grundlagen
Temperaturgradienten für verschiedene Standorte in Europa
Die Grafik zeigt, wie unterschiedlich die Temperaturgradienten an verschiedenen Stellen sein können.
Kontinentales Tiefbohren
(Oberpfalz)
Friedland
(Nordöstlich von
Deutschland)
Soultz sous Foréts
(Frankreich)
Larderello
(Italien)
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 19: Geothermie und Geologie
Um die Geothermie nutzen und ein entsprechendes System installieren zu können, muss man sich zunächst mit den geologischen Bedingungen des jeweiligen Standortes auseinandersetzen. Dazu ist es notwendig, sich mit den Grundlagen der Geologie vertraut zu machen.
Diese werden im folgenden Abschnitt erläutert:

## Slide 20: Geologische Grundlagen
Was sind Mineralien?
Mineralien sind die Bausteine der Gesteine.
Per Definition ist ein Mineral ein homogener, kristalliner, allgemein anorganischer Feststoff mit einer bestimmten chemischen Zusammensetzung.
Die Mineralien werden entsprechend ihrer chemischen Eigenschaften in die folgenden Untergruppen eingeteilt:
Silikate
Karbonate
Oxide
Sulfide
Sulfate
Notes: Geothermie- Energie aus dem Inneren der Erde (Werner Bußmann)
Überabeiten

## Slide 21: Geologische Grundlagen - Mineralien
Silikate
Silikate sind die Hauptgruppe der gesteinsbildenden Mineralien.
Sie bestehen aus den beiden häufigsten Elementen der Erdkruste: Sauerstoff (O) und Silizium (Si). Diese Elemente bilden die SiO4-Tetraeder, die die Silikate in verschiedenen Konfigurationen bilden:
Inselsilikate
Gruppensilikate
Ringsilikate
Ketten- und Bandsilikate
Phyllosilikate
Gerüstsilikate

## Slide 22: Silikate
Feldspat (K,Na,Ca) [AlSi3O8]
Beinhaltet Kaliumfeldspat und Plagioklas.
Wichtigste gesteinsbildende Mineralien der Erdkruste
Gerüstsilikate
Vorkommen in (Magmatiten, Metamorphiten, selten in Sedimenten)
Witterungsempfindlich
Albit
Labradorit
Mikroclin
Orthoklas
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html/ Prof. Schertl

## Slide 23: Silikate
Quarz[SiO2]
Zweitwichtigstes gesteinsbildendes Mineral in der Erdkruste
Vorkommen in allen Gesteinsarten
Witterungsbeständig
Bei einer Temperatur von über 573 °C verwandelt sich der tiefe Quarz durch Veränderung der Kristallstruktur in einen hohen Quarz.
Quarz
Tiefquarz
Hquarz
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 24: Silikate
Glimmer
Blattphyllosilikate
Muskovit KAl2[AlSi3O10|(OH)2] und Biotit K(Mg, Fe)3[AlSi3O10|(OH)2].
Vorkommen in allen Gesteinsarten (Muskovit), Biotit nur in Magmatiten und Metamorphiten.
Biotit
Muscovit
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 25: Silikate
Olivin (Mg,Fe)2[SiO4]
Inselsilikat
Wichtigstes Mineral der zugänglichen Gesteine des oberen Erdmantels
Vorkommen hauptsächlich in Magmatiten und Metamorphiten
Kommt nicht in der Nähe von Quarz vor.
Spezielle flaschengrüne Färbung
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 26: Silikate
Amphibol
Kettensilikate
Besonders artenreiche Mineralgruppe
Die wichtigsten Beispiele:
Hornblende
(Ca,Na2)(Mg, Fe, Al)5 [(SiAl)2 Si6O22|(OH,F)2]
Vorkommen: grün → Metamorphit, schwarz → Magmatit
Actinolith
Ca2(Mg, Fe)5[Si8O22| (OH)2]].
Vorkommen in Metamorphiten
Hornblende
Actinolit
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 27: Silikate
Pyroxen
Die häufigsten dunklen Mineralien in der Erdkruste
Kettensilikate
Vorkommen in Magmatiten und Metamorphiten, weniger in Sedimenten
Wichtige Beispiele sind:
Augit (Ca,Na)(Mg, Fe, Al, Ti)[(Si,Al)2O6]
Spodumen LiAl[Si2O6] Spodumen LiAl[Si2O6]
Wollastonit Ca3[Si3O9]
Augite
Spodumen
Wollastonite
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 28: Geologische Grundlagen - Mineralien
Karbonate
Sie bestehen oft aus den Kationen von Calcium und Magnesium in Kombination mit dem Carbonat-Anion (CO3² ‾).
Ein häufig vorkommendes Mineral ist Calcit (CaCO3), das den Hauptbestandteil von Kalksteinen bildet.
Diese Mineralien bilden die komplexesten und vielfältigsten Sedimentgesteine.

## Slide 29: Karbonate
Calcit[CaCO3]
Auch Kalkspat genannt
Nicht nur Stein, sondern auch Grundlage für biogene Strukturen wie Muschelschalen etc.
Vorkommen hauptsächlich in Sedimenten, aber auch in Metamorphiten und Magmatiten.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html

## Slide 30: Karbonate
Dolomit CaMg[CO3]2
Kalzium-Magnesium-Karbonat
Säureunempfindlich
Wichtiger Felsformer: siehe Dolomiten
Vorkommen hauptsächlich in Sedimenten, aber auch in Metamorphiten und Magmatiten.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 31: Geologische Grundlagen - Mineralien
Oxide
Verbindungen von Sauerstoff mit Atomen oder Kationen anderer Elemente. Häufig auf Metallen wie Eisen (Fe 2+, Fe 3+).
Aufgrund der Einsatzmöglichkeiten von Erzen und Metallen von besonderer Bedeutung für Wirtschaft und Industrie.

## Slide 32: Oxide
Magnetit (Fe3O4)
Besonderheit: magnetisch
Vorkommen in Magmatiten
Hämatit[Fe2O3]
Auch rotes Eisenerz oder Eisenglanz genannt.
Besonderheit: schwarz-rötliche Färbung
Vorkommen in hydrothermalen Venen, auch in Metamorphiten und teilweise in Sedimenten.
Magnetit
Hematit
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 33: Geologische Grundlagen - Mineralien
Sulfide
Die Grundkomponente dieser Mineralklasse ist das Sulfidion S²-. Es ist als Kation an Metalle gebunden.
Zu den Sulfiden gehören Erze vieler wichtiger Metalle wie Zink, Kupfer und Nickel.
Das häufigste Mineral in dieser Gruppe ist Pyrit..

## Slide 34: Sulfide
Pyrit (FeS2)
Umgangssprachlich auch Katzen- oder Narrengold
Bildet verschiedene Formen wie: Würfel, Oktaeder oder fünfeckiges Dodekaeder.
Vorkommen: Magmatite, Metamorphite, Sedimente und hydrothermale Korridore
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 35: Geologische Grundlagen - Mineralien
Sulfate
Sulfate bestehen aus SO4-Tetraedern.
Wichtige Sulfate sind:
Gips[CaSO4 ∙ 2H2O]
Merkmal: "Schwalbenschwanz"-Struktur
Vorkommen in Sedimenten
Anhydrit[CaSO4]
" Gips ohne Wasser".
Härter als Gips und meist dunkler gefärbt.
Vorkommen in Sedimenten
Gips
Anhydrit
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 36: Geologische Grundlagen
Gesteine
Per Definition ist ein Gestein ein natürlich vorkommendes festes Aggregat aus Mineralien, Fragmenten von Mineralien oder Gesteinen und Resten von Organismen. In einem solchen Aggregat werden die Mineralien so kombiniert, dass sie ihre jeweilige Identität behalten.
Gesteine werden entsprechend ihrer Entstehungsgeschichte in drei Hauptgruppen eingeteilt:
Magmatite
metamorphe Gesteine
Sedimente

## Slide 37: Geologische Grundlagen - Gesteine
Magmatit
Form während der Verfestigung von Gesteinsschmelzen durch die Kristallisation von Mineralien oder Glasbildung durch Abkühlung.
Solche Schmelzen entstehen in großen Tiefen der Erdkruste oder im oberen Mantel, wo Temperaturen von 700°C oder mehr möglich sind. Sie bestehen aus den unterschiedlichsten Zusammensetzungen und können je nach diesen unterschiedlich viskos sein, da die Viskosität von Temperaturen, Zusammensetzungen wie SiO2-Gehalt und auch dem Gehalt an gelöstem H2O abhängig ist.
Werden unterteilt in:
Vulkanite (Ergussgesteine)
Plutonite (tiefe Felsen)

## Slide 38: Geologische Grundlagen - Magmatite
Vulkanite (Ergussgesteine)
Bildung von feinkörnigem Gestein und dichten Gesteingläsern (keine Kristalle) an der Erdoberfläche
Plötzliche und schnelle Abkühlung der Schmelze beim Austritt aus der Erdoberfläche
Viele kleine Kristallkeime durch die kurze Abkühlzeit
In die feinkörnige Matrix (Sprinklinge) können große Kristalle eingebettet werden, die vor dem plötzlichen Abkühlen in größeren Tiefen entstanden sind.
Wichtige Beispiele für Vulkanite sind:
Basalte
Andesit
Rhyolite
Obsidian

## Slide 39: Vulkanite
Basalte
Gehören zu den alkalischen Vulkaniten
Entwickelt aus SiO2 (Kieselsäure) - schlechte Schmelzen
Zusammensetzung:
Hauptsächlich Plagioklas und dunkle (mafische) Mineralien wie: Pyroxene und Amphibien
Einschlüsse anderer Kristalle wie Olivin oder Gasblasen
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 40: Vulkanite
Andesit
Gehört zu den Zwischenvulkaniten
SiO2-Gehalt zwischen 50 und 65 Gew.-%.
Zusammensetzung
Hauptsächlich Plagioklas und Amphibol.
Geringe Mengen an Quarz und Feldspäten
Sprenkel: oft in Form von Plagioklas, Pyroxenen und Amphibien.
Oft heller als Basalt
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 41: Vulkanite
Rhyolith
Gehört zu den sauren Vulkaniten
Aus SiO2 - fette Schmelze, > 65 Gew.-% SiO2
Zusammensetzung
Kann teilweise bis zu gleichen Anteilen aus Quarz, Feldspat und Plagioklas bestehen.
Mafische Mineralien wie Biotit, Hornblende oder Pyroxen
Streusel von Feldspat, Plagioklas oder Granat
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 42: Vulkanite
Obsidian
Solides vulkanisches Glasgestein
Durch die plötzliche Abkühlung findet keine Kristallisation statt.
Kann verschiedene Arten von Sprinklern enthalten
Zusammensetzung
Meistens rhyolitisch, seltener dazitisch oder trachytisch.

## Slide 43: Vulkanite
Klassifizierung von Vulkaniten
nach Streckeisen:
Gemeinsames Klassifizierungsschema
Die Gesteine auf der Grundlage ihres Mineraliengehalts
A = Alkalifeldspat
P = Plagioklas
Q = Quarz
F = Foid
Beispiel:
35% Quarz
50% Plagioklas
15% Alkalifeldspat
→ Granodiorit
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qapf_diagram_plutonic_05.svg, Public Domain

## Slide 44: Geologische Grundlagen - Magmatite
Plutonite (Tiefengesteine)
Bildung von grobkörnigen Gesteinen unter der Erdoberfläche
Nur wenige Kristallkeime wachsen zu großen Körnern mit langsamer Abkühlung heran.
Durchmesser von wenigen Millimetern bis Zentimetern
Wichtige Beispiele für Plutonite sind:
Dunit
Gabbro
Diorit
Granit

## Slide 45: Plutonite
Dunit
Oberer Mantelfelsen
Zusammensetzung
Besteht aus mindestens 90 Gew.-% des Minerals Olivin.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 46: Plutonite
Gabbro
Gestein der unteren Erdkruste
Gehört zu den basischen Pluntoniten - < 50 Gew.-% SiO2
Zusammensetzung
Hauptsächlich Plagioklas und mafische Mineralien wie Pyroxen.
Trifft eine Schmelze mit dieser Zusammensetzung auf die Erdoberfläche, entsteht ein Basalt.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 47: Plutonite
Diorit
Gehört zu den Zwischenplutoniten.
SiO2-Gehalt zwischen 50 und 65 Gew.-%.
Zusammensetzung
Hauptsächlich Plagioklas und Amphibol.
Zu den Hilfskomponenten können Pyroxene, Chlorit, kleine Mengen an Quarzglas gehören.
Oft heller als Gabbro
Trifft eine dioritische Schmelze auf die Erdoberfläche, bildet sich ein Andesit.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 48: Plutonite
Granit
Häufigstes Gestein in der Erdkruste
Gehört zu den sauren Plutoniten
Viele verschiedene Sorten
Zusammensetzung
Kann zu gleichen Teilen aus Feldspat, Quarz und Plagioklas bestehen.
Mafikanteil in Form von Biotit (Glimmer)
Trifft eine granitische Schmelze auf die Erdoberfläche, entsteht ein Rhyolith.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 49: Plutonite
Klassifizierung von Plutoniten
nach Streckeisen:
Gemeinsames Klassifizierungsschema
Die Gesteine auf der Grundlage ihres Mineraliengehalts
A = Alkalifeldspat
P = Plagioklas
Q = Quarz
F = Foid
Beispiel:
40% Quarz
45% Alkalifilzspar
15% Plagioklas
→ Granit
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qapf_diagram_plutonic_05.svg, Public Domain

## Slide 50: Geologische Grundlagen - Gesteine
Sedimente
Sie werden auch als sedimentäre oder geschichtete Gesteine bezeichnet und entstehen aus den verwitterten Produkten des Festlandes, die nach Erosion und Transport abgelagert wurden.
Differenzierung:
Sedimente
Sind nicht verfestigt → lose Sedimente
Sedimentgesteine
Sind verfestigt

## Slide 51: Geologische Grundlagen - Gesteine
Sedimente
Physikalische Sedimente
Feststofftransport und -ablagerung durch Wind, Wasser oder Eis. Beispiele: Sand, Kies, Ton, Ton
Chemische Sedimente
Sedimente können auch chemisch aus einer Lösung ausgefällt werden. Beispiele: Salze und Gips
Biogene Sedimente
Ablagerungen, die von Organismen oder durch Überreste von Organismen gebildet werden. Beispiele: Muschelmuscheln, Korallenriffe

## Slide 52: Geologische Grundlagen - Sedimente
Sedimentgesteine
Besteht aus Sedimenten, die durch Verdichtung verfestigt oder "zementiert" werden. Die Erstarrungsprozesse können in Perioden von Wochen und Monaten bis zu Millionen von Jahren stattfinden.
Grundtypen von Sedimentgesteinen:
Silikat-Kunststoffe
Karbonatgesteine
Salzgestein (Evaporit)
Kieselgesteine
Erzablagerungen in Sedimenten
Torf und Kohle
Pyroklastische Sedimente

## Slide 53: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Siliziklastika
Alle karbonatfreien Gesteine bestehen aus verwitterten, transportierten und sedimentierten terrigen Quellgesteinen.
Konglomerat und Brekzie: bestehen zu mehr als 50% aus Felsbrocken und sind grobkörnig.
Sandsteine: Sie bestehen hauptsächlich aus 0,063 - 2 mm Quarz- und Silikatkörnern.
Siltgesteine: Besteht aus sandigen und lehmigen Komponenten in verschiedenen Anteilen mit Korngrößen von 0,063 - 0,002 mm.
Tonsteine: Besteht hauptsächlich aus Phyllosilikaten mit einer durchschnittlichen Korngröße von weniger als 0,002 mm.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/sedimente.html Prof. Schertl

## Slide 54: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Karbonatgesteine
Wahrscheinlich die komplexesten und vielfältigsten Sedimentgesteine. Sie bestehen hauptsächlich aus den Mineralien Calcit (CaCO3) und Dolomit (CaMg(CO3)2).
Kalkstein:
Primäre chemische Fällung
Biogene Ausscheidungen
Fragmente von Kalksteinskeletten
Erosion von bestehenden Karbonatgesteinen
Dolomit (Fels):
Teilweise oder vollständige Verdrängung von Kalksteinen
Frühe Diagenese in evaporitischen Umgebungen

## Slide 55: Karbonatgesteine
Bestandteile
Die wichtigsten Bestandteile von Karbonatgesteinen sind:
Biokatalysatoren
Skelettmaterial, Fossilien, Beispiele: Fragmente von Crinoiden, Seeigel, Muscheln, Schnecken und Korallen
Ooide
kugelförmig - ovale bis erbsengroße Mineralkörper, die sich um einen Kern (z.B. ein Sandkorn) schichten. Sie entstehen in bewegten, kalzitreichen Gewässern.
Intraklasten
Aus einem bereits gehärteten Gestein entstehen durch unterschiedlichste Prozesse Aufbereitungsprodukte.
Notes: Sources: https://de.wikipedia.org/wiki/Muscheln#/media/File:Bivalvia.jpg, CC BY 2.5;
https://de.wikipedia.org/wiki/Seelilien_und_Haarsterne#/media/File:Trochiten_-_Erkerode.jpg, CC BY-SA 3.0;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JoultersCayOoids.jpg, public domain

## Slide 56: Karbonatgesteine
Klassifizierung nach Zusammensetzung:
Notes: S. Breitenbach, RUB GMG

## Slide 57: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Verdampfungsstoffe
Salzgesteine sind chemische Sedimente, die überwiegend aus einem oder mehreren leicht löslichen Salzmineralien bestehen, wie z.B.: Chloride, Sulfate und Carbonate von Alkalien und Erdalkalien, die aus verdunstenden wässrigen Lösungen kristallisiert werden. Sie treten in allen Bereichen auf oder in der Nähe der Oberfläche auf, in denen Bewitterungslösungen verdunsten.
Sie werden nach ihrer Zusammensetzung klassifiziert:
Marine Evaporite
Nicht-marine Evaporite
Karbonate | Kalkstein Dolomit | CaCO3 CaMg(CO3)2
Sulfate | Gips Anhydrit | CaSO4*2H2O CaSO4
Chloride | Halit Sylvin | NaCl KCl
Karbonate | Natrit | Na2[CO3]
Sulfate | Gips Anhydrit | CaSO4*2H2O CaSO4
Chloride | Halit | NaCl

## Slide 58: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Kieselgesteine
Gesteine aus SiO2. Oft ist es SiO2, das einen biogenen Ursprung hat.
Biogenes SiO2 wird als Opal (A / CT) bezeichnet und bildet Schichten aus biogenem Material wie Schwammnadeln oder Radiolarien.
Der Oberbegriff für dieses Sedimentgestein lautet: Porzellan.
Ein wichtiges Beispiel für ein anorganisches silikatisches Gestein ist der Hornstein oder Feuerstein.

## Slide 59: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Erzablagerungen in Sedimenten
Erzmineralien kommen als Oxide, Sulfide oder Silikate in allen Sedimentgesteinen vor.
In jedem Fall ist eine Lagerstätte eine anormale Anreicherung eines wirtschaftlich interessanten Elements oder Minerals in oder auf der Erdkruste.
Zu den wichtigsten sedimentären Erzvorkommen gehören: Eisen, Mangan, Gold, Kupfer, Kieserze, Blei - Zink, Baryt und Fluorit.

## Slide 60: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Torf und Kohle
Torf und Kohle sind organogene Sedimente, sie sind pflanzlichen Ursprungs. Das Pflanzenmaterial, das den Torf und die Kohle aufbaut, wird nach seiner Ablagerung einer Zersetzung ausgesetzt und hinterlässt in Abwesenheit von Luft und unter Hochdruckbedingungen Kohlenstoff. Die Kohlenstoffkonzentration steigt mit der Verkostung, während der Wassergehalt sinkt. Die Grenze zwischen Torf und Kohle wird bei 75% Wassergehalt der frischen Probe gezogen.
Die Verkohlungsserie umfasst:
Torf Braunkohle Steinkohle Anthrazit

## Slide 61: Geologische Grundlagen - Sedimentgesteine
Pyroklastische Sedimente
Diese Sedimentgesteine bestehen aus Partikeln, die bei Vulkanausbrüchen ausgestoßen werden. Diese sogenannten Fallablagerungen sind verfestigt und bilden Gesteine. Sie können nach Korngröße, Sortierung oder Zusammensetzung klassifiziert werden.
Beispielhafte Korngrößen:
Korngrößen | Nicht konsolidiert (Pyroklasten) | Pyroklastische Gesteine
> 64 mm | Blöcke ( eckig) Bomben (gerundet) | Pyroklastische Brekzie Agglomerate
2 – 64 mm | Lapilli | Lapilli-Tuff
0,06 – 2 mm | Grobasche | Pyroklastischer Sandstein/ Tuff
< 0,06 mm | Feine Asche | Pyroklastischer Tonstein

## Slide 62: Geologische Grundlagen - Gesteine
Metamorphe Gesteine
Metamorphe Gesteine entstehen, wenn sich die mineralische Zusammensetzung von magmatischen, sedimentären und auch metamorphen Gesteinen unter hohem Druck und hohen Temperaturen (T > 200°C) in tieferen Bereichen der Erdkruste ändert. Die Metamorphose ist in der Regel mit einer Verformung verbunden. Je nach Ursache der Druck- und Temperaturänderungen wird unterschieden:
Kontaktmetamorphose
Regionale Metamorphose

## Slide 63: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Kontaktmetamorphose
Die Kontaktmetamorphose wird lokal begrenzt durch eine kurze Erwärmung des umgebenden Gesteins in Kontakt mit eindringendem heißem Magma, also in der Nähe von aktiven Magmakammern und Förderlücken. Der Druck bleibt während der Kontaktmetamorphose nahezu konstant, da sich die Tiefe in der (geologisch) kurzen Zeit kaum ändert. Nur die Temperatur steigt für eine gewisse Zeit stark an (abhängig von der Temperatur und dem Volumen des Magmakörpers) und fällt wieder schnell ab. Es gibt sehr steile Temperaturgradienten für kurze Zeit.

## Slide 64: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Regionale Metamorphose
Regionale Metamorphose ist das Ergebnis der Veränderung der Lage eines Gesteins in der Kruste. Dies geschieht im Zuge tektonischer Prozesse, d.h. bei der langsamen und großflächigen Verformung der Erdkruste. Die Verformung der Kruste kann Gesteine in größere Tiefen bringen und sie höheren Temperaturen aussetzen. Druck und Temperatur ändern sich für große Teile der Kruste allmählich und gleichmäßig (daher der Begriff "regional"), die Temperaturgradienten sind weniger steil als bei der Kontaktmetamorphose.

## Slide 65: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Phyllit
Zusammensetzung:
Chlorit, Muskovit und Quarz
Urspungsgestein: Tongestein
Temperaturen: ~ 300-400° C
Druckverhältnisse: ~ 0,5 GPa
(Struktur: Extrem parallel schräg, schräg, schuppig)
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 66: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Zwei - Glimmerschiefer
Zusammensetzung:
Muskovit, Biotit, Quarz, Feldspat, ± Granat
Urspungsgestein: Tongestein
Temperaturen: ~ 350 - 500°C
Druckverhältnisse: ~1,2 GPa
Struktur: Schiefer
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 67: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Gneis
Zusammensetzung:
Feldspat, Quarz, kleine Mengen Glimmer, manchmal auch Granat, Pyroxen und Hornblende
Ursprungsgesteine: Tonschiefer, Sedimente, Granit
Temperaturen: ~ 580 - 800°C
Druckverhältnisse: ~ 0,8 GPa
Struktur: Schiefer / geblättert / richtungslos massiv
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 68: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Quarzit
Zusammensetzung:
Quarz (oft monomineral), geringe Mengen an Glimmer und Feldspat
Ursprungsgestein: Sandstein
Temperaturen: ~ 300 - 420°C
Druckverhältnisse: ~ 0,25 GPa
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 69: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Grüner Schiefer
Zusammensetzung:
Muskovit, Quarz, Chlorit, Aktinolith, Feldspat, etc.
Ursprungsgestein: Basalt, Gabbro.
Temperaturen: ~300 - 420°C
Druckverhältnisse: ~ 0,6 GPa
Struktur: Schiefer
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 70: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Eklogit
Zusammensetzung:
Granate, grünes Pyroxen (Omphazit)
Ursprungsgestein: Basalt, Gabbro.
Temperaturen: ~ 350 - 500°C
Druckverhältnisse: ~ 1,3 GPa
Struktur: massive, ungerichtete Korngröße
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 71: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Marmor
Zusammensetzung:
Calcit
Ursprungsgestein: Kalkstein
Temperaturen: ~ 300 - 800°C
Druckverhältnisse: ~ 0,4 - 1,0 GPa
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 72: Geologische Grundlagen - metamorphe Gesteine
Anatexit
Zusammensetzung: Abhängig vom Ausgangsgestein
Temperaturen: Abhängig vom Ausgangsgestein
~ 650 – 850°C
Druckverhältnisse: Abhängig vom Ausgangsgestein
~ 0,2 - 1,5 GPa
Besonderheit: Anatexis ist nicht nur ein Felsname, sondern auch der Prozess, der zu seiner Entstehung führte.
  Anatexis bezieht sich auf den Prozess des teilweisen Schmelzens von Gesteinen als Folge von Temperaturerhöhung, Druckentlastung und/oder Flüssigkeitszufuhr.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 73: Geologische Grundlagen - Gesteinszyklus
Abtragung
Transport
Sedimente
- klastisch
- chemisch
Diagenese
P/T Zunahme
Ansenkung
Metamorphose
Partielles Schmelzen (Anatexis)
Magma
Magma-Aufstieg (Intrusion)
Magmatite -Vulkanite -Plutonite
Aufsteigen
Verwitterung
Notes: Pic: HS BO

## Slide 74: Geological basics
Deformation von Gesteinen
Wie alle Festkörper zeigen Gesteine ein elastisches Verhalten und können verformt werden.
Die elastische Verformung ist unabhängig von der Zeit reversibel. Wird jedoch die Elastizitätsgrenze überschritten, kommt es zu einer irreversiblen Verformung.
Es gibt zwei Möglichkeiten der irreversiblen Verformung
Bei niedrigen Temperaturen und Drücken werden Gesteine spröde (zerbrechlich).
Bei hohen Temperaturen und Drücken verhalten sich Gesteine duktil (plastisch fließend).
duktil
spröde
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 75: Geologische Grundlagen & Verformung
Spröde Oberkruste
Episodische und schnelle, zerbrechliche Verformung bei Erdbeben
Allmählicher Übergang bei ca. 300°C
Viskose, fließende Unterkruste
Langsame und kontinuierliche ununterbrochene Verformung ohne Erdbeben
Spröde
Viskos, fließend
Erhöhung der Temperatur und Tiefe
Notes: HS Bochum

## Slide 76: Geologische Grundlagen
Strukturen mit spröder Verformung
Klüfte und Gänge
In der Oberkruste in großer Zahl (Risse) durch Druckentlastung und Abkühlung bei der Freilegung von Gesteinen auftreten.
In größeren Tiefen bilden sich Risse als Zugrisse im Festgestein nur dann, wenn der Druck einer flüssigen Phase oder eines Magmas dem lithostatischen Druck entspricht. Solche Risse werden in der Regel gefüllt und entwickeln sich so zu hydrothermalen oder magmatischen Venen.
Notes: HS Bochum

## Slide 77: Geologische Grundlagen
Strukturen mit spröder Verformung
Störungen
Verschiebungen parallel zur Trennfläche
Es gibt drei grundlegende Arten von Störungen:
    Abschiebung
    Überschiebung
    Blattverschiebung
Entwicklung einer Störung
Abschiebung
Fault scarp
Notes: Source: Wikipedia (Gemeinfrei)

## Slide 78: Geologische Grundlagen
Strukturen in der duktilen Verformung
Schieferung
Oberflächenteilbarkeit des Gesteins durch bevorzugte Ausrichtung der blattreichen mineralischen Körner
Folierung
Materialschichtaufbau des Gesteins
Falten
entstehen bei der duktilen Verformung von geschichteten Gesteinspaketen, wenn die einzelnen Schichten unterschiedliche mechanische Eigenschaften aufweisen.
Notes: Source: Wikipedia CC-BY-SA-3.0, CreativeCommons "Slate outcrop, Trevone, Cornwall„ CC BY-NC 2.0

## Slide 79: Geologische Grundlagen
Aquifer
Ein Grundwasserleiter ist ein Gesteinskörper mit Hohlräumen, der in der Lage ist, Grundwasser zu transportieren.
Es gibt drei Arten von Grundwasserleitern:
Porengrundwasserleiter
Kluft Grundwasserleiter
Karst Grundwasserleiter
Ein Grundwasserleiter ist geologisch durch wasserundurchlässige Schichten (z.B. Tone) begrenzt, die dann Aquifugen genannt werden.

## Slide 80: Geologische Grundlagen
Poren Grundwasserleiter
Lose Gesteine wie Sand, Kies oder Felsbrocken haben Poren zwischen den einzelnen Körnern. Poren sind Hohlräume unterschiedlicher Form und Größe, die mit Luft oder Wasser gefüllt sind. Diese befinden sich in klastischen Sedimenten zwischen den einzelnen Gesteinspartikeln und sind miteinander verbunden. Diese Bedingungen finden sich in lockeren Gesteinen und teilweise auch in festen Gesteinen (z.B. Sandstein). Diese Gesteine befinden sich zum Beispiel im norddeutschen Tiefland, in der Oberrheinebene oder im Alpenvorland sowie in Bach- und Flussauen.
Notes: HS Bochum

## Slide 81: Geologische Grundlagen
Kluft Grundwasserleiter
Die niedrigen und hohen Berge bestehen größtenteils aus festem Fels. In Deutschland sind 53,4 % der Fläche (ca. 190 400 km2) Festgestein. In solchen Festgesteinen werden die hydraulisch wirksamen Räume in der Regel nicht durch Poren, sondern durch Grenzflächen gebildet. Die räumliche Ausdehnung und die Öffnungsweite der Schnittstellen sind sehr unterschiedlich (wenige Zentimeter bis mehrere Meter).
Notes: Hs Bochum

## Slide 82
Karst Grundwasserleiter
Sie entstehen in wasserlöslichen Gesteinen (Karbonate, Gips, etc.), die in geologischen Perioden durch die lösende Wirkung von Sickerwasser und zirkulierendem Grundwasser erweitert wurden. Aus der Luft aufgenommenes Kohlendioxid, das mit Wasser zu Kohlensäure reagiert, spielt eine zentrale Rolle bei der Bildung von Karst in Karbonatgesteinen.
Notes: HS Bochum

## Slide 83: Geologische Grundlagen Verteilung von Grundwasserleitern in Deutschland
Die hydrogeologische Karte gibt Ihnen Auskunft über die hydrogeologische Situation an Ihrem Standort.
Eine Übersicht für Deutschland finden Sie hier.
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/Huek200/huek200_pdf_ha.html?nn=1542276

## Slide 84: Geothermie
Warum ist die Geologie für eine Geothermieanlage wichtig?
Die Geologie hat einen direkten Einfluss auf die technischen Umsetzungsmöglichkeiten des Brunnens, was bedeutet, dass sie auch einen indirekten Einfluss auf die Kosten des Brunnens hat.
Die physikalischen Eigenschaften der Geologie am Standort der Geothermieanlage haben einen direkten Einfluss auf die Energiemenge, die pro Bohrung (Bohrmeter) und Zeit dauerhaft und nachhaltig genutzt werden kann.

## Slide 85: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes
Maßgeblich sind die folgenden beiden Eigenschaften des Untergrundes, die vom jeweiligen Untergrund / der Geologie abhängig sind.
Wärmeleitfähigkeit
Wärmekapazität

## Slide 86: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit beschreibt die Fähigkeit einer Substanz, Wärmeenergie in Form von Wärme zu transportieren.
Die Wärmeleitfähigkeit gibt daher an, wie gut eine bestimmte Substanz Wärme leitet.
In Bezug auf die geothermische Nutzung des Untergrundes ist die Wärmeleitfähigkeit relevant, da sie beschreibt, wie gut Wärme aus dem umgebenden Untergrund zur Erdwärmesonde transportiert werden kann.

## Slide 87: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmeleitfähigkeit
Die spezifische Wärmeleitfähigkeit stellt die Fähigkeit des Untergrundes dar, Wärme zu leiten. Er ist einer der wichtigsten Parameter im Zusammenhang mit der richtigen Dimensionierung des Erdwärmesondensystems. Sie ist ein Maß dafür, wie schnell die entzogene Wärme (durch die Erdwärmesonde) über die im Untergrund vorhandenen Gesteine zugeführt werden kann. Die Wärmeleitfähigkeit ist eine gesteinsspezifische Eigenschaft, die vom Mineralgehalt, der Porosität und der Porenfüllung abhängt.

## Slide 88: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmeleitfähigkeit
Maßeinheit: W/(m-K) [Watt pro Meter und Kelvin].
Formelzeichen: λ (Lambda)
Die Wärmeleitfähigkeit ist grundsätzlich temperatur- und druckabhängig. Dies ist für Anwendungen in der oberflächennahen Geothermie nicht von praktischer Bedeutung.

## Slide 89: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmeleitfähigkeit
Wärmeleitfähigkeit - Beispielwerte (Werte bezogen auf 0°C)
Trockener Sand ~0,6 W/(m-K)
Kalkstein ~2,2 W/(m-K)
Sandstein ~2,3 W/(m-K) (Spanne 2 bis >3,5)
Kupfer ~400 W/(m-K)
Eisen ~80 W/(m-K)
Stahl ~15 bis ~50 W/(m-K)

## Slide 90: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmeleitfähigkeit
Wärmeleitfähigkeit - Beispielwerte (Werte bezogen auf 0°C)
Wasser ~0,56 W/(m-K)
Polyethylen (PE) ~0,35 bis 0,55 W/(m-K)
Luft ~0.026 W/(m-K)
Mineralwolle 0,032 bis 0,050 W/(m-K)
EPS (Dämmstoff) 0,035 bis 0,040 W/(m-K)

## Slide 91: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmeleitfähigkeit
Die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Geologien (oder verschiedener Substratmaterialien) kann als Tabellenwert aus der VDI-Norm übernommen werden.
Die Werte basieren auf verschiedenen Messungen am Bohrkern, die im Labor durchgeführt wurden.
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 92: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmekapazität
Die Wärmekapazität gibt die Fähigkeit des Untergrundes an, Wärme zu speichern.
Die spezifische Wärmekapazität ist das Verhältnis der einem Körper zugeführten Wärme zur entsprechenden Temperaturänderung und deren Gewicht. Sie beschreibt die Fähigkeit einer Substanz, Wärme zu speichern und ist temperaturabhängig.

## Slide 93: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmekapazität
So muss beispielsweise einem Kilogramm Wasser eine Energie von 4.182 Kilojoule zugegeben werden, um das Kilogramm Wasser um 1 Kelvin zu erhitzen.
Kühlt man ein Kilogramm Wasser um 1 Kelvin ab, wird eine Energie von 4.182 Kilojoule freigesetzt.
Maßeinheit: J/(kg-K)[Joule pro Kilogramm und Kelvin].
Formelzeichen: c

## Slide 94: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmekapazität
Die spezifische Wärmekapazität c einer Substanz bezieht sich auf eine bestimmte Masse einer Substanz.
Im Rahmen der geothermischen Nutzung ist die in einem bestimmten Volumen einer Substanz enthaltene Wärmeenergie in Abhängigkeit von der Temperatur entscheidend. Zu diesem Zweck wird die
volumenbezogene spezifische Wärmekapazität cρ
wird als Maßeinheit verwendet

## Slide 95: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / volumenbezogene spezifische Wärmekapazität
Maßeinheit: m³/(kg-K)[Joule pro Kilogramm und Kelvin].
Formelzeichen: cr
Umrechnung zwischen volumenbezogener spezifischer Wärmekapazität
und die spezifische Wärmekapazität einer Substanz wird durch die jeweilige Dichte ( r in kg/m³) bestimmt.
Alternativ kann der/die Wärmespeicherungskoeffizient(e) synonym verwendet werden.

## Slide 96: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Wärmekapazität

## Slide 97: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Grundwassers
Das Grundwasser beeinflusst direkt beide relevanten Eigenschaften des Untergrundes.
Luft ist ein schlechter Wärmeleiter, daher trockene Sedimente (z.B. Sand oder Kies).
haben eine geringere Wärmeleitfähigkeit als wassergesättigte Sedimente.

## Slide 98: Geothermie
Physikalische Eigenschaften des Untergrundes / Grundwassers

## Slide 99: Geothermie
Um eine Geothermiebohrung durchführen zu können, müssen Sie sich mit den geologischen Bedingungen auseinandersetzen, geologische Karten sind hilfreich, verschiedene Dienste bieten kostenlose Karten an:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe(BGR): https://produktcenter.bgr.de/ terraCatalog/Start.do
Geologische Dienst NRW: https://www.gd.nrw.de/pr_od.htm
Notes: Source: gemeinfrei

## Slide 100: Geothermie
Der Geologische Dienst NRW bietet auch einen Online-Service zur Überprüfung des geothermischen Potenzials von Standorten an: https://www.geothermie.nrw.de/
Notes: https://www.geothermie.nrw.de/geothermie_basisversion/?lang=de

## Slide 101: Geothermie
Auf der Grundlage des spezifischen Standorts und der geologischen Karten kann ein geologisches Profil des Standorts ermittelt werden.
Die verschiedenen geologischen Schichten können dann unterschiedliche (physikalische) Eigenschaften aufweisen.
Notes: HS Bochum

## Slide 102: Geothermie
Die geologischen Dienste und Landesämter bieten oft Planungshilfen an, die auf der Geologie eines Standortes basieren.
Abhängig von der jährlichen Nutzungsdauer (h/a) kann - je nach Geologie - der geothermische Ertrag pro Bohrmeter bestimmt werden.
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 103: Geothermie
Diese Informationen sind oft ortsspezifisch verfügbar.
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 104: Geothermie
Im Beispiel pro Bohrmeter.
127 kWh pro Jahr kann entzogen werden.
Dies geht von 1.800 Betriebsstunden pro Jahr aus.
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 105: Geothermie
Spezifische Ergiebigkeit
In der Geothermie ist die Spezifische Ergiebigkeit die Wärmemenge, die ein technisches System aus dem Untergrund gewinnen kann. Sie wird in Watt angegeben.
Bei oberflächennaher Geothermie wird sie oft in Bezug auf einen Meter Bohrlochlänge angegeben, wobei dieser Wert dann von der Tiefe abhängt. 50 W/m ist ein typischer Durchschnittswert für die Entnahmeleistung pro Meter in der oberflächennahen Geothermie.

## Slide 106: Abschluss
Sie haben nun das Modul "Modultitel" abgeschlossen und können es:
Wichtige Definitionen zur Geologie kennen
Verständnis der geologischen und geothermischen Prinzipien
Wissen über Gesteinsarten und deren Leitfähigkeit
Unterscheidung zwischen den verschiedenen geothermischen Nutzungsmethoden
Wissen über die verschiedenen Komponenten zum Bohren

## Slide 107: Ende des Moduls
Geologische Grundlagen und Wärmeaustausch