## Slide 1: Геологически принципи и обмен на земна топлина
1.5

## Slide 2: Цели на модула
Добре дошли в модула: "Геоложки принципи и обмен на земна топлина".
След завършване на този модул ще имате следните компетенции:
1. Да знаете най-важните определения на геологията
2. Да разбирате геоложки и геотермални основи
3. Да знаете най-важните видове скали и техните свойства
4. Да можете да извършите проучване на обекта и да идентифицирате потенциални рискове от геотермална енергия в близост до повърхността.
Notes: Guidelines for the Trainer
This .ppt file is a template to be used from VET providers in order for them to prepare the training material.
We suggest 30 up to 40 .ppt slides for one (1) hour of the training program.
There are 3 predefined slides to be filled in by you, entitled “Module Objectives”, “Conclusion”, “End of module”.
Material should be sent in editable format.
Suggested font: Arial
Required font size: 16
Suggested line spacing: 1,5
ppt/pptx file should have a clear structure and defined units and unique slide titles
ppt/pptx slide contents should not exceed the predefined margins
Images, diagrams etc should be accompanied with a description
If you want to include comprehension questions (multiple choice, multiple responses, true/false, matching etc.) to enhance users’ understanding of the theory, you should embody them in the ppt/pptx file.
Questions that will be used for self assessment and final assessment quizzes should follow a predefined format that will be sent from SQLearn in an .xls file

## Slide 3: Съдържание
Определение и основи
Геология
Геотермална енергия
Произход на геотермалната енергия
Остатъчна топлина, акреционна топлина и радиоактивен разпад
Влияние на климата и наземния топлинен поток

## Slide 4: Съдържание
Геоложки принципи
- Полезни изкопаеми
- Скали
- Деформация на скалите
- Водоносен слой

## Slide 5: Определения и основи
Геология
Геологията е науката за строежа, състава и структурата на земята, за нейните физически свойства и за еволюционната й история, както и за процесите, които са я оформили и формират и до днес. Отклонявайки се от действителното значение, думата се използва и за геоложка структура, като геологията на Алпите.

## Slide 6: Определения и основи
земната кора
горна земна мантия
долна земна мантия
външно ядро
вътрешно ядро
Черупка/слоеве на земята
Земята се състои от така наречените черупки/слоеве, които се различават по своята химическа и физически свойства.
Notes: Source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jordens_inre.jpg, CC-BY-SA-3.0-migrated

## Slide 7: Земята в числа
 | дебелини | Температури | Състояние на агрегиране |  | Специални функции
земната кора | ~5-70 km | До 900 ° C с нарастваща дълбочина | твърд | Локално и временно стопени райони = образуване на магма | Литосферата: Земната кора и частта от горната мантия (до 150 км дълбочина) образуват твърдата обвивка на земята.
Горна земна мантия | ~630- 695 km | ~ 1200°C | Течащ, но не течен |  | 
 |  |  |  |  | Астеносферата: Пластично деформируемият преход между горната и долната мантия на земята
Долна земна мантия | ~ 2.183 km | ~ 1500°C | твърд |  | 
 |  |  |  |  | Зона на мантията под астеносферата.
Външно ядро | ~ 2.271 km | ~ 3700 - 4600°C | разтопен |  | Земното ядро ​​се състои главно от желязо-никелова сплав. Високото налягане във вътрешното ядро ​​на земята води до втвърдяване.
Вътрешно ядро | ~1.200 km | ~ 4600– 6100°C | Твърд |  | 
Notes: Table: Hochschule Bochum

## Slide 8: Основни определения
Геотермална енергия
Геотермалната енергия е топлината, съхранявана в достъпната част на земната кора. Тя включва енергията, съхранявана в земята, доколкото тя може да бъде извлечена и използвана и принадлежи към възобновяемите енергии. Може да се използва директно, например за отопление и охлаждане на пазара за отопление (отопление с термопомпа), както и за производство на електроенергия или в комбинирана система за топлинна и електрическа енергия. Геотермалната енергия включва инженерното занимание с геотермална енергия, нейното използване, а така също и научното изследване на топлинното положение на земята.

## Slide 9: Основни определения
Произход на геотермалната енергия
Вътре в земята се съхранява гигантско количество енергия под формата на топлина. Около 99% от земната маса е по-гореща от 1000 ° C и само 0,1% е с температура под 100 ° C.
Топлината не се разпределя равномерно в земята:
- Земното ядро ​​има температури от 5000 до 7 000 ° C.
- Земната повърхност има средна температура 15 ° C
Геотермалната енергия се генерира от различни източници:
- остатъчна топлина
- радиоактивен разпад
- влияние на климата
- земен топлинен поток.
.

## Slide 10: Основни определения
Остатъчна топлина (аккреционна топлина)
Голяма част от топлината идва от времето, когато земята се е образувала преди 4,7 милиарда години. Между 30% и 50% от наличната геотермална топлина се счита за остатъчна топлина от процесите по това време. Земята, подобно на другите планети на нашата Слънчева система, произхожда от космически облак от газ, прах и скали. Скупчаването, причинено от гравитацията и все по-силното компресиране на материята (натрупване), както и освободената топлина от множество въздействия от метеорит, предизвикват постоянно нагряване на младата земя до екстензивното топене. Следователно остатъчната топлина от времето на образуването на земята се нарича също аккреционна топлина.

## Slide 11: Основни определения
Радиоактивен разпад
Въпреки това, с дял от 50-70%, основната част се приписва на разпада на естествените радиоактивни елементи в скалите. Разпадането на радиоактивни изотопи като уран 238, уран 235, торий 232 или калий 40, които присъстват в земното тяло, е непрекъснат процес и осигурява постоянна доставка на топлина. Днес се приема, че тези радиоактивни елементи са обогатени в скалите на континенталната кора.

## Slide 12: Основни определения
Влияние на климата
Ефектите от климата са видими само в най-горните метри на земната кора и следователно представляват само много малка част от общия потенциал.
Това се вижда от факта, че почвата в Германия може да бъде замразена до дълбочина около един метър през зимата, но през лятото се загрява значително.
В допълнение към директния път чрез слънчева радиация, входящата топлина се случва и косвено чрез топлообмен с въздуха или чрез пропускане на дъждовна вода. Ефектът на сезонната температура, известен още като сезонна промяна, намалява с увеличаване на дълбочината.

## Slide 13: Основни определения
Температури в земната повърхност през годината в Централна Европа
На определена дълбочина има състояние на равновесие между външната страна и вътрешната температура на земята.
Там климата, предизвикващ
Колебанията, вече не може да бъде
определящ и температурата
съответства на средната годишна стойност на температура при съответното местоположение целогодишно.
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 14: Основни определения
Температури в земната повърхност през годината в Централна Европа
Измерване на дълбочина 1,5 м под
повърхност (зелено)
Подземната температура следва
температурата сезонен курс на
температурата на въздуха (минимум:
3 ° C през февруари / максимум: 14 ° C през август).
Измерване 30m дълбочина под земната повърхност (тъмносиньо)
Подземната температура е - независимо
на сезона и времето - постоянно малко под 10 ° C)
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 15: Основни определения
Наземен топлинен поток
Наземният топлинен поток описва топлинния транспорт от земната вътрешност до земната повърхност. Движещата сила тук е температурният градиент от земното ядро, което е около 5 000-7 000 ° C горещо, до земната повърхност, която е средно 15 ° C хладна. Преносът на топлина от земното ядро ​​към повърхността се нарича "топлинен поток". Топлинният транспорт се осъществява от една страна чрез механизмите на топлопроводи в твърдата скала, а от друга - чрез конвекция, както при възходящите термални води.
За информация:
Конвекция: https://www.youtube.com/watch?v=7Ryr9SeZB9c
Топлопровеждане: https://www.youtube.com/watch?v=tMTJ2aftQs4

## Slide 16: Основни определения
Геотермален градиент
За геотермалната енергия наземният топлинен поток е важен параметър за изчисляване на подаването на топлина от земната вътрешност. Това води до така наречения геотермален градиент, който показва повишаване на температурата на дълбочина. Естествената средна плътност на топлинния поток на земната повърхност е 65 mW / m², което съответства на среден геотермален градиент от 3 ° C на 100 m. В зависимост от местоположението и геоложката ситуация обаче тези стойности могат да бъдат много различни. В световен мащаб геотермалните градиенти от 10 - 20 ° C / 100 m или по-високи не са рядкост във вулканично активни зони.

## Slide 17: Основни определения
Температурни градиенти за различни места в Европа
Графиката показва колко различни температурни градиенти могат да бъдат на различни места.
Континентално дълбоко сондиране
(Oberpfalz)
Friedland
(Североизточна Германия)
Soultz sous Foréts
(Франция)
Larderello
(Италия)
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 18: Геотермална енергия и геология
За да можете да използвате геотермалната енергия и да инсталирате подходяща система, първо трябва да се справите с геоложките условия на съответното местоположение. За това е необходимо да се запознаете с основите на геологията.
Те са илюстрирани в следния раздел:

## Slide 19: Геоложки основи- Минерали
Какво представляват минералите?
Минералите са градивните елементи на скалите.
По дефиниция минералът е хомогенно, кристално, обикновено неорганично твърдо вещество с определен химичен състав.
Минералите са разделени на следните подгрупи според техните химични свойства:
- силикати
- карбонати
- оксиди
- сулфиди
- сулфати
Notes: Geothermie- Energie aus dem Inneren der Erde (Werner Bußmann)
Überabeiten

## Slide 20: Геоложки основи - Силикати
Силикатите
Силикатите са основната група скалнообразуващи минерали.
Те се състоят от двата най-често срещани елемента на земната кора: кислород (О) и силиций (Si). Тези елементи образуват тетраедрите SiO4, които образуват силикатите в различни конфигурации:
- островни силикати
- групови силикати
- пръстенови силикати
- верижни и лентови силикати
- филосиликати
- скелета силикати

## Slide 21: Силикати
Фелдшпатите (K,Na,Ca) [AlSi3O8]
Включва калиев фелдшпат и плагиоклаза
Най-важните скалообразуващи минерали на земната кора
Скелета на скелета
Поява в (магматити, метаморфити, рядко в утайки)
Чувствителен към атмосферни влияния
Albite
Labradorite
Microcline
Orthoklas
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html/ Prof. Schertl

## Slide 22: Силикати
Кварц [SiO2]
Втори по важност скалообразуващ минерал в земната кора
Възникване във всички видове скали
Устойчив на атмосферни влияния
При температура над 573 ° С дълбокият кварц се променя във висок кварц чрез промяна на кристалната структура.
Quartz
Deep quartz
High quartz
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 23: Силикати
Слюда
Листни филосиликати
Бяла слюда KAl2[AlSi3O10|(OH)2] и Биотит K(Mg, Fe)3 [AlSi3O10|(OH)2]
Възникване във всички видове скали (мусковит), биотит само при магматити и метаморфити
Биотит
Бяла слюда
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 24: Силикати
Оливин (Mg,Fe)2 [SiO4]
Островен силикат
Най-важен минерал от достъпните скали на горната мантия на земята
- Появи се главно при магматити и метаморфити
Не се среща до кварца
Специално оцветяване в бутилково зелено
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 25: Силикати
Амфибол
Верижни силикати
Особено богата на видове минерална група
Най-важни примери:
- амфибол:
    (Ca,Na2)(Mg, Fe, Al)5 [(SiAl)2 Si6O22|(OH,F)2]
    Поява: зелен → Метаморфит,
    черен → Магматит
    - Актинолит
    Ca2(Mg, Fe)5[Si8O22| (OH)2]
    Възникване в метаморфити
амфибол
Актинолит
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 26: Силикати
Пироксен
Най-често срещаните тъмни минерали в земната кора
верижни силикати
поява при магматити и метаморфити, по-малко в утайки
Важни примери са:
Augite (Ca,Na)(Mg, Fe, Al, Ti)[(Si,Al)2O6]
Spodumen LiAl[Si2O6]
Уоластонит Ca3[Si3O9]
Augite
Spodumen
уоластонит
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 27: Геоложки основи - Минерали
Карбонатите
Те често се състоят от катиони на калций и магнезий в комбинация с карбонатния анион (CO3² ‾).
Често срещан минерал е калцитът (CaCO3), който формира основния компонент на варовиците.
Тези минерали образуват най-сложните и разнообразни утаечни скали.

## Slide 28: Карбонатите
Калцит [CaCO3]
Нарича се още калциспар
Не само камък, но и основа за биогенни структури като миди и други.
Появява се главно в утайки, но също така и в метаморфити и магматити.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html

## Slide 29: Карбонатите
Доломит CaMg[CO3]2
Калциево-магнезиев карбонат
Киселинно нечувствителен
Важен стар камък: виж Доломитите
Появява се главно в седименти, но също така и в метаморфити и магматити
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.html Prof. Schertl

## Slide 30: Геоложки основи - Минерали
Оксиди
Съединения на кислород с атоми или катиони на други елементи. Често върху метали като желязо (Fe 2+, Fe 3+).
Особено важно за икономиката и промишлеността, поради възможното използване на руди и метали.

## Slide 31: Оксиди
Магнетит [Fe3O4]
Характерни: магнитни
Поява в магматит
хематит [Fe2O3]
Нарича се още червена желязна руда или железен гланц
Характерно: черно-червеникаво оцветяване
Поява в хидротермални вени, също и в
метаморфити, а понякога и в утайки
Магнети
хематит
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 32: Геоложки основи - Минерали
Сулфидите
Основният компонент на този клас минерали е Sulfidion S²-. Свързва се с металите като катион.
Рудите на много важни метали като цинк, мед и никел принадлежат към сулфидите.
Най-често срещаният минерал от тази група е пиритът.

## Slide 33: Сулфиди
Пирит [FeS2]
Разговорно- фалшиво злато
Образува различни форми като: куб, октаедър или петоъгълен додекаедър
Възникване: Магматити, метаморфити, утайки и хидротермални коридори
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 34: Геоложки основи - Минерали
Сулфати
Сулфатите са изградени от тетраедри на SO4.
Важни сулфати са:
Гипс [CaSO4 ∙ 2H2O]
Характерно: структура на «лястовича опашка"
Поява в утайки
Анхидрит [CaSO4]
"Гипс без вода"
- По-твърд от гипс и обикновено оцветен по-тъмен
- Поява в утайки
Гипс
Анхидрит
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/geochemie_uebung.htmlProf. Schertl

## Slide 35: Геоложки основи
Скали
По дефиниция скалата е естествено срещащ се твърд агрегат от минерали, фрагменти от минерали или скали и останки от организми. В такъв агрегат минералите се комбинират по такъв начин, че да запазят съответната идентичност.
Скалите са разделени на три основни групи според историята на тяхното формиране:
- мигматити
- метаморфни скали
- седименти

## Slide 36: Геоложки основи - Скали
Мигматити
Формите по време на втвърдяването на скалните разстопи се дължат на кристализацията на минерали или образуването на стъкло в резултат на охлаждане.
Такива разтопи се развиват в големи дълбочини на земната кора или в горната мантия, където са възможни температури от 700 ° C или повече. Те се състоят от най-различни състави и могат да бъдат различно вискозни- вискозитетът зависи от температурите, съставите като съдържание на SiO2, а също и от съдържанието на разтворена H2O.
Разделят се на:
- Вулканити (ефузивни скали)
- Плутонити (дълбоки скали)

## Slide 37: Геоложки основи - Магматити
Вулканити (ефузивни скали)
- Образуване на финозърнести скали и плътни скални стъкла (без кристали) на земната повърхност
- Внезапно и бързо охлаждане на стопилката, когато тя излиза от земната повърхност
- Много малки кристални ядра поради краткото време на охлаждане
- Големите кристали, които са се образували преди внезапното охлаждане на по-големи дълбочини, могат да бъдат вградени в финозърнестата матрица (поръсване).
Важни примери за вулканити са:
- базалти
- андезит
- риолити
- обсидиан

## Slide 38: Вулканити
Базалти
Принадлежи към алкалните вулканити
- Разработен от SiO2 (силициева киселина) - лошо се стопява
Състав:
- Главно плагиоклазни и тъмни (мафинови) минерали като: пироксени и земноводни
- Включване на други кристали като оливин или газови мехурчета
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 39: Вулканити
Андезит
- Принадлежи към междинните вулканити
- Съдържание на SiO2 между 50 и 65 тегловни%
- композиция
- Главно плагиоклаза и амфибол.
- Малки количества кварцови и фелдшпатове
- Поръсване: често под формата на
плагиоклаза, пироксени и земноводни.
- Често по-ярки от базалт
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 40: Вулканити
Риолит
- Принадлежи към киселите вулканити
- От богата на SiO2 стопилка> 65 тегловни% SiO2
- Композиция
- Може да се състои в част от равни пропорции
на кварц, фелдшпат и плагиоклаза
- Мафинови минерали като биотит, роговица
или пироксен
- Поръсване от фелдшпат, плагиоклаз или
гранат
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 41: Вулканити
Обсидиан
- Твърда вулканична стъклена скала
- Поради внезапно охлаждане не се извършва кристализация
- Може да съдържа различни видове разпръсквачи
- Композиция
- Предимно риолитични, по-рядко дацитни или трахични

## Slide 42: Вулканити
Класификация на вулканитите
след Streckeisen:
Обща схема за класификация
Скалите въз основа на минералното им
съдържание
A = Алкален фелдшпат
P = плагиоклаза
Q = кварц
F = Foid
Пример:
35% кварц
50% плагиоклаза
15% алкален фелдшпат
→ Гранодиорит
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qapf_diagram_plutonic_05.svg, Public Domain

## Slide 43: Геоложки основи - Магматити
Плутонити (дълбоки скали)
- Образуване на едрозърнести скали под земната повърхност
- Малко кристални ядра прерастват в големи зърна с бавно охлаждане
- Диаметри- от няколко милиметра до сантиметър
- Важни примери за плутонити са:
- Дунит
- Габро
- Диорити
- Гранит

## Slide 44: Плутонити
Дунит
- Горна скала на мантията
- Композиция
- Състои се от поне 90 тегл.%
от минерала оливин
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 45: Плутонити
Габро
- Скала на долната земна кора
Принадлежи към основните плутонити –
<50 тегловни% SiO2
- Композиция
- Главно плагиоклази и мафинови
минерали като пироксена.
Ако стопилка с този състав удари земната
повърхност, се образува базалт.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 46: Плутонити
Диорити
- Принадлежи към междинните плутонити
- Съдържание на SiO2 между 50 и 65 тегловни%
- Композиция
- Главно плагиоклаза и амфибол
- Спомагателните компоненти могат
да включват пироксени, хлорит, малки количества кварц
- Често по-ярка от Габро
Ако диоритна стопилка удари земната повърхност,
се образува андезит.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 47: Плутонити
Гранит
- Най-честа скала в земната кора
- Принадлежи към киселите плутонити
- Много различни сортове
- Композиция
- Може да се състои от фелдшпат,
кварц и плагиоклаза в равни пропорции
- Мафик пропорция под формата на
биотит (слюда)
Ако гранитна стопилка удари земната повърхност,
се образува риолит.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/magmatite.html.de Prof. Schertl

## Slide 48: Плутонити
Класификация на плутонити
спрямо Streckeisen:
Обща схема за класификация
Скалите въз основа на минералното им
съдържание
A = Алкален фелдшпат
P = плагиоклаза
Q = кварц
F = Фоид
Пример:
40% кварц
45% Алкален фелспар
15% плагиоклаза
→ Гранит
Notes: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Qapf_diagram_plutonic_05.svg, Public Domain

## Slide 49: Геоложки основи - Скали
Утайки
Наричани още утаечни или стратифицирани скали, те се образуват от изветрелите продукти на континента, които се отлагат след ерозия и транспорт.
Диференциацията:
Утайки
- Неразтворени са → хлабави седименти
Седиментни скали
- Втвърдени са

## Slide 50: Геоложки основи - Скали
Утайки
- Физически утайки
- Твърд материал, транспортиран и депониран от вятър, вода или лед. Примери: Пясък, чакъл, глина
- Химически утайки
- Утайката също може да се утаи химически от разтвор. Примери: Соли и гипс
- Биогенни утайки
- Депозити, образувани от организми или от останки от организми. Примери: Черупки от черупки, коралови рифове

## Slide 51: Геоложки основи - седименти
Седиментни скали
Състои се от утайки, втвърдени или "циментирани" чрез уплътняване. Процесите на втвърдяване могат да протичат в периоди от седмици и месеци до милиони години.
Основни видове утаени скали:
- Siliciclastics
Всички скали без карбонати, съставени от изветрени, транспортирани и утаени теригенни източни скали.
Конгломерат и брекия: се състоят от повече от 50% от камъни и са едрозърнести.
Пясъчници: Състоят се главно от 0,063 - 2 мм кварцови и силикатни зърна.
Siltgesteine: Състои се от „песъчливи“ и „глинести“ компоненти в различни пропорции, с размери на зърното 0,063 - 0,002 мм.
Глинени камъни: Състои се предимно от филосиликати със среден размер на зърното по-малко от 0,002 мм.- Карбонатни скали
- Солени скали (Evaporite)
- Силикатни скали
- Рудни залежи в седименти
- Торф и въглища
- Пирокластични утайки

## Slide 52: Геоложки основи - утаени скали
Siliciclastics
Всички скали без карбонати, съставени от изветрени,
транспортирани и утаени теригенни източни скали.
Конгломерат и брекия: се състоят от повече от 50%
от камъни и са едрозърнести.
Пясъчници: Състоят се главно от 0,063 - 2 мм кварцови
и силикатни зърна.
Siltgesteine: Състои се от „песъчливи“ и „глинести“
компоненти в различни пропорции, с размери на зърното
0,063 - 0,002 мм.
Глинени камъни: Състои се предимно от филосиликати
със среден размер на зърното по-малко от 0,002 мм.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/sedimente.html Prof. Schertl

## Slide 53: Геоложки основи - утаени скали
Карбонатни скали
Вероятно най-сложните и разнообразни утаечни скали. Те се състоят основно от минералите калцит (CaCO3) и доломит (CaMg (CO3) 2).
- Варовик:
- Първично химично утаяване
- Биогенни екскреции
- Фрагменти от варовикови скелети
- Ерозия на съществуващите карбонатни скали
- Доломит (скала):
-Частично или пълно изместване на варовици
- Ранно диагенетично в евапоритни среди

## Slide 54: Карбонатни скали
Съставки
Най-важните компоненти на карбонатните скали са:
- Bioclasts
- Скелетен материал, фосили, примери: фрагменти
от криноиди, морски таралежи, миди, охлюви и корали
- Ooids
- сферични - овални към грахови минерални тела, които
образуват слоеве около сърцевина (например пясъчно зърно).
Те се формират в подвижни води, богати на калцит.
- Intraclasts
- Продуктите за подготовка на вече втвърдена скала са
създадени чрез най-разнообразни процеси
Notes: Sources: https://de.wikipedia.org/wiki/Muscheln#/media/File:Bivalvia.jpg, CC BY 2.5;
https://de.wikipedia.org/wiki/Seelilien_und_Haarsterne#/media/File:Trochiten_-_Erkerode.jpg, CC BY-SA 3.0;
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:JoultersCayOoids.jpg, public domain

## Slide 55: Карбонатни скали
Класификация по състав:
Notes: S. Breitenbach, RUB GMG

## Slide 56: Геоложки основи - утаени скали
Изпарения
Солените скали са химически утайки, състоящи се предимно от един или повече лесно разтворими солни минерали, като: хлориди, сулфати и карбонати на алкали и алкалозем, които кристализират от изпаряващи се водни разтвори. Те се срещат във всички области на или в близост до повърхността, където изпаряват разтворите за атмосферни влияния.
Те са класифицирани по техния състав:
Морски евапорит
Не морски евапорит
Карбонати | Варовик Доломит | CaCO3 CaMg(CO3)2
Сулфати | Гипс Анхидрит | CaSO4*2H2O CaSO4
Хлориди | Халите Sylvin | NaCl KCl
Карбонати | Натрити | Na2[CO3]
Сулфати | Гипс Анхидрит | CaSO4*2H2O CaSO4
Хлориди | Халите | NaCl

## Slide 57: Геоложки основи - утаени скали
Силикатни скали
Скали, състоящи се от SiO2. Често именно SiO2 има биогенен произход.
Биогенният SiO2 се нарича опал (A / CT) и образува слоеве от биогенен материал, като гъба игли или радиолария.
Общият термин за тази утаена скала е: порцеланит.
Важен пример за неорганична силициева скала е кремъка.

## Slide 58: Геоложки основи - утаени скали
Рудни залежи в седименти
Рудните минерали се срещат като оксиди, сулфиди или силикати във всички утаечни скали.
Във всеки случай находището е ненормално обогатяване на икономически интересен елемент или минерал в или върху земната кора.
Важните седиментни рудни находища включват: желязо, манган, злато, мед, чакълеви руди, олово - цинк, барит и флуорит.

## Slide 59: Геоложки основи - утаени скали
Торф и въглища
Торфът и въглищата са органогенни утайки, те са от растителен произход. Растителният материал, който натрупва торфа и въглищата, е изложен на разлагане след отлагането му, оставяйки въглерод след отсъствие на въздух и при условия на високо налягане. Концентрацията на въглерод се увеличава с коализацията, докато съдържанието на вода намалява. Границата между торф и въглища се очертава при 75% съдържание на вода в прясната проба.
Серията включва:
Торф Лигнит Твърди въглища Антрацит

## Slide 60: Геоложки основи - утаени скали
Пирокластични утайки
Тези утаечни скали се състоят от частици, които се изхвърлят по време на вулканични изригвания. Тези така наречени падащи находища се втвърдяват и образуват скали. Те могат да бъдат класифицирани според размера на зърното, сортирането или състава.
Примерни размери на зърното:
Размери на зърното | Неконсолидиран (пирокласти) | Пирокластични скали
> 64 mm | Блокове (ъглови) Бомби (закръглени) | Пирокластична брекия агломерат
2 – 64 mm | Лапил | Лапило туф
0,06 – 2 mm | Едра пепел | Пирокластичен пясъчник / туф
< 0,06 mm | Фина пепел | Пирокластичен глинен камък

## Slide 61: Геоложки основи - скали
Метаморфни скали
Метаморфните скали се образуват, когато минералният състав на магматични, утаечни, а също и метаморфни скали се променя под високо налягане и високи температури (T> 200 ° C) в по-дълбоките райони на земната кора. Метаморфозата обикновено е придружена от деформация. В зависимост от причината за промените в налягането и температурата се прави разлика между:
- Контакт метаморфизъм
- Регионален метаморфизъм

## Slide 62: Геоложки основи - метаморфни скали
Контакт метаморфизъм
Контактната метаморфоза е локално ограничена чрез кратко нагряване на заобикалящата скала в контакт с нахлуваща гореща магма, с други думи в близост до активни магма камери и пренасящи пропуски. Налягането остава почти постоянно по време на контактната метаморфоза, тъй като дълбочината почти не се променя за (геологически) кратко време. Само температурата се повишава силно за определено време (в зависимост от температурата и обема на тялото на магмата) и отново бързо пада. Има много стръмни градиенти на температурата за кратко време.

## Slide 63: Геоложки основи - метаморфни скали
Регионален метаморфизъм
Регионалната метаморфоза е резултат от промяна на местоположението на скала в кората. Това се случва в хода на тектонските процеси, което означава по време на бавната и мащабна деформация на земната кора. Деформацията на кората може да отведе скалите на по-големи дълбочини и да ги изложи на по-високи температури. Налягането и температурата се променят постепенно и равномерно за големи площи на кора (оттук и терминът "регионален"). Температурните градиенти са по-малко стръмни, отколкото по време на контактната метаморфоза.

## Slide 64: Геоложки основи - метаморфни скали
Филитната
- Състав:
- Хлорит, московит и кварц
- Оригинална скала: Скален клей
- Температури: ~ 300-400 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 0,5 GPa
- (Структура: Изключително успоредни, коси,
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 65: Геоложки основи - метаморфни скали
Двукрилна слюда
- Състав:
- мусковит, биотит, кварц, фелдшпат, ± гранат
- Оригинална скала: Скален клей
- Температури: ~ 350 - 500 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 1.2 GPa
- Структура: шисти
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 66: Геоложки основи - метаморфни скали
Гнайс
- Състав:
- фелдшпат, кварц, малки количества слюда, понякога също гранат, пироксен
- Оригинални скали: глинен шифер, утайки, гранит
- Температури: ~ 580 - 800 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 0.8 GPa
Структура: шисти / листни / без направление
масивни
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 67: Геоложки основи - метаморфни скали
Кварцит
- Състав:
- кварц (често мономинерален), малки количества слюда и фелдшпат
- Оригинална скала: Пясъчник
- Температури: ~ 300 - 420 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 0,25 Gpa
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 68: Геоложки основи - метаморфни скали
Зелен шисти
- Състав:
- мусковит, кварц, хлорит, актинолит, фелдшпат
- Оригинална скала: базалт, габро
- Температури: ~ 300 - 420 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 0.6 GPa
- Структура: Шифер
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 69: Геоложки основи - метаморфни скали
Eclogite
- Състав:
- Гранати, зелен пироксен (омфазит)
- Оригинална скала: базалт, габро
- Температури: ~ 350 - 500 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 1,3 GPa
- Структура: масивна, непосочена с размер зърно
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 70: Геоложки основи - метаморфни скали
Мрамор
- Състав:
- Калцит
- Оригинална скала: варовик
- Температури: ~ 300 - 800 ° C
- Съотношения на налягане: ~ 0.4 - 1.0 Gpa
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 71: Геоложки основи - метаморфни скали
Anatexite
- Състав: В зависимост от скалата на източника
- Температури: Зависи от скалата на източника
~ 650 - 850 ° C
Съотношения на налягане: В зависимост от
скалата на източника
~ 0,2 - 1,5 GPa
- Особеност: Anatexis е не само име на скала, но и процесът, довел до нейното формиране.
- Anatexis се отнася до процеса на частично топене на скали в резултат на повишаване на температурата, намаляване на налягането и / или подаване на течност.
Notes: Source: http://www.gmg.ruhr-uni-bochum.de/petrologie/metamorphite.html

## Slide 72: Геоложки основи - скален цикъл
Нарязване
Транспорт
Седимент -clastic химически
Диагенезис
Р / Т увеличение
Countersink
метаморфни
Частично топене (Anatexis)
Магма
Изкачване на магма (проникване)
Магматит -Вулканит -Плутонит
Издигане
Ерозия
Notes: Pic: HS BO

## Slide 73: Геоложки основи
Деформация на скалите
- Както всички твърди тела, скалите показват еластично поведение и могат да се деформират.
Еластичната деформация е обратима
независимо от времето. Ако обаче границата на
еластичност е надвишена, настъпва необратима
деформация.
- Има две възможности за необратима деформация
- При ниски температури и налягане скалите
стават крехки (крехки)
- При високи температури и налягане скалите се държат пластично (пластично течащи)
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 74: Геоложки основи и деформация
Чуплива горна кора
Епизодична и бърза, крехка деформация със земетресения
Постепенно преминаване при около 300 ° C
Вискозен, течащ
Бавна и непрекъсната непрекъсната деформация без земетресения
Крехък
Вискозен, течащ
повишаване на температурата и дълбочината
Notes: HS Bochum

## Slide 75: Геологични основи
Конструкции с крехка деформация
- Свързвания и насипи
- Възникват в горната кора в голям брой фисури в
резултат на облекчаване на налягането и охлаждане по време
на излагането на скали.
- На по-големи дълбочини фисурите се оформят като натягащи пукнатини в твърда скала само когато налягането на течна фаза
или магма съответства на литостатичното налягане.
Такива фисури обикновено се пълнят и така се развиват
в хидротермални или магматични пукнатини.
Notes: HS Bochum

## Slide 76: Геологични основи
Конструкции с крехка деформация
- Недостатъци
- Размествания успоредни на разделителната
повърхност
- Има три основни типа
смущения:
- Нормална повреда
- Грешка в тягата
- Неизправност при удар
Развитие на повреда
Нормална повреда
Неизправност
Notes: Source: Wikipedia (Gemeinfrei)

## Slide 77: Геологични основи
Структури в пластичната деформация
- Разцепване
- Повърхностна делимост на скалата в резултат
на предпочитаната ориентация на листните
минерални зърна
- Разлистване
- Конструкция на материалния слой на скалата
- Гънки
- се образуват по време на пластична
деформация на слоести скални пакети, ако
отделните слоеве имат различни механични свойства.
Notes: Source: Wikipedia CC-BY-SA-3.0, CreativeCommons "Slate outcrop, Trevone, Cornwall„ CC BY-NC 2.0

## Slide 78: Геологични основи
Водоносен
Водоносен хоризонт е тяло от скали с кухини, което е способно да транспортира подземни води.
Има три типа водоносни хоризонти:
- Празен водоносен хоризонт
- Съвместен водоносен хоризонт
- Карстов водоносен хоризонт
Подземен водоносен хоризонт е геологически ограничен от водонепропускливи слоеве (например глини), които след това се наричат ​​водоносни горизонти.

## Slide 79: Геологични основи
Празен водоносен хоризонт
Разхлабените скали като пясък, чакъл или камъни имат пори между отделните зърна. Порите са кухини с различни форми и размери, които са пълни с въздух или вода. Те се намират в кластични утайки между отделните скални частици и са свързани помежду си. Тези условия се срещат в насипни скали и отчасти и в твърди скали (например пясъчник). Тези скали са например в северногерманската низина, в Горна Рейнска равнина или в алпийските предпланини, както и в поточни и речни равнини.
Notes: HS Bochum

## Slide 80: Геологични основи
Съвместен водоносен хоризонт
Ниските и високите планини са до голяма степен изградени от твърда скала. В Германия 53,4% от повърхността (приблизително 190 400 км2) е твърда скала. В такива твърди скали хидравлично ефективните пространства обикновено не се образуват от пори, а от интерфейси. Пространствената степен и ширината на отваряне на интерфейсите са много различни (от няколко сантиметра до няколко метра).
Notes: Hs Bochum

## Slide 81
Карстов водоносен хоризонт
Образуват се във водоразтворими скали (карбонати, гипс и др.), Които се разширяват в геоложки периоди от разтварящия ефект на проточна вода и циркулиращи подземни води. Въглеродният диоксид, абсорбиран от въздуха, който реагира с водата и образува въглеродна киселина, играе централна роля за образуването на карст в карбонатни скали..
Notes: HS Bochum

## Slide 82: Геоложки основи Разпространение на водоносни хоризонти в Германия
Хидрогеологичната карта ви дава информация за хидрогеологичната ситуация на вашия обект.
Преглед за Германия можете да намерите тук
https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Wasser/Projekte/laufend/Beratung/Huek200/huek200_pdf_ha.html?nn=1542276

## Slide 83: Геотермална енергия
Защо геологията е важна за геотермалната система?
Геологията оказва пряко влияние върху възможностите за техническо внедряване на кладенеца, което означава, че то също има косвено влияние върху разходите на кладенеца.
Физическите свойства на геологията на мястото на геотермалната инсталация оказват пряко влияние върху количеството енергия, което може да се използва постоянно и устойчиво на сондаж (сондажен метър) и време.

## Slide 84: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част
Подходящи са следните две свойства на подпочвата, които зависят от съответния строеж на подземието / геология.
- Топлопроводимост
- Топлинен капацитет

## Slide 85: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлопроводимостта
Топлопроводимостта описва способността на веществото да пренася топлинната енергия под формата на топлина.
Следователно топлопроводимостта показва колко добре определено вещество провежда топлина.
По отношение на геотермалното използване на подземната повърхност, топлопроводимостта е от значение, тъй като описва колко добре може да се пренася топлина от заобикалящата го повърхност до геотермалната сонда.

## Slide 86: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлопроводимостта
Специфичната топлопроводимост представлява способността на подземния да провежда топлина. Той е един от най-важните параметри във връзка с правилното оразмеряване на геотермалната сондна система. Това е мярка за това колко бързо извлечената топлина (чрез геотермалната сонда) може да бъде доставена чрез скалите, присъстващи в подземната повърхност. Топлопроводимостта е специфично за скалата свойство, което зависи от съдържанието на минерали, порьозността и запълването на порите.

## Slide 87: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлопроводимостта
Мерна единица: W / (m-K) [ват на метър и Келвин].
Символ на формула: λ (Lambda)
Топлопроводимостта по принцип зависи от температурата и налягането. Това няма никакво практическо значение за приложения в близост на повърхностна геотермална енергия.

## Slide 88: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част/ топлопроводимостта
Топлопроводимост - примерни стойности (стойности, свързани с 0 ° C)
Сух пясък ~ 0.6 W / (m-K)
Варовик ~ 2.2 W / (m-K)
Пясъчник ~ 2.3 W / (m-K) (обхват от 2 до> 3.5)
Мед ~ 400 W / (m-K)
Желязо ~ 80 W / (m-K)
Стомана ~ 15 до ~ 50 W / (m-K)

## Slide 89: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част/ топлопроводимостта
Топлопроводимост - примерни стойности (стойности, свързани с 0 ° C)
Вода ~ 0,56 W / (m-K)
Полиетилен (PE) ~ 0,35 до 0,55 W / (m-K)
Въздух ~ 0,026 W / (m-K)
Минерална вата 0,032 до 0,050 W / (m-K)
EPS (изолационен материал) 0,035 до 0,040 W / (m-K)

## Slide 90: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлопроводимостта
Топлопроводимостта на различни геологии (или различни материали на основата) може да се приеме като таблични стойности от VDI стандарта.
Стойностите се основават на различни
измервания в ядрото на свредлото, което
е направено в лабораторията.
Notes: Source: HS Bochum

## Slide 91: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлинния капацитет
Топлинният капацитет показва способността на подземната повърхност да съхранява топлина.
Специфичният топлинен капацитет е съотношението на топлината, подавана в тялото, към съответната промяна на температурата и нейното тегло. Тя описва способността на веществото да съхранява топлина и е зависима от температурата.

## Slide 92: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлинния капацитет
Например към един килограм вода трябва да се добави енергия от 4,182 килоджула, за да се нагрее килограм вода с 1 Келвин.
Ако човек изстуди един килограм вода с 1 Келвин, се отделя енергия от 4,182 килоджула.
Мерна единица: J / (kg-K) [джоул на килограм и келвин].
Символ на формула: c

## Slide 93: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлинния капацитет
Специфичната топлинна способност c на веществото се отнася до определена маса на веществото.
В контекста на геотермалната употреба топлинната енергия, съдържаща се в определен обем на веществото като функция на температурата, е определяща. За тази цел
свързан с обема специфичен топлинен капацитет cρ
се използва като мерна единица

## Slide 94: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / обемно-специфичен топлинен капацитет
Мерна единица: m³ / (kg-K) [джаул на килограм и келвин].
Символ на формула: cr
Преобразуване между свързания с обема специфичен топлинен капацитет
и специфичната топлинна способност на веществото се определя от съответната плътност (r в kg / m³)
Алтернативно, коефициентът (ите) на акумулиране на топлина може да се използва синонимно.

## Slide 95: Геотермална енергия
Физични свойства на подземната част / топлинния капацитет
вода
Въздух
бетон
специфичен
топлинен капацитет
Обем, свързани с
специфичен
топлинен капацитет
Плътност

## Slide 96: Геотермална енергия
Физични свойства на подземните води
Подземните води пряко влияят на съответните свойства на подземната повърхност.
Въздухът е лош топлопроводник, следователно сухи утайки (например пясъци или чакъл) имат по-ниска топлопроводимост от наситените с вода седименти.

## Slide 97: Геотермална енергия
Физични свойства на подземните води

## Slide 98: Геотермална енергия
За да извършите геотермално сондиране, трябва да се справите с геоложките условия, полезни са геоложки карти. Различни услуги
предлагат безплатни карти:
Федерален институт по геоложки науки и природни
ресурси (BGR): https://produktcenter.bgr.de/ TerraCatalog /
Start.do
Геологическа служба NRW:
https://www.gd.nrw.de/pr_od.htm
Notes: Source: gemeinfrei

## Slide 99: Геотермална енергия
Геоложката служба NRW предлага и онлайн услуга за проверка на геотермалния потенциал на сайтовете: https://www.geothermie.nrw.de/
Notes: https://www.geothermie.nrw.de/geothermie_basisversion/?lang=de

## Slide 100: Геотермална енергия
Въз основа на конкретния обект и геоложките карти може да се определи геоложки профил на обекта.
Тогава различните геоложки слоеве могат да имат различни физически свойства.
Геология на сондаж в Бохум
Notes: HS Bochum

## Slide 101: Геотермална енергия
Геоложките служби и държавните служби често предлагат помощни средства за планиране въз основа на геологията на даден обект.
В зависимост от експлоатационния
живот на година (h / a), може да
се определи геотермалният
добив на сондаж - в зависимост
от геологията.
geothermal yield [kWh/ma]
Geothermal potential for
40m long probes
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 102: Геотермална енергия
Тази информация често е достъпна по специфичен за местоположението начин.
Геотермален добив за геотермални
сонди с различна дължина
Средно аритметично
геотермален добив [кВтч / ма]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 103: Геотермална енергия
На пример, на сондажен метър
127 kWh годишно
може да се изтегли.
Това предполага 1800 работни часа годишно.
Средно аритметично
геотермален
добив [кВтч / ma]
Notes: https://www.geothermie.nrw.de

## Slide 104: Геотермална енергия
Специфична скорост на извличане на топлина
В геотермалната енергия капацитетът за извличане е количеството топлина, което техническата система извлича от подземната повърхност в секунда. Тя се изразява във ватове.
В случай на геотермална енергия близо до повърхността, тя често се дава по отношение на метър дължина на сондажа, при което тази стойност след това зависи от дълбочината. 50 W / m е типична средна стойност за капацитета на изтегляне на метър в близостна повърхностна геотермална енергия.

## Slide 105: Заключение
Вече завършихте модула и сте в състояние да:
Познавате важни определения по отношение на геологията
Разбирате геоложки и геотермални принципи
Знаете за видовете скали и тяхната проводимост
Разграничите различните методи за геотермална употреба
Знаете за различните компоненти за пробиване

## Slide 106: End of Module
Geological Principles and heat exchange